## Slide 1
UNIDAD 8 · FÍSICA ACÚSTICA
Unidad 8 · Alteraciones y enfermedades auditivas, estudios y rehabilitación
De la exposición y la medición a una interpretación con límites
exposición
estudio
dato
intervención
4 encuentros · ruta central + ampliaciones + respaldo
1
Notes: - **Duración aproximada:** 1–2 min.
- **Objetivo oral:** Identificar la unidad y su alcance.
- **Explicación extendida:** La física ayuda a separar preguntas de exposición, medición e intervención. Aclarar que la unidad no es una guía de diagnóstico ni tratamiento.
- **Guía del visual/diagrama:** No corresponde guía de diagrama.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué idea permite esta slide y qué conclusión deja abierta?
- **Respuesta esperada:** La física ayuda a separar preguntas de exposición, medición e intervención.
- **Demostración o dinámica:** Usar el visual para señalar el dato, la condición y el límite; ampliar oralmente sin convertir las cajas o bullets en párrafos.
- **Error frecuente a anticipar:** Convertir un dato aislado en causa, diagnóstico, pronóstico o indicación sin declarar condiciones y evidencia complementaria.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Abrir con una queja cotidiana.
[Alt text]
Unidad 8 · Alteraciones y enfermedades auditivas, estudios y rehabilitación. Esquema mixto: Título, subtítulo breve y pertenencia al curso. La física ayuda a separar preguntas de exposición, medición e intervención. Esquema conceptual no a escala.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX 8.1; PDF p. 207; BR; TPL.

## Slide 2
Una queja, varias preguntas
Subir el televisor, comprender peor en ruido y percibir tinnitus no describen el mismo fenómeno.
Caso breve con tres observaciones y consigna “¿qué mediría primero?”
Ejemplo
Caso breve con tres observaciones y consigna “¿qué mediría primero?”.
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 1 · RUTA CENTRAL
2
Notes: - **Duración aproximada:** 2–4 min.
- **Objetivo oral:** Crear necesidad de distinguir evidencias.
- **Explicación extendida:** Subir el televisor, comprender peor en ruido y percibir tinnitus no describen el mismo fenómeno. Recoger hipótesis sin corregir todavía; evitar que el grupo diagnostique.
- **Guía del visual/diagrama:** Revelar y explicar en el orden previsto: Caso breve con tres observaciones y consigna “¿qué mediría primero?”. Cerrar con esta idea: Subir el televisor, comprender peor en ruido y percibir tinnitus no describen el mismo fenómeno. No repetir las cajas como párrafos.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué idea permite esta slide y qué conclusión deja abierta?
- **Respuesta esperada:** Subir el televisor, comprender peor en ruido y percibir tinnitus no describen el mismo fenómeno.
- **Demostración o dinámica:** Dar primero tiempo individual, luego contrastar justificaciones. Mantener la participación en clasificación, lectura o cálculo; no pedir diagnóstico ni experiencia auditiva personal.
- **Error frecuente a anticipar:** Interpretar la correspondencia con un tono externo como medición de una fuente o intensidad sonora interna.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Pedir que clasifiquen los datos.
[Alt text]
Una queja, varias preguntas. Diagrama conceptual: Caso breve con tres observaciones y consigna “¿qué mediría primero?”. Subir el televisor, comprender peor en ruido y percibir tinnitus no describen el mismo fenómeno. Esquema conceptual no a escala.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 8.3; PDF pp. 208–209; BR.

## Slide 3
¿Exposición, síntoma o resultado?
Consigna
Consigna: Clasifique cada dato: exposición, síntoma o resultado. Justifique con la magnitud, la unidad y el límite de la conclusión.
Para responder
Nombrá el dato o dispositivo, identificá la magnitud y la unidad, y justificá qué conclusión permite y cuál deja abierta.
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 1 · RUTA CENTRAL
3
Notes: - **Duración aproximada:** 2–3 min.
- **Objetivo oral:** Diagnosticar concepciones iniciales.
- **Explicación extendida:** `95 dB(A) durante 1 h`, tinnitus referido y `40 dB HL a 4000 Hz` son datos de clases distintas. Usar las respuestas para decidir cuánto repasar de niveles y umbral.
- **Guía del visual/diagrama:** No corresponde guía de diagrama.
- **Pregunta al grupo:** Clasifique cada dato: exposición, síntoma o resultado.
- **Respuesta esperada:** 95 dB(A) durante 1 h: exposición; tinnitus referido: síntoma; 40 dB HL a 4000 Hz: resultado audiométrico.
- **Demostración o dinámica:** Usar el visual para señalar el dato, la condición y el límite; ampliar oralmente sin convertir las cajas o bullets en párrafos.
- **Error frecuente a anticipar:** Interpretar la correspondencia con un tono externo como medición de una fuente o intensidad sonora interna.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Mostrar qué conocimientos vuelven a aparecer.
[Alt text]
¿Exposición, síntoma o resultado? Composición textual: Tres datos ficticios y tres categorías provisionales. 95 dB(A) durante 1 h, tinnitus referido y 40 dB HL a 4000 Hz son datos de clases distintas.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX C2; PDF p. 223; INV; EP.

## Slide 4
¿Qué necesitamos recuperar?
Escalas, señal–sistema, vías auditivas y tarea perceptual reaparecen con una pregunta nueva.
U4: niveles U5: señal/sistema y L_Aeq,T U6: vías/transducción U7: umbral/tarea
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 1 · RUTA CENTRAL
4
Notes: - **Duración aproximada:** 2–3 min.
- **Objetivo oral:** Reactivar prerrequisitos sin reteoría extensa.
- **Explicación extendida:** Escalas, señal–sistema, vías auditivas y tarea perceptual reaparecen con una pregunta nueva. Formular una pregunta breve por unidad y no volver a derivar contenidos previos.
- **Guía del visual/diagrama:** No corresponde guía de diagrama.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué idea permite esta slide y qué conclusión deja abierta?
- **Respuesta esperada:** Escalas, señal–sistema, vías auditivas y tarea perceptual reaparecen con una pregunta nueva.
- **Demostración o dinámica:** Usar el visual para señalar el dato, la condición y el límite; ampliar oralmente sin convertir las cajas o bullets en párrafos.
- **Error frecuente a anticipar:** Operar con valores en decibelios sin comprobar referencia, frecuencia, transductor y condición de medición.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Declarar qué podrán hacer.
[Alt text]
¿Qué necesitamos recuperar? Diagrama conceptual: U4: niveles; U5: señal/sistema y L_Aeq,T; U6: vías/transducción; U7: umbral/tarea. Escalas, señal–sistema, vías auditivas y tarea perceptual reaparecen con una pregunta nueva. Esquema conceptual no a escala.
[Sources]
- Fuentes de contenido: CM; CDM; BR; PREV.

## Slide 5
Objetivos: distinguir, explicar y comparar
Resultados de aprendizaje observables
Clasificar exposición, alteración, síntoma, resultado y limitación.
Explicar TTS, pérdida inducida por ruido, tinnitus y presbiacusia con alcance introductorio.
Comparar estudios por estímulo, sistema, sensor o tarea, magnitud y límite.
Interpretar audiogramas, curvas y registros sin convertirlos en diagnósticos.
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 1 · RUTA CENTRAL
5
Notes: - **Duración aproximada:** 2–3 min.
- **Objetivo oral:** Presentar los primeros resultados observables.
- **Explicación extendida:** La unidad exige clasificar evidencia y comparar pruebas, no memorizar nombres. Dar ejemplos del tipo de evidencia que demostrará cada objetivo.
- **Guía del visual/diagrama:** No corresponde guía de diagrama.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué idea permite esta slide y qué conclusión deja abierta?
- **Respuesta esperada:** La unidad exige clasificar evidencia y comparar pruebas, no memorizar nombres.
- **Demostración o dinámica:** Usar el visual para señalar el dato, la condición y el límite; ampliar oralmente sin convertir las cajas o bullets en párrafos.
- **Error frecuente a anticipar:** Convertir un dato aislado en causa, diagnóstico, pronóstico o indicación sin declarar condiciones y evidencia complementaria.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Completar con cálculo, dispositivos e integración.
[Alt text]
Objetivos: distinguir, explicar y comparar. Composición textual: Objetivos 1–4 agrupados: clasificar datos; explicar alteraciones; comparar estudios; interpretar representaciones. La unidad exige clasificar evidencia y comparar pruebas, no memorizar nombres.
[Sources]
- Fuentes de contenido: BR; CM; TEX 8.1.

## Slide 6
Objetivos: calcular, relacionar e integrar
Resultados de aprendizaje observables
Calcular diferencias entre mediciones compatibles y explicar sus unidades.
Comparar dispositivos por entrada, procesamiento, salida y punto de entrega.
Justificar por qué una batería integra evidencia sin producir certeza automática.
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 1 · RUTA CENTRAL
6
Notes: - **Duración aproximada:** 2–3 min.
- **Objetivo oral:** Completar expectativas sin saturar una sola slide.
- **Explicación extendida:** Los cálculos se interpretan y los dispositivos se comparan por su transformación física. Subrayar que “integrar” no significa diagnosticar en clase.
- **Guía del visual/diagrama:** No corresponde guía de diagrama.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué idea permite esta slide y qué conclusión deja abierta?
- **Respuesta esperada:** Los cálculos se interpretan y los dispositivos se comparan por su transformación física.
- **Demostración o dinámica:** Usar el visual para señalar el dato, la condición y el límite; ampliar oralmente sin convertir las cajas o bullets en párrafos.
- **Error frecuente a anticipar:** Suponer que salida, ganancia, cantidad de canales o activación técnica equivalen por sí solas a beneficio funcional.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Presentar el mapa de cuatro encuentros.
[Alt text]
Objetivos: calcular, relacionar e integrar. Esquema mixto: Objetivos 5–7: calcular diferencias compatibles; comparar dispositivos; justificar batería y evaluación integrada. Los cálculos se interpretan y los dispositivos se comparan por su transformación física. Esquema conceptual no a escala.
[Sources]
- Fuentes de contenido: BR; CM; TEX 8.1.

## Slide 7
Mapa de la clase: evidencia, estudios, dispositivos e integración
El recorrido va de la clase de dato a la pregunta que una prueba o dispositivo puede responder.
Once bloques centrales agrupados en cuatro encuentros y un respaldo no lineal
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 1 · RUTA CENTRAL
7
Notes: - **Duración aproximada:** 2–3 min.
- **Objetivo oral:** Orientar una unidad larga.
- **Explicación extendida:** El recorrido va de la clase de dato a la pregunta que una prueba o dispositivo puede responder. Mostrar la etapa actual en cada divisor posterior; no usar como agenda corporativa.
- **Guía del visual/diagrama:** Revelar y explicar en el orden previsto: Once bloques centrales agrupados en cuatro encuentros y un respaldo no lineal. Cerrar con esta idea: El recorrido va de la clase de dato a la pregunta que una prueba o dispositivo puede responder. No repetir las cajas como párrafos.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué cambia de una etapa o nodo al siguiente?
- **Respuesta esperada:** El recorrido va de la clase de dato a la pregunta que una prueba o dispositivo puede responder.
- **Demostración o dinámica:** Revelar la secuencia por etapas y pedir que el grupo nombre qué entra, qué se transforma y qué se registra o entrega.
- **Error frecuente a anticipar:** Suponer que salida, ganancia, cantidad de canales o activación técnica equivalen por sí solas a beneficio funcional.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Iniciar por la naturaleza de la evidencia.
[Alt text]
Mapa de la clase: evidencia, estudios, dispositivos e integración. Diagrama conceptual: Once bloques centrales agrupados en cuatro encuentros y un respaldo no lineal. El recorrido va de la clase de dato a la pregunta que una prueba o dispositivo puede responder. Esquema conceptual no a escala.
[Sources]
- Fuentes de contenido: BR; EP; TPL.

## Slide 8
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 1 · RUTA CENTRAL
¿Qué clase de dato tenemos?
Pregunta guía del bloque
8
Notes: - **Duración aproximada:** 1–2 min.
- **Objetivo oral:** Formular la pregunta del bloque.
- **Explicación extendida:** Una categoría mal asignada conduce a una conclusión incorrecta. Recuperar respuestas de U08-003 sin resolverlas todavía.
- **Guía del visual/diagrama:** No corresponde guía de diagrama.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué idea permite esta slide y qué conclusión deja abierta?
- **Respuesta esperada:** Una categoría mal asignada conduce a una conclusión incorrecta.
- **Demostración o dinámica:** Usar el visual para señalar el dato, la condición y el límite; ampliar oralmente sin convertir las cajas o bullets en párrafos.
- **Error frecuente a anticipar:** Convertir un dato aislado en causa, diagnóstico, pronóstico o indicación sin declarar condiciones y evidencia complementaria.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Construir las cinco categorías.
[Alt text]
¿Qué clase de dato tenemos? Esquema mixto: Pregunta guía y cinco palabras: exposición, alteración, síntoma, resultado, limitación. Una categoría mal asignada conduce a una conclusión incorrecta. Esquema conceptual no a escala.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 8.4.1; PDF p. 209; BR.

## Slide 9
Cinco categorías separan lo que ocurrió de lo que se midió
Exposición: qué señal o agente actuó y durante cuánto tiempo.
Alteración: cambio físico o funcional del sistema.
Síntoma: experiencia referida por la persona.
Resultado: dato obtenido mediante una prueba definida.
Limitación: dificultad en una actividad o situación concreta.
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 1 · RUTA CENTRAL
9
Notes: - **Duración aproximada:** 2–3 min.
- **Objetivo oral:** Fijar el organizador principal.
- **Explicación extendida:** Exposición, alteración, síntoma, resultado y limitación pueden relacionarse, pero no son equivalentes. Evitar una flecha lineal inevitable; usar conexiones posibles con rótulo “puede relacionarse”.
- **Guía del visual/diagrama:** Revelar y explicar en el orden previsto: Definición breve y ejemplo por categoría. Cerrar con esta idea: Exposición, alteración, síntoma, resultado y limitación pueden relacionarse, pero no son equivalentes. No repetir las cajas como párrafos.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué cambia de una etapa o nodo al siguiente?
- **Respuesta esperada:** Exposición, alteración, síntoma, resultado y limitación pueden relacionarse, pero no son equivalentes.
- **Demostración o dinámica:** Revelar la secuencia por etapas y pedir que el grupo nombre qué entra, qué se transforma y qué se registra o entrega.
- **Error frecuente a anticipar:** Saltar desde la entrada al resultado e ignorar la transformación, el sensor o tarea y las condiciones del protocolo.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Aplicar el mapa al caso.
[Alt text]
Cinco categorías separan lo que ocurrió de lo que se midió. Diagrama conceptual: Definición breve y ejemplo por categoría. Exposición, alteración, síntoma, resultado y limitación pueden relacionarse, pero no son equivalentes. Esquema conceptual no a escala.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 8.1, 8.4.1; PDF pp. 207, 209; GLO.

## Slide 10
Una misma consulta abre seis preguntas distintas
¿Cómo fue la exposición?
¿Qué umbral se obtuvo?
¿Qué informa el oído medio?
¿Qué respuesta coclear o neural se registró?
¿Cómo se desempeña la persona al comunicarse?
¿Qué transforma y entrega un dispositivo?
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 1 · RUTA CENTRAL
10
Notes: - **Duración aproximada:** 2–4 min.
- **Objetivo oral:** Mostrar que cada pregunta requiere evidencia diferente.
- **Explicación extendida:** Exposición, umbral, oído medio, respuesta coclear/neural, comunicación y dispositivo no se reemplazan. Presentar primero tres preguntas y luego las otras tres; no convertir el diagrama en diagnóstico.
- **Guía del visual/diagrama:** Revelar y explicar en el orden previsto: Seis preguntas del caso, divididas en dos etapas para no usar letra pequeña. Cerrar con esta idea: Exposición, umbral, oído medio, respuesta coclear/neural, comunicación y dispositivo no se reemplazan. No repetir las cajas como párrafos.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué cambia de una etapa o nodo al siguiente?
- **Respuesta esperada:** Exposición, umbral, oído medio, respuesta coclear/neural, comunicación y dispositivo no se reemplazan.
- **Demostración o dinámica:** Revelar la secuencia por etapas y pedir que el grupo nombre qué entra, qué se transforma y qué se registra o entrega.
- **Error frecuente a anticipar:** Suponer que salida, ganancia, cantidad de canales o activación técnica equivalen por sí solas a beneficio funcional.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Pedir una clasificación guiada.
[Alt text]
Una misma consulta abre seis preguntas distintas. Diagrama conceptual: Seis preguntas del caso, divididas en dos etapas para no usar letra pequeña. Exposición, umbral, oído medio, respuesta coclear/neural, comunicación y dispositivo no se reemplazan. Esquema conceptual no a escala.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 8.3; PDF pp. 208–209.

## Slide 11
Clasifique cada dato antes de interpretarlo
Consigna
Consigna: Clasifique las seis tarjetas y señale qué contexto falta. Justifique con la magnitud, la unidad y el límite de la conclusión.
Para responder
Nombrá el dato o dispositivo, identificá la magnitud y la unidad, y justificá qué conclusión permite y cuál deja abierta.
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 1 · RUTA CENTRAL
11
Notes: - **Duración aproximada:** 3–5 min.
- **Objetivo oral:** Practicar la distinción organizadora.
- **Explicación extendida:** Nombrar la clase de dato precede a explicar su causa. Aceptar que algunos datos requieran más contexto; justificar y no adivinar diagnóstico.
- **Guía del visual/diagrama:** No corresponde guía de diagrama.
- **Pregunta al grupo:** Clasifique las seis tarjetas y señale qué contexto falta.
- **Respuesta esperada:** Nivel/duración: exposición; escotadura, porcentaje verbal y OEA ‘derivar’: resultados; tinnitus: síntoma; dificultad en ruido: limitación referida. Ninguna tarjeta aislada autoriza diagnóstico.
- **Demostración o dinámica:** Dar primero tiempo individual, luego contrastar justificaciones. Mantener la participación en clasificación, lectura o cálculo; no pedir diagnóstico ni experiencia auditiva personal.
- **Error frecuente a anticipar:** Interpretar la correspondencia con un tono externo como medición de una fuente o intensidad sonora interna.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Ubicar partes del sistema sin nombrar enfermedades.
[Alt text]
Clasifique cada dato antes de interpretarlo. Esquema mixto: Seis tarjetas: nivel/duración, escotadura, tinnitus, porcentaje verbal, OEA “derivar”, dificultad en ruido. Nombrar la clase de dato precede a explicar su causa. Esquema conceptual no a escala.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX ejercicios C1–C3; PDF pp. 223, 228; EP.

## Slide 12
Conductivo, sensorioneural y mixto describen componentes comprometidos
La clasificación orienta qué partes de la cadena considerar
no surge de un único dato.
Tres columnas breves: transmisión, cóclea/neural, combinación batería necesaria
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 1 · AMPLIACIÓN
12
Notes: - **Duración aproximada:** 2–3 min.
- **Objetivo oral:** Introducir clasificación funcional acotada.
- **Explicación extendida:** La clasificación orienta qué partes de la cadena considerar; no surge de un único dato. No desarrollar diagnóstico diferencial ni listas de patologías.
- **Guía del visual/diagrama:** Revelar y explicar en el orden previsto: Tres columnas breves: transmisión, cóclea/neural, combinación → batería necesaria. Cerrar con esta idea: La clasificación orienta qué partes de la cadena considerar; no surge de un único dato. No repetir las cajas como párrafos.
- **Pregunta al grupo:** ¿Cuál es la diferencia que organiza esta comparación?
- **Respuesta esperada:** La clasificación orienta qué partes de la cadena considerar; no surge de un único dato.
- **Demostración o dinámica:** Recorrer una misma fila o criterio entre columnas; evitar leer cada columna como una lista aislada.
- **Error frecuente a anticipar:** Comparar categorías con criterios distintos o convertir una diferencia descriptiva en una jerarquía clínica.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Separar forma observada de causa.
[Alt text]
Conductivo, sensorioneural y mixto describen componentes comprometidos. Diagrama conceptual: Tres columnas breves: transmisión, cóclea/neural, combinación; batería necesaria. La clasificación orienta qué partes de la cadena considerar; no surge de un único dato. Esquema conceptual no a escala.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 8.4.1; PDF p. 209; REF ashaHearingAdults; BR.

## Slide 13
Un patrón compatible no demuestra una causa
Error frecuente
Error frecuente: Un patrón compatible no demuestra una causa Corrección: La forma de un audiograma o timpanograma es un resultado, no una etiología. Antes de concluir: “Es frecuente pensar…” + “En realidad…” + datos que faltan.
Corrección
0 dB SPL es un nivel físico de referencia. El umbral auditivo depende de la frecuencia, la tarea, el procedimiento y la persona.
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 1 · RUTA CENTRAL
13
Notes: - **Duración aproximada:** 2–3 min.
- **Objetivo oral:** Prevenir la inferencia central errónea.
- **Explicación extendida:** La forma de un audiograma o timpanograma es un resultado, no una etiología. Anticipar que la misma advertencia reaparecerá con cada estudio.
- **Guía del visual/diagrama:** Revelar y explicar en el orden previsto: “Es frecuente pensar…” + “En realidad…” + datos que faltan. Cerrar con esta idea: La forma de un audiograma o timpanograma es un resultado, no una etiología. No repetir las cajas como párrafos.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué información falta para corregir esta conclusión?
- **Respuesta esperada:** “Es frecuente pensar…” + “En realidad…” + datos que faltan.
- **Demostración o dinámica:** Mostrar primero la afirmación problemática, pedir que identifiquen el salto lógico y revelar después la corrección.
- **Error frecuente a anticipar:** Convertir un umbral, una forma o una diferencia entre vías en un diagnóstico sin integrar procedimiento y batería.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Comparar dos términos que suelen confundirse.
[Alt text]
Un patrón compatible no demuestra una causa. Diagrama conceptual: “Es frecuente pensar…” + “En realidad…” + datos que faltan. La forma de un audiograma o timpanograma es un resultado, no una etiología. Esquema conceptual no a escala.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 8.4.2, 8.8; PDF pp. 210, 222; SA.

## Slide 14
TTS y tinnitus no son el mismo fenómeno
Situación A
TTS: diferencia entre umbrales comparables, con frecuencia y tiempo declarados. Tinnitus: percepción referida
Situación B
no necesita una fuente acústica externa. No intercambiar: un resultado conductual no describe por sí solo una experiencia perceptual.
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 1 · RUTA CENTRAL
14
Notes: - **Duración aproximada:** 2–3 min.
- **Objetivo oral:** Distinguir resultado conductual y experiencia perceptual.
- **Explicación extendida:** TTS compara umbrales; tinnitus es una percepción referida. No adelantar todavía la ecuación ni la acufenometría.
- **Guía del visual/diagrama:** No corresponde guía de diagrama.
- **Pregunta al grupo:** ¿Cuál es la diferencia que organiza esta comparación?
- **Respuesta esperada:** TTS compara umbrales; tinnitus es una percepción referida.
- **Demostración o dinámica:** Recorrer una misma fila o criterio entre columnas; evitar leer cada columna como una lista aislada.
- **Error frecuente a anticipar:** Confundir una diferencia temporal de umbral con tinnitus, daño permanente o pronóstico individual.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Mostrar por qué una sola prueba no alcanza.
[Alt text]
TTS y tinnitus no son el mismo fenómeno. Esquema mixto: Dos columnas con definición, dato requerido y conclusión no permitida. TTS compara umbrales; tinnitus es una percepción referida. Esquema conceptual no a escala.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 8.4.2, 8.4.4; PDF pp. 209–211; GLO.

## Slide 15
Una batería responde preguntas complementarias
Cada prueba aporta una pieza y también tiene límites técnicos e interpretativos.
Pregunta clínica general rodeada por antecedentes, prueba conductual y registros fisiológicos
Ejemplo
Pregunta clínica general rodeada por antecedentes, prueba conductual y registros fisiológicos.
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 1 · RUTA CENTRAL
15
Notes: - **Duración aproximada:** 2–3 min.
- **Objetivo oral:** Introducir el principio de integración.
- **Explicación extendida:** Cada prueba aporta una pieza y también tiene límites técnicos e interpretativos. Aclarar que la selección real depende de consulta, edad y protocolo.
- **Guía del visual/diagrama:** Revelar y explicar en el orden previsto: Pregunta clínica general rodeada por antecedentes, prueba conductual y registros fisiológicos. Cerrar con esta idea: Cada prueba aporta una pieza y también tiene límites técnicos e interpretativos. No repetir las cajas como párrafos.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué idea permite esta slide y qué conclusión deja abierta?
- **Respuesta esperada:** Cada prueba aporta una pieza y también tiene límites técnicos e interpretativos.
- **Demostración o dinámica:** Usar el visual para señalar el dato, la condición y el límite; ampliar oralmente sin convertir las cajas o bullets en párrafos.
- **Error frecuente a anticipar:** Convertir un dato aislado en causa, diagnóstico, pronóstico o indicación sin declarar condiciones y evidencia complementaria.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Consolidar las cinco categorías.
[Alt text]
Una batería responde preguntas complementarias. Diagrama conceptual: Pregunta clínica general rodeada por antecedentes, prueba conductual y registros fisiológicos. Cada prueba aporta una pieza y también tiene límites técnicos e interpretativos. Esquema conceptual no a escala.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 8.5.1, 8.7; PDF pp. 211–212, 221–222; REF ashaHearingAdults.

## Slide 16
Hasta acá: primero clasificar, después interpretar
01
Preguntar “¿qué clase de dato es?” evita confundir exposición, síntoma, medición y diagnóstico Cinco categorías, un ejemplo corregido y una pregunta de control
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 1 · RUTA CENTRAL
16
Notes: - **Duración aproximada:** 2–3 min.
- **Objetivo oral:** Consolidar el primer marco.
- **Explicación extendida:** Preguntar “¿qué clase de dato es?” evita confundir exposición, síntoma, medición y diagnóstico. Repetición pedagógica: usar ejemplos nuevos; no copiar las definiciones de U08-009.
- **Guía del visual/diagrama:** Revelar y explicar en el orden previsto: Cinco categorías, un ejemplo corregido y una pregunta de control. Cerrar con esta idea: Preguntar “¿qué clase de dato es?” evita confundir exposición, síntoma, medición y diagnóstico. No repetir las cajas como párrafos.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué regla de este bloque usaría primero ante un dato nuevo?
- **Respuesta esperada:** Preguntar “¿qué clase de dato es?” evita confundir exposición, síntoma, medición y diagnóstico.
- **Demostración o dinámica:** Pedir una regla de decisión en una frase y conectarla con una situación de práctica fonoaudiológica.
- **Error frecuente a anticipar:** Convertir un dato aislado en causa, diagnóstico, pronóstico o indicación sin declarar condiciones y evidencia complementaria.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Pasar de categorías a cambio temporal del umbral.
[Alt text]
Hasta acá: primero clasificar, después interpretar. Diagrama conceptual: Cinco categorías, un ejemplo corregido y una pregunta de control. Preguntar “¿qué clase de dato es?” evita confundir exposición, síntoma, medición y diagnóstico. Esquema conceptual no a escala.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 8.4.1; BR; EP.

## Slide 17
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 1 · RUTA CENTRAL
¿Qué significa que un umbral cambie después de una exposición?
Pregunta guía del bloque
17
Notes: - **Duración aproximada:** 1–2 min.
- **Objetivo oral:** Formular la pregunta temporal.
- **Explicación extendida:** Un cambio entre mediciones necesita frecuencia, tiempo y condiciones comparables. No usar todavía palabras como recuperación completa o daño.
- **Guía del visual/diagrama:** No corresponde guía de diagrama.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué idea permite esta slide y qué conclusión deja abierta?
- **Respuesta esperada:** Un cambio entre mediciones necesita frecuencia, tiempo y condiciones comparables.
- **Demostración o dinámica:** Usar el visual para señalar el dato, la condición y el límite; ampliar oralmente sin convertir las cajas o bullets en párrafos.
- **Error frecuente a anticipar:** Convertir un dato aislado en causa, diagnóstico, pronóstico o indicación sin declarar condiciones y evidencia complementaria.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Caracterizar primero la exposición.
[Alt text]
¿Qué significa que un umbral cambie después de una exposición? Gráfico: Pregunta guía y dos mediciones separadas en el tiempo. Un cambio entre mediciones necesita frecuencia, tiempo y condiciones comparables.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX 8.4.2; PDF p. 209.

## Slide 18
Una exposición no se resume en “muchos decibeles”
Nivel y descriptor: ¿qué magnitud se informó?
Ponderación: ¿se declaró A u otra respuesta?
Duración: ¿durante cuánto tiempo?
Espectro: ¿cómo se distribuye la energía en frecuencia?
Temporalidad: ¿continua, variable o impulsiva?
Contexto: describir no equivale a juzgar seguridad o legalidad.
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 1 · RUTA CENTRAL
18
Notes: - **Duración aproximada:** 2–3 min.
- **Objetivo oral:** Recuperar descriptores físicos relevantes.
- **Explicación extendida:** Nivel, descriptor, ponderación, duración, espectro e impulsividad condicionan la interpretación. Diferenciar lo medido de un juicio normativo o sanitario.
- **Guía del visual/diagrama:** Revelar y explicar en el orden previsto: Seis preguntas mínimas para describir una exposición. Cerrar con esta idea: Nivel, descriptor, ponderación, duración, espectro e impulsividad condicionan la interpretación. No repetir las cajas como párrafos.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué idea permite esta slide y qué conclusión deja abierta?
- **Respuesta esperada:** Nivel, descriptor, ponderación, duración, espectro e impulsividad condicionan la interpretación.
- **Demostración o dinámica:** Usar el visual para señalar el dato, la condición y el límite; ampliar oralmente sin convertir las cajas o bullets en párrafos.
- **Error frecuente a anticipar:** Convertir un dato aislado en causa, diagnóstico, pronóstico o indicación sin declarar condiciones y evidencia complementaria.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Definir el resultado que se comparará.
[Alt text]
Una exposición no se resume en “muchos decibeles”. Diagrama conceptual: Seis preguntas mínimas para describir una exposición. Nivel, descriptor, ponderación, duración, espectro e impulsividad condicionan la interpretación. Esquema conceptual no a escala.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 8.4.2; PDF p. 210; U5; NOT.

## Slide 19
TTS es una diferencia entre dos umbrales comparables
Definición: el desplazamiento temporal del umbral (TTS) es la diferencia entre un umbral posterior y uno de referencia.
Condiciones: misma frecuencia, escala, vía y procedimiento
tiempo postexposición explícito.
No confundir con tinnitus ni usar como pronóstico individual.
Definición
Deben coincidir frecuencia, escala, vía y procedimiento también debe constar el tiempo postexposición.
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 1 · RUTA CENTRAL
19
Notes: - **Duración aproximada:** 2–3 min.
- **Objetivo oral:** Fijar el concepto antes de la fórmula.
- **Explicación extendida:** Deben coincidir frecuencia, escala, vía y procedimiento; también debe constar el tiempo postexposición. Usar “desplazamiento temporal del umbral”; desarrollar TTS.
- **Guía del visual/diagrama:** No corresponde guía de diagrama.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué condición debe acompañar esta definición para poder usarla?
- **Respuesta esperada:** Definición completa, datos requeridos y contraejemplo tinnitus.
- **Demostración o dinámica:** Usar el visual para señalar el dato, la condición y el límite; ampliar oralmente sin convertir las cajas o bullets en párrafos.
- **Error frecuente a anticipar:** Confundir una diferencia temporal de umbral con tinnitus, daño permanente o pronóstico individual.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Escribir la diferencia.
[Alt text]
TTS es una diferencia entre dos umbrales comparables. Esquema mixto: Definición completa, datos requeridos y contraejemplo tinnitus. Deben coincidir frecuencia, escala, vía y procedimiento; también debe constar el tiempo postexposición. Esquema conceptual no a escala.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX 8.4.2; PDF p. 209; GLO; NOT.

## Slide 20
ΔL_T(f,Δt) compara el umbral posterior con el de referencia
ΔL_T(f, Δt) = L_U,1(f, Δt) − L_U,0(f)
Significado físico
Un valor positivo indica mayor nivel de audición requerido en la segunda medición no identifica mecanismo ni permanencia.
Ejemplo o uso
Un valor positivo indica mayor nivel de audición requerido en la segunda medición no identifica mecanismo ni permanencia. Ecuación central, f, Δt, L_U,0, L_U,1, unidad dB y condiciones
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 1 · RUTA CENTRAL
20
Notes: - **Duración aproximada:** 2–4 min.
- **Objetivo oral:** Introducir símbolos, unidades y signo.
- **Explicación extendida:** Un valor positivo indica mayor nivel de audición requerido en la segunda medición; no identifica mecanismo ni permanencia. Verificar compatibilidad de dB HL y definir el orden de la resta.
- **Guía del visual/diagrama:** Revelar y explicar en el orden previsto: Ecuación central, `f`, `Δt`, `L_U,0`, `L_U,1`, unidad dB y condiciones. Cerrar con esta idea: Un valor positivo indica mayor nivel de audición requerido en la segunda medición; no identifica mecanismo ni permanencia. No repetir las cajas como párrafos.
- **Pregunta al grupo:** ¿Son compatibles las magnitudes y unidades antes de operar?
- **Respuesta esperada:** Sí solo si coinciden frecuencia, referencia y condiciones indicadas; después se interpreta el resultado con su límite.
- **Demostración o dinámica:** Señalar datos y unidades antes de operar; resolver un paso por vez y separar el resultado matemático de su interpretación física o clínica.
- **Error frecuente a anticipar:** Operar con valores en decibelios sin comprobar referencia, frecuencia, transductor y condición de medición.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Modelar un cálculo.
[Alt text]
ΔL_T(f,Δt) compara el umbral posterior con el de referencia. Ecuación anotada: Ecuación central, f, Δt, L_U,0, L_U,1, unidad dB y condiciones. Un valor positivo indica mayor nivel de audición requerido en la segunda medición; no identifica mecanismo ni permanencia.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX ec. 8.1; PDF pp. 209–210; NOT; INV.

## Slide 21
A 4000 Hz, el umbral aumenta 15 dB en la segunda medición
ΔL_T(4000 Hz, Δt) = 27 dB HL − 12 dB HL = 15 dB
Significado físico
27 dB HL - 12 dB HL = 15 dB el resultado no prueba causa ni permanencia. Datos compatibilidad sustitución resultado límite
Ejemplo o uso
ΔL_T(4000 Hz, Δt) = 27 dB HL − 12 dB HL = 15 dB. Interpretar el resultado por separado del cálculo.
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 1 · RUTA CENTRAL
21
Notes: - **Duración aproximada:** 2–4 min.
- **Objetivo oral:** Separar operación e interpretación.
- **Explicación extendida:** `27 dB HL - 12 dB HL = 15 dB`; el resultado no prueba causa ni permanencia. Explicar por qué la diferencia queda en dB y no dB HL.
- **Guía del visual/diagrama:** Revelar y explicar en el orden previsto: Datos → compatibilidad → sustitución → resultado → límite. Cerrar con esta idea: `27 dB HL - 12 dB HL = 15 dB`; el resultado no prueba causa ni permanencia. No repetir las cajas como párrafos.
- **Pregunta al grupo:** ¿Son compatibles las magnitudes y unidades antes de operar?
- **Respuesta esperada:** Sí solo si coinciden frecuencia, referencia y condiciones indicadas; después se interpreta el resultado con su límite.
- **Demostración o dinámica:** Señalar datos y unidades antes de operar; resolver un paso por vez y separar el resultado matemático de su interpretación física o clínica.
- **Error frecuente a anticipar:** Convertir un umbral, una forma o una diferencia entre vías en un diagnóstico sin integrar procedimiento y batería.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Pasar de dos puntos a una serie temporal.
[Alt text]
A 4000 Hz, el umbral aumenta 15 dB en la segunda medición. Ecuación anotada: Datos → compatibilidad → sustitución → resultado → límite. 27 dB HL - 12 dB HL = 15 dB; el resultado no prueba causa ni permanencia.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX NG1/respuesta; PDF pp. 224, 229–230.

## Slide 22
Una curva temporal reúne varias mediciones, no un pronóstico universal
Cada punto requiere frecuencia de prueba, tiempo, procedimiento y variabilidad; una forma conceptual no aporta tiempo… · Producción propia UCASAL · U08-CH-001
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 1 · RUTA CENTRAL
22
Notes: - **Duración aproximada:** 2–4 min.
- **Objetivo oral:** Preparar la lectura de recuperación.
- **Explicación extendida:** Cada punto requiere frecuencia de prueba, tiempo, procedimiento y variabilidad; una forma conceptual no aporta tiempos universales. Distinguir explícitamente esquema pedagógico de datos experimentales.
- **Guía del visual/diagrama:** No corresponde guía de diagrama.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué muestran los ejes o variables, y qué conclusión no autoriza la figura?
- **Respuesta esperada:** Cada punto requiere frecuencia de prueba, tiempo, procedimiento y variabilidad; una forma conceptual no aporta tiempos universales.
- **Demostración o dinámica:** Leer en este orden: ejes, unidades, escala, condición o muestra y tendencia. Recién después formular una conclusión y un límite.
- **Error frecuente a anticipar:** Convertir un dato aislado en causa, diagnóstico, pronóstico o indicación sin declarar condiciones y evidencia complementaria.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Contrastar con una curva cuantitativa trazable.
[Alt text]
Una curva temporal reúne varias mediciones, no un pronóstico universal. Gráfico: Ejes Δt y ΔL_T, puntos seriados y banda/variabilidad sin números normativos. Cada punto requiere frecuencia de prueba, tiempo, procedimiento y variabilidad; una forma conceptual no aporta tiempos universales.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX 8.4.2; SA; OD-U08-02/04; EP.
- Asset propio aprobado: U08-CH-001.

## Slide 23
Una curva cuantitativa necesita exposición, población y tiempos definidos
Sin fuente primaria y condiciones, no existe una curva de recuperación interpretable.
Curva documentada con nivel/espectro/duración, frecuencia de prueba, tiempos, muestra y variabilidad
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 1 · RUTA CENTRAL
23
Notes: - **Duración aproximada:** 2–4 min.
- **Objetivo oral:** Cubrir el tema obligatorio con trazabilidad.
- **Explicación extendida:** Sin fuente primaria y condiciones, no existe una curva de recuperación interpretable. Explicar denominador, dispersión y alcance de la fuente seleccionada.
- **Guía del visual/diagrama:** No corresponde guía de diagrama.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué muestran los ejes o variables, y qué conclusión no autoriza la figura?
- **Respuesta esperada:** Sin fuente primaria y condiciones, no existe una curva de recuperación interpretable.
- **Demostración o dinámica:** Leer en este orden: ejes, unidades, escala, condición o muestra y tendencia. Recién después formular una conclusión y un límite.
- **Error frecuente a anticipar:** Completar una cifra o regla faltante por memoria o intuición y perder la trazabilidad de la afirmación.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Condición de producción:** No completar cifras, curva o convención pendiente. Mantener la slide como estructura de trazabilidad hasta resolver: PO; COV U08-01; SA; OD-U08-03/04; REF por seleccionar.
- **Transición:** Pedir una lectura crítica.
[Alt text]
Una curva cuantitativa necesita exposición, población y tiempos definidos. Gráfico: Curva documentada con nivel/espectro/duración, frecuencia de prueba, tiempos, muestra y variabilidad. Sin fuente primaria y condiciones, no existe una curva de recuperación interpretable.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; COV U08-01; SA; OD-U08-03/04; REF por seleccionar.

## Slide 24
¿Qué permite afirmar esta curva y qué queda abierto?
Consigna
Consigna: Identifique ejes, frecuencia de prueba, tiempos, grupo y variabilidad. Luego escriba una conclusión permitida y una no permitida. Justifique con la magnitud, la unidad y el límite de la conclusión.
Para responder
Nombrá el dato o dispositivo, identificá la magnitud y la unidad, y justificá qué conclusión permite y cuál deja abierta.
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 1 · RUTA CENTRAL
24
Notes: - **Duración aproximada:** 3–5 min.
- **Objetivo oral:** Practicar interpretación con límites.
- **Explicación extendida:** Leer tendencia y condiciones no autoriza a predecir la recuperación individual. Aceptar como respuesta válida señalar que faltan metadatos.
- **Guía del visual/diagrama:** No corresponde guía de diagrama.
- **Pregunta al grupo:** Identifique ejes, frecuencia de prueba, tiempos, grupo y variabilidad. Luego escriba una conclusión permitida y una no permitida.
- **Respuesta esperada:** Permitida: describir la tendencia bajo las condiciones informadas. No permitida: predecir la recuperación de una persona o extrapolar a otra exposición.
- **Demostración o dinámica:** Dar primero tiempo individual, luego contrastar justificaciones. Mantener la participación en clasificación, lectura o cálculo; no pedir diagnóstico ni experiencia auditiva personal.
- **Error frecuente a anticipar:** Convertir un dato aislado en causa, diagnóstico, pronóstico o indicación sin declarar condiciones y evidencia complementaria.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Diferenciar temporal de permanente.
[Alt text]
¿Qué permite afirmar esta curva y qué queda abierto? Gráfico: Preguntas sobre ejes, frecuencia, tiempo, grupo, variabilidad y conclusiones no permitidas. Leer tendencia y condiciones no autoriza a predecir la recuperación individual.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX ejercicios gráficos; SA; EP.

## Slide 25
Temporal y permanente describen cursos distintos, no causas automáticas
Situación A
Temporal: se describe mediante mediciones seriadas y tiempos postexposición. Permanente: requiere evidencia de persistencia y condiciones comparables.
Situación B
En ambos casos, el curso medido no identifica por sí solo la causa.
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 1 · RUTA CENTRAL
25
Notes: - **Duración aproximada:** 2–3 min.
- **Objetivo oral:** Delimitar TTS frente a PAIR.
- **Explicación extendida:** Repetir una medición permite describir evolución; la atribución causal requiere más evidencia. No afirmar que todo TTS se resuelve sin consecuencias ni que predice PAIR.
- **Guía del visual/diagrama:** No corresponde guía de diagrama.
- **Pregunta al grupo:** ¿Cuál es la diferencia que organiza esta comparación?
- **Respuesta esperada:** Repetir una medición permite describir evolución; la atribución causal requiere más evidencia.
- **Demostración o dinámica:** Recorrer una misma fila o criterio entre columnas; evitar leer cada columna como una lista aislada.
- **Error frecuente a anticipar:** Comparar categorías con criterios distintos o convertir una diferencia descriptiva en una jerarquía clínica.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Recuperar un descriptor energético opcional.
[Alt text]
Temporal y permanente describen cursos distintos, no causas automáticas. Gráfico: Dos columnas: diferencia temporal y cambio permanente, con datos necesarios. Repetir una medición permite describir evolución; la atribución causal requiere más evidencia.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 8.4.2; PDF pp. 209–210; REF ryan2016.

## Slide 26
Normalizar una exposición a 8 h compara energía promedio
L_Aeq,8h = 95 dB(A) + 10 log₁₀(1 h / 8 h) ≈ 86,0 dB(A)
Interpretación
El cociente temporal es adimensional y el resultado no establece seguridad ni cumplimiento legal. Ecuación y ejemplo 95 dB(A), 1 h 86,0 dB(A), 8 h, con hipótesis
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 1 · AMPLIACIÓN
26
Notes: - **Duración aproximada:** 2–4 min.
- **Objetivo oral:** Recuperar `L_Aeq,T` sin convertirlo en norma.
- **Explicación extendida:** El cociente temporal es adimensional y el resultado no establece seguridad ni cumplimiento legal. Hacer visible la contribución despreciable fuera de la hora activa.
- **Guía del visual/diagrama:** El recurso U08-DG-011 está bloqueado o pendiente. Explicar la idea con el texto aprobado y no improvisar un diagrama alternativo.
- **Pregunta al grupo:** ¿Son compatibles las magnitudes y unidades antes de operar?
- **Respuesta esperada:** Sí solo si coinciden frecuencia, referencia y condiciones indicadas; después se interpreta el resultado con su límite.
- **Demostración o dinámica:** Señalar datos y unidades antes de operar; resolver un paso por vez y separar el resultado matemático de su interpretación física o clínica.
- **Error frecuente a anticipar:** Convertir un dato aislado en causa, diagnóstico, pronóstico o indicación sin declarar condiciones y evidencia complementaria.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Condición de producción:** No completar cifras, curva o convención pendiente. Mantener la slide como estructura de trazabilidad hasta resolver: TEX ec. 8.2; PDF p. 210; U5; NOT.
- **Transición:** Recapitular exposición y TTS.
[Alt text]
Normalizar una exposición a 8 h compara energía promedio. Ecuación anotada: Ecuación y ejemplo 95 dB(A), 1 h → 86,0 dB(A), 8 h, con hipótesis. El cociente temporal es adimensional y el resultado no establece seguridad ni cumplimiento legal.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX ec. 8.2; PDF p. 210; U5; NOT.

## Slide 27
Hasta acá: medir un cambio no explica por sí solo su causa ni su futuro
01
TTS exige comparación la curva exige condiciones L_Aeq,T describe energía promedio, no riesgo universal Tres afirmaciones y una pregunta de control con signo de ΔL_T
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 1 · RUTA CENTRAL
27
Notes: - **Duración aproximada:** 2–3 min.
- **Objetivo oral:** Consolidar tiempo, magnitud y límite.
- **Explicación extendida:** TTS exige comparación; la curva exige condiciones; `L_Aeq,T` describe energía promedio, no riesgo universal. Repetir la cadena dato–condiciones–límite, no los pasos numéricos.
- **Guía del visual/diagrama:** No corresponde guía de diagrama.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué regla de este bloque usaría primero ante un dato nuevo?
- **Respuesta esperada:** TTS exige comparación; la curva exige condiciones; `L_Aeq,T` describe energía promedio, no riesgo universal.
- **Demostración o dinámica:** Pedir una regla de decisión en una frase y conectarla con una situación de práctica fonoaudiológica.
- **Error frecuente a anticipar:** Confundir una diferencia temporal de umbral con tinnitus, daño permanente o pronóstico individual.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Abrir alteraciones y atribución causal.
[Alt text]
Hasta acá: medir un cambio no explica por sí solo su causa ni su futuro. Esquema mixto: Tres afirmaciones y una pregunta de control con signo de ΔL_T. TTS exige comparación; la curva exige condiciones; L_Aeq,T describe energía promedio, no riesgo universal. Esquema conceptual no a escala.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 8.4.2; BR; EP.

## Slide 28
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 1 · RUTA CENTRAL
¿Qué relaciones son compatibles y cuáles no prueban una causa?
Pregunta guía del bloque
28
Notes: - **Duración aproximada:** 1–2 min.
- **Objetivo oral:** Formular la pregunta causal.
- **Explicación extendida:** Una forma, una edad o una exposición aislada no determinan etiología. Recuperar el error de U08-013 y elevarlo al nivel etiológico.
- **Guía del visual/diagrama:** No corresponde guía de diagrama.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué idea permite esta slide y qué conclusión deja abierta?
- **Respuesta esperada:** Una forma, una edad o una exposición aislada no determinan etiología.
- **Demostración o dinámica:** Usar el visual para señalar el dato, la condición y el límite; ampliar oralmente sin convertir las cajas o bullets en párrafos.
- **Error frecuente a anticipar:** Convertir un dato aislado en causa, diagnóstico, pronóstico o indicación sin declarar condiciones y evidencia complementaria.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Definir pérdida inducida por ruido.
[Alt text]
¿Qué relaciones son compatibles y cuáles no prueban una causa? Esquema mixto: Pregunta guía con tres pistas: exposición, patrón, historia. Una forma, una edad o una exposición aislada no determinan etiología. Esquema conceptual no a escala.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX 8.4; PDF pp. 209–211.

## Slide 29
PAIR/NIHL requiere historia, patrón y causas alternativas
PAIR/NIHL: pérdida auditiva asociada con exposición a ruido, evaluada mediante evidencia convergente.
Se necesita: historia de exposición, patrón medido, antecedentes y consideración de causas alternativas.
Una escotadura aislada solo describe una forma compatible.
Definición
La asociación con ruido se construye con evidencia convergente, no con una escotadura aislada.
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 1 · RUTA CENTRAL
29
Notes: - **Duración aproximada:** 2–3 min.
- **Objetivo oral:** Presentar la alteración sin receta diagnóstica.
- **Explicación extendida:** La asociación con ruido se construye con evidencia convergente, no con una escotadura aislada. Indicar que la sigla española definitiva sigue pendiente.
- **Guía del visual/diagrama:** Revelar y explicar en el orden previsto: Definición, evidencia necesaria y límite. Cerrar con esta idea: La asociación con ruido se construye con evidencia convergente, no con una escotadura aislada. No repetir las cajas como párrafos.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué condición debe acompañar esta definición para poder usarla?
- **Respuesta esperada:** Definición, evidencia necesaria y límite.
- **Demostración o dinámica:** Usar el visual para señalar el dato, la condición y el límite; ampliar oralmente sin convertir las cajas o bullets en párrafos.
- **Error frecuente a anticipar:** Convertir un dato aislado en causa, diagnóstico, pronóstico o indicación sin declarar condiciones y evidencia complementaria.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Mostrar el patrón como descripción.
[Alt text]
PAIR/NIHL requiere historia, patrón y causas alternativas. Diagrama conceptual: Definición, evidencia necesaria y límite. La asociación con ruido se construye con evidencia convergente, no con una escotadura aislada. Esquema conceptual no a escala.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX 8.4.2; PDF p. 210; REF ryan2016; NOT; OD-U08-07.

## Slide 30
Una escotadura describe una forma, no una etiología
El gráfico puede ser compatible con exposición a ruido, pero no demuestra origen laboral ni excluye otras causas.
Audiograma conceptual con escotadura, ejes y rótulo “patrón ficticio”
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 1 · RUTA CENTRAL
30
Notes: - **Duración aproximada:** 2–4 min.
- **Objetivo oral:** Enseñar lectura geométrica prudente.
- **Explicación extendida:** El gráfico puede ser compatible con exposición a ruido, pero no demuestra origen laboral ni excluye otras causas. Pedir dos datos adicionales antes de cualquier atribución.
- **Guía del visual/diagrama:** No corresponde guía de diagrama.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué muestran los ejes o variables, y qué conclusión no autoriza la figura?
- **Respuesta esperada:** El gráfico puede ser compatible con exposición a ruido, pero no demuestra origen laboral ni excluye otras causas.
- **Demostración o dinámica:** Leer en este orden: ejes, unidades, escala, condición o muestra y tendencia. Recién después formular una conclusión y un límite.
- **Error frecuente a anticipar:** Convertir un umbral, una forma o una diferencia entre vías en un diagnóstico sin integrar procedimiento y batería.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Comparar otros mecanismos o contextos.
[Alt text]
Una escotadura describe una forma, no una etiología. Gráfico: Audiograma conceptual con escotadura, ejes y rótulo “patrón ficticio”. El gráfico puede ser compatible con exposición a ruido, pero no demuestra origen laboral ni excluye otras causas.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 8.4.2, 8.8; PDF pp. 210, 222; REF ryan2016, ashaHearingAdults.

## Slide 31
Trauma acústico y ototoxicidad no describen la misma exposición
Trauma acústico
Episodio acústico abrupto. Registrar: nivel o pico con su referencia, duración, distancia, protección y síntomas temporales.
Ototoxicidad
Exposición farmacológica o química. Registrar: agente, dosis, duración, vía, función renal y posibles coexposiciones.
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 1 · AMPLIACIÓN
31
Notes: - **Duración aproximada:** 2–3 min.
- **Objetivo oral:** Ampliar causas sin invadir clínica.
- **Explicación extendida:** Un episodio acústico abrupto y un agente químico requieren descriptores e historias diferentes. No indicar tratamientos ni fármacos; mencionar evaluación sanitaria oportuna ante síntomas súbitos.
- **Guía del visual/diagrama:** No corresponde guía de diagrama.
- **Pregunta al grupo:** ¿Cuál es la diferencia que organiza esta comparación?
- **Respuesta esperada:** Un episodio acústico abrupto y un agente químico requieren descriptores e historias diferentes.
- **Demostración o dinámica:** Recorrer una misma fila o criterio entre columnas; evitar leer cada columna como una lista aislada.
- **Error frecuente a anticipar:** Comparar categorías con criterios distintos o convertir una diferencia descriptiva en una jerarquía clínica.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Volver a experiencias perceptuales.
[Alt text]
Trauma acústico y ototoxicidad no describen la misma exposición. Esquema mixto: Dos columnas: agente, temporalidad, sistema posible, dato que falta y conducta de derivación general. Un episodio acústico abrupto y un agente químico requieren descriptores e historias diferentes. Esquema conceptual no a escala.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 8.4.3; PDF pp. 210–211; REF kurabi2017, nioshOtotoxic2018.

## Slide 32
Tinnitus es una percepción referida, no una fuente acústica externa
Tinnitus o acúfeno: percepción sonora referida sin una fuente acústica externa correspondiente.
Puede coexistir con umbrales diferentes entre personas y situaciones.
Una frecuencia o un nivel de correspondencia describe una tarea
no materializa una fuente interna.
Definición
Puede coexistir con umbrales diversos y no se reduce a una frecuencia o nivel.
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 1 · RUTA CENTRAL
32
Notes: - **Duración aproximada:** 2–3 min.
- **Objetivo oral:** Fijar el concepto y su heterogeneidad.
- **Explicación extendida:** Puede coexistir con umbrales diversos y no se reduce a una frecuencia o nivel. Evitar representaciones que materialicen el tinnitus como tono físico interno.
- **Guía del visual/diagrama:** No corresponde guía de diagrama.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué condición debe acompañar esta definición para poder usarla?
- **Respuesta esperada:** Definición, tinnitus subjetivo/sonido corporal detectable como distinción acotada y límites.
- **Demostración o dinámica:** Usar el visual para señalar el dato, la condición y el límite; ampliar oralmente sin convertir las cajas o bullets en párrafos.
- **Error frecuente a anticipar:** Interpretar la correspondencia con un tono externo como medición de una fuente o intensidad sonora interna.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Contrastar con cambios asociados a edad.
[Alt text]
Tinnitus es una percepción referida, no una fuente acústica externa. Diagrama conceptual: Definición, tinnitus subjetivo/sonido corporal detectable como distinción acotada y límites. Puede coexistir con umbrales diversos y no se reduce a una frecuencia o nivel. Esquema conceptual no a escala.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX 8.4.4; PDF p. 211; REF ashaTinnitus; GLO.

## Slide 33
Presbiacusia es heterogénea y multifactorial
La edad puede coexistir con cambios cocleares, neurales o metabólicos.
Exposición, salud, enfermedades, medicamentos y variabilidad individual también importan.
Una pendiente en altas frecuencias no resume todos los casos ni establece una causa única.
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 1 · RUTA CENTRAL
33
Notes: - **Duración aproximada:** 2–3 min.
- **Objetivo oral:** Evitar un patrón único por edad.
- **Explicación extendida:** Suele describirse compromiso bilateral de altas frecuencias, pero edad y pendiente no bastan para definir todos los casos. Distinguir descripción poblacional de interpretación individual.
- **Guía del visual/diagrama:** Revelar y explicar en el orden previsto: Factores cocleares, neurales, metabólicos, exposición, enfermedades y medicamentos. Cerrar con esta idea: Suele describirse compromiso bilateral de altas frecuencias, pero edad y pendiente no bastan para definir todos los casos. No repetir las cajas como párrafos.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué idea permite esta slide y qué conclusión deja abierta?
- **Respuesta esperada:** Suele describirse compromiso bilateral de altas frecuencias, pero edad y pendiente no bastan para definir todos los casos.
- **Demostración o dinámica:** Usar el visual para señalar el dato, la condición y el límite; ampliar oralmente sin convertir las cajas o bullets en párrafos.
- **Error frecuente a anticipar:** Convertir un dato aislado en causa, diagnóstico, pronóstico o indicación sin declarar condiciones y evidencia complementaria.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Preguntar qué hace interpretable un porcentaje.
[Alt text]
Presbiacusia es heterogénea y multifactorial. Diagrama conceptual: Factores cocleares, neurales, metabólicos, exposición, enfermedades y medicamentos. Suele describirse compromiso bilateral de altas frecuencias, pero edad y pendiente no bastan para definir todos los casos. Esquema conceptual no a escala.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX 8.4.5; PDF p. 211; REF gatesMills2005.

## Slide 34
Un porcentaje de riesgo necesita población, exposición y definición de caso
La edad sola no convierte una tasa grupal en pronóstico individual.
Población, edad, exposición, duración, caso, comparación y período
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 1 · RUTA CENTRAL
34
Notes: - **Duración aproximada:** 2–3 min.
- **Objetivo oral:** Preparar la representación obligatoria.
- **Explicación extendida:** La edad sola no convierte una tasa grupal en pronóstico individual. Definir numerador y denominador antes de mostrar cifras.
- **Guía del visual/diagrama:** Revelar y explicar en el orden previsto: Población, edad, exposición, duración, caso, comparación y período. Cerrar con esta idea: La edad sola no convierte una tasa grupal en pronóstico individual. No repetir las cajas como párrafos.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué cambia de una etapa o nodo al siguiente?
- **Respuesta esperada:** La edad sola no convierte una tasa grupal en pronóstico individual.
- **Demostración o dinámica:** Revelar la secuencia por etapas y pedir que el grupo nombre qué entra, qué se transforma y qué se registra o entrega.
- **Error frecuente a anticipar:** Trasladar un porcentaje poblacional a una persona sin conservar población, período, comparador e incertidumbre.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Mostrar datos solo con fuente.
[Alt text]
Un porcentaje de riesgo necesita población, exposición y definición de caso. Diagrama conceptual: Población, edad, exposición, duración, caso, comparación y período. La edad sola no convierte una tasa grupal en pronóstico individual. Esquema conceptual no a escala.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; COV U08-06; SA; OD-U08-05/06.

## Slide 35
Edad y exposición pueden modificar un riesgo poblacional documentado
Una curva o tabla solo vale para la población, definición de caso y modelo declarados.
Riesgo porcentual por edad y categorías de exposición, con intervalos/incertidumbre si la fuente los ofrece
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 1 · RUTA CENTRAL
35
Notes: - **Duración aproximada:** 2–4 min.
- **Objetivo oral:** Cubrir el requisito cuantitativo sin universalizar.
- **Explicación extendida:** Una curva o tabla solo vale para la población, definición de caso y modelo declarados. Separar riesgo atribuible, prevalencia o exceso de riesgo según lo que realmente reporte la fuente.
- **Guía del visual/diagrama:** No corresponde guía de diagrama.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué muestran los ejes o variables, y qué conclusión no autoriza la figura?
- **Respuesta esperada:** Una curva o tabla solo vale para la población, definición de caso y modelo declarados.
- **Demostración o dinámica:** Leer en este orden: ejes, unidades, escala, condición o muestra y tendencia. Recién después formular una conclusión y un límite.
- **Error frecuente a anticipar:** Trasladar un porcentaje poblacional a una persona sin conservar población, período, comparador e incertidumbre.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Condición de producción:** No completar cifras, curva o convención pendiente. Mantener la slide como estructura de trazabilidad hasta resolver: PO; COV U08-06; SA; OD-U08-05/06; REF por seleccionar.
- **Transición:** Pedir una interpretación crítica.
[Alt text]
Edad y exposición pueden modificar un riesgo poblacional documentado. Gráfico: Riesgo porcentual por edad y categorías de exposición, con intervalos/incertidumbre si la fuente los ofrece. Una curva o tabla solo vale para la población, definición de caso y modelo declarados.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; COV U08-06; SA; OD-U08-05/06; REF por seleccionar.

## Slide 36
¿A quién representa este porcentaje?
Consigna
Consigna: ¿Cuál es el evento, la población, el período, la exposición y el comparador? Justifique con la magnitud, la unidad y el límite de la conclusión.
Para responder
Nombrá el dato o dispositivo, identificá la magnitud y la unidad, y justificá qué conclusión permite y cuál deja abierta.
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 1 · RUTA CENTRAL
36
Notes: - **Duración aproximada:** 3–5 min.
- **Objetivo oral:** Consolidar lectura de riesgo y cerrar el bloque.
- **Explicación extendida:** Antes de aplicar un porcentaje hay que identificar grupo, caso, período y comparación. Si la fuente sigue abierta, trabajar con una tabla ficticia rotulada solo para estructura, sin valores epidemiológicos.
- **Guía del visual/diagrama:** El recurso U08-DG-014 está bloqueado o pendiente. Explicar la idea con el texto aprobado y no improvisar un diagrama alternativo.
- **Pregunta al grupo:** ¿Cuál es el evento, la población, el período, la exposición y el comparador?
- **Respuesta esperada:** Si alguno falta, el porcentaje no puede interpretarse ni aplicarse a un caso individual.
- **Demostración o dinámica:** Dar primero tiempo individual, luego contrastar justificaciones. Mantener la participación en clasificación, lectura o cálculo; no pedir diagnóstico ni experiencia auditiva personal.
- **Error frecuente a anticipar:** Convertir un dato aislado en causa, diagnóstico, pronóstico o indicación sin declarar condiciones y evidencia complementaria.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Pasar de alteraciones a preguntas de evaluación.
[Alt text]
¿A quién representa este porcentaje? Esquema mixto: Preguntas sobre denominador, edad, exposición, incertidumbre y conclusión individual no permitida. Antes de aplicar un porcentaje hay que identificar grupo, caso, período y comparación. Esquema conceptual no a escala.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; SA; EP.

## Slide 37
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 1 · RUTA CENTRAL
¿Cómo se compara una prueba sin memorizar una lista?
Pregunta guía del bloque
37
Notes: - **Duración aproximada:** 1–2 min.
- **Objetivo oral:** Formular el método del bloque.
- **Explicación extendida:** Toda prueba puede analizarse con la misma cadena y preguntas. Señalar que el marco se repetirá con una función nueva en cada estudio.
- **Guía del visual/diagrama:** No corresponde guía de diagrama.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué idea permite esta slide y qué conclusión deja abierta?
- **Respuesta esperada:** Toda prueba puede analizarse con la misma cadena y preguntas.
- **Demostración o dinámica:** Usar el visual para señalar el dato, la condición y el límite; ampliar oralmente sin convertir las cajas o bullets en párrafos.
- **Error frecuente a anticipar:** Convertir un dato aislado en causa, diagnóstico, pronóstico o indicación sin declarar condiciones y evidencia complementaria.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Construir la cadena general.
[Alt text]
¿Cómo se compara una prueba sin memorizar una lista? Diagrama conceptual: Pregunta guía y palabras estímulo, sistema, respuesta, sensor, dato y límite. Toda prueba puede analizarse con la misma cadena y preguntas. Esquema conceptual no a escala.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 8.5.1; PDF pp. 211–212; BR; CDM.

## Slide 38
Una prueba transforma una pregunta en un dato interpretable
1.
Presentar un estímulo controlado.
2.
Observar la interacción con el sistema auditivo.
3.
Captar una respuesta mediante sensor o tarea. 4. Representar el dato con magnitud y unidad. 5. Interpretar bajo condiciones técnicas y de protocolo.
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 1 · RUTA CENTRAL
38
Notes: - **Duración aproximada:** 2–4 min.
- **Objetivo oral:** Instalar la cadena común.
- **Explicación extendida:** Estímulo controlado → sistema auditivo → sensor o tarea → dato → interpretación condicionada. Evitar una flecha final directa a “diagnóstico”.
- **Guía del visual/diagrama:** Revelar y explicar en el orden previsto: Cinco etapas y bucle de control técnico/protocolo. Cerrar con esta idea: Estímulo controlado → sistema auditivo → sensor o tarea → dato → interpretación condicionada. No repetir las cajas como párrafos.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué cambia de una etapa o nodo al siguiente?
- **Respuesta esperada:** Estímulo controlado → sistema auditivo → sensor o tarea → dato → interpretación condicionada.
- **Demostración o dinámica:** Revelar la secuencia por etapas y pedir que el grupo nombre qué entra, qué se transforma y qué se registra o entrega.
- **Error frecuente a anticipar:** Saltar desde la entrada al resultado e ignorar la transformación, el sensor o tarea y las condiciones del protocolo.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Convertir la cadena en preguntas.
[Alt text]
Una prueba transforma una pregunta en un dato interpretable. Diagrama conceptual: Cinco etapas y bucle de control técnico/protocolo. Estímulo controlado → sistema auditivo → sensor o tarea → dato → interpretación condicionada. Esquema conceptual no a escala.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 8.5.1; PDF p. 211; REF ashaHearingAdults.

## Slide 39
Seis preguntas permiten comparar cualquier estudio
¿Qué estímulo entra?
¿Qué parte o función interviene?
¿Qué magnitud cambia?
¿Qué sensor o tarea produce la respuesta?
¿Qué dato y unidad se informan?
¿Qué conclusión no permite?
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 1 · RUTA CENTRAL
39
Notes: - **Duración aproximada:** 2–3 min.
- **Objetivo oral:** Dar una herramienta estable de lectura.
- **Explicación extendida:** Estímulo, magnitud, sistema, conducta, resultado y limitaciones evitan memorizar descripciones aisladas. Usar este marco como repetición pedagógica en B05–B08.
- **Guía del visual/diagrama:** Revelar y explicar en el orden previsto: Seis preguntas con rótulos de 2–5 palabras y un ejemplo mínimo. Cerrar con esta idea: Estímulo, magnitud, sistema, conducta, resultado y limitaciones evitan memorizar descripciones aisladas. No repetir las cajas como párrafos.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué cambia de una etapa o nodo al siguiente?
- **Respuesta esperada:** Estímulo, magnitud, sistema, conducta, resultado y limitaciones evitan memorizar descripciones aisladas.
- **Demostración o dinámica:** Revelar la secuencia por etapas y pedir que el grupo nombre qué entra, qué se transforma y qué se registra o entrega.
- **Error frecuente a anticipar:** Saltar desde la entrada al resultado e ignorar la transformación, el sensor o tarea y las condiciones del protocolo.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Distinguir dos modos de respuesta.
[Alt text]
Seis preguntas permiten comparar cualquier estudio. Diagrama conceptual: Seis preguntas con rótulos de 2–5 palabras y un ejemplo mínimo. Estímulo, magnitud, sistema, conducta, resultado y limitaciones evitan memorizar descripciones aisladas. Esquema conceptual no a escala.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 8.5.1; BR; CDM; EP.

## Slide 40
Conductual y fisiológica describen respuestas diferentes
Situación A
Conductual: requiere una tarea y una respuesta de la persona. Fisiológica: usa un sensor para registrar una respuesta del sistema.
Situación B
Ambas dependen de estímulo, condiciones, protocolo y criterio ninguna es infalible.
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 2 · RUTA CENTRAL
40
Notes: - **Duración aproximada:** 2–3 min.
- **Objetivo oral:** Separar participación voluntaria de magnitud registrada.
- **Explicación extendida:** “Fisiológica” no significa automática, infalible ni libre de condiciones. Evitar el par “subjetiva/objetiva” como sinónimo de poco/muy confiable.
- **Guía del visual/diagrama:** No corresponde guía de diagrama.
- **Pregunta al grupo:** ¿Cuál es la diferencia que organiza esta comparación?
- **Respuesta esperada:** “Fisiológica” no significa automática, infalible ni libre de condiciones.
- **Demostración o dinámica:** Recorrer una misma fila o criterio entre columnas; evitar leer cada columna como una lista aislada.
- **Error frecuente a anticipar:** Comparar categorías con criterios distintos o convertir una diferencia descriptiva en una jerarquía clínica.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Ubicar pruebas en la cadena auditiva.
[Alt text]
Conductual y fisiológica describen respuestas diferentes. Esquema mixto: Dos columnas con respuesta, sensor, fortalezas, dependencias y ejemplo. “Fisiológica” no significa automática, infalible ni libre de condiciones. Esquema conceptual no a escala.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 8.5.1; PDF p. 211; REF ashaHearingAdults.

## Slide 41
Cada estudio ilumina una parte o función, no un oído aislado
Oído externo/medio, cóclea, nervio/tronco y respuesta integrada se exploran con información complementaria.
Cuatro regiones/funciones y estudios relacionados, con precaución interpretativa
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 2 · RUTA CENTRAL
41
Notes: - **Duración aproximada:** 2–3 min.
- **Objetivo oral:** Relacionar pruebas con anatomía funcional.
- **Explicación extendida:** Oído externo/medio, cóclea, nervio/tronco y respuesta integrada se exploran con información complementaria. No dibujar fronteras exclusivas; mostrar dependencias compartidas, especialmente OEA y vía aérea.
- **Guía del visual/diagrama:** Revelar y explicar en el orden previsto: Cuatro regiones/funciones y estudios relacionados, con precaución interpretativa. Cerrar con esta idea: Oído externo/medio, cóclea, nervio/tronco y respuesta integrada se exploran con información complementaria. No repetir las cajas como párrafos.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué cambia de una etapa o nodo al siguiente?
- **Respuesta esperada:** Oído externo/medio, cóclea, nervio/tronco y respuesta integrada se exploran con información complementaria.
- **Demostración o dinámica:** Revelar la secuencia por etapas y pedir que el grupo nombre qué entra, qué se transforma y qué se registra o entrega.
- **Error frecuente a anticipar:** Saltar desde la entrada al resultado e ignorar la transformación, el sensor o tarea y las condiciones del protocolo.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Añadir condiciones de medición.
[Alt text]
Cada estudio ilumina una parte o función, no un oído aislado. Diagrama conceptual: Cuatro regiones/funciones y estudios relacionados, con precaución interpretativa. Oído externo/medio, cóclea, nervio/tronco y respuesta integrada se exploran con información complementaria. Esquema conceptual no a escala.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX tabla 8.1; PDF p. 212; U6.

## Slide 42
Calibración, ambiente, colocación y consigna forman parte del resultado
Un dato no existe separado del transductor, sensor, ruido, preparación y criterio.
Cinco condiciones comunes y ejemplo de cómo alteran una medición
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 2 · RUTA CENTRAL
42
Notes: - **Duración aproximada:** 2–3 min.
- **Objetivo oral:** Hacer visibles condiciones técnicas.
- **Explicación extendida:** Un dato no existe separado del transductor, sensor, ruido, preparación y criterio. Conectar con U9 sin desarrollar cabinas ni límites de ruido.
- **Guía del visual/diagrama:** Revelar y explicar en el orden previsto: Cinco condiciones comunes y ejemplo de cómo alteran una medición. Cerrar con esta idea: Un dato no existe separado del transductor, sensor, ruido, preparación y criterio. No repetir las cajas como párrafos.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué idea permite esta slide y qué conclusión deja abierta?
- **Respuesta esperada:** Un dato no existe separado del transductor, sensor, ruido, preparación y criterio.
- **Demostración o dinámica:** Usar el visual para señalar el dato, la condición y el límite; ampliar oralmente sin convertir las cajas o bullets en párrafos.
- **Error frecuente a anticipar:** Convertir un dato aislado en causa, diagnóstico, pronóstico o indicación sin declarar condiciones y evidencia complementaria.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Explicar por qué se combinan pruebas.
[Alt text]
Calibración, ambiente, colocación y consigna forman parte del resultado. Diagrama conceptual: Cinco condiciones comunes y ejemplo de cómo alteran una medición. Un dato no existe separado del transductor, sensor, ruido, preparación y criterio. Esquema conceptual no a escala.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 8.5; PDF pp. 212–219; U5; CM; CDM.

## Slide 43
Una batería reduce preguntas abiertas, no produce certeza automática
Verifique qué magnitud registra cada prueba y con qué unidad.
Revise estímulo, transductor, calibración y condiciones de medición.
Considere repetibilidad, estado del paciente y coherencia con la historia.
Explique qué hipótesis apoya cada resultado y cuál deja abierta.
Idea central
Una batería integra evidencia convergente. La discrepancia exige revisar condiciones y supuestos; no autoriza a descartar automáticamente una prueba.
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 2 · RUTA CENTRAL
43
Notes: - **Duración aproximada:** 2–3 min.
- **Objetivo oral:** Integrar fuentes de evidencia.
- **Explicación extendida:** Antecedentes, conducta y registros fisiológicos se controlan entre sí bajo una pregunta clínica. Usar “reduce preguntas” y “aporta evidencia”; no prometer certeza.
- **Guía del visual/diagrama:** Revelar y explicar en el orden previsto: Tres fuentes de evidencia y ejemplos de coherencia/discrepancia. Cerrar con esta idea: Antecedentes, conducta y registros fisiológicos se controlan entre sí bajo una pregunta clínica. No repetir las cajas como párrafos.
- **Pregunta al grupo:** Si dos pruebas discrepan, ¿qué revisaría antes de elegir una como ‘correcta’?
- **Respuesta esperada:** Pregunta inicial, generador, sensor o tarea, condiciones técnicas, ruido, protocolo y antecedentes.
- **Demostración o dinámica:** Usar el visual para señalar el dato, la condición y el límite; ampliar oralmente sin convertir las cajas o bullets en párrafos.
- **Error frecuente a anticipar:** Completar una cifra o regla faltante por memoria o intuición y perder la trazabilidad de la afirmación.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Resumir el método antes de la primera prueba.
[Alt text]
Una batería reduce preguntas abiertas, no produce certeza automática. Diagrama conceptual: Tres fuentes de evidencia y ejemplos de coherencia/discrepancia. Antecedentes, conducta y registros fisiológicos se controlan entre sí bajo una pregunta clínica. Esquema conceptual no a escala.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 8.5.1, 8.7; PDF pp. 211–212, 221–222.

## Slide 44
Hasta acá: comparar una prueba es reconstruir su cadena
01
La misma matriz se aplicará a estudios conductuales, mecanoacústicos y fisiológicos Seis preguntas, un ejemplo de audiometría incompleto y una pregunta de control
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 2 · RUTA CENTRAL
44
Notes: - **Duración aproximada:** 2–3 min.
- **Objetivo oral:** Consolidar el organizador.
- **Explicación extendida:** La misma matriz se aplicará a estudios conductuales, mecanoacústicos y fisiológicos. Repetición pedagógica: pedir completar campos faltantes, no recitar seis preguntas.
- **Guía del visual/diagrama:** Revelar y explicar en el orden previsto: Seis preguntas, un ejemplo de audiometría incompleto y una pregunta de control. Cerrar con esta idea: La misma matriz se aplicará a estudios conductuales, mecanoacústicos y fisiológicos. No repetir las cajas como párrafos.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué regla de este bloque usaría primero ante un dato nuevo?
- **Respuesta esperada:** La misma matriz se aplicará a estudios conductuales, mecanoacústicos y fisiológicos.
- **Demostración o dinámica:** Pedir una regla de decisión en una frase y conectarla con una situación de práctica fonoaudiológica.
- **Error frecuente a anticipar:** Convertir un umbral, una forma o una diferencia entre vías en un diagnóstico sin integrar procedimiento y batería.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Aplicar el marco a audiometría tonal.
[Alt text]
Hasta acá: comparar una prueba es reconstruir su cadena. Diagrama conceptual: Seis preguntas, un ejemplo de audiometría incompleto y una pregunta de control. La misma matriz se aplicará a estudios conductuales, mecanoacústicos y fisiológicos. Esquema conceptual no a escala.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 8.5.1; BR; EP.

## Slide 45
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 2 · RUTA CENTRAL
¿Qué representa un audiograma y hasta dónde permite interpretar?
Pregunta guía del bloque
45
Notes: - **Duración aproximada:** 1–2 min.
- **Objetivo oral:** Formular la pregunta del bloque.
- **Explicación extendida:** El audiograma organiza umbrales por frecuencia, oído y vía; no muestra una enfermedad. Preguntar qué creen que aumenta hacia abajo.
- **Guía del visual/diagrama:** No corresponde guía de diagrama.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué idea permite esta slide y qué conclusión deja abierta?
- **Respuesta esperada:** El audiograma organiza umbrales por frecuencia, oído y vía; no muestra una enfermedad.
- **Demostración o dinámica:** Usar el visual para señalar el dato, la condición y el límite; ampliar oralmente sin convertir las cajas o bullets en párrafos.
- **Error frecuente a anticipar:** Convertir un umbral, una forma o una diferencia entre vías en un diagnóstico sin integrar procedimiento y batería.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Describir estímulo y vías.
[Alt text]
¿Qué representa un audiograma y hasta dónde permite interpretar? Gráfico: Pregunta guía, ejes vacíos y dos símbolos de vía. El audiograma organiza umbrales por frecuencia, oído y vía; no muestra una enfermedad.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX 8.5.2; PDF pp. 212–213.

## Slide 46
Vía aérea y vía ósea cambian cómo se presenta el estímulo
Auricular y vibrador óseo estimulan mediante mecanismos diferentes, pero ninguna vía aísla una sola estructura.
Estímulo tonal transductor trayecto respuesta conductual
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 2 · RUTA CENTRAL
46
Notes: - **Duración aproximada:** 2–4 min.
- **Objetivo oral:** Relacionar transductor y trayecto.
- **Explicación extendida:** Auricular y vibrador óseo estimulan mediante mecanismos diferentes, pero ninguna vía aísla una sola estructura. Recuperar conducción ósea multimecanismo de U6; no usar “bypass completo”.
- **Guía del visual/diagrama:** Revelar y explicar en el orden previsto: Estímulo tonal → transductor → trayecto → respuesta conductual. Cerrar con esta idea: Auricular y vibrador óseo estimulan mediante mecanismos diferentes, pero ninguna vía aísla una sola estructura. No repetir las cajas como párrafos.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué cambia de una etapa o nodo al siguiente?
- **Respuesta esperada:** Auricular y vibrador óseo estimulan mediante mecanismos diferentes, pero ninguna vía aísla una sola estructura.
- **Demostración o dinámica:** Revelar la secuencia por etapas y pedir que el grupo nombre qué entra, qué se transforma y qué se registra o entrega.
- **Error frecuente a anticipar:** Convertir un umbral, una forma o una diferencia entre vías en un diagnóstico sin integrar procedimiento y batería.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Aclarar las escalas de nivel.
[Alt text]
Vía aérea y vía ósea cambian cómo se presenta el estímulo. Esquema mixto: Estímulo tonal → transductor → trayecto → respuesta conductual. Auricular y vibrador óseo estimulan mediante mecanismos diferentes, pero ninguna vía aísla una sola estructura. Esquema conceptual no a escala.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 8.5.2; PDF p. 212; REF ashaPureTone2005, iso8253₁_2010; U6.

## Slide 47
dB SPL, dB HL y dB SL comparten decibel, no referencia
dB SPL: referencia física de presión acústica
usar con señales acústicas.
dB HL: referencia audiométrica dependiente de frecuencia y transductor
usar con umbrales audiométricos.
dB SL: referencia al umbral individual en una condición declarada.
Compartir ‘dB’ no autoriza convertir ni restar escalas incompatibles.
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 2 · RUTA CENTRAL
47
Notes: - **Duración aproximada:** 2–3 min.
- **Objetivo oral:** Prevenir operaciones incompatibles.
- **Explicación extendida:** Cada escala responde una pregunta y exige una referencia distinta. Dar un contraejemplo explícito: no restar dB SPL y dB HL sin conversión/procedimiento.
- **Guía del visual/diagrama:** Revelar y explicar en el orden previsto: Tres filas: qué refiere, uso típico, operación permitida y error común. Cerrar con esta idea: Cada escala responde una pregunta y exige una referencia distinta. No repetir las cajas como párrafos.
- **Pregunta al grupo:** ¿Cuál es la diferencia que organiza esta comparación?
- **Respuesta esperada:** Cada escala responde una pregunta y exige una referencia distinta.
- **Demostración o dinámica:** Recorrer una misma fila o criterio entre columnas; evitar leer cada columna como una lista aislada.
- **Error frecuente a anticipar:** Convertir un umbral, una forma o una diferencia entre vías en un diagnóstico sin integrar procedimiento y batería.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Leer los ejes del audiograma.
[Alt text]
dB SPL, dB HL y dB SL comparten decibel, no referencia. Diagrama conceptual: Tres filas: qué refiere, uso típico, operación permitida y error común. Cada escala responde una pregunta y exige una referencia distinta. Esquema conceptual no a escala.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 8.5.2–8.5.5, 8.8; PDF pp. 212–216, 222; NOT; GLO.

## Slide 48
El eje de dB HL aumenta hacia abajo por convención audiométrica
Frecuencia ocupa el eje horizontal y nivel de audición el vertical invertido; símbolos distinguen oído, vía y condición. · Producción propia UCASAL · U08-CH-005A
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 2 · RUTA CENTRAL
48
Notes: - **Duración aproximada:** 2–3 min.
- **Objetivo oral:** Enseñar la representación antes de interpretar datos.
- **Explicación extendida:** Frecuencia ocupa el eje horizontal y nivel de audición el vertical invertido; símbolos distinguen oído, vía y condición. No enseñar toda la simbología normativa en la ruta central.
- **Guía del visual/diagrama:** No corresponde guía de diagrama.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué idea permite esta slide y qué conclusión deja abierta?
- **Respuesta esperada:** Frecuencia ocupa el eje horizontal y nivel de audición el vertical invertido; símbolos distinguen oído, vía y condición.
- **Demostración o dinámica:** Usar el visual para señalar el dato, la condición y el límite; ampliar oralmente sin convertir las cajas o bullets en párrafos.
- **Error frecuente a anticipar:** Convertir un umbral, una forma o una diferencia entre vías en un diagnóstico sin integrar procedimiento y batería.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Incorporar datos ficticios.
[Alt text]
El eje de dB HL aumenta hacia abajo por convención audiométrica. Gráfico: Ejes, octavas, sentido, unidad y leyenda mínima. Frecuencia ocupa el eje horizontal y nivel de audición el vertical invertido; símbolos distinguen oído, vía y condición.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 8.5.2; PDF pp. 212–213; NOT; OD-U08-19.
- Asset propio aprobado: U08-CH-005A.

## Slide 49
Un audiograma permite comparar umbrales por frecuencia y vía
El patrón ficticio muestra relaciones entre puntos
no representa una patología ni un límite normativo.
Curvas aérea/ósea, leyenda, dato de 1000 Hz y rótulo de alcance
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 2 · RUTA CENTRAL
49
Notes: - **Duración aproximada:** 2–4 min.
- **Objetivo oral:** Modelar lectura completa.
- **Explicación extendida:** El patrón ficticio muestra relaciones entre puntos; no representa una patología ni un límite normativo. Señalar tres lecturas: eje, valor, diferencia; reservar etiología.
- **Guía del visual/diagrama:** No corresponde guía de diagrama.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué muestran los ejes o variables, y qué conclusión no autoriza la figura?
- **Respuesta esperada:** El patrón ficticio muestra relaciones entre puntos; no representa una patología ni un límite normativo.
- **Demostración o dinámica:** Leer en este orden: ejes, unidades, escala, condición o muestra y tendencia. Recién después formular una conclusión y un límite.
- **Error frecuente a anticipar:** Convertir un umbral, una forma o una diferencia entre vías en un diagnóstico sin integrar procedimiento y batería.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Pedir lectura activa.
[Alt text]
Un audiograma permite comparar umbrales por frecuencia y vía. Gráfico: Curvas aérea/ósea, leyenda, dato de 1000 Hz y rótulo de alcance. El patrón ficticio muestra relaciones entre puntos; no representa una patología ni un límite normativo.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX fig. 8.1; PDF p. 213; INV.

## Slide 50
Lea primero; interprete después
Consigna
Consigna: Lea el punto de 1000 Hz: frecuencia, vía, valor y dato faltante. ¿Qué conclusión está prohibida? Justifique con la magnitud, la unidad y el límite de la conclusión.
Para responder
Nombrá el dato o dispositivo, identificá la magnitud y la unidad, y justificá qué conclusión permite y cuál deja abierta.
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 2 · RUTA CENTRAL
50
Notes: - **Duración aproximada:** 3–5 min.
- **Objetivo oral:** Practicar lectura sin diagnóstico.
- **Explicación extendida:** Identificar frecuencia, vía y valor precede a calcular una diferencia. Solicitar una frase de conclusión prudente.
- **Guía del visual/diagrama:** No corresponde guía de diagrama.
- **Pregunta al grupo:** Lea el punto de 1000 Hz: frecuencia, vía, valor y dato faltante. ¿Qué conclusión está prohibida?
- **Respuesta esperada:** Primero se describe el registro; falta contexto del procedimiento y de la otra vía. No se nombra una enfermedad a partir de un punto.
- **Demostración o dinámica:** Dar primero tiempo individual, luego contrastar justificaciones. Mantener la participación en clasificación, lectura o cálculo; no pedir diagnóstico ni experiencia auditiva personal.
- **Error frecuente a anticipar:** Convertir un dato aislado en causa, diagnóstico, pronóstico o indicación sin declarar condiciones y evidencia complementaria.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Definir la diferencia aérea–ósea.
[Alt text]
Lea primero; interprete después. Gráfico: Preguntas: valores a 1000 Hz, sentido del eje, dato faltante y conclusión prohibida. Identificar frecuencia, vía y valor precede a calcular una diferencia.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX G1; PDF p. 224; INV.

## Slide 51
G_AO(f) resta umbrales compatibles a la misma frecuencia
G_AO(f) = L_VA(f) − L_VO(f)
Significado físico
La diferencia describe dos registros en dB HL no nombra una enfermedad.
Ejemplo o uso
Dentro del modelo, 70 fon corresponden a 8 sones. No implica que 70 fon equivalgan siempre a 70 dB SPL.
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 2 · RUTA CENTRAL
51
Notes: - **Duración aproximada:** 2–4 min.
- **Objetivo oral:** Introducir relación, símbolos y unidad.
- **Explicación extendida:** La diferencia describe dos registros en dB HL; no nombra una enfermedad. Validar el nombre/símbolo definitivo antes de redacción.
- **Guía del visual/diagrama:** Revelar y explicar en el orden previsto: Ecuación, `L_VA`, `L_VO`, `f`, unidad dB y condiciones. Cerrar con esta idea: La diferencia describe dos registros en dB HL; no nombra una enfermedad. No repetir las cajas como párrafos.
- **Pregunta al grupo:** ¿Son compatibles las magnitudes y unidades antes de operar?
- **Respuesta esperada:** Sí solo si coinciden frecuencia, referencia y condiciones indicadas; después se interpreta el resultado con su límite.
- **Demostración o dinámica:** Señalar datos y unidades antes de operar; resolver un paso por vez y separar el resultado matemático de su interpretación física o clínica.
- **Error frecuente a anticipar:** Convertir un umbral, una forma o una diferencia entre vías en un diagnóstico sin integrar procedimiento y batería.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Resolver el ejemplo.
[Alt text]
G_AO(f) resta umbrales compatibles a la misma frecuencia. Ecuación anotada: Ecuación, L_VA, L_VO, f, unidad dB y condiciones. La diferencia describe dos registros en dB HL; no nombra una enfermedad.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX ec. 8.3; PDF p. 213; NOT; OD-U08-16.

## Slide 52
A 1000 Hz, la diferencia entre vías es 25 dB
G_AO(1000 Hz) = 40 dB HL − 15 dB HL = 25 dB
Significado físico
40 dB HL - 15 dB HL = 25 dB el resultado no autoriza un diagnóstico. Datos escala/frecuencia común sustitución resultado límite
Ejemplo o uso
G_AO(1000 Hz) = 40 dB HL − 15 dB HL = 25 dB. Interpretar el resultado por separado del cálculo.
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 2 · RUTA CENTRAL
52
Notes: - **Duración aproximada:** 2–4 min.
- **Objetivo oral:** Modelar sustitución y límite.
- **Explicación extendida:** `40 dB HL - 15 dB HL = 25 dB`; el resultado no autoriza un diagnóstico. Diferenciar resultado matemático de interpretación de batería.
- **Guía del visual/diagrama:** Revelar y explicar en el orden previsto: Datos → escala/frecuencia común → sustitución → resultado → límite. Cerrar con esta idea: `40 dB HL - 15 dB HL = 25 dB`; el resultado no autoriza un diagnóstico. No repetir las cajas como párrafos.
- **Pregunta al grupo:** ¿Son compatibles las magnitudes y unidades antes de operar?
- **Respuesta esperada:** Sí solo si coinciden frecuencia, referencia y condiciones indicadas; después se interpreta el resultado con su límite.
- **Demostración o dinámica:** Señalar datos y unidades antes de operar; resolver un paso por vez y separar el resultado matemático de su interpretación física o clínica.
- **Error frecuente a anticipar:** Convertir un umbral, una forma o una diferencia entre vías en un diagnóstico sin integrar procedimiento y batería.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Incorporar condiciones y limitaciones.
[Alt text]
A 1000 Hz, la diferencia entre vías es 25 dB. Ecuación anotada: Datos → escala/frecuencia común → sustitución → resultado → límite. 40 dB HL - 15 dB HL = 25 dB; el resultado no autoriza un diagnóstico.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 8.5.2; PDF p. 213; TEX G1/NG3.

## Slide 53
El audiograma depende de ambiente, transductor, consigna y enmascaramiento
La fiabilidad no pertenece solo a la persona
es propiedad del procedimiento completo.
Calibración, ruido ambiente, colocación, consigna, respuesta y cruce entre oídos
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 2 · AMPLIACIÓN
53
Notes: - **Duración aproximada:** 2–3 min.
- **Objetivo oral:** Delimitar calidad y alcance.
- **Explicación extendida:** La fiabilidad no pertenece solo a la persona; es propiedad del procedimiento completo. Mencionar el enmascaramiento como necesidad de protocolo, sin enseñar la técnica completa.
- **Guía del visual/diagrama:** Revelar y explicar en el orden previsto: Calibración, ruido ambiente, colocación, consigna, respuesta y cruce entre oídos. Cerrar con esta idea: La fiabilidad no pertenece solo a la persona; es propiedad del procedimiento completo. No repetir las cajas como párrafos.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué idea permite esta slide y qué conclusión deja abierta?
- **Respuesta esperada:** La fiabilidad no pertenece solo a la persona; es propiedad del procedimiento completo.
- **Demostración o dinámica:** Usar el visual para señalar el dato, la condición y el límite; ampliar oralmente sin convertir las cajas o bullets en párrafos.
- **Error frecuente a anticipar:** Convertir un umbral, una forma o una diferencia entre vías en un diagnóstico sin integrar procedimiento y batería.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Consolidar lo que sí permite.
[Alt text]
El audiograma depende de ambiente, transductor, consigna y enmascaramiento. Diagrama conceptual: Calibración, ruido ambiente, colocación, consigna, respuesta y cruce entre oídos. La fiabilidad no pertenece solo a la persona; es propiedad del procedimiento completo. Esquema conceptual no a escala.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 8.5.2; PDF pp. 212–213; REF ashaPureTone2005, iso8253₁_2010; U10 puente.

## Slide 54
Hasta acá: el audiograma organiza umbrales, no diagnósticos
01
Leer: frecuencia, vía, oído, símbolo y nivel.
02
Comparar: solo mediciones compatibles y en la misma frecuencia.
03
Limitar: el audiograma organiza umbrales
04
no nombra una enfermedad.
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 2 · RUTA CENTRAL
54
Notes: - **Duración aproximada:** 2–3 min.
- **Objetivo oral:** Consolidar escalas, vías y límites.
- **Explicación extendida:** Leer ejes, comparar niveles compatibles y declarar condiciones son tres operaciones distintas. Repetición pedagógica: reconstruir el procedimiento, no repetir la definición de umbral.
- **Guía del visual/diagrama:** No corresponde guía de diagrama.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué regla de este bloque usaría primero ante un dato nuevo?
- **Respuesta esperada:** Leer ejes, comparar niveles compatibles y declarar condiciones son tres operaciones distintas.
- **Demostración o dinámica:** Pedir una regla de decisión en una frase y conectarla con una situación de práctica fonoaudiológica.
- **Error frecuente a anticipar:** Convertir un umbral, una forma o una diferencia entre vías en un diagnóstico sin integrar procedimiento y batería.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Preguntar qué agrega el habla.
[Alt text]
Hasta acá: el audiograma organiza umbrales, no diagnósticos. Esquema mixto: Tres pasos y una pregunta de control sobre una operación inválida. Leer ejes, comparar niveles compatibles y declarar condiciones son tres operaciones distintas. Esquema conceptual no a escala.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 8.5.2, 8.8; BR; EP.

## Slide 55
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 2 · RUTA CENTRAL
¿Qué agrega una tarea verbal o una comparación perceptual?
Pregunta guía del bloque
55
Notes: - **Duración aproximada:** 1–2 min.
- **Objetivo oral:** Formular la pregunta del bloque.
- **Explicación extendida:** Detectar un tono, reconocer habla y comparar tinnitus son tareas diferentes. Recuperar U7: el resultado depende de la tarea.
- **Guía del visual/diagrama:** Revelar y explicar en el orden previsto: Tres tareas conductuales con el mismo marco de seis preguntas. Cerrar con esta idea: Detectar un tono, reconocer habla y comparar tinnitus son tareas diferentes. No repetir las cajas como párrafos.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué idea permite esta slide y qué conclusión deja abierta?
- **Respuesta esperada:** Detectar un tono, reconocer habla y comparar tinnitus son tareas diferentes.
- **Demostración o dinámica:** Usar el visual para señalar el dato, la condición y el límite; ampliar oralmente sin convertir las cajas o bullets en párrafos.
- **Error frecuente a anticipar:** Interpretar la correspondencia con un tono externo como medición de una fuente o intensidad sonora interna.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Construir la tarea verbal.
[Alt text]
¿Qué agrega una tarea verbal o una comparación perceptual? Diagrama conceptual: Tres tareas conductuales con el mismo marco de seis preguntas. Detectar un tono, reconocer habla y comparar tinnitus son tareas diferentes. Esquema conceptual no a escala.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX 8.5.3, 8.5.5; PDF pp. 213–217; PREV.

## Slide 56
La logoaudiometría evalúa respuestas a material verbal controlado
Material verbal e idioma definidos.
Nivel, escala, oído y modo de presentación declarados.
Consigna y respuesta observables.
Puntuación: porcentaje correcto o umbral, según la tarea.
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 2 · RUTA CENTRAL
56
Notes: - **Duración aproximada:** 2–4 min.
- **Objetivo oral:** Reconstruir la cadena de la prueba.
- **Explicación extendida:** Material, idioma, modo, nivel, oído, consigna y puntuación condicionan el resultado. Si se propone audio, usar `MED U08-MEDIA-001` seguro y una transcripción visual equivalente.
- **Guía del visual/diagrama:** Revelar y explicar en el orden previsto: Estímulo verbal → presentación → persona/tarea → respuesta → porcentaje o umbral. Cerrar con esta idea: Material, idioma, modo, nivel, oído, consigna y puntuación condicionan el resultado. No repetir las cajas como párrafos.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué cambia de una etapa o nodo al siguiente?
- **Respuesta esperada:** Material, idioma, modo, nivel, oído, consigna y puntuación condicionan el resultado.
- **Demostración o dinámica:** Revelar la secuencia por etapas y pedir que el grupo nombre qué entra, qué se transforma y qué se registra o entrega.
- **Error frecuente a anticipar:** Convertir un umbral, una forma o una diferencia entre vías en un diagnóstico sin integrar procedimiento y batería.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Leer una función desempeño–nivel.
[Alt text]
La logoaudiometría evalúa respuestas a material verbal controlado. Diagrama conceptual: Estímulo verbal → presentación → persona/tarea → respuesta → porcentaje o umbral. Material, idioma, modo, nivel, oído, consigna y puntuación condicionan el resultado. Esquema conceptual no a escala.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 8.5.3; PDF pp. 213–214; REF ashaHearingAdults; INV.

## Slide 57
Una curva desempeño–nivel relaciona presentación y respuestas correctas
El eje horizontal necesita escala declarada
la forma no localiza una lesión.
Nivel de presentación frente a porcentaje, puntos y curva conceptual
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 2 · RUTA CENTRAL
57
Notes: - **Duración aproximada:** 2–4 min.
- **Objetivo oral:** Enseñar ejes y dependencia de protocolo.
- **Explicación extendida:** El eje horizontal necesita escala declarada; la forma no localiza una lesión. No fijar una curva universal ni leer valores absolutos si falta HL/SL/SPL.
- **Guía del visual/diagrama:** No corresponde guía de diagrama.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué muestran los ejes o variables, y qué conclusión no autoriza la figura?
- **Respuesta esperada:** El eje horizontal necesita escala declarada; la forma no localiza una lesión.
- **Demostración o dinámica:** Leer en este orden: ejes, unidades, escala, condición o muestra y tendencia. Recién después formular una conclusión y un límite.
- **Error frecuente a anticipar:** Comparar porcentajes sin declarar material, idioma, nivel, escala, oído, consigna y criterio.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Mostrar por qué un porcentaje aislado es insuficiente.
[Alt text]
Una curva desempeño–nivel relaciona presentación y respuestas correctas. Gráfico: Nivel de presentación frente a porcentaje, puntos y curva conceptual. El eje horizontal necesita escala declarada; la forma no localiza una lesión.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX fig. 8.2; PDF pp. 214–215; INV.

## Slide 58
“72 % correcto” no es un resultado completo
Error frecuente
Informe incompleto: “72 % correcto”. Para interpretarlo faltan material, idioma, modo, nivel y escala, oído, consigna y criterio. El porcentaje no describe a la persona fuera de esa prueba.
Corrección
0 dB SPL es un nivel físico de referencia. El umbral auditivo depende de la frecuencia, la tarea, el procedimiento y la persona.
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 2 · RUTA CENTRAL
58
Notes: - **Duración aproximada:** 2–3 min.
- **Objetivo oral:** Enseñar metadatos mínimos.
- **Explicación extendida:** Material, idioma, modo, nivel, escala, oído y criterio acompañan el porcentaje. Evitar sugerir una lista o criterio universal; el ejemplo es de estructura.
- **Guía del visual/diagrama:** No corresponde guía de diagrama.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué información falta para corregir esta conclusión?
- **Respuesta esperada:** Informe incompleto y versión completada con campos resaltados.
- **Demostración o dinámica:** Mostrar primero la afirmación problemática, pedir que identifiquen el salto lógico y revelar después la corrección.
- **Error frecuente a anticipar:** Operar con valores en decibelios sin comprobar referencia, frecuencia, transductor y condición de medición.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Convertir el error en actividad.
[Alt text]
“72 % correcto” no es un resultado completo. Esquema mixto: Informe incompleto y versión completada con campos resaltados. Material, idioma, modo, nivel, escala, oído y criterio acompañan el porcentaje. Esquema conceptual no a escala.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX A2; PDF p. 226; SA.

## Slide 59
¿Qué datos faltan para interpretar el porcentaje?
Consigna
Consigna: Complete al menos cinco campos del informe verbal ficticio. Justifique con la magnitud, la unidad y el límite de la conclusión.
Para responder
Nombrá el dato o dispositivo, identificá la magnitud y la unidad, y justificá qué conclusión permite y cuál deja abierta.
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 2 · RUTA CENTRAL
59
Notes: - **Duración aproximada:** 3–5 min.
- **Objetivo oral:** Practicar lectura crítica.
- **Explicación extendida:** El porcentaje pertenece a una prueba definida, no a la persona en abstracto. Pedir que distingan dato técnico, lingüístico y conductual.
- **Guía del visual/diagrama:** No corresponde guía de diagrama.
- **Pregunta al grupo:** Complete al menos cinco campos del informe verbal ficticio.
- **Respuesta esperada:** Material, idioma, modo de presentación, nivel y escala, oído, consigna y criterio de puntuación.
- **Demostración o dinámica:** Dar primero tiempo individual, luego contrastar justificaciones. Mantener la participación en clasificación, lectura o cálculo; no pedir diagnóstico ni experiencia auditiva personal.
- **Error frecuente a anticipar:** Convertir un dato aislado en causa, diagnóstico, pronóstico o indicación sin declarar condiciones y evidencia complementaria.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Comparar tono y habla.
[Alt text]
¿Qué datos faltan para interpretar el porcentaje? Composición textual: Informe ficticio y consigna de completar al menos cinco campos. El porcentaje pertenece a una prueba definida, no a la persona en abstracto.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX A2/respuesta; PDF pp. 226, 231; EP.

## Slide 60
Umbral tonal y desempeño verbal responden preguntas distintas
Situación A
Audiometría tonal: detectar tonos resultado principal, umbral por frecuencia. Logoaudiometría: responder a material verbal
Situación B
resultado, porcentaje o umbral bajo condiciones definidas. Se complementan, pero no miden la misma tarea.
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 2 · RUTA CENTRAL
60
Notes: - **Duración aproximada:** 2–3 min.
- **Objetivo oral:** Evitar equivalencia detección–comprensión.
- **Explicación extendida:** Detectar tonos y reconocer habla pueden controlarse entre sí, pero no miden lo mismo. Recuperar inteligibilidad U7 sin reenseñar SNR o reverberación.
- **Guía del visual/diagrama:** No corresponde guía de diagrama.
- **Pregunta al grupo:** ¿Cuál es la diferencia que organiza esta comparación?
- **Respuesta esperada:** Detectar tonos y reconocer habla pueden controlarse entre sí, pero no miden lo mismo.
- **Demostración o dinámica:** Recorrer una misma fila o criterio entre columnas; evitar leer cada columna como una lista aislada.
- **Error frecuente a anticipar:** Comparar categorías con criterios distintos o convertir una diferencia descriptiva en una jerarquía clínica.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Introducir una comparación perceptual distinta.
[Alt text]
Umbral tonal y desempeño verbal responden preguntas distintas. Esquema mixto: Dos columnas: estímulo, tarea, resultado, fortaleza y límite. Detectar tonos y reconocer habla pueden controlarse entre sí, pero no miden lo mismo. Esquema conceptual no a escala.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 8.5.2–8.5.3; PDF pp. 212–215; PREV U7.

## Slide 61
La acufenometría compara un tinnitus referido con sonidos externos
La persona compara su percepto referido con un estímulo externo ajustable.
Puede elegir una correspondencia de frecuencia y nivel bajo una consigna definida.
El resultado pertenece a la tarea
el equipo no mide una fuente sonora interna.
Definición
La persona elige correspondencias el equipo no mide una fuente física interna.
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 2 · RUTA CENTRAL
61
Notes: - **Duración aproximada:** 2–3 min.
- **Objetivo oral:** Definir la prueba sin materializar el percepto.
- **Explicación extendida:** La persona elige correspondencias; el equipo no mide una fuente física interna. Desarrollar dB SL y frecuencia de correspondencia como propiedades del estímulo externo.
- **Guía del visual/diagrama:** Revelar y explicar en el orden previsto: Estímulos posibles, tarea, resultados y limitaciones. Cerrar con esta idea: La persona elige correspondencias; el equipo no mide una fuente física interna. No repetir las cajas como párrafos.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué condición debe acompañar esta definición para poder usarla?
- **Respuesta esperada:** Estímulos posibles, tarea, resultados y limitaciones.
- **Demostración o dinámica:** Usar el visual para señalar el dato, la condición y el límite; ampliar oralmente sin convertir las cajas o bullets en párrafos.
- **Error frecuente a anticipar:** Interpretar la correspondencia con un tono externo como medición de una fuente o intensidad sonora interna.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Separar frecuencia elegida de oscilación interna.
[Alt text]
La acufenometría compara un tinnitus referido con sonidos externos. Diagrama conceptual: Estímulos posibles, tarea, resultados y limitaciones. La persona elige correspondencias; el equipo no mide una fuente física interna. Esquema conceptual no a escala.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX 8.5.5; PDF pp. 216–217; REF ashaTinnitus; GLO.

## Slide 62
La frecuencia de correspondencia no es la “frecuencia física del tinnitus”
Situación A
Físico: el tono externo tiene frecuencia medible en Hz. Perceptual: el tinnitus es una experiencia referida.
Situación B
Correspondencia: juicio de semejanza no igualdad física entre dos fuentes.
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 2 · RUTA CENTRAL
62
Notes: - **Duración aproximada:** 2–3 min.
- **Objetivo oral:** Corregir una equivalencia frecuente.
- **Explicación extendida:** Hz describe el tono externo seleccionado; la relación con el percepto es un juicio. Recordar frecuencia/pitch de U7 y aclarar límites de la analogía tonal.
- **Guía del visual/diagrama:** Revelar y explicar en el orden previsto: Estímulo externo físico frente a experiencia perceptual. Cerrar con esta idea: Hz describe el tono externo seleccionado; la relación con el percepto es un juicio. No repetir las cajas como párrafos.
- **Pregunta al grupo:** ¿Cuál es la diferencia que organiza esta comparación?
- **Respuesta esperada:** Hz describe el tono externo seleccionado; la relación con el percepto es un juicio.
- **Demostración o dinámica:** Recorrer una misma fila o criterio entre columnas; evitar leer cada columna como una lista aislada.
- **Error frecuente a anticipar:** Interpretar la correspondencia con un tono externo como medición de una fuente o intensidad sonora interna.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Añadir nivel de correspondencia y variabilidad.
[Alt text]
La frecuencia de correspondencia no es la “frecuencia física del tinnitus”. Diagrama conceptual: Estímulo externo físico frente a experiencia perceptual. Hz describe el tono externo seleccionado; la relación con el percepto es un juicio. Esquema conceptual no a escala.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 8.4.4, 8.5.5, 8.8; PDF pp. 211, 216, 222; PREV; GLO.

## Slide 63
dB SL expresa nivel respecto de un umbral definido
L_SL = L_presentación − L_umbral individual
Significado físico
El nivel de correspondencia no es intensidad interna ni cuantifica impacto funcional.
Ejemplo o uso
El nivel de correspondencia no es intensidad interna ni cuantifica impacto funcional. Umbral individual, tono de comparación, diferencia en dB SL y variabilidad entre sesiones
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 2 · AMPLIACIÓN
63
Notes: - **Duración aproximada:** 2–3 min.
- **Objetivo oral:** Aplicar la tercera escala y delimitar variabilidad.
- **Explicación extendida:** El nivel de correspondencia no es intensidad interna ni cuantifica impacto funcional. No realizar acufenometría de aula; cualquier audio debe ser supraliminal y no diagnóstico.
- **Guía del visual/diagrama:** El recurso U08-DG-029 está bloqueado o pendiente. Explicar la idea con el texto aprobado y no improvisar un diagrama alternativo.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué idea permite esta slide y qué conclusión deja abierta?
- **Respuesta esperada:** El nivel de correspondencia no es intensidad interna ni cuantifica impacto funcional.
- **Demostración o dinámica:** Usar el visual para señalar el dato, la condición y el límite; ampliar oralmente sin convertir las cajas o bullets en párrafos.
- **Error frecuente a anticipar:** Operar con valores en decibelios sin comprobar referencia, frecuencia, transductor y condición de medición.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Condición de producción:** No completar cifras, curva o convención pendiente. Mantener la slide como estructura de trazabilidad hasta resolver: TEX 8.4.4, 8.5.5; PDF pp. 211, 216–217; NOT; OD-U08-21/32.
- **Transición:** Comparar tres estudios conductuales.
[Alt text]
dB SL expresa nivel respecto de un umbral definido. Ecuación anotada: Umbral individual, tono de comparación, diferencia en dB SL y variabilidad entre sesiones. El nivel de correspondencia no es intensidad interna ni cuantifica impacto funcional.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 8.4.4, 8.5.5; PDF pp. 211, 216–217; NOT; OD-U08-21/32.

## Slide 64
Tres tareas conductuales producen tres clases de resultado
01
Tono: detectar → umbral por frecuencia → dB HL.
02
Habla: reconocer → porcentaje o umbral → escala declarada.
03
Correspondencia: comparar → frecuencia/nivel elegidos → Hz y dB SL bajo referencia individual.
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 2 · RUTA CENTRAL
64
Notes: - **Duración aproximada:** 2–3 min.
- **Objetivo oral:** Consolidar audiometría, logoaudiometría y acufenometría.
- **Explicación extendida:** Tono, habla y correspondencia perceptual comparten participación, pero no estímulo, resultado ni alcance. Repetición pedagógica por comparación transversal, no por repetir cada definición.
- **Guía del visual/diagrama:** No corresponde guía de diagrama.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué regla de este bloque usaría primero ante un dato nuevo?
- **Respuesta esperada:** Tono, habla y correspondencia perceptual comparten participación, pero no estímulo, resultado ni alcance.
- **Demostración o dinámica:** Pedir una regla de decisión en una frase y conectarla con una situación de práctica fonoaudiológica.
- **Error frecuente a anticipar:** Operar con valores en decibelios sin comprobar referencia, frecuencia, transductor y condición de medición.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Pasar a una prueba sin respuesta voluntaria.
[Alt text]
Tres tareas conductuales producen tres clases de resultado. Composición textual: Tabla de tres filas con estímulo, tarea, resultado, escala y límite. Tono, habla y correspondencia perceptual comparten participación, pero no estímulo, resultado ni alcance.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 8.5.2–8.5.5; BR; INV; EP.

## Slide 65
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 2 · RUTA CENTRAL
¿Qué mide un barrido de presión y qué no mide?
Pregunta guía del bloque
65
Notes: - **Duración aproximada:** 1–2 min.
- **Objetivo oral:** Formular la pregunta del bloque.
- **Explicación extendida:** Un timpanograma describe transferencia mecanoacústica; no es un audiograma. Preguntar qué magnitud creen que ocupa cada eje.
- **Guía del visual/diagrama:** No corresponde guía de diagrama.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué idea permite esta slide y qué conclusión deja abierta?
- **Respuesta esperada:** Un timpanograma describe transferencia mecanoacústica; no es un audiograma.
- **Demostración o dinámica:** Usar el visual para señalar el dato, la condición y el límite; ampliar oralmente sin convertir las cajas o bullets en párrafos.
- **Error frecuente a anticipar:** Convertir un umbral, una forma o una diferencia entre vías en un diagnóstico sin integrar procedimiento y batería.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Presentar el estímulo y el barrido.
[Alt text]
¿Qué mide un barrido de presión y qué no mide? Esquema mixto: Pregunta guía, sonda y curva vacía. Un timpanograma describe transferencia mecanoacústica; no es un audiograma. Esquema conceptual no a escala.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX 8.5.4; PDF pp. 215–216.

## Slide 66
La sonda presenta un tono mientras cambia la presión del conducto
La sonda sella el conducto y presenta un tono.
El sistema modifica la presión del conducto de manera controlada.
El micrófono registra la respuesta acústica.
La curva representa una magnitud de inmitancia frente a presión.
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 2 · RUTA CENTRAL
66
Notes: - **Duración aproximada:** 2–4 min.
- **Objetivo oral:** Reconstruir el procedimiento físico.
- **Explicación extendida:** La curva surge de medir una magnitud de inmitancia bajo diferentes presiones. Diferenciar presión estática del barrido y presión acústica del tono.
- **Guía del visual/diagrama:** Revelar y explicar en el orden previsto: Sonda, sellado, tono, bomba/control de presión, micrófono y dato. Cerrar con esta idea: La curva surge de medir una magnitud de inmitancia bajo diferentes presiones. No repetir las cajas como párrafos.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué cambia de una etapa o nodo al siguiente?
- **Respuesta esperada:** La curva surge de medir una magnitud de inmitancia bajo diferentes presiones.
- **Demostración o dinámica:** Revelar la secuencia por etapas y pedir que el grupo nombre qué entra, qué se transforma y qué se registra o entrega.
- **Error frecuente a anticipar:** Usar la forma de una curva como sinónimo exclusivo de patología o como medida directa de cuánto oye la persona.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Definir la magnitud del eje vertical.
[Alt text]
La sonda presenta un tono mientras cambia la presión del conducto. Esquema mixto: Sonda, sellado, tono, bomba/control de presión, micrófono y dato. La curva surge de medir una magnitud de inmitancia bajo diferentes presiones. Esquema conceptual no a escala.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 8.5.4; PDF p. 215; REF ashaHearingAdults; U6.

## Slide 67
Inmitancia es la categoría; admitancia es una magnitud habitual
Inmitancia: categoría que reúne oposición y facilidad de transferencia.
Admitancia Y: magnitud habitual
la unidad depende del equipo y protocolo.
Presión del conducto: daPa.
Y/Y_max: normalización conceptual, sin unidad.
Definición
El equipo debe declarar qué magnitud y unidad muestra Y/Y_max es una normalización conceptual.
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 2 · RUTA CENTRAL
67
Notes: - **Duración aproximada:** 2–3 min.
- **Objetivo oral:** Preparar la lectura sin fijar una unidad universal.
- **Explicación extendida:** El equipo debe declarar qué magnitud y unidad muestra; `Y/Y_max` es una normalización conceptual. Evitar enseñar la curva normalizada del libro como salida clínica estándar.
- **Guía del visual/diagrama:** No corresponde guía de diagrama.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué condición debe acompañar esta definición para poder usarla?
- **Respuesta esperada:** Término, símbolo posible, presión en daPa y advertencia de equipo/protocolo.
- **Demostración o dinámica:** Usar el visual para señalar el dato, la condición y el límite; ampliar oralmente sin convertir las cajas o bullets en párrafos.
- **Error frecuente a anticipar:** Usar la forma de una curva como sinónimo exclusivo de patología o como medida directa de cuánto oye la persona.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Mostrar cómo se construye la curva.
[Alt text]
Inmitancia es la categoría; admitancia es una magnitud habitual. Composición textual: Término, símbolo posible, presión en daPa y advertencia de equipo/protocolo. El equipo debe declarar qué magnitud y unidad muestra; Y/Y_max es una normalización conceptual.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 8.5.4; PDF p. 215; SA; NOT.

## Slide 68
El timpanograma se construye punto por punto durante el barrido
Qué observar
Cada presión aporta una medición la morfología resume el conjunto. Animación presión medición punto curva, con alternativa de cuatro cuadros
Condición de escucha
Formule una predicción antes de escuchar y describa solo el cambio perceptual relevante. La escucha es cualitativa y no reemplaza una medición calibrada.
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 2 · AMPLIACIÓN
68
Notes: - **Duración aproximada:** 2–3 min.
- **Objetivo oral:** Hacer visible el proceso oculto por la curva final.
- **Explicación extendida:** Cada presión aporta una medición; la morfología resume el conjunto. La alternativa estática debe permitir reconstruir el proceso completo.
- **Guía del visual/diagrama:** Revelar y explicar en el orden previsto: Animación presión → medición → punto → curva, con alternativa de cuatro cuadros. Cerrar con esta idea: Cada presión aporta una medición; la morfología resume el conjunto. No repetir las cajas como párrafos.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué idea permite esta slide y qué conclusión deja abierta?
- **Respuesta esperada:** Cada presión aporta una medición; la morfología resume el conjunto.
- **Demostración o dinámica:** Usar el visual para señalar el dato, la condición y el límite; ampliar oralmente sin convertir las cajas o bullets en párrafos.
- **Error frecuente a anticipar:** Usar la forma de una curva como sinónimo exclusivo de patología o como medida directa de cuánto oye la persona.
- **Multimedia:** Recurso opcional: reproducir solo si está disponible y verificado. Presentar antes la consigna de observación y ofrecer la alternativa estática; no usarlo como prueba diagnóstica.
- **Transición:** Comparar morfologías.
[Alt text]
El timpanograma se construye punto por punto durante el barrido. Secuencia audiovisual con alternativa estática: Animación presión → medición → punto → curva, con alternativa de cuatro cuadros. Cada presión aporta una medición; la morfología resume el conjunto.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 8.5.4; PDF pp. 215–216; EP.

## Slide 69
Tres morfologías describen curvas, no enfermedades
Pico centrado, trazado plano y pico desplazado: tres descripciones geométricas.
Eje horizontal: presión (daPa).
Eje vertical: admitancia normalizada Y/Y_max.
La forma no corresponde de manera exclusiva a una enfermedad.
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 2 · RUTA CENTRAL
69
Notes: - **Duración aproximada:** 2–4 min.
- **Objetivo oral:** Enseñar lectura visual prudente.
- **Explicación extendida:** Pico centrado, trazado plano y pico desplazado son descripciones dependientes del protocolo. Evitar rotular A/B/C en el primer encuentro con la figura.
- **Guía del visual/diagrama:** No corresponde guía de diagrama.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué muestran los ejes o variables, y qué conclusión no autoriza la figura?
- **Respuesta esperada:** Pico centrado, trazado plano y pico desplazado son descripciones dependientes del protocolo.
- **Demostración o dinámica:** Leer en este orden: ejes, unidades, escala, condición o muestra y tendencia. Recién después formular una conclusión y un límite.
- **Error frecuente a anticipar:** Usar la forma de una curva como sinónimo exclusivo de patología o como medida directa de cuánto oye la persona.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Pedir identificar forma y límites.
[Alt text]
Tres morfologías describen curvas, no enfermedades. Gráfico: Tres paneles con presión, admitancia normalizada y rótulo de alcance. Pico centrado, trazado plano y pico desplazado son descripciones dependientes del protocolo.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX fig. 8.3; PDF p. 216; INV.

## Slide 70
Describa la forma sin nombrar una patología
Consigna
Consigna: Describa eje, unidad, presencia/posición de pico y condición que revisaría. Justifique con la magnitud, la unidad y el límite de la conclusión.
Para responder
Nombrá el dato o dispositivo, identificá la magnitud y la unidad, y justificá qué conclusión permite y cuál deja abierta.
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 2 · RUTA CENTRAL
70
Notes: - **Duración aproximada:** 3–5 min.
- **Objetivo oral:** Practicar lenguaje de resultado.
- **Explicación extendida:** La interpretación inicial identifica pico/planitud/desplazamiento y revisa condiciones antes de inferir. Pedir dos condiciones técnicas que deben verificarse.
- **Guía del visual/diagrama:** No corresponde guía de diagrama.
- **Pregunta al grupo:** Describa eje, unidad, presencia/posición de pico y condición que revisaría.
- **Respuesta esperada:** Se describe la forma y el protocolo; no se asigna una patología ni se estima cuánto oye la persona.
- **Demostración o dinámica:** Dar primero tiempo individual, luego contrastar justificaciones. Mantener la participación en clasificación, lectura o cálculo; no pedir diagnóstico ni experiencia auditiva personal.
- **Error frecuente a anticipar:** Convertir un dato aislado en causa, diagnóstico, pronóstico o indicación sin declarar condiciones y evidencia complementaria.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Hacer explícitas las condiciones.
[Alt text]
Describa la forma sin nombrar una patología. Gráfico: Preguntas sobre ejes, Y/Y_max, presión, forma y conclusión no permitida. La interpretación inicial identifica pico/planitud/desplazamiento y revisa condiciones antes de inferir.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX G3, A3; PDF pp. 224, 226; EP.

## Slide 71
Un trazado plano no mide cuánto oye la persona
Error frecuente
Error frecuente: Un trazado plano no mide cuánto oye la persona Corrección: Sellado, sonda, movimiento y volumen estimado del conducto forman parte de la interpretación. Antes de concluir: Error, corrección y lista breve de verificaciones.
Corrección
0 dB SPL es un nivel físico de referencia. El umbral auditivo depende de la frecuencia, la tarea, el procedimiento y la persona.
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 2 · RUTA CENTRAL
71
Notes: - **Duración aproximada:** 2–3 min.
- **Objetivo oral:** Corregir forma = diagnóstico/umbral.
- **Explicación extendida:** Sellado, sonda, movimiento y volumen estimado del conducto forman parte de la interpretación. No enumerar diagnósticos diferenciales; mantener el foco en medición.
- **Guía del visual/diagrama:** Revelar y explicar en el orden previsto: Error, corrección y lista breve de verificaciones. Cerrar con esta idea: Sellado, sonda, movimiento y volumen estimado del conducto forman parte de la interpretación. No repetir las cajas como párrafos.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué información falta para corregir esta conclusión?
- **Respuesta esperada:** Error, corrección y lista breve de verificaciones.
- **Demostración o dinámica:** Mostrar primero la afirmación problemática, pedir que identifiquen el salto lógico y revelar después la corrección.
- **Error frecuente a anticipar:** Convertir un dato aislado en causa, diagnóstico, pronóstico o indicación sin declarar condiciones y evidencia complementaria.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Consolidar y pasar a sensores fisiológicos.
[Alt text]
Un trazado plano no mide cuánto oye la persona. Diagrama conceptual: Error, corrección y lista breve de verificaciones. Sellado, sonda, movimiento y volumen estimado del conducto forman parte de la interpretación. Esquema conceptual no a escala.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 8.5.4, 8.8, A3; PDF pp. 215, 222, 226.

## Slide 72
Hasta acá: la curva resume transferencia bajo un barrido controlado
01
Entradas: tono de sonda y presión del conducto.
02
Sistema: oído externo y medio bajo condiciones de sellado.
03
Dato: magnitud de inmitancia en función de la presión.
04
Límite: no mide por sí solo audición ni patología.
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 3 · RUTA CENTRAL
72
Notes: - **Duración aproximada:** 2–3 min.
- **Objetivo oral:** Consolidar estímulo, magnitud y límite.
- **Explicación extendida:** Tono y presión son entradas; inmitancia es el dato; audición y patología requieren otras pruebas. Repetición pedagógica: reconstruir la cadena desde la curva hacia el procedimiento.
- **Guía del visual/diagrama:** Revelar y explicar en el orden previsto: Cadena de cuatro pasos y una pregunta de control. Cerrar con esta idea: Tono y presión son entradas; inmitancia es el dato; audición y patología requieren otras pruebas. No repetir las cajas como párrafos.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué regla de este bloque usaría primero ante un dato nuevo?
- **Respuesta esperada:** Tono y presión son entradas; inmitancia es el dato; audición y patología requieren otras pruebas.
- **Demostración o dinámica:** Pedir una regla de decisión en una frase y conectarla con una situación de práctica fonoaudiológica.
- **Error frecuente a anticipar:** Usar la forma de una curva como sinónimo exclusivo de patología o como medida directa de cuánto oye la persona.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Preguntar qué registra una sonda o un electrodo sin respuesta voluntaria.
[Alt text]
Hasta acá: la curva resume transferencia bajo un barrido controlado. Diagrama conceptual: Cadena de cuatro pasos y una pregunta de control. Tono y presión son entradas; inmitancia es el dato; audición y patología requieren otras pruebas. Esquema conceptual no a escala.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 8.5.4; BR; EP.

## Slide 73
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 3 · RUTA CENTRAL
¿Qué señal registra cada sensor?
Pregunta guía del bloque
73
Notes: - **Duración aproximada:** 1–2 min.
- **Objetivo oral:** Formular la comparación fisiológica.
- **Explicación extendida:** OEA, PEAT y electrococleografía comparten estímulos acústicos generales, pero no generador, sensor ni magnitud. Evitar llamar a las tres “pruebas objetivas” sin especificar qué registran.
- **Guía del visual/diagrama:** No corresponde guía de diagrama.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué idea permite esta slide y qué conclusión deja abierta?
- **Respuesta esperada:** OEA, PEAT y electrococleografía comparten estímulos acústicos generales, pero no generador, sensor ni magnitud.
- **Demostración o dinámica:** Usar el visual para señalar el dato, la condición y el límite; ampliar oralmente sin convertir las cajas o bullets en párrafos.
- **Error frecuente a anticipar:** Leer ‘presente’, ‘ausente’ o ‘derivar’ como diagnóstico, sin revisar ruido, sonda, transmisión y protocolo.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Seguir la cadena de OEA.
[Alt text]
¿Qué señal registra cada sensor? Esquema mixto: Pregunta guía y tres salidas: acústica, bioeléctrica superficial y coclear/neural distal. OEA, PEAT y electrococleografía comparten estímulos acústicos generales, pero no generador, sensor ni magnitud. Esquema conceptual no a escala.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX 8.5.6–8.5.8; PDF pp. 216–219.

## Slide 74
En OEA, la sonda presenta sonido y registra presión de retorno
Ida: la sonda presenta un estímulo acústico.
Interacción: oído externo/medio y cóclea condicionan la señal.
Retorno: presión acústica que vuelve al conducto.
Sensor: micrófono de la sonda
resultado bajo protocolo.
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 3 · RUTA CENTRAL
74
Notes: - **Duración aproximada:** 2–4 min.
- **Objetivo oral:** Reconstruir ida, generador y retorno.
- **Explicación extendida:** El registro se asocia principalmente con CCE y depende también de oído externo y medio. Marcar con flechas distintas trayecto de ida y retorno, sin cruzar texto.
- **Guía del visual/diagrama:** Revelar y explicar en el orden previsto: Estímulo → oído externo/medio → cóclea/CCE → retorno → micrófono. Cerrar con esta idea: El registro se asocia principalmente con CCE y depende también de oído externo y medio. No repetir las cajas como párrafos.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué cambia de una etapa o nodo al siguiente?
- **Respuesta esperada:** El registro se asocia principalmente con CCE y depende también de oído externo y medio.
- **Demostración o dinámica:** Revelar la secuencia por etapas y pedir que el grupo nombre qué entra, qué se transforma y qué se registra o entrega.
- **Error frecuente a anticipar:** Leer ‘presente’, ‘ausente’ o ‘derivar’ como diagnóstico, sin revisar ruido, sonda, transmisión y protocolo.
- **Multimedia:** Recurso opcional: reproducir solo si está disponible y verificado. Presentar antes la consigna de observación y ofrecer la alternativa estática; no usarlo como prueba diagnóstica.
- **Transición:** Nombrar magnitudes y salida.
[Alt text]
En OEA, la sonda presenta sonido y registra presión de retorno. Esquema mixto: Estímulo → oído externo/medio → cóclea/CCE → retorno → micrófono. El registro se asocia principalmente con CCE y depende también de oído externo y medio. Esquema conceptual no a escala.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 8.5.6; PDF pp. 216–217, 219; REF ashaHearingAdults; U6.

## Slide 75
OEA registra Pa, dB SPL y SNR bajo criterios del protocolo
“Presente”, “ausente” o “derivar” depende de señal, ruido, sonda y transmisión. · Producción propia UCASAL · U08-CH-010
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 3 · RUTA CENTRAL
75
Notes: - **Duración aproximada:** 2–3 min.
- **Objetivo oral:** Relacionar sensor, unidad y resultado.
- **Explicación extendida:** “Presente”, “ausente” o “derivar” depende de señal, ruido, sonda y transmisión. No fijar umbrales de pasa/derivar ni valores de SNR sin protocolo.
- **Guía del visual/diagrama:** No corresponde guía de diagrama.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué idea permite esta slide y qué conclusión deja abierta?
- **Respuesta esperada:** “Presente”, “ausente” o “derivar” depende de señal, ruido, sonda y transmisión.
- **Demostración o dinámica:** Usar el visual para señalar el dato, la condición y el límite; ampliar oralmente sin convertir las cajas o bullets en párrafos.
- **Error frecuente a anticipar:** Leer ‘presente’, ‘ausente’ o ‘derivar’ como diagnóstico, sin revisar ruido, sonda, transmisión y protocolo.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Corregir la inferencia “presente = normal”.
[Alt text]
OEA registra Pa, dB SPL y SNR bajo criterios del protocolo. Gráfico: Presión acústica, nivel, ruido, SNR, banda y salida operativa. “Presente”, “ausente” o “derivar” depende de señal, ruido, sonda y transmisión.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 8.5.6; PDF p. 217; NOT; REF ashaHearingAdults.
- Asset propio aprobado: U08-CH-010.

## Slide 76
Una OEA presente no demuestra audición normal
Error frecuente
Error frecuente: Una OEA presente no demuestra audición normal Corrección: OEA no evalúa por sí sola respuesta neural, percepción, lenguaje ni todas las frecuencias. Antes de concluir: Error, corrección y cuatro preguntas que permanecen abiertas.
Corrección
0 dB SPL es un nivel físico de referencia. El umbral auditivo depende de la frecuencia, la tarea, el procedimiento y la persona.
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 3 · RUTA CENTRAL
76
Notes: - **Duración aproximada:** 2–3 min.
- **Objetivo oral:** Delimitar qué parte de la cadena informa.
- **Explicación extendida:** OEA no evalúa por sí sola respuesta neural, percepción, lenguaje ni todas las frecuencias. Incluir también que una OEA ausente no localiza por sí sola una lesión.
- **Guía del visual/diagrama:** Revelar y explicar en el orden previsto: Error, corrección y cuatro preguntas que permanecen abiertas. Cerrar con esta idea: OEA no evalúa por sí sola respuesta neural, percepción, lenguaje ni todas las frecuencias. No repetir las cajas como párrafos.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué información falta para corregir esta conclusión?
- **Respuesta esperada:** Error, corrección y cuatro preguntas que permanecen abiertas.
- **Demostración o dinámica:** Mostrar primero la afirmación problemática, pedir que identifiquen el salto lógico y revelar después la corrección.
- **Error frecuente a anticipar:** Leer ‘presente’, ‘ausente’ o ‘derivar’ como diagnóstico, sin revisar ruido, sonda, transmisión y protocolo.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Seguir una respuesta bioeléctrica.
[Alt text]
Una OEA presente no demuestra audición normal. Diagrama conceptual: Error, corrección y cuatro preguntas que permanecen abiertas. OEA no evalúa por sí sola respuesta neural, percepción, lenguaje ni todas las frecuencias. Esquema conceptual no a escala.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 8.5.6, 8.8; PDF pp. 217, 222.

## Slide 77
En PEAT, electrodos registran una respuesta neural sincronizada
V(t): diferencia de potencial (µV) en función del tiempo (ms)
Significado físico
La señal es acústica hasta la transducción el registro es una diferencia de potencial en función del tiempo.
Ejemplo o uso
El estímulo llega por un transductor acústico. La vía auditiva genera una respuesta sincronizada. Electrodos superficiales registran una diferencia de potencial. El promedio permite representar V(t) en µV y ms.
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 3 · RUTA CENTRAL
77
Notes: - **Duración aproximada:** 2–4 min.
- **Objetivo oral:** Reconstruir estímulo, generador y sensor.
- **Explicación extendida:** La señal es acústica hasta la transducción; el registro es una diferencia de potencial en función del tiempo. Diferenciar potencial registrado de presión acústica y de respuesta voluntaria.
- **Guía del visual/diagrama:** Revelar y explicar en el orden previsto: Estímulo → transductor → vía auditiva → electrodos → `V(t)` en µV y ms. Cerrar con esta idea: La señal es acústica hasta la transducción; el registro es una diferencia de potencial en función del tiempo. No repetir las cajas como párrafos.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué cambia de una etapa o nodo al siguiente?
- **Respuesta esperada:** La señal es acústica hasta la transducción; el registro es una diferencia de potencial en función del tiempo.
- **Demostración o dinámica:** Revelar la secuencia por etapas y pedir que el grupo nombre qué entra, qué se transforma y qué se registra o entrega.
- **Error frecuente a anticipar:** Equiparar una respuesta eléctrica registrada con audición normal, comprensión o localización diagnóstica automática.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Leer una forma de onda con cautela.
[Alt text]
En PEAT, electrodos registran una respuesta neural sincronizada. Esquema mixto: Estímulo → transductor → vía auditiva → electrodos → V(t) en µV y ms. La señal es acústica hasta la transducción; el registro es una diferencia de potencial en función del tiempo. Esquema conceptual no a escala.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX 8.5.7; PDF pp. 217–219; REF skinnerGlattke1977, ashaHearingAdults.

## Slide 78
Una forma de onda PEAT organiza amplitud y latencia
Componentes, latencias y amplitudes dependen de estímulo, nivel, tasa, estado y promedio. · Producción propia UCASAL · U08-CH-008
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 3 · AMPLIACIÓN
78
Notes: - **Duración aproximada:** 2–4 min.
- **Objetivo oral:** Introducir la representación sin criterios clínicos universales.
- **Explicación extendida:** Componentes, latencias y amplitudes dependen de estímulo, nivel, tasa, estado y promedio. No enseñar latencias normales ni localizar lesiones en esta slide.
- **Guía del visual/diagrama:** No corresponde guía de diagrama.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué muestran los ejes o variables, y qué conclusión no autoriza la figura?
- **Respuesta esperada:** Componentes, latencias y amplitudes dependen de estímulo, nivel, tasa, estado y promedio.
- **Demostración o dinámica:** Leer en este orden: ejes, unidades, escala, condición o muestra y tendencia. Recién después formular una conclusión y un límite.
- **Error frecuente a anticipar:** Equiparar una respuesta eléctrica registrada con audición normal, comprensión o localización diagnóstica automática.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Delimitar qué no mide.
[Alt text]
Una forma de onda PEAT organiza amplitud y latencia. Gráfico: Forma de onda conceptual V(t); eje µV, eje ms y componentes sin valores normativos. Componentes, latencias y amplitudes dependen de estímulo, nivel, tasa, estado y promedio.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 8.5.7; PDF pp. 217–218; SA; OD-U08-23.
- Asset propio aprobado: U08-CH-008.

## Slide 79
Un potencial evocado no mide comprensión del habla
Error frecuente
Error frecuente: Un potencial evocado no mide comprensión del habla Corrección: Una respuesta bioeléctrica y una tarea verbal pertenecen a niveles diferentes de la cadena. Antes de concluir: PEAT frente a logoaudiometría: señal, respuesta y conclusión.
Corrección
0 dB SPL es un nivel físico de referencia. El umbral auditivo depende de la frecuencia, la tarea, el procedimiento y la persona.
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 3 · RUTA CENTRAL
79
Notes: - **Duración aproximada:** 2–3 min.
- **Objetivo oral:** Separar registro neural y desempeño comunicativo.
- **Explicación extendida:** Una respuesta bioeléctrica y una tarea verbal pertenecen a niveles diferentes de la cadena. Aclarar que una estimación electrofisiológica tampoco es idéntica a un umbral conductual.
- **Guía del visual/diagrama:** No corresponde guía de diagrama.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué información falta para corregir esta conclusión?
- **Respuesta esperada:** PEAT frente a logoaudiometría: señal, respuesta y conclusión.
- **Demostración o dinámica:** Mostrar primero la afirmación problemática, pedir que identifiquen el salto lógico y revelar después la corrección.
- **Error frecuente a anticipar:** Convertir un umbral, una forma o una diferencia entre vías en un diagnóstico sin integrar procedimiento y batería.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Introducir un registro más próximo a cóclea/nervio distal.
[Alt text]
Un potencial evocado no mide comprensión del habla. Esquema mixto: PEAT frente a logoaudiometría: señal, respuesta y conclusión. Una respuesta bioeléctrica y una tarea verbal pertenecen a niveles diferentes de la cadena. Esquema conceptual no a escala.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 8.5.7, 8.8; PDF pp. 218, 222.

## Slide 80
La electrococleografía registra potenciales cocleares y neurales distales
Estímulo acústico controlado.
Generadores cocleares y neurales distales.
Electrodo próximo según montaje extra- o transtimpánico.
Registro de potenciales
amplitud y componentes dependen del protocolo.
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 3 · RUTA CENTRAL
80
Notes: - **Duración aproximada:** 2–4 min.
- **Objetivo oral:** Ubicar la tercera cadena fisiológica.
- **Explicación extendida:** Electrodo, invasividad, amplitud y componentes dependen del montaje y del protocolo. No detallar técnica invasiva ni criterios diagnósticos; mostrar solo la pregunta funcional.
- **Guía del visual/diagrama:** Revelar y explicar en el orden previsto: Estímulo → cóclea/nervio distal → electrodo extra/transtimpánico → potenciales. Cerrar con esta idea: Electrodo, invasividad, amplitud y componentes dependen del montaje y del protocolo. No repetir las cajas como párrafos.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué cambia de una etapa o nodo al siguiente?
- **Respuesta esperada:** Electrodo, invasividad, amplitud y componentes dependen del montaje y del protocolo.
- **Demostración o dinámica:** Revelar la secuencia por etapas y pedir que el grupo nombre qué entra, qué se transforma y qué se registra o entrega.
- **Error frecuente a anticipar:** Equiparar una respuesta eléctrica registrada con audición normal, comprensión o localización diagnóstica automática.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Nombrar componentes como ampliación.
[Alt text]
La electrococleografía registra potenciales cocleares y neurales distales. Diagrama conceptual: Estímulo → cóclea/nervio distal → electrodo extra/transtimpánico → potenciales. Electrodo, invasividad, amplitud y componentes dependen del montaje y del protocolo. Esquema conceptual no a escala.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX 8.5.8; PDF p. 218; REF simpson2020.

## Slide 81
Microfónico, sumación y acción compuesto no son el mismo componente
Los componentes tienen generadores y comportamientos distintos
sus relaciones dependen del protocolo.
CM, SP y AP desarrollados, ubicación general y unidad común
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 3 · AMPLIACIÓN
81
Notes: - **Duración aproximada:** 2–3 min.
- **Objetivo oral:** Dar vocabulario mínimo para leer una ECoG.
- **Explicación extendida:** Los componentes tienen generadores y comportamientos distintos; sus relaciones dependen del protocolo. Mantenerlo en ampliación; no presentar criterios o razones diagnósticas universales.
- **Guía del visual/diagrama:** Revelar y explicar en el orden previsto: CM, SP y AP desarrollados, ubicación general y unidad común. Cerrar con esta idea: Los componentes tienen generadores y comportamientos distintos; sus relaciones dependen del protocolo. No repetir las cajas como párrafos.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué idea permite esta slide y qué conclusión deja abierta?
- **Respuesta esperada:** Los componentes tienen generadores y comportamientos distintos; sus relaciones dependen del protocolo.
- **Demostración o dinámica:** Usar el visual para señalar el dato, la condición y el límite; ampliar oralmente sin convertir las cajas o bullets en párrafos.
- **Error frecuente a anticipar:** Convertir un dato aislado en causa, diagnóstico, pronóstico o indicación sin declarar condiciones y evidencia complementaria.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Comparar las tres pruebas.
[Alt text]
Microfónico, sumación y acción compuesto no son el mismo componente. Diagrama conceptual: CM, SP y AP desarrollados, ubicación general y unidad común. Los componentes tienen generadores y comportamientos distintos; sus relaciones dependen del protocolo. Esquema conceptual no a escala.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 8.5.8; PDF p. 218; REF simpson2020.

## Slide 82
OEA, PEAT y ECoG registran magnitudes y generadores diferentes
OEA
Sensor: micrófono Magnitud: presión acústica Generador predominante: cóclea / CCE
PEAT
Sensor: electrodos superficiales Magnitud: V(t), en µV y ms Generador: respuesta sincronizada de la vía auditiva
ECoG
Sensor: electrodo próximo Magnitud: potencial eléctrico Generadores: cóclea y porción neural distal
Comparten una entrada acústica; no registran la misma magnitud ni permiten la misma inferencia.
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 3 · RUTA CENTRAL
82
Notes: - **Duración aproximada:** 2–3 min.
- **Objetivo oral:** Integrar estudios fisiológicos con criterios comunes.
- **Explicación extendida:** Compartir una entrada acústica no vuelve equivalentes sus resultados. Dividir en dos slides durante producción si la tipografía baja de 20–22 pt.
- **Guía del visual/diagrama:** Revelar y explicar en el orden previsto: Tabla: estímulo, generador, sensor, magnitud, respuesta voluntaria y límite. Cerrar con esta idea: Compartir una entrada acústica no vuelve equivalentes sus resultados. No repetir las cajas como párrafos.
- **Pregunta al grupo:** ¿Cuál es la diferencia que organiza esta comparación?
- **Respuesta esperada:** Compartir una entrada acústica no vuelve equivalentes sus resultados.
- **Demostración o dinámica:** Recorrer una misma fila o criterio entre columnas; evitar leer cada columna como una lista aislada.
- **Error frecuente a anticipar:** Leer ‘presente’, ‘ausente’ o ‘derivar’ como diagnóstico, sin revisar ruido, sonda, transmisión y protocolo.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Probar complementariedad con un caso.
[Alt text]
OEA, PEAT y ECoG registran magnitudes y generadores diferentes. Diagrama conceptual: Tabla: estímulo, generador, sensor, magnitud, respuesta voluntaria y límite. Compartir una entrada acústica no vuelve equivalentes sus resultados. Esquema conceptual no a escala.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 8.5.6–8.5.8; PDF pp. 216–219; fig. 8.4; INV.

## Slide 83
Dos resultados distintos no son necesariamente contradictorios
Consigna
Consigna: OEA ausente y PEAT presente: proponga dos preguntas antes de hablar de contradicción. Justifique con la magnitud, la unidad y el límite de la conclusión.
Para responder
Nombrá el dato o dispositivo, identificá la magnitud y la unidad, y justificá qué conclusión permite y cuál deja abierta.
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 3 · RUTA CENTRAL
83
Notes: - **Duración aproximada:** 3–5 min.
- **Objetivo oral:** Comprobar razonamiento de cadena.
- **Explicación extendida:** Para decidir coherencia hay que preguntar qué generador, sensor y parte del trayecto intervienen. Aceptar varias explicaciones compatibles; no pedir una etiología única.
- **Guía del visual/diagrama:** No corresponde guía de diagrama.
- **Pregunta al grupo:** OEA ausente y PEAT presente: proponga dos preguntas antes de hablar de contradicción.
- **Respuesta esperada:** Revisar transmisión por oído externo/medio, colocación y ruido de la sonda; recordar que OEA y PEAT tienen generadores y sensores diferentes.
- **Demostración o dinámica:** Dar primero tiempo individual, luego contrastar justificaciones. Mantener la participación en clasificación, lectura o cálculo; no pedir diagnóstico ni experiencia auditiva personal.
- **Error frecuente a anticipar:** Leer ‘presente’, ‘ausente’ o ‘derivar’ como diagnóstico, sin revisar ruido, sonda, transmisión y protocolo.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Pasar de medición a transformación de señal.
[Alt text]
Dos resultados distintos no son necesariamente contradictorios. Diagrama conceptual: Caso OEA ausente/PEAT presente y preguntas sobre transmisión, ruido y generador. Para decidir coherencia hay que preguntar qué generador, sensor y parte del trayecto intervienen. Esquema conceptual no a escala.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX C5; PDF pp. 223, 228; EP.

## Slide 84
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 3 · RUTA CENTRAL
¿Cómo cambia la naturaleza física de la señal en cada dispositivo?
Pregunta guía del bloque
84
Notes: - **Duración aproximada:** 1–2 min.
- **Objetivo oral:** Formular la comparación tecnológica.
- **Explicación extendida:** Un dispositivo transforma una señal; no borra la alteración ni garantiza comprensión. No comenzar por “para quién sirve”; comenzar por qué transforma.
- **Guía del visual/diagrama:** No corresponde guía de diagrama.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué idea permite esta slide y qué conclusión deja abierta?
- **Respuesta esperada:** Un dispositivo transforma una señal; no borra la alteración ni garantiza comprensión.
- **Demostración o dinámica:** Usar el visual para señalar el dato, la condición y el límite; ampliar oralmente sin convertir las cajas o bullets en párrafos.
- **Error frecuente a anticipar:** Suponer que salida, ganancia, cantidad de canales o activación técnica equivalen por sí solas a beneficio funcional.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Instalar una cadena común de dispositivos.
[Alt text]
¿Cómo cambia la naturaleza física de la señal en cada dispositivo? Esquema mixto: Pregunta guía y salidas acústica, eléctrica y mecánica. Un dispositivo transforma una señal; no borra la alteración ni garantiza comprensión. Esquema conceptual no a escala.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX 8.6; PDF pp. 219–221; BR.

## Slide 85
Entrada, procesamiento, salida y acoplamiento permiten comparar dispositivos
Entrada: señal que recibe el dispositivo.
Transducción y procesamiento: cambio de dominio y modificación de la señal.
Salida: acústica, eléctrica, mecánica o combinada.
Acoplamiento: punto donde la salida interactúa con el sistema auditivo remanente.
Resultado funcional: debe evaluarse
no está garantizado por la cadena.
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 3 · RUTA CENTRAL
85
Notes: - **Duración aproximada:** 2–4 min.
- **Objetivo oral:** Instalar el marco tecnológico.
- **Explicación extendida:** La salida física y el punto de entrega distinguen estrategias que no son intercambiables. Separar transformación técnica de beneficio medido y selección clínica.
- **Guía del visual/diagrama:** Revelar y explicar en el orden previsto: Sonido de entrada → transducción/procesamiento → salida → sistema auditivo → resultado funcional a evaluar. Cerrar con esta idea: La salida física y el punto de entrega distinguen estrategias que no son intercambiables. No repetir las cajas como párrafos.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué cambia de una etapa o nodo al siguiente?
- **Respuesta esperada:** La salida física y el punto de entrega distinguen estrategias que no son intercambiables.
- **Demostración o dinámica:** Revelar la secuencia por etapas y pedir que el grupo nombre qué entra, qué se transforma y qué se registra o entrega.
- **Error frecuente a anticipar:** Suponer que salida, ganancia, cantidad de canales o activación técnica equivalen por sí solas a beneficio funcional.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Aplicar al audífono.
[Alt text]
Entrada, procesamiento, salida y acoplamiento permiten comparar dispositivos. Diagrama conceptual: Sonido de entrada → transducción/procesamiento → salida → sistema auditivo → resultado funcional a evaluar. La salida física y el punto de entrega distinguen estrategias que no son intercambiables. Esquema conceptual no a escala.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 8.6–8.7; PDF pp. 219–222; REF whoHearing2021.

## Slide 86
El audífono vuelve a producir presión acústica cerca del oído
Entrada: presión acústica cerca del micrófono (Pa o dB SPL).
Procesamiento: depende de frecuencia f, nivel y tiempo.
Receptor: convierte la señal procesada en salida acústica.
La presión entregada cerca del oído no equivale automáticamente a comprensión.
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 3 · RUTA CENTRAL
86
Notes: - **Duración aproximada:** 2–4 min.
- **Objetivo oral:** Reconstruir su cadena física.
- **Explicación extendida:** Micrófono → señal eléctrica procesada → receptor → salida acústica. No representar el procesamiento como una ganancia fija lineal universal.
- **Guía del visual/diagrama:** Revelar y explicar en el orden previsto: Entrada en Pa/dB SPL, procesamiento dependiente de `f`, nivel y tiempo, salida acústica. Cerrar con esta idea: Micrófono → señal eléctrica procesada → receptor → salida acústica. No repetir las cajas como párrafos.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué cambia de una etapa o nodo al siguiente?
- **Respuesta esperada:** Micrófono → señal eléctrica procesada → receptor → salida acústica.
- **Demostración o dinámica:** Revelar la secuencia por etapas y pedir que el grupo nombre qué entra, qué se transforma y qué se registra o entrega.
- **Error frecuente a anticipar:** Suponer que salida, ganancia, cantidad de canales o activación técnica equivalen por sí solas a beneficio funcional.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Definir ganancia compatible.
[Alt text]
El audífono vuelve a producir presión acústica cerca del oído. Esquema mixto: Entrada en Pa/dB SPL, procesamiento dependiente de f, nivel y tiempo, salida acústica. Micrófono → señal eléctrica procesada → receptor → salida acústica. Esquema conceptual no a escala.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX 8.6.1; PDF p. 219; REF whoHearing2021; U5.

## Slide 87
G(f) compara salida y entrada en la misma escala
G(f) = L_salida(f) − L_entrada(f)
Significado físico
Entrada y salida en dB SPL bajo la misma condición permiten una diferencia en dB.
Ejemplo o uso
Entrada y salida en dB SPL bajo la misma condición permiten una diferencia en dB.
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 3 · RUTA CENTRAL
87
Notes: - **Duración aproximada:** 2–4 min.
- **Objetivo oral:** Introducir ganancia electroacústica.
- **Explicación extendida:** Entrada y salida en dB SPL bajo la misma condición permiten una diferencia en dB. Diferenciar ganancia de sonoridad, beneficio o prescripción.
- **Guía del visual/diagrama:** Revelar y explicar en el orden previsto: Ecuación, símbolos, unidades, frecuencia y condición de medición. Cerrar con esta idea: Entrada y salida en dB SPL bajo la misma condición permiten una diferencia en dB. No repetir las cajas como párrafos.
- **Pregunta al grupo:** ¿Son compatibles las magnitudes y unidades antes de operar?
- **Respuesta esperada:** Sí solo si coinciden frecuencia, referencia y condiciones indicadas; después se interpreta el resultado con su límite.
- **Demostración o dinámica:** Señalar datos y unidades antes de operar; resolver un paso por vez y separar el resultado matemático de su interpretación física o clínica.
- **Error frecuente a anticipar:** Operar con valores en decibelios sin comprobar referencia, frecuencia, transductor y condición de medición.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Resolver un ejemplo.
[Alt text]
G(f) compara salida y entrada en la misma escala. Ecuación anotada: Ecuación, símbolos, unidades, frecuencia y condición de medición. Entrada y salida en dB SPL bajo la misma condición permiten una diferencia en dB.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX ec. 8.4; PDF p. 219; NOT; INV.

## Slide 88
A 2000 Hz, la ganancia del ejemplo es 18 dB
G(2000 Hz) = 70 dB SPL − 52 dB SPL = 18 dB
Significado físico
70 dB SPL - 52 dB SPL = 18 dB el dato no informa comprensión ni comodidad. Datos compatibilidad resta resultado pregunta abierta
Ejemplo o uso
G(2000 Hz) = 70 dB SPL − 52 dB SPL = 18 dB. Interpretar el resultado por separado del cálculo.
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 3 · RUTA CENTRAL
88
Notes: - **Duración aproximada:** 2–4 min.
- **Objetivo oral:** Modelar cálculo y límite.
- **Explicación extendida:** `70 dB SPL - 52 dB SPL = 18 dB`; el dato no informa comprensión ni comodidad. Pedir qué medición adicional sería necesaria para hablar de desempeño.
- **Guía del visual/diagrama:** Explicar en orden: entrada 52 dB SPL → salida 70 dB SPL → resta de magnitudes compatibles → ganancia 18 dB → límite: la ganancia no equivale por sí sola a beneficio clínico. No usar las cifras actuales del asset U08-DG-042 hasta corregirlo.
- **Pregunta al grupo:** ¿Son compatibles las magnitudes y unidades antes de operar?
- **Respuesta esperada:** Sí solo si coinciden frecuencia, referencia y condiciones indicadas; después se interpreta el resultado con su límite.
- **Demostración o dinámica:** Señalar datos y unidades antes de operar; resolver un paso por vez y separar el resultado matemático de su interpretación física o clínica.
- **Error frecuente a anticipar:** Suponer que salida, ganancia, cantidad de canales o activación técnica equivalen por sí solas a beneficio funcional.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Control de consistencia:** Usar 70−52=18 dB según el storyboard. El asset U08-DG-042 actual usa 82−60=22 dB y debe alinearse antes de construir el deck.
- **Transición:** Mostrar procesamiento no lineal/dependiente de señal.
[Alt text]
Esquema del cálculo de ganancia a 2000 Hz. La entrada es 52 dB SPL, la salida es 70 dB SPL y la diferencia es 18 dB. Un aviso aclara que esta ganancia no equivale a beneficio clínico.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 8.6.1; PDF p. 219; TEX NG4.

## Slide 89
El procesamiento puede depender de frecuencia, nivel y tiempo
Compresión, direccionalidad, reducción de ruido y control de realimentación modifican aspectos distintos. Figura conc… · Producción propia UCASAL · U08-CH-009
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 3 · AMPLIACIÓN
89
Notes: - **Duración aproximada:** 2–4 min.
- **Objetivo oral:** Evitar reducir audífono a “subir volumen”.
- **Explicación extendida:** Compresión, direccionalidad, reducción de ruido y control de realimentación modifican aspectos distintos. No prometer beneficio ni comparar marcas; mantener el foco físico.
- **Guía del visual/diagrama:** No corresponde guía de diagrama.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué muestran los ejes o variables, y qué conclusión no autoriza la figura?
- **Respuesta esperada:** Compresión, direccionalidad, reducción de ruido y control de realimentación modifican aspectos distintos.
- **Demostración o dinámica:** Leer en este orden: ejes, unidades, escala, condición o muestra y tendencia. Recién después formular una conclusión y un límite.
- **Error frecuente a anticipar:** Convertir un dato aislado en causa, diagnóstico, pronóstico o indicación sin declarar condiciones y evidencia complementaria.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Cambiar de salida acústica a eléctrica.
[Alt text]
El procesamiento puede depender de frecuencia, nivel y tiempo. Esquema mixto: Cuatro funciones con un gráfico entrada–salida o respuesta conceptual y límites. Compresión, direccionalidad, reducción de ruido y control de realimentación modifican aspectos distintos. Esquema conceptual no a escala.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 8.6.1; PDF p. 219; REF whoHearing2021; U5.
- Asset propio aprobado: U08-CH-009.

## Slide 90
El implante coclear entrega pulsos eléctricos en la cóclea
Sonido → micrófono → procesador.
El enlace transmite la información codificada.
El receptor–estimulador produce pulsos eléctricos.
La guía de electrodos entrega estimulación intracoclear.
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 3 · RUTA CENTRAL
90
Notes: - **Duración aproximada:** 2–4 min.
- **Objetivo oral:** Reconstruir una cadena de naturaleza distinta.
- **Explicación extendida:** Micrófono y procesador codifican; el receptor–estimulador y los electrodos producen estimulación eléctrica. No sugerir que el implante restituye una cóclea habitual ni mostrar cirugía.
- **Guía del visual/diagrama:** Revelar y explicar en el orden previsto: Sonido → procesador → enlace → receptor–estimulador → guía de electrodos. Cerrar con esta idea: Micrófono y procesador codifican; el receptor–estimulador y los electrodos producen estimulación eléctrica. No repetir las cajas como párrafos.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué cambia de una etapa o nodo al siguiente?
- **Respuesta esperada:** Micrófono y procesador codifican; el receptor–estimulador y los electrodos producen estimulación eléctrica.
- **Demostración o dinámica:** Revelar la secuencia por etapas y pedir que el grupo nombre qué entra, qué se transforma y qué se registra o entrega.
- **Error frecuente a anticipar:** Suponer que salida, ganancia, cantidad de canales o activación técnica equivalen por sí solas a beneficio funcional.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Distinguir cantidades que suelen igualarse.
[Alt text]
El implante coclear entrega pulsos eléctricos en la cóclea. Esquema mixto: Sonido → procesador → enlace → receptor–estimulador → guía de electrodos. Micrófono y procesador codifican; el receptor–estimulador y los electrodos producen estimulación eléctrica. Esquema conceptual no a escala.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX 8.6.2; PDF pp. 219–220; REF nidcdCI2024.

## Slide 91
Electrodos, canales y perceptos independientes no son equivalentes
Error frecuente
Error frecuente: Electrodos, canales y perceptos independientes no son equivalentes Corrección: La interacción eléctrica, programación y sistema neural limitan la independencia perceptual. Antes de concluir: Tres cantidades, relaciones no uno-a-uno y conclusión no permitida.
Corrección
0 dB SPL es un nivel físico de referencia. El umbral auditivo depende de la frecuencia, la tarea, el procedimiento y la persona.
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 3 · RUTA CENTRAL
91
Notes: - **Duración aproximada:** 2–3 min.
- **Objetivo oral:** Corregir una cuantificación simplista.
- **Explicación extendida:** La interacción eléctrica, programación y sistema neural limitan la independencia perceptual. No fijar cifras comerciales ni resultados universales.
- **Guía del visual/diagrama:** Revelar y explicar en el orden previsto: Tres cantidades, relaciones no uno-a-uno y conclusión no permitida. Cerrar con esta idea: La interacción eléctrica, programación y sistema neural limitan la independencia perceptual. No repetir las cajas como párrafos.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué información falta para corregir esta conclusión?
- **Respuesta esperada:** Tres cantidades, relaciones no uno-a-uno y conclusión no permitida.
- **Demostración o dinámica:** Mostrar primero la afirmación problemática, pedir que identifiquen el salto lógico y revelar después la corrección.
- **Error frecuente a anticipar:** Suponer que salida, ganancia, cantidad de canales o activación técnica equivalen por sí solas a beneficio funcional.
- **Multimedia:** Recurso opcional: reproducir solo si está disponible y verificado. Presentar antes la consigna de observación y ofrecer la alternativa estática; no usarlo como prueba diagnóstica.
- **Transición:** Comparar audífono e implante.
[Alt text]
Electrodos, canales y perceptos independientes no son equivalentes. Esquema mixto: Tres cantidades, relaciones no uno-a-uno y conclusión no permitida. La interacción eléctrica, programación y sistema neural limitan la independencia perceptual. Esquema conceptual no a escala.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 8.6.2, 8.8; PDF pp. 220, 222; REF nidcdCI2024.

## Slide 92
Un implante coclear no es un audífono más potente
Situación A
Audífono: procesa y vuelve a entregar presión acústica. Implante coclear: codifica y entrega pulsos eléctricos intracocleares.
Situación B
No forman una escala de ‘potencia’ cambian el dominio y el punto de entrega.
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 3 · RUTA CENTRAL
92
Notes: - **Duración aproximada:** 2–3 min.
- **Objetivo oral:** Distinguir salida y punto de entrega.
- **Explicación extendida:** Audífono mantiene una salida acústica; implante produce estimulación eléctrica intracoclear. Evitar adjudicar indicaciones; la selección depende de evaluación individual.
- **Guía del visual/diagrama:** Revelar y explicar en el orden previsto: Entrada, procesamiento, salida, acoplamiento y límite en dos columnas. Cerrar con esta idea: Audífono mantiene una salida acústica; implante produce estimulación eléctrica intracoclear. No repetir las cajas como párrafos.
- **Pregunta al grupo:** ¿Cuál es la diferencia que organiza esta comparación?
- **Respuesta esperada:** Audífono mantiene una salida acústica; implante produce estimulación eléctrica intracoclear.
- **Demostración o dinámica:** Recorrer una misma fila o criterio entre columnas; evitar leer cada columna como una lista aislada.
- **Error frecuente a anticipar:** Suponer que salida, ganancia, cantidad de canales o activación técnica equivalen por sí solas a beneficio funcional.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Presentar alternativas como complemento.
[Alt text]
Un implante coclear no es un audífono más potente. Diagrama conceptual: Entrada, procesamiento, salida, acoplamiento y límite en dos columnas. Audífono mantiene una salida acústica; implante produce estimulación eléctrica intracoclear. Esquema conceptual no a escala.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 8.6.1–8.6.2; PDF pp. 219–220; REF nidcdCI2024.

## Slide 93
Conducción ósea y electroacústica agregan otras salidas o combinaciones
Situación A
Vibración del cráneo y salida acústica+eléctrica son estrategias físicas diferentes y no universales.
Situación B
Dispositivo óseo: salida mecánica y ambas cócleas EAS: bandas acústicas y eléctricas individualizadas
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 3 · AMPLIACIÓN
93
Notes: - **Duración aproximada:** 2–3 min.
- **Objetivo oral:** Ubicar ampliaciones sin desplazar el núcleo.
- **Explicación extendida:** Vibración del cráneo y salida acústica+eléctrica son estrategias físicas diferentes y no universales. No listar indicaciones ni fijar frecuencia de separación.
- **Guía del visual/diagrama:** Revelar y explicar en el orden previsto: Dispositivo óseo: salida mecánica y ambas cócleas → EAS: bandas acústicas y eléctricas individualizadas. Cerrar con esta idea: Vibración del cráneo y salida acústica+eléctrica son estrategias físicas diferentes y no universales. No repetir las cajas como párrafos.
- **Pregunta al grupo:** ¿Cuál es la diferencia que organiza esta comparación?
- **Respuesta esperada:** Vibración del cráneo y salida acústica+eléctrica son estrategias físicas diferentes y no universales.
- **Demostración o dinámica:** Recorrer una misma fila o criterio entre columnas; evitar leer cada columna como una lista aislada.
- **Error frecuente a anticipar:** Suponer que salida, ganancia, cantidad de canales o activación técnica equivalen por sí solas a beneficio funcional.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Recapitular dispositivos y selección.
[Alt text]
Conducción ósea y electroacústica agregan otras salidas o combinaciones. Esquema mixto: Dispositivo óseo: salida mecánica y ambas cócleas; EAS: bandas acústicas y eléctricas individualizadas. Vibración del cráneo y salida acústica+eléctrica son estrategias físicas diferentes y no universales. Esquema conceptual no a escala.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 8.6.3–8.6.4; PDF pp. 220–221; REF stenfeltGoode2005, whoHearing2021.

## Slide 94
Hasta acá: la salida física distingue dispositivos, no decide la indicación
01
Audífono → salida acústica.
02
Implante coclear → salida eléctrica.
03
Conducción ósea → salida mecánica.
04
La salida distingue el mecanismo
05
la indicación requiere evaluación, necesidades y seguimiento.
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 4 · RUTA CENTRAL
94
Notes: - **Duración aproximada:** 2–3 min.
- **Objetivo oral:** Consolidar transformación y límites.
- **Explicación extendida:** Sonido, pulsos eléctricos y vibración mecánica deben relacionarse con evaluación, necesidades y seguimiento. Repetición pedagógica: comparar puntos de cambio de dominio, no volver a describir componentes.
- **Guía del visual/diagrama:** Revelar y explicar en el orden previsto: Tabla de tres dispositivos + “qué transforma / qué no permite decidir”. Cerrar con esta idea: Sonido, pulsos eléctricos y vibración mecánica deben relacionarse con evaluación, necesidades y seguimiento. No repetir las cajas como párrafos.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué regla de este bloque usaría primero ante un dato nuevo?
- **Respuesta esperada:** Sonido, pulsos eléctricos y vibración mecánica deben relacionarse con evaluación, necesidades y seguimiento.
- **Demostración o dinámica:** Pedir una regla de decisión en una frase y conectarla con una situación de práctica fonoaudiológica.
- **Error frecuente a anticipar:** Suponer que salida, ganancia, cantidad de canales o activación técnica equivalen por sí solas a beneficio funcional.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Retomar el caso inicial.
[Alt text]
Hasta acá: la salida física distingue dispositivos, no decide la indicación. Diagrama conceptual: Tabla de tres dispositivos + “qué transforma / qué no permite decidir”. Sonido, pulsos eléctricos y vibración mecánica deben relacionarse con evaluación, necesidades y seguimiento. Esquema conceptual no a escala.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX tabla 8.2, fig. 8.5; PDF p. 221; BR.

## Slide 95
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 4 · RUTA CENTRAL
¿Cómo se construye una respuesta sin exceder la evidencia?
Pregunta guía del bloque
95
Notes: - **Duración aproximada:** 1–2 min.
- **Objetivo oral:** Reabrir el caso con herramientas completas.
- **Explicación extendida:** La pregunta profesional guía qué dato buscar y cómo limitar la conclusión. Pedir qué cambió en la forma de razonar desde el inicio.
- **Guía del visual/diagrama:** No corresponde guía de diagrama.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué idea permite esta slide y qué conclusión deja abierta?
- **Respuesta esperada:** La pregunta profesional guía qué dato buscar y cómo limitar la conclusión.
- **Demostración o dinámica:** Usar el visual para señalar el dato, la condición y el límite; ampliar oralmente sin convertir las cajas o bullets en párrafos.
- **Error frecuente a anticipar:** Convertir un dato aislado en causa, diagnóstico, pronóstico o indicación sin declarar condiciones y evidencia complementaria.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Organizar datos y preguntas.
[Alt text]
¿Cómo se construye una respuesta sin exceder la evidencia? Esquema mixto: Caso inicial y cuatro tipos de evidencia ya disponibles. La pregunta profesional guía qué dato buscar y cómo limitar la conclusión. Esquema conceptual no a escala.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 8.3, 8.7; PDF pp. 208–209, 221–222.

## Slide 96
El mismo caso reúne exposición, percepción, conducta y fisiología
L_Aeq,T: dato de exposición.
Tinnitus y dB SL: percepto y resultado de correspondencia.
Umbral en dB HL: resultado conductual.
OEA ‘derivar’: salida operativa bajo un protocolo.
Cada dato abre una pregunta
ninguno resuelve todo el caso.
Ejemplo
L_Aeq,T, tinnitus/dB SL, umbral/dB HL y OEA “derivar” clasificados.
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 4 · RUTA CENTRAL
96
Notes: - **Duración aproximada:** 2–4 min.
- **Objetivo oral:** Integrar categorías sin diagnosticar.
- **Explicación extendida:** Cada dato responde una pregunta y deja otras abiertas. Usar los valores ficticios del ejercicio integrador y no agregar resultados clínicos.
- **Guía del visual/diagrama:** Revelar y explicar en el orden previsto: `L_Aeq,T`, tinnitus/dB SL, umbral/dB HL y OEA “derivar” clasificados. Cerrar con esta idea: Cada dato responde una pregunta y deja otras abiertas. No repetir las cajas como párrafos.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué idea permite esta slide y qué conclusión deja abierta?
- **Respuesta esperada:** Cada dato responde una pregunta y deja otras abiertas.
- **Demostración o dinámica:** Dar primero tiempo individual, luego contrastar justificaciones. Mantener la participación en clasificación, lectura o cálculo; no pedir diagnóstico ni experiencia auditiva personal.
- **Error frecuente a anticipar:** Interpretar la correspondencia con un tono externo como medición de una fuente o intensidad sonora interna.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Pedir seleccionar estudios complementarios.
[Alt text]
El mismo caso reúne exposición, percepción, conducta y fisiología. Diagrama conceptual: L_Aeq,T, tinnitus/dB SL, umbral/dB HL y OEA “derivar” clasificados. Cada dato responde una pregunta y deja otras abiertas. Esquema conceptual no a escala.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX INT1; PDF pp. 226–227, 231–232.

## Slide 97
Elija una prueba para cada pregunta, no una batería automática
Consigna
Consigna: Asigne una prueba a cada pregunta y justifique magnitud y límite. Justifique con la magnitud, la unidad y el límite de la conclusión.
Para responder
Nombrá el dato o dispositivo, identificá la magnitud y la unidad, y justificá qué conclusión permite y cuál deja abierta.
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 4 · RUTA CENTRAL
97
Notes: - **Duración aproximada:** 3–5 min.
- **Objetivo oral:** Transferir el marco a decisión razonada.
- **Explicación extendida:** Timpanometría, audiometría, logoaudiometría, OEA o PEAT aportan información diferente. Aceptar varias combinaciones justificadas; no pedir un diagnóstico final.
- **Guía del visual/diagrama:** No corresponde guía de diagrama.
- **Pregunta al grupo:** Asigne una prueba a cada pregunta y justifique magnitud y límite.
- **Respuesta esperada:** Se aceptan combinaciones distintas si la prueba responde la pregunta, se identifica qué registra y se declara qué queda abierto.
- **Demostración o dinámica:** Dar primero tiempo individual, luego contrastar justificaciones. Mantener la participación en clasificación, lectura o cálculo; no pedir diagnóstico ni experiencia auditiva personal.
- **Error frecuente a anticipar:** Convertir un umbral, una forma o una diferencia entre vías en un diagnóstico sin integrar procedimiento y batería.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Mostrar qué conclusiones siguen abiertas.
[Alt text]
Elija una prueba para cada pregunta, no una batería automática. Composición textual: Cinco preguntas abiertas, estudio propuesto, magnitud y limitación. Timpanometría, audiometría, logoaudiometría, OEA o PEAT aportan información diferente.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX A1, INT1; PDF pp. 226–227; BR; EP.

## Slide 98
Resultados coherentes reducen incertidumbre; discrepancias abren nuevas preguntas
Convergencia parcial: resultados compatibles reducen algunas preguntas abiertas.
Discrepancia: revisar generador, sensor/tarea, condiciones y protocolo.
Integrar no es votar: es explicar qué aporta y qué limita cada dato.
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 4 · RUTA CENTRAL
98
Notes: - **Duración aproximada:** 2–3 min.
- **Objetivo oral:** Enseñar integración no binaria.
- **Explicación extendida:** Una batería no “vota” un diagnóstico: verifica trayectos, tareas y condiciones. Evitar ejemplos que permitan inferir una enfermedad concreta.
- **Guía del visual/diagrama:** Revelar y explicar en el orden previsto: Dos escenarios: convergencia parcial y discrepancia técnica/funcional. Cerrar con esta idea: Una batería no “vota” un diagnóstico: verifica trayectos, tareas y condiciones. No repetir las cajas como párrafos.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué idea permite esta slide y qué conclusión deja abierta?
- **Respuesta esperada:** Una batería no “vota” un diagnóstico: verifica trayectos, tareas y condiciones.
- **Demostración o dinámica:** Usar el visual para señalar el dato, la condición y el límite; ampliar oralmente sin convertir las cajas o bullets en párrafos.
- **Error frecuente a anticipar:** Convertir un dato aislado en causa, diagnóstico, pronóstico o indicación sin declarar condiciones y evidencia complementaria.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Aplicar el mismo límite a dispositivos.
[Alt text]
Resultados coherentes reducen incertidumbre; discrepancias abren nuevas preguntas. Diagrama conceptual: Dos escenarios: convergencia parcial y discrepancia técnica/funcional. Una batería no “vota” un diagnóstico: verifica trayectos, tareas y condiciones. Esquema conceptual no a escala.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 8.5.1, 8.7; PDF pp. 211–212, 221–222; REF ashaHearingAdults.

## Slide 99
Identifique el dispositivo por su salida física
Consigna
Consigna: Relacione presión acústica, corriente eléctrica y vibración mecánica con un dispositivo. Justifique con la magnitud, la unidad y el límite de la conclusión.
Para responder
Nombrá el dato o dispositivo, identificá la magnitud y la unidad, y justificá qué conclusión permite y cuál deja abierta.
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 4 · RUTA CENTRAL
99
Notes: - **Duración aproximada:** 3–5 min.
- **Objetivo oral:** Comprobar comparación tecnológica.
- **Explicación extendida:** Pa cerca del oído, corriente en electrodos y desplazamiento del cráneo distinguen audífono, implante y conducción ósea. Pedir explícitamente por qué la identificación no basta para indicar.
- **Guía del visual/diagrama:** Revelar y explicar en el orden previsto: Tres salidas, tres dispositivos y pregunta sobre qué falta para seleccionar. Cerrar con esta idea: Pa cerca del oído, corriente en electrodos y desplazamiento del cráneo distinguen audífono, implante y conducción ósea. No repetir las cajas como párrafos.
- **Pregunta al grupo:** Relacione presión acústica, corriente eléctrica y vibración mecánica con un dispositivo.
- **Respuesta esperada:** Presión: audífono; corriente en electrodos: implante coclear; vibración del cráneo: conducción ósea. Falta evaluación individual para seleccionar.
- **Demostración o dinámica:** Dar primero tiempo individual, luego contrastar justificaciones. Mantener la participación en clasificación, lectura o cálculo; no pedir diagnóstico ni experiencia auditiva personal.
- **Error frecuente a anticipar:** Suponer que salida, ganancia, cantidad de canales o activación técnica equivalen por sí solas a beneficio funcional.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Ubicar la decisión en el equipo profesional.
[Alt text]
Identifique el dispositivo por su salida física. Diagrama conceptual: Tres salidas, tres dispositivos y pregunta sobre qué falta para seleccionar. Pa cerca del oído, corriente en electrodos y desplazamiento del cráneo distinguen audífono, implante y conducción ósea. Esquema conceptual no a escala.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX A5; PDF p. 226; INV.

## Slide 100
La Fonoaudiología integra medición, comunicación y seguimiento
1.
Formular la pregunta.
2.
Recuperar antecedentes pertinentes.
3.
Seleccionar pruebas por la información que aportan. 4. Controlar condiciones técnicas. 5. Integrar, comunicar límites y planificar seguimiento.
Ejemplo
Cinco acciones: identificar entrada, transformación, sensor/respuesta, dato y límite.
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 4 · RUTA CENTRAL
100
Notes: - **Duración aproximada:** 2–3 min.
- **Objetivo oral:** Conectar el marco físico con la práctica profesional.
- **Explicación extendida:** La física hace explícita la cadena; la interpretación e intervención integran antecedentes, necesidades y protocolos. Reconocer incumbencias sin convertir la slide en protocolo clínico.
- **Guía del visual/diagrama:** Revelar y explicar en el orden previsto: Cinco acciones: identificar entrada, transformación, sensor/respuesta, dato y límite. Cerrar con esta idea: La física hace explícita la cadena; la interpretación e intervención integran antecedentes, necesidades y protocolos. No repetir las cajas como párrafos.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué idea permite esta slide y qué conclusión deja abierta?
- **Respuesta esperada:** La física hace explícita la cadena; la interpretación e intervención integran antecedentes, necesidades y protocolos.
- **Demostración o dinámica:** Usar el visual para señalar el dato, la condición y el límite; ampliar oralmente sin convertir las cajas o bullets en párrafos.
- **Error frecuente a anticipar:** Convertir un dato aislado en causa, diagnóstico, pronóstico o indicación sin declarar condiciones y evidencia complementaria.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Convertir el proceso en herramienta de repaso.
[Alt text]
La Fonoaudiología integra medición, comunicación y seguimiento. Diagrama conceptual: Cinco acciones: identificar entrada, transformación, sensor/respuesta, dato y límite. La física hace explícita la cadena; la interpretación e intervención integran antecedentes, necesidades y protocolos. Esquema conceptual no a escala.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO objetivos; TEX 8.7; PDF pp. 221–222; BR.

## Slide 101
Seis preguntas permiten revisar cualquier estudio o dispositivo
01
¿Qué entra?
02
¿Qué sistema interviene?
03
¿Qué se transforma?
04
¿Qué se registra o entrega?
05
¿En qué magnitud y unidad?
06
¿Qué no permite concluir?
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 4 · RUTA CENTRAL
101
Notes: - **Duración aproximada:** 2–3 min.
- **Objetivo oral:** Dar una herramienta durable.
- **Explicación extendida:** ¿Qué entra?, ¿qué sistema?, ¿qué se transforma?, ¿qué se registra/entrega?, ¿en qué unidad?, ¿qué no concluye? Repetición pedagógica final: ampliar la matriz de pruebas para incluir dispositivos, no copiar U08-039.
- **Guía del visual/diagrama:** Revelar y explicar en el orden previsto: Seis preguntas con un ejemplo de prueba y uno de dispositivo. Cerrar con esta idea: ¿Qué entra?, ¿qué sistema?, ¿qué se transforma?, ¿qué se registra/entrega?, ¿en qué unidad?, ¿qué no concluye? No repetir las cajas como párrafos.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué regla de este bloque usaría primero ante un dato nuevo?
- **Respuesta esperada:** ¿Qué entra?, ¿qué sistema?, ¿qué se transforma?, ¿qué se registra/entrega?, ¿en qué unidad?, ¿qué no concluye?
- **Demostración o dinámica:** Pedir una regla de decisión en una frase y conectarla con una situación de práctica fonoaudiológica.
- **Error frecuente a anticipar:** Suponer que salida, ganancia, cantidad de canales o activación técnica equivalen por sí solas a beneficio funcional.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Cerrar con puente hacia ruido.
[Alt text]
Seis preguntas permiten revisar cualquier estudio o dispositivo. Diagrama conceptual: Seis preguntas con un ejemplo de prueba y uno de dispositivo. ¿Qué entra?, ¿qué sistema?, ¿qué se transforma?, ¿qué se registra/entrega?, ¿en qué unidad?, ¿qué no concluye?. Esquema conceptual no a escala.
[Sources]
- Fuentes de contenido: BR; TEX cap. 8; EP.

## Slide 102
UNIDAD 8 · ENCUENTRO 4 · RUTA CENTRAL
De la evaluación auditiva a la exposición y el ruido
102
Notes: - **Duración aproximada:** 1–2 min.
- **Objetivo oral:** Cerrar y anticipar U10.
- **Explicación extendida:** U10 profundizará tipos de ruido, SNR, exposición y enmascaramiento aplicado. No adelantar taxonomía de ruido ni técnica completa de enmascaramiento.
- **Guía del visual/diagrama:** Revelar y explicar en el orden previsto: Tres ideas que U8 entrega y tres preguntas que quedan abiertas. Cerrar con esta idea: U10 profundizará tipos de ruido, SNR, exposición y enmascaramiento aplicado. No repetir las cajas como párrafos.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué idea permite esta slide y qué conclusión deja abierta?
- **Respuesta esperada:** U10 profundizará tipos de ruido, SNR, exposición y enmascaramiento aplicado.
- **Demostración o dinámica:** Pedir una regla de decisión en una frase y conectarla con una situación de práctica fonoaudiológica.
- **Error frecuente a anticipar:** Convertir un dato aislado en causa, diagnóstico, pronóstico o indicación sin declarar condiciones y evidencia complementaria.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Fin central; abrir respaldo solo según necesidad.
[Alt text]
De la evaluación auditiva a la exposición y el ruido. Diagrama conceptual: Tres ideas que U8 entrega y tres preguntas que quedan abiertas. U10 profundizará tipos de ruido, SNR, exposición y enmascaramiento aplicado. Esquema conceptual no a escala.
[Sources]
- Fuentes de contenido: CM; CDM; COV; PO U10.

## Slide 103
Respaldo: escalas, tablas, cálculos y fuentes
Material de consulta no lineal
Escalas: U08-104.
Estudios auditivos: U08-105.
Dispositivos: U08-106.
Ejercicios: U08-107–110.
Brechas y trazabilidad: U08-111–114.
UNIDAD 8 · RESPALDO · A DEMANDA
103
Notes: - **Duración aproximada:** 1–2 min.
- **Objetivo oral:** Orientar el uso no lineal.
- **Explicación extendida:** Estas slides responden dudas sin interrumpir la secuencia central. Aclarar que el respaldo no es un quinto encuentro obligatorio.
- **Guía del visual/diagrama:** No corresponde guía de diagrama.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué idea permite esta slide y qué conclusión deja abierta?
- **Respuesta esperada:** Estas slides responden dudas sin interrumpir la secuencia central.
- **Demostración o dinámica:** Usar el visual para señalar el dato, la condición y el límite; ampliar oralmente sin convertir las cajas o bullets en párrafos.
- **Error frecuente a anticipar:** Suponer que salida, ganancia, cantidad de canales o activación técnica equivalen por sí solas a beneficio funcional.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Navegar según la duda.
[Alt text]
Respaldo: escalas, tablas, cálculos y fuentes. Composición textual: Índice por escalas, estudios, dispositivos, ejercicios y brechas documentales. Estas slides responden dudas sin interrumpir la secuencia central.
[Sources]
- Fuentes de contenido: BR; INV; OD.

## Slide 104
dB SPL, dB HL y dB SL: referencia rápida
dB SPL | referencia física de presión | señales acústicas | no convertir a HL sin referencia.
dB HL | cero audiométrico por frecuencia/transductor | umbrales | comparar solo condiciones compatibles.
dB SL | umbral individual declarado | nivel relativo | no describe intensidad interna.
UNIDAD 8 · RESPALDO · A DEMANDA
104
Notes: - **Duración aproximada:** 2–3 min.
- **Objetivo oral:** Consolidar notación y operaciones.
- **Explicación extendida:** Compartir dB no habilita sumas o restas entre escalas distintas. Mantener la forma desarrollada de cada escala.
- **Guía del visual/diagrama:** No corresponde guía de diagrama.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué idea permite esta slide y qué conclusión deja abierta?
- **Respuesta esperada:** Compartir dB no habilita sumas o restas entre escalas distintas.
- **Demostración o dinámica:** Usar el visual para señalar el dato, la condición y el límite; ampliar oralmente sin convertir las cajas o bullets en párrafos.
- **Error frecuente a anticipar:** Convertir un umbral, una forma o una diferencia entre vías en un diagnóstico sin integrar procedimiento y batería.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Consultar la matriz completa de estudios.
[Alt text]
dB SPL, dB HL y dB SL: referencia rápida. Composición textual: Tabla de referencia, uso, ejemplo y operación válida. Compartir dB no habilita sumas o restas entre escalas distintas.
[Sources]
- Fuentes de contenido: NOT; GLO; TEX cap. 8.

## Slide 105
Matriz completa de estudios auditivos
Audiometría tonal | tono | tarea conductual | umbral por frecuencia | no diagnostica sola.
Logoaudiometría | habla | tarea verbal | porcentaje/umbral | depende de material y nivel.
Timpanometría | tono + presión | micrófono | inmitancia | no mide audición.
Acufenometría | sonido ajustable | juicio de semejanza | correspondencia | no mide fuente interna.
OEA | sonido | micrófono | presión/SNR | integra batería.
PEAT | sonido | electrodos | V(t) | no mide comprensión. ECoG | sonido | electrodo próximo | potenciales | depende del montaje.
UNIDAD 8 · RESPALDO · A DEMANDA
105
Notes: - **Duración aproximada:** 2–3 min.
- **Objetivo oral:** Ofrecer consulta comparativa.
- **Explicación extendida:** Las siete pruebas se distinguen por estímulo, magnitud, sensor/tarea, resultado y límite. Si no entra, duplicar en dos slides durante producción y actualizar numeración.
- **Guía del visual/diagrama:** No corresponde guía de diagrama.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué idea permite esta slide y qué conclusión deja abierta?
- **Respuesta esperada:** Las siete pruebas se distinguen por estímulo, magnitud, sensor/tarea, resultado y límite.
- **Demostración o dinámica:** Usar el visual para señalar el dato, la condición y el límite; ampliar oralmente sin convertir las cajas o bullets en párrafos.
- **Error frecuente a anticipar:** Interpretar la correspondencia con un tono externo como medición de una fuente o intensidad sonora interna.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Consultar dispositivos.
[Alt text]
Matriz completa de estudios auditivos. Composición textual: Audiometría, logoaudiometría, timpanometría, acufenometría, OEA, PEAT y ECoG. Las siete pruebas se distinguen por estímulo, magnitud, sensor/tarea, resultado y límite.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 8.5; PDF pp. 211–219; INV.

## Slide 106
Matriz completa de dispositivos
Audífono | entrada acústica | procesamiento | salida acústica | beneficio a evaluar.
Implante coclear | entrada acústica | codificación | salida eléctrica | no garantiza perceptos independientes.
Conducción ósea | entrada acústica | transducción | vibración mecánica | selección individual.
Electroacústica | entrada acústica | procesamiento por bandas | salidas acústica + eléctrica | separación individualizada.
UNIDAD 8 · RESPALDO · A DEMANDA
106
Notes: - **Duración aproximada:** 2–3 min.
- **Objetivo oral:** Ofrecer consulta tecnológica.
- **Explicación extendida:** Entrada, procesamiento, salida y límite permiten comparación sin indicación clínica. Mantener una frase de lectura y separar criterios clínicos.
- **Guía del visual/diagrama:** No corresponde guía de diagrama.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué idea permite esta slide y qué conclusión deja abierta?
- **Respuesta esperada:** Entrada, procesamiento, salida y límite permiten comparación sin indicación clínica.
- **Demostración o dinámica:** Usar el visual para señalar el dato, la condición y el límite; ampliar oralmente sin convertir las cajas o bullets en párrafos.
- **Error frecuente a anticipar:** Suponer que salida, ganancia, cantidad de canales o activación técnica equivalen por sí solas a beneficio funcional.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Abrir ejercicios alternativos.
[Alt text]
Matriz completa de dispositivos. Composición textual: Audífono, implante, conducción ósea y electroacústica. Entrada, procesamiento, salida y límite permiten comparación sin indicación clínica.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX tabla 8.2; PDF p. 221; INV.

## Slide 107
TTS: diferencias en tres frecuencias
Consigna
Consigna: Calcule ΔL_T en cada frecuencia y señale la mayor diferencia. Justifique con la magnitud, la unidad y el límite de la conclusión.
Para responder
Nombrá el dato o dispositivo, identificá la magnitud y la unidad, y justificá qué conclusión permite y cuál deja abierta.
UNIDAD 8 · RESPALDO · A DEMANDA
107
Notes: - **Duración aproximada:** 3–5 min.
- **Objetivo oral:** Reforzar cálculo vectorial simple.
- **Explicación extendida:** La mayor diferencia medida no determina causa ni evolución. Solución completa en notas futuras.
- **Guía del visual/diagrama:** No corresponde guía de diagrama.
- **Pregunta al grupo:** Calcule ΔL_T en cada frecuencia y señale la mayor diferencia.
- **Respuesta esperada:** Restar posterior menos referencia frecuencia por frecuencia; la mayor diferencia no explica causa ni evolución.
- **Demostración o dinámica:** Dar primero tiempo individual, luego contrastar justificaciones. Mantener la participación en clasificación, lectura o cálculo; no pedir diagnóstico ni experiencia auditiva personal.
- **Error frecuente a anticipar:** Confundir una diferencia temporal de umbral con tinnitus, daño permanente o pronóstico individual.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Ofrecer exposición alternativa.
[Alt text]
TTS: diferencias en tres frecuencias. Ecuación anotada: Tabla de umbrales antes/después, cálculo de ΔL_T y conclusión limitada. La mayor diferencia medida no determina causa ni evolución.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX NA1; PDF pp. 225, 230.

## Slide 108
L_Aeq,T: normalización temporal alternativa
Consigna
Consigna: Normalice la exposición de 0,5 h al intervalo de 8 h y declare las hipótesis. Justifique con la magnitud, la unidad y el límite de la conclusión.
Para responder
Nombrá el dato o dispositivo, identificá la magnitud y la unidad, y justificá qué conclusión permite y cuál deja abierta.
UNIDAD 8 · RESPALDO · A DEMANDA
108
Notes: - **Duración aproximada:** 3–5 min.
- **Objetivo oral:** Reforzar logaritmo y condiciones.
- **Explicación extendida:** El resultado energético no prueba seguridad ni cumplimiento. Verificar descriptor normativo antes de producción.
- **Guía del visual/diagrama:** No corresponde guía de diagrama.
- **Pregunta al grupo:** Normalice la exposición de 0,5 h al intervalo de 8 h y declare las hipótesis.
- **Respuesta esperada:** Aplicar el cociente temporal dentro del logaritmo. El resultado energético no demuestra seguridad ni cumplimiento.
- **Demostración o dinámica:** Dar primero tiempo individual, luego contrastar justificaciones. Mantener la participación en clasificación, lectura o cálculo; no pedir diagnóstico ni experiencia auditiva personal.
- **Error frecuente a anticipar:** Convertir un dato aislado en causa, diagnóstico, pronóstico o indicación sin declarar condiciones y evidencia complementaria.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Ofrecer diferencia entre vías.
[Alt text]
L_Aeq,T: normalización temporal alternativa. Ecuación anotada: 96 dB(A) durante 0,5 h → intervalo de 8 h, con hipótesis. El resultado energético no prueba seguridad ni cumplimiento.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX NA2; PDF pp. 225, 230; OD-U08-14.

## Slide 109
Diferencia aérea–ósea en varias frecuencias
Consigna
Consigna: Calcule G_AO(f) en cada frecuencia y compare los resultados. Justifique con la magnitud, la unidad y el límite de la conclusión.
Para responder
Nombrá el dato o dispositivo, identificá la magnitud y la unidad, y justificá qué conclusión permite y cuál deja abierta.
UNIDAD 8 · RESPALDO · A DEMANDA
109
Notes: - **Duración aproximada:** 3–5 min.
- **Objetivo oral:** Reforzar compatibilidad y lectura.
- **Explicación extendida:** Una diferencia máxima puede repetirse y sigue sin identificar una enfermedad. No incluir categorías diagnósticas en la respuesta.
- **Guía del visual/diagrama:** No corresponde guía de diagrama.
- **Pregunta al grupo:** Calcule G_AO(f) en cada frecuencia y compare los resultados.
- **Respuesta esperada:** Restar vía ósea a vía aérea en la misma frecuencia y escala; no convertir la diferencia en diagnóstico.
- **Demostración o dinámica:** Dar primero tiempo individual, luego contrastar justificaciones. Mantener la participación en clasificación, lectura o cálculo; no pedir diagnóstico ni experiencia auditiva personal.
- **Error frecuente a anticipar:** Convertir un dato aislado en causa, diagnóstico, pronóstico o indicación sin declarar condiciones y evidencia complementaria.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Ofrecer ganancia por frecuencia.
[Alt text]
Diferencia aérea–ósea en varias frecuencias. Ecuación anotada: Tabla VA/VO, cálculo por frecuencia y pregunta de interpretación. Una diferencia máxima puede repetirse y sigue sin identificar una enfermedad.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX NA4; PDF pp. 225–226, 230.

## Slide 110
Ganancia de audífono en tres frecuencias
Mayor ganancia en una frecuencia no implica mayor sonoridad, comodidad o comprensión. · Producción propia UCASAL · U08-CH-011
UNIDAD 8 · RESPALDO · A DEMANDA
110
Notes: - **Duración aproximada:** 3–5 min.
- **Objetivo oral:** Relacionar respuesta en frecuencia y cálculo.
- **Explicación extendida:** Mayor ganancia en una frecuencia no implica mayor sonoridad, comodidad o comprensión. Mantener datos ficticios y escalas compatibles.
- **Guía del visual/diagrama:** No corresponde guía de diagrama.
- **Pregunta al grupo:** Calcule G(f) para las tres frecuencias e identifique el máximo.
- **Respuesta esperada:** Restar entrada a salida en cada frecuencia. El máximo de ganancia no equivale a mayor sonoridad, comodidad o comprensión.
- **Demostración o dinámica:** Dar primero tiempo individual, luego contrastar justificaciones. Mantener la participación en clasificación, lectura o cálculo; no pedir diagnóstico ni experiencia auditiva personal.
- **Error frecuente a anticipar:** Suponer que salida, ganancia, cantidad de canales o activación técnica equivalen por sí solas a beneficio funcional.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Documentar la curva pos-exposición.
[Alt text]
Ganancia de audífono en tres frecuencias. Gráfico: Tabla entrada/salida, cálculo de G(f) y pregunta de límite. Mayor ganancia en una frecuencia no implica mayor sonoridad, comodidad o comprensión.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX NA3; PDF pp. 225, 230; U5.
- Asset propio aprobado: U08-CH-011.

## Slide 111
Curvas pos-exposición: ficha de trazabilidad
no insertar curva hasta documentar exposición, frecuencia de prueba, tiempos, muestra, variabilidad y fuente primaria.
La ficha debe conservar cita completa y límites de extrapolación.
UNIDAD 8 · RESPALDO · A DEMANDA
111
Notes: - **Duración aproximada:** 2–3 min.
- **Objetivo oral:** Documentar la brecha obligatoria.
- **Explicación extendida:** Ninguna curva se usa sin exposición, frecuencia, tiempos, muestra, variabilidad y fuente. Mantener bloqueada si no existe fuente primaria seleccionada.
- **Guía del visual/diagrama:** No corresponde guía de diagrama.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué idea permite esta slide y qué conclusión deja abierta?
- **Respuesta esperada:** Ninguna curva se usa sin exposición, frecuencia, tiempos, muestra, variabilidad y fuente.
- **Demostración o dinámica:** Usar el visual para señalar el dato, la condición y el límite; ampliar oralmente sin convertir las cajas o bullets en párrafos.
- **Error frecuente a anticipar:** Confundir una diferencia temporal de umbral con tinnitus, daño permanente o pronóstico individual.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Condición de producción:** No completar cifras, curva o convención pendiente. Mantener la slide como estructura de trazabilidad hasta resolver: PO; COV U08-01; SA; OD-U08-02/03/04.
- **Transición:** Documentar el riesgo.
[Alt text]
Curvas pos-exposición: ficha de trazabilidad. Gráfico: Checklist, cita completa y miniatura de CH U08-CH-002 cuando exista. Ninguna curva se usa sin exposición, frecuencia, tiempos, muestra, variabilidad y fuente.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; COV U08-01; SA; OD-U08-02/03/04.

## Slide 112
Riesgo porcentual: población, caso y modelo
no insertar porcentaje hasta definir evento, población, período, exposición, comparador e incertidumbre.
Distinguir riesgo poblacional de probabilidad individual.
UNIDAD 8 · RESPALDO · A DEMANDA
112
Notes: - **Duración aproximada:** 2–3 min.
- **Objetivo oral:** Documentar la segunda brecha obligatoria.
- **Explicación extendida:** El porcentaje debe nombrar exactamente qué riesgo, para quién y en qué período. No mezclar prevalencia, riesgo atribuible, exceso de riesgo o probabilidad individual.
- **Guía del visual/diagrama:** No corresponde guía de diagrama.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué idea permite esta slide y qué conclusión deja abierta?
- **Respuesta esperada:** El porcentaje debe nombrar exactamente qué riesgo, para quién y en qué período.
- **Demostración o dinámica:** Usar el visual para señalar el dato, la condición y el límite; ampliar oralmente sin convertir las cajas o bullets en párrafos.
- **Error frecuente a anticipar:** Trasladar un porcentaje poblacional a una persona sin conservar población, período, comparador e incertidumbre.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Condición de producción:** No completar cifras, curva o convención pendiente. Mantener la slide como estructura de trazabilidad hasta resolver: PO; COV U08-06; SA; OD-U08-05/06.
- **Transición:** Consolidar siglas.
[Alt text]
Riesgo porcentual: población, caso y modelo. Gráfico: Definiciones, denominador, grupo comparador, edad, exposición e incertidumbre. El porcentaje debe nombrar exactamente qué riesgo, para quién y en qué período.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; COV U08-06; SA; OD-U08-05/06.

## Slide 113
Siglas y términos de la unidad
TTS: desplazamiento temporal del umbral.
PAIR/HIR/NIHL: forma institucional pendiente
desarrollar en primera aparición.
OEA: otoemisiones acústicas.
PEAT/PEATC: forma preferida pendiente de validación docente.
ECoG: electrococleografía.
UNIDAD 8 · RESPALDO · A DEMANDA
113
Notes: - **Duración aproximada:** 2–3 min.
- **Objetivo oral:** Servir de referencia rápida.
- **Explicación extendida:** TTS, PAIR/HIR/NIHL, OEA, PEAT/PEATC y ECoG deben desarrollarse y mantenerse consistentes. Actualizar cuando la cátedra resuelva OD-U08-07–09.
- **Guía del visual/diagrama:** No corresponde guía de diagrama.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué idea permite esta slide y qué conclusión deja abierta?
- **Respuesta esperada:** TTS, PAIR/HIR/NIHL, OEA, PEAT/PEATC y ECoG deben desarrollarse y mantenerse consistentes.
- **Demostración o dinámica:** Usar el visual para señalar el dato, la condición y el límite; ampliar oralmente sin convertir las cajas o bullets en párrafos.
- **Error frecuente a anticipar:** Confundir una diferencia temporal de umbral con tinnitus, daño permanente o pronóstico individual.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Cerrar con trazabilidad.
[Alt text]
Siglas y términos de la unidad. Composición textual: Tabla término español, sigla, magnitud asociada y decisión pendiente. TTS, PAIR/HIR/NIHL, OEA, PEAT/PEATC y ECoG deben desarrollarse y mantenerse consistentes.
[Sources]
- Fuentes de contenido: NOT; GLO; OD; TEX glosario.

## Slide 114
Fuentes y límites de uso de la unidad
Trazabilidad y límites de uso
Alcance: programa oficial y capítulo 8 del libro del curso.
Verificación: PDF del libro y análisis de fuentes de la unidad.
Ampliaciones: referencias técnicas ya citadas en el libro.
Condición: normas, cifras y convenciones pendientes deben validarse antes del deck.
Uso: material académico
no sustituye evaluación, protocolo ni indicación clínica.
UNIDAD 8 · RESPALDO · A DEMANDA
114
Notes: - **Duración aproximada:** 2–3 min.
- **Objetivo oral:** Centralizar trazabilidad.
- **Explicación extendida:** Programa y libro fijan alcance; normas y fuentes externas solo amplían o verifican bajo condiciones. Distinguir fuente primaria, guía profesional, norma y elaboración pedagógica.
- **Guía del visual/diagrama:** No corresponde guía de diagrama.
- **Pregunta al grupo:** ¿Qué idea permite esta slide y qué conclusión deja abierta?
- **Respuesta esperada:** Programa y libro fijan alcance; normas y fuentes externas solo amplían o verifican bajo condiciones.
- **Demostración o dinámica:** Usar el visual para señalar el dato, la condición y el límite; ampliar oralmente sin convertir las cajas o bullets en párrafos.
- **Error frecuente a anticipar:** Operar con valores en decibelios sin comprobar referencia, frecuencia, transductor y condición de medición.
- **Multimedia:** No corresponde reproducción multimedia.
- **Transición:** Fin.
[Alt text]
Fuentes y límites de uso de la unidad. Composición textual: Programa, capítulo, PDF, referencias principales, normas por validar y decisiones abiertas. Programa y libro fijan alcance; normas y fuentes externas solo amplían o verifican bajo condiciones.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX; PDF; SA; REF; OD.