## Slide 1
UNIDAD 5 · 001
Unidad 5 · Análisis frecuencial de señales acústicas
De la señal registrada a una interpretación con límites.
tiempo → frecuencia → interpretación
Notes: Explicar que la unidad no busca “aprender a mirar FFT”, sino decidir qué objeto y magnitud representa cada visual. Recuperar U4: una señal compleja puede resumirse con RMS sin quedar completamente descripta. **Transición:** mostrar dos señales con igual RMS.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; BR; CM.

## Slide 2
Dos señales tienen igual RMS: ¿son iguales?
Un mismo descriptor global puede ocultar estructuras diferentes.
UNIDAD 5 · 002
Igual RMS, distinta evolución temporal.
Fuente: PREV U04-109; BR; TEX 5.1.
Notes: Pedir una predicción individual antes de comparar. Respuesta esperada: no son iguales; el RMS común solo informa tamaño eficaz. Evitar revelar todavía sus espectros. Error frecuente: identificar “misma energía” con “misma señal” o “misma percepción”. **Transición:** preguntar qué gráfico permitiría distinguirlas.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PREV U04-109; BR; TEX 5.1.
- Asset propio aprobado: U05-CH-001.

## Slide 3
¿Qué representa cada gráfico?
Primero describimos; después interpretamos.
UNIDAD 5 · 003
Consigna
Para cada visual indique: objeto; ejes; unidades; condiciones. Opciones: forma temporal, espectro, respuesta o espectrograma.
Cómo responder
1. Nombrar el objeto. 2. Leer ejes y unidades. 3. Declarar condiciones. 4. Concluir sin exceder la evidencia.
La apariencia no identifica por sí sola el objeto representado.
Fuente: BR; CDM; EP.
Notes: Dar 60–90 s para clasificar los cuatro mini gráficos. No sancionar errores; anotar si confunden espectro con respuesta y eje vertical con intensidad. Respuesta esperada: la forma visual no basta; deben nombrarse objeto, ejes, unidades y condiciones. **Transición:** recuperar prerrequisitos de U3/U4.
[Sources]
- Fuentes de contenido: BR; CDM; EP.
- Asset propio aprobado: U05-DG-002.

## Slide 4
Lo que recuperamos de U3 y U4
Dos caminos convergen en la señal compleja.
UNIDAD 5 · 004
f=1/T.
Qué significa
Superposición: suma de contribuciones compatibles.
Cómo se usa
varias senoides pueden formar una única presión compleja.
Conocimientos previos necesarios para analizar frecuencia.
Fuente: TEX 5.2; BR; NOT.
Notes: Recorrer primero U3 y luego U4; no volver a enseñar ambos temas. Preguntar: “¿qué unidad tiene `p(t)`?” Respuesta: Pa. “¿Cómo se relacionan `f` y `T`?” Respuesta: inversamente. **Transición:** convertir conocimientos previos en acciones observables.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.2; BR; NOT.
- Asset propio aprobado: U05-DG-002.

## Slide 5
Qué podremos interpretar, calcular y explicar
Ocho resultados observables.
UNIDAD 5 · 005
Interpretar tiempo, frecuencia y fase.
Distinguir serie, transformada, DFT y FFT.
Calcular f₀, Tobs y Δf.
Separar señal y sistema.
Nombrar componentes.
Interpretar rangos. Calcular bandas y reconocer filtros. Leer ponderaciones y sonometría.
Idea central
Ocho resultados observables.
Las metas se comprobarán nuevamente al cierre.
Fuente: BR objetivos; CM.
Notes: Leer los objetivos como tareas que podrán demostrar, no como temario. Elegir dos y pedir ejemplos de evidencia. Señalar que calcular sin interpretar ni declarar condiciones no alcanza. **Transición:** ubicar esas acciones en el mapa de la unidad.
[Sources]
- Fuentes de contenido: BR objetivos; CM.

## Slide 6
Mapa de la unidad: de la señal a la decisión
Cuatro tramos, una rutina de lectura.
UNIDAD 5 · 006
1.
Representar.
2.
Analizar.
3.
Organizar y modificar. 4. Medir y decidir.
Idea central
Cuatro tramos, una rutina de lectura.
Cada tramo responde una pregunta distinta sobre señal, sistema o medición.
Fuente: BR; CM; CDM.
Notes: Guiar el diagrama de izquierda a derecha: representar, analizar, organizar/modificar, medir/decidir. Explicar que el mapa reaparecerá con más detalle. Aclarar la ruta central y el material complementario. **Transición:** presentar una rutina que funcionará en todos los tramos.
[Sources]
- Fuentes de contenido: BR; CM; CDM.
- Asset propio aprobado: U05-DG-001.

## Slide 7
Cinco preguntas para leer cualquier gráfico
Una lectura válida empieza antes de mirar la curva.
UNIDAD 5 · 007
¿Qué objeto?
¿Qué muestran los ejes?
¿Qué unidad y escala?
¿Bajo qué condiciones?
¿Qué permite concluir?
Definición
Condiciones: decisiones de registro, análisis y medición que limitan la lectura.
Rutina transversal de lectura.
Fuente: BR; NOT; GLO.
Notes: Aplicar las cinco preguntas a uno de los gráficos diagnósticos. Respuesta esperada debe incluir una conclusión limitada, no una interpretación perceptual. Pedir que mantengan esta rutina en sus apuntes. **Transición:** usarla sobre una misma señal en varias vistas.
[Sources]
- Fuentes de contenido: BR; NOT; GLO.
- Asset propio aprobado: U05-DG-002.

## Slide 8
UNIDAD 5 · 008
Una señal, varias representaciones
¿Qué pregunta responde cada vista?
Tiempo · Frecuencia · Fase.
Notes: Recuperar U05-002: una vista temporal no responde todas las preguntas. Anticipar que tiempo, frecuencia y fase no compiten; se complementan. **Transición:** comenzar por el dominio temporal.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.3; PDF p. 120.

## Slide 9
El dominio temporal muestra cuándo cambia la señal
Leemos evolución, duración y transitorios.
UNIDAD 5 · 009
Qué leer
Eje horizontal: tiempo t en segundos. Eje vertical: presión p(t) en pascales. Preguntas: ¿cuánto dura?, ¿se repite?, ¿dónde cambia rápidamente?
La forma temporal no muestra directamente cómo se distribuyen las frecuencias.
Fuente: TEX 5.3; NOT.
Notes: Leer ejes antes de la curva. Señalar duración, transitorio y periodicidad aproximada. Preguntar qué magnitud está graficada; respuesta: presión, no “sonido” genérico. Error frecuente: confundir altura temporal con frecuencia. **Transición:** preguntar qué no se ve con facilidad.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.3; NOT.
- Asset propio aprobado: U05-CH-002.

## Slide 10
El dominio frecuencial organiza contribuciones por frecuencia
El eje vertical debe nombrarse: no es automáticamente intensidad.
UNIDAD 5 · 010
Eje horizontal: frecuencia f en hertz.
Ordenadas posibles: amplitud, magnitud, potencia, densidad o nivel.
Siempre informar unidad, escala y normalización.
Definición
Espectro: representación de una señal según frecuencia bajo una convención declarada.
Ejemplo: líneas en 100 y 200 Hz.
La frecuencia ubica componentes; la ordenada dice cuánto representa cada una.
Fuente: TEX 5.3; NOT; GLO.
Notes: Insistir en que “FFT” no nombra la ordenada. Dar ejemplos: magnitud, potencia o nivel producen números y unidades distintos. Pregunta: “¿puedo comparar dos espectros si no conozco normalización?” Respuesta: no de forma cuantitativa segura. **Transición:** mostrar una señal en tres vistas coordinadas.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.3; NOT; GLO.
- Asset propio aprobado: U05-DG-003.

## Slide 11
Una presión, tres lecturas
Tiempo, magnitud y fase describen la misma señal.
UNIDAD 5 · 011
Misma señal, tres preguntas complementarias.
Fuente: TEX fig. 5.1; PDF p. 122.
Notes: Guía visual: 1) tiempo, 2) magnitud, 3) fase. Hacer que identifiquen 100 y 200 Hz y luego vinculen cada línea con la suma temporal. No afirmar que un panel es “más real”. **Transición:** convertir la lectura en actividad.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX fig. 5.1; PDF p. 122.
- Asset propio aprobado: U05-CH-002.

## Slide 12
Leamos el gráfico antes de interpretarlo
Describir no es todavía explicar una causa.
UNIDAD 5 · 012
Qué leer
Identifique variable, unidades, frecuencias y amplitudes. ¿Qué fase tiene cada componente? ¿Qué conclusión no puede obtenerse solo con estos paneles?
Primero ejes y datos; después interpretación.
Fuente: TEX ejercicios L1.
Notes: Dar respuesta después de la descripción: variable temporal `p(t)` en Pa; frecuencia en Hz; fase en rad. Pregunta final esperada: no puede inferirse percepción, causa ni respuesta de un sistema. **Transición:** aislar el papel de la fase.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX ejercicios L1.
- Asset propio aprobado: U05-CH-002.

## Slide 13
La fase cambia la forma sin cambiar las magnitudes
“Cuánto” y “cuándo dentro del ciclo” son informaciones distintas.
UNIDAD 5 · 013
Qué leer
Misma frecuencia y magnitud. Fases diferentes. Formas temporales diferentes.
Igual magnitud espectral no implica igual forma temporal.
Fuente: TEX 5.4.3; BR.
Notes: Mostrar primero magnitudes iguales y pedir predicción sobre la forma. Luego revelar señales temporales distintas. Explicar fase como ubicación relativa dentro del ciclo, sin números complejos. Error: “si la magnitud es igual, la señal es igual”. **Transición:** comparar el conjunto completo.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4.3; BR.
- Asset propio aprobado: U05-CH-003.

## Slide 14
Igual magnitud espectral no significa igual señal temporal
Para reconstruir la forma se necesitan magnitud y fase.
UNIDAD 5 · 014
Qué leer
Compare: forma temporal magnitud común fase A fase B. La conclusión solo vale bajo la misma convención de representación.
La fase conserva información que la magnitud no muestra.
Fuente: TEX 5.4.3; EP.
Notes: Usar solo si la clase domina U05-013. Señalar que reconstrucción requiere convención, magnitud y fase. No realizar operaciones complejas. Pregunta: “¿qué panel explica la diferencia temporal?” Respuesta: fase. **Transición:** volver a clasificación temporal.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4.3; EP.
- Asset propio aprobado: U05-CH-003.

## Slide 15
Una señal periódica repite un patrón
El menor período define la frecuencia fundamental.
UNIDAD 5 · 015
x(t+T₀)=x(t); f₀=1/T₀.
Qué significa
T₀: período fundamental en segundos; f₀: frecuencia fundamental en hertz.
Cómo se usa
T₀=0,010 s → f₀=100 Hz.
Un período completo contiene el patrón que vuelve a repetirse.
Fuente: TEX 5.3.1, ecs. 5.1–5.2.
Notes: Marcar un período y verificar que la forma reaparece. Resolver `0,010 s → 100 Hz` con unidades. Aclarar que registros reales pueden ser aproximadamente periódicos en un tramo. Error: elegir un período múltiplo y llamarlo fundamental. **Transición:** observar una vocal con bordes transitorios.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.3.1, ecs. 5.1–5.2.
- Asset propio aprobado: U05-DG-003.

## Slide 16
Periódica, aperiódica y transitoria no son etiquetas excluyentes
Una vocal puede ser casi periódica en un tramo y transitoria en sus bordes.
UNIDAD 5 · 016
Primera lectura
Periódica: repite un patrón. Aperiódica: no presenta repetición exacta.
Segunda lectura
Transitoria: cambia durante un intervalo breve.
La clasificación depende del tramo y de la escala temporal observada.
Fuente: TEX 5.3.1; GLO.
Notes: Usar el esquema conceptual mientras no exista U05-MED-003. Explicar ataque, tramo casi estable y final; “aperiódica” no significa automáticamente ruido. Pregunta: “¿puede una misma vocal recibir dos etiquetas?” Respuesta: sí, según tramo y escala. **Transición:** elegir la vista adecuada.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.3.1; GLO.
- Asset propio aprobado: U05-CH-004.

## Slide 17
Hasta acá: tiempo, frecuencia y fase
Elegimos la vista según la pregunta.
UNIDAD 5 · 017
01
Tiempo: ubica cambios.
02
Magnitud: distribuye contribuciones.
03
Fase: organiza relaciones temporales.
04
Pregunta: ¿qué vista elegiría para localizar un transitorio?
Tres vistas, un mismo objeto: la señal.
Fuente: TEX 5.3; U05-007–016.
Notes: Pedir una elección: transitorio→tiempo; componentes→magnitud; reconstrucción temporal→magnitud y fase. No repetir definiciones completas; enfatizar relación pregunta–vista. **Transición:** preguntar cómo construir una forma compleja con senoides.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.3; U05-007–016.
- Asset propio aprobado: U05-DG-014.

## Slide 18
UNIDAD 5 · 018
Fourier: representar una señal con sinusoides
Cambiamos la forma de describir; no modificamos la señal.
¿Cómo puede una suma de componentes simples representar una forma compleja?
Notes: Declarar el principio: Fourier cambia la base matemática, no crea piezas ni describe por sí mismo un mecanismo auditivo. Mostrar suma progresiva sin fórmula. **Transición:** proponer una predicción con tres tonos.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4; BR.
- Asset propio aprobado: U05-DG-003.

## Slide 19
¿Podemos construir una forma compleja sumando tonos?
Prediga antes de observar el resultado.
UNIDAD 5 · 019
Qué leer
Compare frecuencia, amplitud y fase de tres tonos. Dibuje o describa la suma esperada. ¿Qué parámetro cambiaría más la forma?
Las componentes se suman en cada instante.
Fuente: U3; TEX 5.4; EP.
Notes: Pedir que anticipen la suma y qué efecto tendría cambiar fase. Respuesta esperada: la suma depende de frecuencia, amplitud y fase. Hacer una demostración gráfica rápida si es posible. **Transición:** escuchar o ver la suma.
[Sources]
- Fuentes de contenido: U3; TEX 5.4; EP.
- Asset propio aprobado: U05-CH-005.

## Slide 20
Comparar componentes y suma
La escucha puede incorporarse en clase; la slide conserva una comparación estática.
UNIDAD 5 · 020
Primera lectura
Secuencia: tono 1 → tono 2 → tono 3 → suma. Mantener nivel seguro y duración breve.
Segunda lectura
Alternativa: observar las cuatro formas temporales.
La comparación auditiva debe usar el mismo nivel de reproducción.
Fuente: TEX 5.4; EP.
Notes: Si hay audio propio aprobado, reproducir tonos breves a nivel seguro y luego la suma; si no, usar cuatro paneles estáticos. No discutir timbre o sonoridad en profundidad. **Transición:** aumentar el número de componentes.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4; EP.
- Asset propio aprobado: U05-CH-005.

## Slide 21
Agregar componentes aproxima una forma no sinusoidal
La escala permanece fija para comparar la aproximación.
UNIDAD 5 · 021
Más términos mejoran la aproximación, pero no eliminan las oscilaciones de borde.
Fuente: TEX fig. 5.2; PDF p. 124.
Notes: Revelar 1, 3 y 5 términos manteniendo ejes fijos. Preguntar dónde mejora y dónde persisten oscilaciones. Explicar Gibbs solo como límite visual; no llamarlo ruido. **Transición:** compactar la construcción en una serie.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX fig. 5.2; PDF p. 124.
- Asset propio aprobado: U05-CH-005.

## Slide 22
La serie ubica componentes en múltiplos de f₀
La ecuación compacta una idea ya observada.
UNIDAD 5 · 022
x(t)=a₀/2 + Σ(n=1…∞) [aₙ cos(2πnf₀t) + bₙ sin(2πnf₀t)]
Qué significa
n: índice entero; aₙ,bₙ: coeficientes con la unidad de x; f₀ en Hz; t en s.
Cómo se usa
n=2 corresponde a 2f₀.
La serie organiza una señal periódica en componentes armónicas.
Fuente: TEX 5.4.1, ec. 5.3.
Notes: Leer la ecuación por partes: media, índice, frecuencia `nf_0`, coeficientes. Preguntar qué cambia al pasar de `n=1` a `n=2`; respuesta: frecuencia y coeficientes asociados. No derivar. **Transición:** responder de dónde salen los coeficientes.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4.1, ec. 5.3.
- Asset propio aprobado: U05-DG-003.

## Slide 23
Los coeficientes indican cuánto aporta cada componente
Se obtienen comparando la señal con seno y coseno durante un período.
UNIDAD 5 · 023
aₙ=(2/T₀)∫₀ᵀ⁰ x(t)cos(2πnf₀t)dt; bₙ=(2/T₀)∫₀ᵀ⁰ x(t)sin(2πnf₀t)dt
Qué significa
t₀: inicio elegido; dt en s.
Cómo se usa
una simetría puede anular una familia de coeficientes.
Profundización no evaluable mediante integración.
Fuente: TEX 5.4.1, ecs. 5.4–5.5.
Notes: Presentar las integrales como comparación acumulada durante un período. No pedir cálculo. Mostrar que las unidades de los coeficientes coinciden con `x`. Error: creer que la integral “crea” la componente. **Transición:** volver a un ejemplo sin integrales.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4.1, ecs. 5.4–5.5.
- Asset propio aprobado: U05-DG-003.

## Slide 24
Dos componentes, un período fundamental
Buscamos la repetición común, no el pico más alto.
UNIDAD 5 · 024
T=1/f; f₀=1/T₀.
Qué significa
ejemplo resuelto del capítulo.
Cómo se usa
Paso 1: períodos 0,010 s y 0,005 s. Paso 2: patrón común T₀=0,010 s. Paso 3: f₀=100 Hz 200 Hz es el segundo armónico.
La fundamental se obtiene de la periodicidad común.
Fuente: TEX 5.4.2.
Notes: Pedir estimación del período común. Resolver períodos individuales y luego el patrón de 10 ms. Aclarar que en este ejemplo la fundamental también es componente presente, pero no siempre. **Transición:** evaluar qué ocurre al sumar más términos.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4.2.
- Asset propio aprobado: U05-DG-003.

## Slide 25
¿Qué mejora al sumar más términos?
Observe tramos suaves y vecindades de discontinuidades.
UNIDAD 5 · 025
Qué leer
¿Dónde disminuye el error? ¿Dónde persisten oscilaciones? ¿Cambió la escala? ¿Sería correcto llamarlas ruido?
Las oscilaciones de Gibbs pertenecen a la aproximación matemática.
Fuente: TEX ejercicio L2.
Notes: Respuesta esperada: mejora lejos de discontinuidades; persisten sobreoscilaciones cerca de ellas; no son ruido experimental. Verificar que nadie compare paneles con autoscale distinto. **Transición:** señalar que una frase no repite un período ideal.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX ejercicio L2.
- Asset propio aprobado: U05-CH-005.

## Slide 26
La transformada no exige repetición exacta
Serie y transformada responden a objetos ideales diferentes.
UNIDAD 5 · 026
Primera lectura
Señal periódica ideal → serie → líneas en múltiplos de f₀.
Segunda lectura
Señal general → transformada → función continua ideal de frecuencia.
Un registro real requiere distinguir señal ideal, observación finita y cálculo digital.
Fuente: TEX 5.4.3.
Notes: Comparar periodicidad ideal con señal general sin afirmar que todo registro real tenga espectro continuo. Presentar la transformada como extensión conceptual. **Transición:** mostrar la fórmula solo como referencia.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4.3.
- Asset propio aprobado: U05-DG-003.

## Slide 27
La transformada compara la señal con cada frecuencia
La fórmula es referencia, no procedimiento de cálculo en esta unidad.
UNIDAD 5 · 027
Primera lectura
X(f) reúne magnitud y fase para cada frecuencia según una convención.
Segunda lectura
x(t): señal; f en Hz; j²=−1; con esta convención, si x tiene unidad U, X tiene U·s.
X(f)=∫₋∞⁺∞ x(t) exp(−j2πft) dt
La exponencial compleja compacta comparación con seno y coseno.
Fuente: TEX 5.4.3, ec. 5.6; NOT.
Notes: Explicar `j` como notación que reúne seno y coseno. Leer límites, variable y unidad; no operar números complejos. Pregunta: “¿por qué la unidad puede incluir segundos?” Respuesta: por la integración en tiempo bajo esta convención. **Transición:** separar magnitud y fase.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4.3, ec. 5.6; NOT.
- Asset propio aprobado: U05-DG-003.

## Slide 28
Una transformada tiene magnitud y fase
Dos informaciones diferentes conservadas en una expresión.
UNIDAD 5 · 028
X(f)=|X(f)|e^(jφ_X(f)).
Qué significa
Forma polar de la transformada.
Cómo se usa
volver a las componentes de 100 y 200 Hz de U05-011.
Magnitud y fase deben compartir convención y eje frecuencial.
Fuente: TEX 5.4.3, ec. 5.7.
Notes: Conectar directamente con U05-013. Señalar que magnitud tiene la unidad definida por la convención y fase se expresa en radianes. Error: tratar `e^{jφ}` como fenómeno físico. **Transición:** recapitular herramienta y objeto.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4.3, ec. 5.7.
- Asset propio aprobado: U05-DG-003.

## Slide 29
Fourier cambia la representación, no la señal
Elegimos herramienta según el objeto.
UNIDAD 5 · 029
01
Serie: periodicidad ideal.
02
Transformada: señal general.
03
DFT: registro finito y discreto.
04
FFT: algoritmo que calcula la DFT.
05
Error a evitar: “Fourier crea componentes”.
Objeto, herramienta y salida deben nombrarse por separado.
Fuente: TEX 5.4; BR.
Notes: Pedir que completen oralmente: serie→señal periódica; transformada→señal general; DFT→registro discreto; FFT→algoritmo. Respuesta de control: ninguna “crea” componentes. **Transición:** preguntar cómo se obtiene el gráfico desde datos reales.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4; BR.
- Asset propio aprobado: U05-DG-014.

## Slide 30
UNIDAD 5 · 030
De la señal continua a un registro digital
Entre el fenómeno y el gráfico hay decisiones de adquisición.
Presión acústica → transducción → muestras → análisis.
Notes: Separar fenómeno, sensor, datos y algoritmo. Pregunta: “¿en qué etapa aparece el número digital?” Respuesta: después de transducción y conversión/muestreo. **Transición:** desmontar la frase “el micrófono entrega una FFT”.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4.4; CM.
- Asset propio aprobado: U05-DG-004.

## Slide 31
El micrófono no entrega una FFT
Transducción, muestreo y cálculo son operaciones distintas.
UNIDAD 5 · 031
Presión p(t) en Pa
Señal eléctrica
Muestras x[n]
DFT / FFT
Gráfico con ejes y unidades
Transducción: conversión entre formas de energía. Muestra: valor registrado en un instante.
El software calcula una representación a partir de datos adquiridos.
Fuente: TEX 5.4.4 y 5.11; GLO.
Notes: Recorrer unidades por etapa. Enfatizar que el micrófono entrega señal eléctrica, no espectro. Error frecuente: usar FFT como nombre del instrumento. **Transición:** definir muestreo.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4.4 y 5.11; GLO.
- Asset propio aprobado: U05-DG-004.

## Slide 32
Muestrear es observar la señal en instantes separados
La frecuencia de muestreo indica cuántas observaciones se realizan por segundo.
UNIDAD 5 · 032
Qué leer
fₛ: frecuencia de muestreo en Hz o muestras/s. Tₛ: intervalo entre muestras en s.
Los puntos son muestras; la curva continua representa el modelo subyacente.
Fuente: TEX 5.4.4; NOT; EP.
Notes: Marcar puntos sobre la curva y calcular `T_s` para 8 kHz. Aclarar que Hz equivale aquí a muestras por segundo por el contexto. Mencionar aliasing solo como límite posterior. **Transición:** agregar `N` para conocer duración.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4.4; NOT; EP.
- Asset propio aprobado: U05-CH-006.

## Slide 33
N muestras a fₛ determinan la duración observada
Más muestras alargan el registro solo si fₛ permanece fija.
UNIDAD 5 · 033
Tobs=N/fₛ.
Qué significa
N: número de muestras, sin unidad. Tobs: duración observada, en s.
Cómo se usa
N=2000, fₛ=8000 Hz → Tobs=0,250 s.
El cociente entre muestras y muestras por segundo da segundos.
Fuente: TEX 5.4.4, ec. 5.8.
Notes: Hacer control dimensional: muestras/(muestras/s)=s. Comparar dos registros con igual `f_s`. Pregunta: “si duplica N, qué cambia?” Respuesta provisional: duración. **Transición:** distinguir DFT, FFT y gráfico.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4.4, ec. 5.8.
- Asset propio aprobado: U05-DG-004.

## Slide 34
DFT y FFT no son sinónimos de “espectro”
Definición, algoritmo y gráfico ocupan niveles diferentes.
UNIDAD 5 · 034
Primera lectura
Transformada: modelo continuo. DFT: valores discretos.
Segunda lectura
FFT: algoritmo eficiente. Gráfico: visualización de resultados con una ordenada declarada.
Nombrar el proceso evita confundir cálculo y resultado.
Fuente: TEX 5.4.4; GLO.
Notes: Pedir ejemplos de frases correctas: “calculo la DFT con una FFT” y “grafico su magnitud”. Corregir “la FFT es el espectro”. **Transición:** ubicar los valores discretos.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4.4; GLO.
- Asset propio aprobado: U05-DG-004.

## Slide 35
La DFT evalúa frecuencias discretas llamadas bins
Su separación depende del registro.
UNIDAD 5 · 035
Qué leer
Bin k: posición frecuencial fₖ=kΔf. Los bins no son bandas normalizadas ni tienen ancho físico universal.
Una componente puede coincidir con un bin o distribuirse entre varios.
Fuente: TEX 5.4.4 y 5.4.7; NOT.
Notes: Explicar bin como posición, no recipiente físico universal. Señalar `k=0` y separaciones iguales. Pregunta: “¿una línea ocupa siempre un bin?” Respuesta: no; depende de duración y ventana. **Transición:** relacionar separación y duración.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4.4 y 5.4.7; NOT.
- Asset propio aprobado: U05-CH-007.

## Slide 36
Observar más tiempo acerca los bins
La separación nominal mejora; la exactitud no está garantizada.
UNIDAD 5 · 036
Qué leer
Con fₛ fija, aumentar N aumenta Tobs y reduce Δf.
Más duración produce una rejilla frecuencial más densa.
Fuente: TEX 5.4.4, ec. 5.9.
Notes: Leer las tres formas de la ecuación y sus unidades. Comparar dos rejillas. Repetir “separación nominal”, no “exactitud”. **Transición:** resolver un caso numérico.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4.4, ec. 5.9.
- Asset propio aprobado: U05-CH-007.
- Asset propio aprobado: U05-DG-004.

## Slide 37
De fₛ y N a Tobs y Δf
Ejemplo resuelto con unidades.
UNIDAD 5 · 037
Tobs=N/fₛ; Δf=fₛ/N.
Qué significa
procedimiento reproducible.
Cómo se usa
1. Tobs=2000/8000=0,250 s. 2. Δf=8000/2000=4 Hz. 3. Los bins quedan separados nominalmente 4 Hz.
Cálculo e interpretación deben conservarse juntos.
Fuente: TEX 5.4.6.
Notes: Pedir estimación: 2000 muestras a 8000/s deben durar menos de un segundo. Resolver cada paso y terminar con interpretación de 4 Hz. **Transición:** duplicar `N` mentalmente.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4.6.
- Asset propio aprobado: U05-DG-004.

## Slide 38
Si duplicamos N, ¿qué cambia realmente?
Mantenga fₛ constante.
UNIDAD 5 · 038
Consigna
Elija y justifique: A. se duplica fₛ; B. se duplica Tobs; C. Δf se reduce a la mitad; D. la frecuencia estimada se vuelve exacta.
Cómo responder
1. Nombrar el objeto. 2. Leer ejes y unidades. 3. Declarar condiciones. 4. Concluir sin exceder la evidencia.
Tobs=N/fₛ; Δf=fₛ/N.
Más datos no mejoran automáticamente todos los aspectos del análisis.
Fuente: TEX ejercicio D2.
Notes: Respuestas correctas: B y C. D es falsa: exactitud depende de más factores. Pedir explicación causal, no solo marcar opciones. **Transición:** nombrar esos factores.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX ejercicio D2.

## Slide 39
Más resolución no significa frecuencia exacta
La estimación también depende de señal, ruido y método.
UNIDAD 5 · 039
Error frecuente
Error: “menor Δf garantiza exactitud”. Corrección: influyen estabilidad, relación señal/ruido, ventana y estimador.
Corrección útil
Precisión y resolución no son sinónimos.
La rejilla limita la lectura, pero no resume toda la incertidumbre.
Fuente: TEX 5.4.4 y 5.13.
Notes: Mostrar un contraejemplo de picos anchos o inestables. Explicar que resolución del eje y capacidad de estimar son problemas relacionados, no idénticos. **Transición:** cerrar vocabulario digital.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4.4 y 5.13.
- Asset propio aprobado: U05-DG-004.

## Slide 40
Hasta acá: registro, DFT, FFT y bins
Parámetros mínimos para interpretar un gráfico digital.
UNIDAD 5 · 040
01
fₛ y N definen duración y bins.
02
La FFT calcula la DFT.
03
La ordenada necesita unidad y normalización.
04
Pregunta: ¿qué dato falta si solo dice “FFT”?
El resultado depende de cómo se registró y representó la señal.
Fuente: TEX 5.4.4; U05-031–039.
Notes: Pregunta esperada: faltan ordenada, unidad, normalización y condiciones. Hacer que un estudiante reconstruya la cadena completa. **Transición:** preguntar por qué un tono puede aparecer en varios bins.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4.4; U05-031–039.
- Asset propio aprobado: U05-DG-014.

## Slide 41
UNIDAD 5 · 041
El espectro depende del recorte temporal
Analizar un segmento implica seleccionar una parte del registro.
¿Qué cambia si el recorte contiene un número entero o no entero de ciclos?
Notes: Marcar el segmento elegido y preguntar qué ocurre en sus bordes. Señalar que seleccionar ya es una decisión analítica. **Transición:** expresar la selección como ventana.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4.5.
- Asset propio aprobado: U05-CH-008.

## Slide 42
Recortar una señal equivale a multiplicarla por una ventana
La ventana pondera qué parte del registro entra al análisis.
UNIDAD 5 · 042
Señal x(t)
Ventana w(t)
Producto xw(t)
xw(t)=x(t)w(t).
Toda selección temporal tiene una forma de ventana, explícita o implícita.
Fuente: TEX 5.4.5; EP.
Notes: Explicar multiplicación como ponderación temporal: donde la ventana vale cero, el registro no aporta. No confundir esta ventana con un filtro frecuencial. **Transición:** comparar ciclos enteros y no enteros.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4.5; EP.
- Asset propio aprobado: U05-DG-005.

## Slide 43
El mismo tono puede repartirse entre varios bins
La compatibilidad entre frecuencia, duración y ventana modifica el resultado.
UNIDAD 5 · 043
Qué leer
Caso A: número entero de períodos. Caso B: número no entero. Misma frecuencia distinta distribución espectral.
La fuga no representa nuevas componentes físicas ni ruido agregado.
Fuente: TEX 5.4.5; EP.
Notes: Leer primero tiempo y luego espectro, con escalas idénticas. Respuesta esperada: el caso no entero distribuye la contribución. Error: llamarla ruido o nuevas frecuencias físicas. **Transición:** definir fuga.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4.5; EP.
- Asset propio aprobado: U05-CH-008.

## Slide 44
Fuga espectral: distribución causada por el registro finito
No es una falla única del software.
UNIDAD 5 · 044
Qué leer
Causa: recorte y discontinuidad de borde. Efecto: una contribución se distribuye. Depende de frecuencia, duración y ventana.
Un tono no ocupa necesariamente una sola línea de la DFT.
Fuente: TEX 5.4.5 y 5.13.
Notes: Dar definición y pedir que identifiquen causa, efecto y condiciones. Aclarar que la fuga no es una única “falla del software”. **Transición:** presentar el compromiso de otras ventanas.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4.5 y 5.13.
- Asset propio aprobado: U05-CH-008.

## Slide 45
Una ventana reduce lóbulos laterales y ensancha picos
Toda elección introduce un compromiso.
UNIDAD 5 · 045
Primera lectura
Rectangular: lóbulo principal estrecho, laterales altos. Hann: lóbulo principal más ancho, laterales menores.
Segunda lectura
Elegir según la pregunta.
Ninguna ventana mejora simultáneamente todos los criterios.
Fuente: TEX 5.4.5; comparación conceptual reproducible.
Notes: Mientras CH-009 esté pendiente, usar solo comparación cualitativa. No dar cifras de lóbulos. Pregunta: “¿qué ventana es mejor?” Respuesta: depende de la pregunta y del criterio. **Transición:** introducir compromiso tiempo–frecuencia.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4.5; comparación conceptual reproducible.

## Slide 46
Ventanas cortas y largas responden preguntas diferentes
Resolución temporal y frecuencial compiten.
UNIDAD 5 · 046
Ventana corta: localiza cambios.
Ventana larga: separa frecuencias próximas.
Leer siempre tiempo, frecuencia, color y parámetros.
Ejemplo
25 ms frente a 200 ms.
El espectrograma depende de la duración de ventana elegida.
Fuente: TEX fig. 5.3; PDF p. 126.
Notes: Guía visual: leer eje tiempo, eje frecuencia, barra de color y parámetros. Preguntar qué configuración localiza mejor un cambio; corta. Cuál separa tonos próximos; larga. **Transición:** construir el espectrograma por etapas.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX fig. 5.3; PDF p. 126.

## Slide 47
Un espectrograma repite el análisis sobre segmentos sucesivos
Cada columna resume un espectro local.
UNIDAD 5 · 047
Segmentar
Aplicar ventana
Calcular espectro
Codificar magnitud
Avanzar en el tiempo
Espectrograma: representación tiempo–frecuencia cuya escala de color debe declararse.
Tiempo, frecuencia y color codifican tres dimensiones.
Fuente: TEX 5.4.5; GLO.
Notes: Recorrer segmentos sucesivos; cada espectro forma una columna. Evitar exigir la sigla STFT. Pregunta: “¿qué significa un color más intenso?” Respuesta: mayor valor de la ordenada declarada, no “más frecuencia”. **Transición:** aplicación vocal.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4.5; GLO.
- Asset propio aprobado: U05-DG-005.

## Slide 48
El espectrograma de voz muestra cambios, no diagnósticos
Una descripción acústica aislada no determina una condición clínica.
UNIDAD 5 · 048
Puede describir periodicidad, transitorios y energía por regiones.
Debe informar fₛ, ventana, solapamiento y escala de color.
Definición
Espectrograma de voz: mapa tiempo–frecuencia de un registro y un análisis declarados.
Ejemplo: Un cambio de vocal modifica la distribución de energía; la imagen por sí sola no establece un diagnóstico.
Tiempo, frecuencia, color, ventana y escala deben declararse.
Fuente: TEX 5.4.5 y 5.12; GLO.
Notes: Usar alternativa conceptual hasta aprobar registro. Si se incorpora audio, reproducirlo una vez y luego mostrar el espectrograma con parámetros. Pedir solo observaciones descriptivas. Error: diagnóstico por una imagen. **Transición:** separar bin y banda.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4.5 y 5.12; GLO.

## Slide 49
Un bin depende del registro; una banda depende de límites
Ambos ocupan frecuencia, pero no son el mismo objeto.
UNIDAD 5 · 049
Primera lectura
Bin: posición de la DFT cambia con Tobs.
Segunda lectura
Banda: intervalo [fL,fH] integra contribuciones entre límites definidos.
fₖ=kΔf.
Cambiar la duración mueve la rejilla de bins, no los límites definidos de la banda.
Fuente: TEX 5.4.7; GLO.
Notes: Modificar mentalmente `T_obs`: cambian bins, permanecen límites definidos de la banda. Pedir una frase comparativa completa. **Transición:** mostrar cómo se integran niveles.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4.7; GLO.
- Asset propio aprobado: U05-DG-005.

## Slide 50
Los niveles por banda no se promedian en dB
Primero se suman contribuciones compatibles en escala lineal.
UNIDAD 5 · 050
qB=Σqₖ; LB=10 log₁₀(Σ 10^(Lₖ/10))
Qué significa
qₖ: contribución compatible; Lₖ: nivel con referencia común.
Cómo se usa
dos niveles de 50 dB producen 53,01 dB.
Sumar niveles exige coherencia de magnitud, referencia y tratamiento.
Fuente: TEX 5.4.7; PREV U4.
Notes: Recuperar suma energética de U4. Resolver dos niveles iguales y verificar 53,01 dB. Aclarar condiciones de referencia y compatibilidad. **Transición:** recapitular metadatos del análisis.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4.7; PREV U4.
- Asset propio aprobado: U05-DG-005.

## Slide 51
Hasta acá: duración, ventana, resolución y escala
Un espectro es inseparable de sus condiciones de análisis.
UNIDAD 5 · 051
01
Informar: fₛ
02
N o Tobs
03
ventana
04
solapamiento si corresponde
05
ordenada y unidad
06
escala y normalización. Pregunta: ¿ventana corta o larga para localizar un ataque?
Los metadatos hacen reproducible la lectura.
Fuente: TEX 5.4.4–5.4.7; NOT.
Notes: Pedir que elijan ventana corta o larga para un ataque y justifiquen. Respuesta: corta para localización temporal, con costo frecuencial. Repetir el checklist sin copiar definiciones. **Transición:** cambiar de cómo se analiza a qué objeto se analiza.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4.4–5.4.7; NOT.
- Asset propio aprobado: U05-DG-014.

## Slide 52
UNIDAD 5 · 052
Señal y sistema pueden compartir eje, pero no significado
¿La curva describe contenido o transformación?
Espectro de señal ≠ respuesta en frecuencia de sistema.
Notes: Mostrar dos curvas parecidas y preguntar si podrían pertenecer a objetos distintos. Respuesta: sí. Declarar este bloque como nudo central. **Transición:** definir espectro de señal.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX 5.5; CDM.
- Asset propio aprobado: U05-DG-006.

## Slide 53
El espectro pertenece a un registro particular
Fuente, ambiente, sensor, segmento y método dejan huella.
UNIDAD 5 · 053
El espectro de una vocal depende de: emisión
sala
micrófono
tramo elegido
análisis.
Definición
Espectro de señal: descripción frecuencial de un registro concreto.
Ejemplo: una vocal sostenida bajo condiciones declaradas.
No existe “el espectro de la voz” sin contexto.
Fuente: TEX 5.5; GLO.
Notes: Recorrer los cinco condicionantes de una vocal. Evitar la expresión universal “espectro de la voz”. Pregunta: “¿cambiar de tramo puede cambiar el espectro?” Respuesta: sí. **Transición:** contrastar con una propiedad entrada–salida.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.5; GLO.
- Asset propio aprobado: U05-DG-006.

## Slide 54
La respuesta en frecuencia pertenece a un sistema
Compara cómo cambia la salida respecto de la entrada.
UNIDAD 5 · 054
Ejemplos de sistema: filtro, audífono, tracto vocal.
Una salida aislada no permite separar entrada y sistema.
Definición
Respuesta en frecuencia: relación entrada–salida en función de la frecuencia bajo un modelo y procedimiento.
Ejemplo: ganancia de un audífono bajo prueba.
La respuesta caracteriza transformación, no contenido de una fuente particular.
Fuente: PO; TEX 5.5; GLO.
Notes: Explicar sistema mediante filtro, audífono y tracto. Pregunta: “¿basta una salida para hallar respuesta?” Respuesta: no; hace falta entrada comparable y procedimiento. **Transición:** comparar objetos con criterios iguales.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX 5.5; GLO.
- Asset propio aprobado: U05-DG-006.

## Slide 55
Espectro y respuesta se leen con preguntas diferentes
Curvas parecidas pueden responder preguntas incompatibles.
UNIDAD 5 · 055
Primera lectura
Señal: ¿qué contiene este registro? Sistema: ¿cómo transforma una entrada?
Segunda lectura
Datos: registro único frente a pares entrada–salida comparables.
Preguntar de quién es la curva antes de interpretarla.
Fuente: TEX 5.5; CDM.
Notes: Hacer que la diferencia sea semántica: usar ejes visualmente semejantes. Pedir qué datos necesita cada columna. Error: decidir por el aspecto de la curva. **Transición:** reunir entrada, sistema y salida.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.5; CDM.
- Asset propio aprobado: U05-DG-006.

## Slide 56
Entrada, respuesta y salida forman una cadena
La salida combina contenido de entrada y transformación del sistema.
UNIDAD 5 · 056
Entrada X(f)
Sistema H(f)
Salida Y(f)
Y(f)=H(f)X(f).
Conocer la salida no determina por separado entrada y sistema.
Fuente: TEX fig. 5.4.
Notes: Guiar X→H→Y frecuencia por frecuencia. Mostrar que una frecuencia puede ser fuerte en la salida por entrada fuerte, ganancia alta o ambas. Pregunta: “¿Y determina X y H por separado?” Respuesta: no. **Transición:** definir H mediante razón.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX fig. 5.4.
- Asset propio aprobado: U05-DG-006.

## Slide 57
H(f) compara salida y entrada cuando hay señal de prueba
La división requiere entrada no nula y condiciones compatibles.
UNIDAD 5 · 057
Primera lectura
Magnitud de H: cambio de tamaño.
Segunda lectura
Fase de H: cambio angular o temporal.
H(f)=Y(f)/X(f), con X(f)≠0
No se divide cualquier salida por cualquier entrada.
Fuente: TEX 5.5, ec. 5.12; NOT.
Notes: Leer condición `X≠0` antes de dividir. Explicar magnitud y fase de H. Error: dividir registros incompatibles o frecuencias distintas. **Transición:** expresar magnitud como ganancia.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.5, ec. 5.12; NOT.
- Asset propio aprobado: U05-DG-006.

## Slide 58
Una reducción de amplitud se expresa como ganancia negativa
Ejemplo en 1000 Hz.
UNIDAD 5 · 058
G(f)=20 log₁₀|H(f)| = 20 log₁₀(0,50) = −6,02 dB
Qué significa
Ganancia: nivel de una razón de amplitudes compatible.
Cómo se usa
1. |H|=0,50. 2. G=20 log₁₀(0,50)=−6,02 dB. 3. La salida tiene la mitad de amplitud en esa frecuencia.
Ganancia negativa indica reducción, no “nivel negativo”.
Fuente: TEX 5.5.1; NOT.
Notes: Pedir estimación del signo: una mitad debe dar ganancia negativa. Resolver logaritmo y aclarar que −6,02 dB describe la razón en 1000 Hz. **Transición:** mostrar un cambio de fase sin cambio de magnitud.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.5.1; NOT.
- Asset propio aprobado: U05-DG-006.

## Slide 59
Un retraso cambia fase sin cambiar magnitud
Magnitud plana no implica sistema transparente.
UNIDAD 5 · 059
|H(f)|=1; φH(f)=−2πfτ
Qué significa
τ: retardo en s; φH: fase en rad.
Cómo se usa
dos señales iguales desplazadas en el tiempo.
Un sistema puede conservar amplitud y modificar relaciones temporales.
Fuente: TEX 5.5, ec. 5.14.
Notes: Desplazar una señal en pantalla o con gesto temporal. Explicar pendiente de fase sin derivar. Pregunta: “si |H|=1, el sistema no cambia nada?” Respuesta: puede cambiar fase. **Transición:** aplicar la cadena a voz.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.5, ec. 5.14.
- Asset propio aprobado: U05-DG-006.

## Slide 60
En voz, armónicos de fuente y resonancias del tracto no son lo mismo
Modelo fuente–filtro introductorio.
UNIDAD 5 · 060
Fuente glótica armónicos
Tracto vocal resonancias
Radiación y registro salida observada
Salida = Fuente × Filtro.
El modelo separa objetos para interpretar un espectro de voz.
Fuente: TEX 5.5 y 5.12; Brockmann2011.
Notes: Guía: fuente glótica, tracto, radiación/registro. Distinguir líneas y envolvente. Aclarar que es modelo introductorio y no diagnóstico. **Transición:** aplicar la misma lógica a un dispositivo.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.5 y 5.12; Brockmann2011.
- Asset propio aprobado: U05-DG-007.

## Slide 61
La respuesta de un audífono no es el espectro de la voz
Dispositivo y señal son objetos diferentes.
UNIDAD 5 · 061
Voz de entrada X(f)
Audífono H(f)
Voz de salida Y(f)
G(f)=20 log₁₀|H(f)|.
La respuesta del audífono modifica una entrada; no reemplaza su espectro.
Fuente: TEX aplicación F3.
Notes: Pedir clasificación de cada dato: voz o audífono. No anticipar prescripción clínica. Respuesta esperada: `G(f)` pertenece al dispositivo bajo prueba. **Transición:** hacer una recap de señal/sistema/salida.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX aplicación F3.
- Asset propio aprobado: U05-DG-006.

## Slide 62
Hasta acá: ¿señal, sistema o salida?
Clasifique el objeto antes de leer la curva.
UNIDAD 5 · 062
01
Caso A: espectro de una vocal.
02
Caso B: ganancia de un dispositivo.
03
Caso C: espectro a la salida.
04
Para cada uno: datos necesarios y conclusión posible.
Una misma frecuencia puede aparecer en objetos distintos.
Fuente: TEX 5.5; CDM.
Notes: Dar tres mini casos y exigir frase completa: objeto, datos y conclusión. Corregir “espectro de salida = respuesta”. **Transición:** preguntar cómo se nombran las líneas periódicas.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.5; CDM.
- Asset propio aprobado: U05-DG-014.

## Slide 63
UNIDAD 5 · 063
Nombrar componentes sin confundir periodicidad y amplitud
El pico más alto puede no ser la fundamental.
Fundamental · Armónico · Parcial · Sobretono · Formante.
Notes: Mostrar el pico dominante sin rótulo y recoger intuiciones. Anticipar que la amplitud será distractor. **Transición:** recuperar definición temporal de fundamental.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX 5.6.
- Asset propio aprobado: U05-CH-011.

## Slide 64
La fundamental se obtiene de la periodicidad
Su línea puede ser pequeña o estar ausente.
UNIDAD 5 · 064
f₀=1/T₀.
Qué significa
T₀ en s; f₀ en Hz. No equivale por definición a pitch.
Cómo se usa
separación de 100 Hz entre líneas.
La amplitud no forma parte de la definición de f₀.
Fuente: TEX 5.6; GLO.
Notes: Conectar período y espaciado. Aclarar que pitch se estudia en U7. Pregunta: “¿la línea fundamental debe ser la mayor?” Respuesta: no. **Transición:** ordenar términos por criterio.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.6; GLO.
- Asset propio aprobado: U05-DG-007.

## Slide 65
Armónico, parcial y sobretono responden criterios distintos
Una componente puede recibir más de una etiqueta válida.
UNIDAD 5 · 065
fₙ=nf₀, n=1,2,3….
Qué significa
200 Hz con f₀=100 Hz: segundo armónico, parcial y primer sobretono.
Cómo se usa
Parcial: componente sinusoidal del espectro. Sobretono: parcial por encima de la fundamental el primero suele coincidir con el segundo armónico en una serie armónica.
Todo armónico es parcial; no todo parcial es armónico.
Fuente: TEX 5.6; GLO.
Notes: Leer la tabla con inclusión lógica: todo armónico es parcial. Resolver el caso de 200 Hz con `f_0=100 Hz`: segundo armónico y primer sobretono. Error: primer sobretono = primer armónico. **Transición:** ver el distractor de amplitud.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.6; GLO.

## Slide 66
El segundo armónico puede ser el componente mayor
Altura de línea y orden armónico son propiedades diferentes.
UNIDAD 5 · 066
Qué leer
f₀=100 Hz. Línea mayor: 200 Hz. Conclusión: 200 Hz es el segundo armónico, no la fundamental.
La periodicidad decide f₀; la amplitud decide cuál línea es mayor.
Fuente: TEX fig. 5.5a.
Notes: Pedir identificar `f_0` antes de mostrar rótulos. Respuesta: 100 Hz aunque 200 Hz sea mayor. Justificación: periodicidad/espaciado. **Transición:** retirar la línea de 100 Hz.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX fig. 5.5a.
- Asset propio aprobado: U05-CH-011.

## Slide 67
La periodicidad puede persistir sin línea en f₀
El espaciado conserva información de la repetición.
UNIDAD 5 · 067
Qué leer
Líneas: 200, 300 y 400 Hz. Separación común: 100 Hz. f₀ inferida: 100 Hz, aunque no aparece como línea.
Una línea visible no es requisito para definir periodicidad.
Fuente: TEX 5.6; fig. 5.5c.
Notes: Marcar diferencias 300−200 y 400−300. Respuesta: ambas 100 Hz; periodicidad compatible con `f_0=100 Hz`. No explicar pitch ausente. **Transición:** contrastar con espaciados no enteros.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.6; fig. 5.5c.
- Asset propio aprobado: U05-CH-011.

## Slide 68
No todo parcial cae en un múltiplo entero
Parcial es una categoría más amplia que armónico.
UNIDAD 5 · 068
Qué leer
Frecuencias: 100, 235, 370 y 520 Hz. Prueba: dividir cada frecuencia por 100 Hz. Las razones no enteras identifican parciales inarmónicos.
La presencia de parciales no garantiza una serie armónica.
Fuente: TEX fig. 5.5b.
Notes: Dividir frecuencias por 100 Hz. Identificar razones no enteras. Mantener el ejemplo en terminología, sin acústica musical avanzada. **Transición:** reunir tres contraejemplos.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX fig. 5.5b.
- Asset propio aprobado: U05-CH-011.

## Slide 69
El pico más alto no decide la fundamental
Use periodicidad y espaciado; no solo altura.
UNIDAD 5 · 069
Error frecuente
Caso 1: armónico dominante. Caso 2: fundamental ausente. Caso 3: parciales inarmónicos. Pregunta: ¿en cuál puede justificarse f₀?
Corrección útil
—
La evidencia de periodicidad debe explicitarse.
Fuente: TEX 5.13; ejercicio D1.
Notes: Asignar un caso por pareja. Pedir evidencia de periodicidad, no solo respuesta. Corregir “pico máximo decide”. **Transición:** diferenciar líneas de resonancias amplias.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.13; ejercicio D1.
- Asset propio aprobado: U05-DG-007.

## Slide 70
Un formante es una región de resonancia, no un armónico
Las líneas de fuente muestrean una envolvente del sistema vocal.
UNIDAD 5 · 070
Armónicos: líneas relacionadas con periodicidad.
Formantes: regiones amplias asociadas con resonancias.
Dependencias: vocal, hablante, registro y método.
Definición
Formante: máximo o región de la envolvente espectral asociada con una resonancia del tracto vocal, según el método usado.
Ejemplo: F_1 y F_2 en una vocal, sin diagnóstico.
Formante y armónico describen objetos diferentes.
Fuente: TEX 5.5; Brockmann2011.
Notes: Señalar líneas y envolvente con gestos distintos. Definir formante con dependencia de método. No asignar valores universales ni diagnósticos. **Transición:** leer un caso vocal.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.5; Brockmann2011.
- Asset propio aprobado: U05-DG-007.

## Slide 71
En una vocal, líneas y envolvente cuentan historias diferentes
Periodicidad de fuente y resonancias del tracto se leen por separado.
UNIDAD 5 · 071
f₀≈100 Hz por espaciado.
Qué significa
Las líneas siguen la periodicidad de la fuente; la envolvente refleja resonancias y condiciones de registro.
Cómo se usa
En una vocal sostenida, f₀ puede mantenerse mientras cambia la envolvente.
Líneas y envolvente responden preguntas diferentes.
Fuente: TEX 5.5 y 5.12; Brockmann2011.
Notes: Usar sintético hasta contar con registro autorizado. Pedir dos observaciones: espaciado y regiones de envolvente. Respuesta: 100 Hz de separación; máximos cerca de 700/1100 Hz. **Transición:** clasificar términos.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.5 y 5.12; Brockmann2011.

## Slide 72
¿Fundamental, armónico, parcial, sobretono o formante?
Clasifique y justifique el criterio.
UNIDAD 5 · 072
Qué leer
Cinco llamadas sobre dos espectros. Una componente puede admitir varias etiquetas indique por qué. No use “pico mayor” como única evidencia.
La etiqueta depende de periodicidad, múltiplo y objeto.
Fuente: TEX ejercicios C3, L4 y F1.
Notes: Admitir etiquetas múltiples cuando el criterio lo permite. Exigir justificación: múltiplo, posición sobre fundamental o resonancia. **Transición:** sintetizar fuente y sistema.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX ejercicios C3, L4 y F1.
- Asset propio aprobado: U05-CH-011.

## Slide 73
Hasta acá: periodicidad, componentes y resonancias
Fuente y sistema aportan informaciones distintas.
UNIDAD 5 · 073
01
f₀: periodicidad.
02
Armónicos y parciales: líneas.
03
Sobretonos: conteo sobre la fundamental.
04
Formantes: resonancias de la envolvente.
05
Puente: pitch se estudiará en U7.
El modelo fuente–filtro ordena el vocabulario.
Fuente: TEX 5.5–5.6.
Notes: Reconstruir mapa con aportes de estudiantes. Preguntar qué pertenece a fuente y qué a tracto. Recordar límite hacia pitch. **Transición:** pasar de líneas a regiones del espectro.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.5–5.6.
- Asset propio aprobado: U05-DG-014.

## Slide 74
UNIDAD 5 · 074
Los límites son convenciones bajo condiciones
Frecuencia y nivel participan en la detectabilidad.
Infrasonido · rango audible convencional · ultrasonido.
Notes: Presentar fronteras como convenciones bajo condiciones. Evitar hablar aún de sensibilidad. **Transición:** leer el eje logarítmico.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX 5.7.
- Asset propio aprobado: U05-CH-013.

## Slide 75
20 Hz y 20 kHz son fronteras aproximadas
Dependen de oyente, nivel, estímulo y condiciones.
UNIDAD 5 · 075
Infrasonido: por debajo de la región convencional.
Audible: región convencional variable.
Ultrasonido: por encima.
No representan igual sensibilidad dentro del rango.
Definición
Frontera aproximada: referencia organizativa, no umbral universal.
Ejemplo: una misma frecuencia puede detectarse o no al cambiar el nivel.
Clasificación conceptual, no normativa ni perceptualmente uniforme.
Fuente: TEX 5.7.1; Oxenham2018; ISO 226:2023.
Notes: Explicar que 20 Hz/20 kHz no forman paredes ni sensibilidad uniforme. Pregunta: “¿qué variables faltan?” Respuesta: oyente, nivel, estímulo y condiciones. **Transición:** profundizar baja frecuencia.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.7.1; Oxenham2018; ISO 226:2023.
- Asset propio aprobado: U05-CH-013.

## Slide 76
Infrasonido no significa siempre imperceptible
La experiencia depende de más que la frecuencia.
UNIDAD 5 · 076
Considerar nivel, duración, distorsión del sistema y vibración.
No inferir efecto clínico a partir de la etiqueta.
Definición
Infrasonido: frecuencia por debajo de la frontera audible convencional.
Ejemplo: estímulo de baja frecuencia bajo condiciones controladas, sin cifra de umbral.
Frecuencia y detectabilidad no son sinónimos.
Fuente: TEX 5.7.1; Oxenham2018.
Notes: Desarmar “infra = siempre imperceptible”. Nombrar nivel, duración, vibración y distorsión. No dar ejemplos alarmistas. **Transición:** formular audible como relación.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.7.1; Oxenham2018.

## Slide 77
El rango audible cambia con frecuencia, nivel y oyente
“Audible” describe una relación.
UNIDAD 5 · 077
Estímulo: frecuencia, nivel y duración.
Condiciones: ambiente y procedimiento.
Oyente: características individuales.
Resultado: detectabilidad.
Definición
Detectabilidad no equivale a sonoridad ni comodidad.
Ejemplo: anticipo de umbrales de U7.
No existe una caja audible idéntica para todas las personas.
Fuente: TEX 5.7.1; CM U7.
Notes: Seguir estímulo–condición–oyente. Aclarar detectabilidad ≠ sonoridad ≠ comodidad. Anticipar curvas de U7 sin explicarlas. **Transición:** cerrar con ultrasonido.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.7.1; CM U7.
- Asset propio aprobado: U05-DG-008.

## Slide 78
Ultrasonido nombra frecuencia, no una técnica única
La aplicación debe identificarse por procedimiento y propósito.
UNIDAD 5 · 078
Ultrasonido: frecuencia superior al rango audible convencional.
Ejemplo general: imagenología médica.
Contraejemplo: una OEA no es automáticamente “ultrasonido”.
Definición
aplicación general, sin física de imagenología.
La etiqueta frecuencial no reemplaza la descripción de la técnica.
Fuente: TEX 5.7.1.
Notes: Definir por frecuencia y usar imagenología solo como ejemplo general. Preguntar por OEA; respuesta: no es automáticamente ultrasonido. **Transición:** cambiar de frecuencias a niveles.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.7.1.
- Alternativa aprobada usada: U05-DG-008; no se insertó la fotografía U05-EXT-001 porque el recorte sensible no resultó adecuado en contexto de slide.

## Slide 79
Un rango dinámico compara dos niveles compatibles
Los extremos deben compartir magnitud, referencia y condición.
UNIDAD 5 · 079
Primera lectura
Límite inferior Linf. Límite superior Lsup.
Segunda lectura
Mismo descriptor y procedimiento.
RD=Lsup−Linf.
Un rango dinámico es una diferencia de niveles.
Fuente: TEX 5.7.2, ec. 5.15; NOT.
Notes: Control dimensional: dB−dB=dB cuando descriptores son compatibles. Diferenciar rango dinámico de rango de frecuencia. **Transición:** aplicar a voz.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.7.2, ec. 5.15; NOT.
- Asset propio aprobado: U05-DG-008.

## Slide 80
El rango vocal depende de tarea y montaje
Ejemplo hipotético, no valor universal.
UNIDAD 5 · 080
RD=86 dB SPL − 62 dB SPL = 24 dB
Qué significa
Rango vocal medido: intervalo de niveles para una tarea y montaje definidos.
Cómo se usa
caso didáctico hipotético.
No confundir rango dinámico con rango de pitch o sonoridad.
Fuente: TEX aplicación F5.
Notes: Mostrar el valor como caso hipotético. Preguntar qué ocurriría al cambiar distancia o tarea; respuesta: extremos pueden cambiar. Error: confundir con rango de pitch. **Transición:** comparar con instrumento.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX aplicación F5.
- Asset propio aprobado: U05-DG-008.

## Slide 81
Un instrumento tampoco tiene un único rango dinámico
Técnica, nota, sala y posición modifican los extremos.
UNIDAD 5 · 081
Antes de comparar valores, declarar: instrumento
ejecución
distancia y orientación
sala
descriptor.
No usar una tabla genérica sin fuente.
Definición
Rango instrumental: diferencia entre niveles extremos bajo un protocolo definido.
Ejemplo: Comparar dos ejecuciones solo si instrumento, tarea, sala, distancia y descriptor permanecen declarados.
Los datos concretos requieren fuente y montaje reproducible.
Fuente: PO; TEX 5.7.2; OD.
Notes: Usar plantilla sin cifras. Pedir qué variables controlarían en un registro instrumental. No incorporar tabla genérica. **Transición:** trasladar condiciones al oído.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX 5.7.2; OD.

## Slide 82
El “umbral de dolor” no es un techo universal
El criterio superior debe definirse explícitamente.
UNIDAD 5 · 082
Error frecuente
El programa exige tratar “umbral de dolor”. La interpretación correcta declara frecuencia, estímulo, procedimiento y población; puede emplear incomodidad u otro criterio definido.
Corrección útil
Límite superior auditivo: criterio de respuesta definido, no una cifra universal.
El término obligatorio se conserva con sus límites de validez.
Fuente: PO; TEX 5.7.2; OD-U05-07.
Notes: Explicitar la tensión programa/libro. No negar el término, sino definir condiciones. Pregunta: “¿qué criterio superior usaríamos?” Respuesta: uno definido y documentado. **Transición:** recapitular frecuencia, nivel y condición.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX 5.7.2; OD-U05-07.
- Asset propio aprobado: U05-DG-008.

## Slide 83
Hasta acá: frecuencia, nivel y condición
Dos tipos de rango, dos preguntas distintas.
UNIDAD 5 · 083
01
Rango frecuencial: clasifica frecuencias.
02
Rango dinámico: compara niveles.
03
Pregunta común: ¿bajo qué estímulo, procedimiento y población?
Ningún límite es interpretable sin condiciones.
Fuente: TEX 5.7.
Notes: Comparar los dos ejes. Dar una cifra aislada y preguntar qué información falta. Respuesta: descriptor, estímulo, procedimiento y población. **Transición:** agrupar frecuencias en bandas.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.7.
- Asset propio aprobado: U05-DG-014.

## Slide 84
UNIDAD 5 · 084
Dividir el espectro por razones, no por diferencias fijas
Una octava conserva la relación 2:1.
¿Cómo resumimos un espectro sin conservar cada bin?
Notes: Recordar bin/banda. Mostrar que las bandas se organizan por razón. **Transición:** explicar para qué agrupar.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX 5.8.
- Asset propio aprobado: U05-DG-009.

## Slide 85
Agrupar frecuencias resume el espectro
Se conserva energía por intervalo y se pierde detalle fino.
UNIDAD 5 · 085
qB=Σqₖ.
Qué significa
Banda: intervalo de frecuencia definido por fL y fH.
Cómo se usa
varios bins reunidos en una barra de banda.
Una banda no es un bin ensanchado.
Fuente: TEX 5.4.7 y 5.8.
Notes: Comparar espectro fino y barras. Pedir qué se conserva y qué se pierde. Respuesta: energía por intervalo; se pierde detalle de ubicación. **Transición:** definir razón de octava.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4.7 y 5.8.
- Asset propio aprobado: U05-CH-015.

## Slide 86
Una octava cumple fH/fL=2
Las fracciones de octava conservan una razón general.
UNIDAD 5 · 086
fH/fL=2^(1/b).
Qué significa
b: fracción de octava, adimensional; frecuencias en Hz.
Cómo se usa
tercio: razón aproximada 2^(1/3).
En escala logarítmica, razones iguales ocupan distancias iguales.
Fuente: TEX 5.8, ec. 5.17.
Notes: Calcular `2^(1/3)` solo si ayuda; prioridad a interpretación multiplicativa. Mostrar distancias iguales en eje log. **Transición:** comparar con armónicos.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.8, ec. 5.17.
- Asset propio aprobado: U05-DG-009.

## Slide 87
Una serie armónica no avanza por octavas
Múltiplos enteros y razones 2:1 no son la misma regla.
UNIDAD 5 · 087
Primera lectura
Armónicos: f₀,2f₀,3f₀,4f₀. Octavas: pares con razón 2:1.
Segunda lectura
Son octavas f₀→2f₀ y 2f₀→4f₀ no 2f₀→3f₀.
fₙ=nf₀; f_2/f_1=2 para una octava.
Una serie armónica contiene algunas relaciones de octava, pero no es una escala de octavas.
Fuente: PO; TEX 5.6 y 5.8; EP.
Notes: Marcar pares 1→2 y 2→4; preguntar por 2→3. Respuesta: no es octava. Error: toda separación armónica es octava. **Transición:** encontrar centro.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX 5.6 y 5.8; EP.
- Asset propio aprobado: U05-DG-009.

## Slide 88
El centro geométrico conserva simetría de razones
En bandas logarítmicas no usamos la media aritmética.
UNIDAD 5 · 088
fc=√(fLfH).
Qué significa
fc, fL, fH en Hz.
Cómo se usa
fL=500 Hz, fH=2000 Hz → fc=1000 Hz.
fc/fL=fH/fc.
Fuente: TEX 5.8, ec. 5.16.
Notes: Comparar media aritmética 1250 Hz con geométrica 1000 Hz para 500–2000 Hz. Verificar razones 2 y 2. **Transición:** obtener límites desde centro.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.8, ec. 5.16.
- Asset propio aprobado: U05-DG-009.

## Slide 89
Los límites se ubican simétricamente en escala logarítmica
El factor depende de cuántas bandas caben en una octava.
UNIDAD 5 · 089
fL=fc·2^(−1/(2b)); fH=fc·2^(1/(2b)).
Qué significa
b=1 para octava; b=3 para tercio.
Cómo se usa
límites de una banda centrada en 1000 Hz.
Los límites son recíprocos respecto del centro.
Fuente: TEX 5.8, ec. 5.18.
Notes: Leer exponentes como factores recíprocos. No derivar logaritmos. Identificar `b`. **Transición:** restar límites para ancho absoluto.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.8, ec. 5.18.
- Asset propio aprobado: U05-DG-009.

## Slide 90
El ancho en hertz es B=fH−fL
Igual ancho relativo produce mayor ancho absoluto a frecuencias altas.
UNIDAD 5 · 090
B=fH−fL.
Qué significa
ancho absoluto B; separación de bins Δf.
Cómo se usa
dos octavas con centros diferentes.
Una razón constante no implica diferencia constante.
Fuente: PO; TEX 5.8, ec. 5.19.
Notes: Mostrar dos bandas iguales en eje log y desiguales en Hz. Pregunta: “¿B y Δf son lo mismo?” Respuesta: no. **Transición:** reunir relaciones en tres tercios.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX 5.8, ec. 5.19.
- Asset propio aprobado: U05-DG-009.

## Slide 91
Tres tercios completan una octava
Igual longitud logarítmica; distinto ancho en hertz.
UNIDAD 5 · 091
fH/fL=2; por tercio, 2^(1/3).
Qué significa
estructura conceptual sin tabla normativa de centros nominales.
Cómo se usa
Tres tercios contiguos. Leer primero razones y luego valores.
Tres razones iguales componen una razón total 2:1.
Fuente: TEX fig. 5.6; relación exacta de tres tercios por octava.
Notes: Mientras CH-014 esté pendiente, enseñar relaciones sin centros nominales. Multiplicar tres razones `2^(1/3)` para obtener 2. **Transición:** resolver banda central.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX fig. 5.6; relación exacta de tres tercios por octava.
- Asset propio aprobado: U05-DG-009.

## Slide 92
Tercio de octava centrado en 1000 Hz
Cálculo exacto antes del redondeo nominal.
UNIDAD 5 · 092
fórmulas de U05-089; B=fH−fL.
Qué significa
Valores exactos calculados no equivalen automáticamente a centros nominales normalizados.
Cómo se usa
corrige el ancho 176 Hz citado erróneamente en el capítulo.
El resultado conserva unidad y criterio de cálculo.
Fuente: TEX 5.8.1; corrección documentada en storyboard.
Notes: Calcular con calculadora, mostrar redondeo al final y verificar `B=231,6 Hz`. Señalar corrección respecto del capítulo. Diferenciar exacto y nominal. **Transición:** comparar otro centro.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.8.1; corrección documentada en storyboard.
- Asset propio aprobado: U05-DG-009.

## Slide 93
¿Qué banda tiene mayor ancho en hertz?
Compare octavas centradas en 500 y 2000 Hz.
UNIDAD 5 · 093
Consigna
Prediga antes de calcular. Ambas mantienen razón 2:1. ¿Cuál tiene mayor B? Justifique con una relación multiplicativa.
Cómo responder
1. Nombrar el objeto. 2. Leer ejes y unidades. 3. Declarar condiciones. 4. Concluir sin exceder la evidencia.
fH/fL=2; B=fH−fL.
A mayor frecuencia central, mayor ancho absoluto para la misma fracción.
Fuente: TEX ejercicios G3/A2 adaptados.
Notes: Respuesta esperada: la banda centrada en 2000 Hz tiene mayor ancho en Hz. Pedir explicación multiplicativa antes de números. **Transición:** cerrar bin/banda/octava/tercio.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX ejercicios G3/A2 adaptados.
- Asset propio aprobado: U05-DG-009.

## Slide 94
Hasta acá: bin, banda, octava y tercio
Cuatro entidades que no deben confundirse.
UNIDAD 5 · 094
01
Bin: depende del registro.
02
Banda: intervalo definido.
03
Octava: razón 2:1.
04
Tercio: tres intervalos logarítmicos por octava.
05
Pregunta: ¿cuál cambia al modificar Tobs?
La elección depende del objeto y de la resolución necesaria.
Fuente: TEX 5.4.7 y 5.8.
Notes: Pedir cuatro definiciones de una línea. Pregunta de control: al cambiar `T_obs`, cambia el bin, no los límites de una banda normalizada. **Transición:** preguntar cómo modificar regiones.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4.7 y 5.8.
- Asset propio aprobado: U05-DG-014.

## Slide 95
UNIDAD 5 · 095
Un filtro modifica componentes según frecuencia
Su respuesta define qué regiones conserva o atenúa.
Pasa bajos · Pasa altos · Pasa banda · Elimina banda.
Notes: Recuperar H(f): un filtro es un sistema. Mostrar cuatro siluetas y evitar todavía asociarlas a sonidos. **Transición:** definir parámetros.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX 5.9.
- Asset propio aprobado: U05-CH-016.

## Slide 96
Un filtro se describe por respuesta, cortes y transición
Tipo y frecuencia de corte no alcanzan por sí solos.
UNIDAD 5 · 096
B=fH−fL para filtros de dos límites.
Qué significa
fc: frecuencia definida por un criterio; fL,fH: límites; B: ancho en Hz.
Cómo se usa
respuesta real pasa bajos.
El modelo ideal es una referencia; la respuesta real cambia gradualmente.
Fuente: TEX 5.9; GLO.
Notes: Recorrer paso, rechazo, transición y criterio. Preguntar qué significa `f_c`; respuesta: depende de criterio. **Transición:** comparar un solo límite.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.9; GLO.
- Asset propio aprobado: U05-DG-010.

## Slide 97
Pasa bajos y pasa altos conservan regiones opuestas
Las dos respuestas comparten una frecuencia de corte declarada.
UNIDAD 5 · 097
Qué leer
Pasa bajos: conserva bajas frecuencias. Pasa altos: conserva altas. Ambos presentan transición en un modelo real.
Leer primero ejes y regiones; después asociar consecuencias sonoras.
Fuente: TEX fig. 5.7a–b.
Notes: Leer ambas curvas con la misma escala. Pedir región conservada y atenuada. **Transición:** pasar a dos límites.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX fig. 5.7a–b.
- Asset propio aprobado: U05-CH-016.

## Slide 98
Pasa banda y elimina banda usan dos límites
Entre fL y fH, una respuesta conserva y la otra atenúa.
UNIDAD 5 · 098
Qué leer
Pasa banda: región central de paso. Elimina banda: región central de rechazo. Notch: rechazo relativamente estrecho.
Centro y ancho describen una región del sistema.
Fuente: TEX fig. 5.7c–d.
Notes: Marcar `f_L`, `f_H`, `f_c` y `B`. Mencionar notch como caso estrecho, no como diseño. **Transición:** confrontar ideal y real.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX fig. 5.7c–d.
- Asset propio aprobado: U05-CH-016.

## Slide 99
Un filtro real no cambia de forma instantánea
El rectángulo ideal no es una especificación universal.
UNIDAD 5 · 099
Tipo de filtro y orden del modelo son informaciones diferentes.
Fuente: TEX fig. 5.7; script U5.
Notes: Guía: ideal esquemático, Butterworth real, corte, transición. Explicar que el gráfico es modelo documentado. No afirmar respuesta universal. **Transición:** definir criterio de corte.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX fig. 5.7; script U5.
- Asset propio aprobado: U05-CH-016.

## Slide 100
La frecuencia de corte requiere un criterio
−3 dB es frecuente, pero no universal.
UNIDAD 5 · 100
Error frecuente
Error: “el corte es una pared”. Corrección: indicar curva, criterio y condiciones del modelo o instrumento.
Corrección útil
Frecuencia de corte: frecuencia identificada mediante un criterio especificado.
Una línea vertical no reemplaza el criterio.
Fuente: TEX 5.9; GLO; OD-U05-23.
Notes: Mostrar el error “pared”. Preguntar si −3 dB vale siempre; respuesta: no. Exigir criterio en futuras respuestas. **Transición:** reutilizar centro y ancho.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.9; GLO; OD-U05-23.
- Asset propio aprobado: U05-DG-010.

## Slide 101
Un pasa banda se describe con límites, centro y ancho
Los mismos símbolos pueden describir una banda de análisis o un sistema.
UNIDAD 5 · 101
fc=√(fLfH); B=fH−fL.
Qué significa
Aquí los límites pertenecen a la respuesta del filtro.
Cómo se usa
cálculo conceptual; criterio de límites debe declararse.
El objeto “sistema” evita confundir este ancho con una banda de medición.
Fuente: TEX 5.9.
Notes: Resolver centro geométrico y ancho. Repetir que aquí `f_L/f_H` pertenecen a un sistema, no a una banda normativa. **Transición:** ofrecer escucha opcional.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.9.
- Asset propio aprobado: U05-DG-010.

## Slide 102
Comparar qué conserva cada filtro
La respuesta estática permite anticipar una comparación auditiva segura.
UNIDAD 5 · 102
Primera lectura
Original → pasa bajos → pasa altos → pasa banda.
Segunda lectura
Comparar qué región conserva cada respuesta y mantener constante la escala.
Una demostración sonora requiere controlar nivel, archivo y procedimiento.
Fuente: TEX 5.9; EP.
Notes: Reproducir audio solo si está producido y nivelado; anunciar orden antes. Pedir predicción desde curvas y luego escuchar. Alternativa obligatoria: espectros estáticos. **Transición:** reconocer filtros sin audio.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.9; EP.
- Asset propio aprobado: U05-CH-016.

## Slide 103
¿Qué filtro representa cada curva?
Identifique paso, rechazo y transición.
UNIDAD 5 · 103
Qué leer
Para cada curva: tipo de filtro región conservada región atenuada criterio visible o faltante.
El tipo se decide por la respuesta, no por la forma de la caja.
Fuente: TEX ejercicio L5.
Notes: Dar 90 s para clasificar. Respuesta: pasa bajos, altos, banda y elimina banda; justificar paso/rechazo. **Transición:** separar propósitos de filtrado.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX ejercicio L5.
- Asset propio aprobado: U05-CH-016.

## Slide 104
Filtrar, ponderar y filtrar un estímulo persiguen propósitos distintos
Operaciones semejantes; objetos y salidas diferentes.
UNIDAD 5 · 104
Señal: modificar contenido.
Medición: aplicar A/C/Z antes del descriptor.
Audiometría: conformar un estímulo bajo referencias específicas.
No convertir automáticamente dB SPL en dB HL.
Definición
filtro de señal; ponderación; filtro de estímulo.
Ejemplo: habla filtrada, sonómetro y audiómetro.
El propósito define qué significa la respuesta.
Fuente: TEX 5.9.1; GLO.
Notes: Recorrer objeto y salida de cada columna. Pregunta: “¿ponderación A convierte SPL en HL?” Respuesta: no. **Transición:** sintetizar lectura de filtros.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.9.1; GLO.
- Asset propio aprobado: U05-DG-010.

## Slide 105
Hasta acá: tipo, límites, transición y propósito
Leer un filtro es leer un sistema.
UNIDAD 5 · 105
01
Tipo: qué región pasa.
02
Límites: dónde se evalúa.
03
Transición: cómo cambia.
04
Propósito: qué objeto modifica.
05
Pregunta: ¿se modifica señal o medición?
La respuesta sola no informa el propósito de uso.
Fuente: TEX 5.9.
Notes: Pedir una frase que incluya tipo, límites, transición y propósito. Corregir descripciones que omitan objeto. **Transición:** ubicar el filtro dentro de un sistema de medición.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.9.
- Asset propio aprobado: U05-DG-014.

## Slide 106
UNIDAD 5 · 106
Ponderar es modificar la respuesta de medición
A, C y Z se aplican antes de informar un descriptor.
Micrófono → ponderación frecuencial → integración temporal → resultado.
Notes: Usar cadena conceptual sin curvas hasta verificar norma. Señalar el lugar exacto de ponderación. **Transición:** dividir una misma señal en A/C/Z.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX 5.10.

## Slide 107
La misma señal produce resultados distintos según la ponderación
Cada respuesta corrige frecuencias de manera diferente.
UNIDAD 5 · 107
Señal de banda ancha → rutas A, C y Z → integración → descriptores distintos.
No calcular sin espectro completo.
Definición
Ponderación frecuencial: filtro normalizado del sistema de medición.
Ejemplo: comparación conceptual sin valores.
La corrección ocurre frecuencia por frecuencia.
Fuente: TEX 5.10; EP.
Notes: Explicar que cada rama procesa el espectro antes de integrar. No asignar resultados numéricos. Pregunta: “¿puedo elegir una sola corrección para banda ancha?” Respuesta: no. **Transición:** comparar respuestas nominales.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.10; EP.

## Slide 108
A, C y Z no responden igual a todas las frecuencias
Curvas nominales; no bandas de tolerancia.
UNIDAD 5 · 108
A atenúa más las bajas frecuencias.
C es más plana.
Z es nominalmente plana dentro de límites definidos.
Eje: frecuencia logarítmica
corrección en dB.
Definición
Respuesta nominal no demuestra conformidad de un instrumento.
Ejemplo: A modifica más las bajas frecuencias; C es más plana en una región amplia; Z es nominalmente plana dentro de límites.
Comparación cualitativa: no sustituye la curva normativa.
Fuente: TEX 5.10; IEC 61672-1:2013 citada en el libro.
Notes: Mantener cualitativa mientras CH-017 esté bloqueado. Diferenciar A, C y Z sin reproducir valores/tolerancias. Aclarar que Z no significa “sin instrumento”. **Transición:** definir nomenclatura A.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.10; IEC 61672-1:2013 citada en el libro.

## Slide 109
La ponderación A es una respuesta normalizada de medición
dB(A) informa respuesta frecuencial, no toda la configuración.
UNIDAD 5 · 109
Escritura del programa: dBA.
Escritura adoptada: dB(A) o descriptor completo.
Ejemplos: LAeq,T, LAFmax.
Definición
A: ponderación frecuencial; F: respuesta temporal Fast; eq: equivalente; T: intervalo.
Ejemplo: una lectura debe completar el descriptor.
Ponderación no equivale a audición individual ni a dB HL.
Fuente: PO; TEX 5.10; NOT; GLO.
Notes: Desarmar un descriptor: L, subíndice A, eq/Fmax, intervalo. Explicar que dBA es forma del programa y se adopta dB(A). **Transición:** tratar un tono.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX 5.10; NOT; GLO.

## Slide 110
Para un tono, la corrección se aplica en su frecuencia
Esta suma en dB representa una corrección de respuesta, no suma de fuentes.
UNIDAD 5 · 110
LA(f)=LZ(f)+A(f).
Qué significa
LZ: nivel con ponderación Z; A(f): corrección A en dB; LA: resultado A.
Cómo se usa
Para un tono de 63 Hz se usa la corrección A(63 Hz) de la tabla normativa.
La relación no se aplica como constante a señales de banda ancha.
Fuente: TEX 5.10.1, ec. 5.20; IEC 61672-1:2013 citada en el libro.
Notes: Leer condición “tono”. Explicar que A(f) es corrección del filtro, no nivel de otra fuente. **Transición:** sustituir un valor del capítulo con advertencia normativa.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.10.1, ec. 5.20; IEC 61672-1:2013 citada en el libro.

## Slide 111
Un tono de 63 Hz cambia mucho entre Z y A
Ejemplo resuelto con el valor nominal citado en el libro del curso.
UNIDAD 5 · 111
LA = LZ + A(63 Hz) = 80,0 − 26,2 = 53,8 dB(A)
Qué significa
La corrección vale para ese tono, esa frecuencia y las mismas condiciones.
Cómo se usa
No extender esta resta única a una señal de banda ancha.
Ejemplo tonal según TEX 5.10.1.
Fuente: TEX 5.10.1; IEC 61672-1:2013 citada en el libro.
Notes: Marcar el ejemplo como provisional. Resolver aritmética y pedir interpretación: resultado A para ese tono, no percepción. No proyectar cifra como normativa definitiva hasta verificación. **Transición:** preguntar por banda ancha.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.10.1; IEC 61672-1:2013 citada en el libro.

## Slide 112
Una corrección única no alcanza para un sonido de banda ancha
Ponderar exige corregir por frecuencia e integrar energéticamente.
UNIDAD 5 · 112
Error frecuente
Error: sumar una constante al nivel total. Corrección: espectro → corrección A por frecuencia → suma energética → descriptor.
Corrección útil
Aplicar la corrección a cada componente compatible; integrar después las contribuciones energéticas.
El ejemplo tonal no se traslada directamente a banda ancha.
Fuente: TEX 5.10; ejercicio G5.
Notes: Mostrar por qué una constante falla: cada frecuencia recibe corrección diferente y luego se integra. Error central: trasladar el ejemplo tonal. **Transición:** separar medición y audición.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.10; ejercicio G5.

## Slide 113
dB(A), dB SPL, dB HL y sonoridad no son intercambiables
Magnitud, referencia y percepción responden a procedimientos distintos.
UNIDAD 5 · 113
dB SPL: nivel físico referido a presión.
dB(A): medición con ponderación A.
dB HL: referencia audiométrica.
Sonoridad: atributo perceptual.
Definición
cada término incluye una referencia o procedimiento propio.
Ejemplo: 72 dB(A) no se convierte automáticamente en dB HL.
Un número en decibeles no identifica por sí solo qué se midió.
Fuente: TEX 5.9.1 y 5.12; NOT; GLO.
Notes: Pedir un ejemplo de pregunta que responde cada entidad. No desarrollar U7/U8. Respuesta clave: no hay conversión automática entre ellas. **Transición:** auditar una lectura.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.9.1 y 5.12; NOT; GLO.

## Slide 114
“72 dB(A)”: ¿qué sabemos y qué falta?
Auditar una lectura incompleta.
UNIDAD 5 · 114
Consigna
Sabemos: ponderación A. Falta: descriptor temporal; intervalo; respuesta temporal; posición y condiciones; instrumento/procedimiento. ¿Permite inferir dB HL? No.
Cómo responder
1. Nombrar el objeto. 2. Leer ejes y unidades. 3. Declarar condiciones. 4. Concluir sin exceder la evidencia.
La unidad escrita no reemplaza el descriptor completo.
Fuente: TEX ejercicios D4/F4.
Notes: Dar “72 dB(A)” y pedir completar campos. Respuesta esperada: descriptor, tiempo, intervalo, condiciones e instrumento. dB HL no puede inferirse. **Transición:** discutir nominal versus tolerancia.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX ejercicios D4/F4.

## Slide 115
Curva nominal y tolerancia de instrumento no son lo mismo
Una respuesta objetivo no demuestra conformidad.
UNIDAD 5 · 115
Curva nominal: objetivo de ponderación.
Tolerancia: banda de aceptación según clase, frecuencia y ensayo.
Conformidad: requiere procedimiento y evidencia.
Definición
esquema conceptual; no reproducir tolerancias.
La conformidad exige procedimiento, clase, frecuencia y evidencia.
Fuente: TEX 5.10.1; IEC 61672-1:2013 citada en el libro.
Notes: Usar solo concepto; no dibujar tolerancias cuantitativas. Explicar que una curva objetivo y una prueba de conformidad son evidencias diferentes. **Transición:** volver a interpretación básica.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.10.1; IEC 61672-1:2013 citada en el libro.

## Slide 116
Hasta acá: filtro de medición, descriptor y límite
A/C/Z no completan por sí solas una lectura.
UNIDAD 5 · 116
01
Ponderación: modifica respuesta frecuencial.
02
Descriptor: resume tiempo o extremo.
03
Intervalo y condiciones: delimitan la interpretación.
04
Caso: tono ≠ banda ancha.
El nombre completo del resultado conserva las decisiones de medición.
Fuente: TEX 5.10.
Notes: Pedir comparar tono y banda ancha. Recuperar cadena: filtro, integración, descriptor, condiciones. **Transición:** preguntar qué etapas contiene un sonómetro.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.10.
- Asset propio aprobado: U05-DG-014.

## Slide 117
UNIDAD 5 · 117
Del micrófono al resultado informado
Un sonómetro procesa presión local bajo una configuración declarada.
Transducción · Procesamiento · Integración · Informe.
Notes: Enmarcar “medidor de nivel de presión sonora” como sonómetro. Mostrar grupos funcionales, no marca comercial. **Transición:** reconocer equipo.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX 5.11; PREV.
- Asset propio aprobado: U05-DG-012.

## Slide 118
Sonómetro, micrófono y calibrador cumplen funciones distintas
Reconocer componentes no demuestra clase ni conformidad.
UNIDAD 5 · 118
Funciones distintas
Micrófono: transduce presión. Cuerpo: acondiciona, procesa e informa. Calibrador acústico: aporta una señal de referencia para una comprobación definida.
Foto: Harke · dominio público · Wikimedia Commons
Micrófono, cuerpo del sonómetro y calibrador acústico cumplen funciones diferentes.
Fuente: TEX 5.11.3.
Notes: Si hay equipo, señalar sin manipular como protocolo. Distinguir micrófono, cuerpo y calibrador. Error: una foto demuestra clase o calibración. **Transición:** seguir recorrido de señal.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.11.3.
- Imagen: Harke, dominio público, vía Wikimedia Commons (U05-EXT-003).

## Slide 119
La presión existe antes de que aparezca un número en pantalla
La cadena cambia representación, no el fenómeno ya ocurrido.
UNIDAD 5 · 119
Presión p(t)
Micrófono
Conversión
Ponderación
Detector / integración
Indicador e informe
Sonómetro: instrumento que mide niveles acústicos según configuración y especificaciones declaradas.
Cada etapa debe conservar su función y configuración.
Fuente: TEX fig. 5.8.
Notes: Guía paso a paso por seis nodos. Nombrar la unidad o tipo de salida de cada etapa. Aclarar que es arquitectura conceptual. **Transición:** formalizar nivel equivalente.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX fig. 5.8.
- Asset propio aprobado: U05-DG-012.

## Slide 120
El nivel equivalente conserva la media cuadrática del intervalo
Un nivel constante equivalente representa la misma contribución energética media.
UNIDAD 5 · 120
LXeq,T = 10 log₁₀[(1/T)∫₀ᵀ pX²(t)/pref² dt]
Qué significa
X: ponderación frecuencial; eq: equivalente; T: intervalo.
Cómo se usa
dos tramos de igual duración.
La intuición proviene del RMS estudiado en U4.
Fuente: TEX 5.11.1; GLO.
Notes: Recuperar RMS: cuadrar, promediar, raíz o nivel. Presentar nivel constante equivalente antes de integral. Pregunta: “¿por qué no promedio dB?” Respuesta: escala logarítmica. **Transición:** resolver dos tramos.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.11.1; GLO.
- Asset propio aprobado: U05-DG-012.

## Slide 121
70 dB y 80 dB no promedian 75 dB
Para tiempos iguales, domina el tramo de mayor energía.
UNIDAD 5 · 121
Leq = 10 log₁₀[(10^(70/10)+10^(80/10))/2] ≈ 77,4 dB
Qué significa
intervalo total dividido en dos tramos iguales.
Cómo se usa
resultado 77,4 dB, no 75 dB.
Los decibeles se convierten antes de promediar.
Fuente: TEX 5.11.4.
Notes: Pedir estimación entre 75 y 80; resultado debe acercarse a 80. Resolver conversiones y 77,4 dB. Error: promedio aritmético. **Transición:** comparar otros descriptores.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.11.4.
- Asset propio aprobado: U05-CH-018.
- Asset propio aprobado: U05-DG-012.

## Slide 122
Equivalente, máximo y pico responden preguntas distintas
La misma señal alimenta descriptores diferentes.
UNIDAD 5 · 122
Primera lectura
LXeq,T: integra durante T. LXYmax: máximo de una respuesta temporal Y.
Segunda lectura
LCpeak: máximo instantáneo de detector de pico con ponderación C.
Informar el descriptor evita llamar “máximo” a resultados distintos.
Fuente: TEX 5.11.1–5.11.2; NOT.
Notes: Usar una señal con impulso. Mostrar que equivalente, máximo Fast y pico pueden ordenar resultados distinto. No enseñar ensayo normativo. **Transición:** aplicación audiométrica.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.11.1–5.11.2; NOT.
- Asset propio aprobado: U05-DG-012.

## Slide 123
El ruido de fondo audiométrico no se verifica con un único dB(A)
El criterio depende de banda, transductor y propósito.
UNIDAD 5 · 123
Qué leer
Caso didáctico no normativo: compare nivel y límite hipotético en seis bandas. Identifique cuáles superan el límite. No usar una app de teléfono como sustituto del procedimiento.
Ejercicio de lectura; no evalúa conformidad clínica o laboral.
Fuente: TEX aplicación F2; ISO 8253-1/ANSI citadas solo como contexto.
Notes: Dar 2 min para identificar bandas que exceden límite; la trama evita depender solo de color. Repetir “hipotético/no normativo”. Explicar por qué un dB(A) global o app no reemplaza procedimiento. **Transición:** completar ficha de medición.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX aplicación F2; ISO 8253-1/ANSI citadas solo como contexto.
- Asset propio aprobado: U05-CH-019.

## Slide 124
Hasta acá: instrumento, configuración y resultado
Seis campos para que una lectura sea interpretable.
UNIDAD 5 · 124
01
Magnitud/descriptor
02
ponderación frecuencial
03
respuesta temporal
04
intervalo
05
posición y ambiente
06
instrumento y verificación. Pregunta: complete “72 dB”.
Una cifra aislada no conserva la cadena que la produjo.
Fuente: TEX 5.11–5.13.
Notes: Volver a “72 dB” y hacer completar seis campos. Aceptar varias configuraciones si son explícitas. **Transición:** elegir herramientas desde preguntas profesionales.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.11–5.13.
- Asset propio aprobado: U05-DG-014.

## Slide 125
Una pregunta profesional determina la representación adecuada
Elegir la herramienta comienza por identificar el objeto.
UNIDAD 5 · 125
¿Cuándo cambia?
→ forma temporal.
¿Qué frecuencias contiene?
→ espectro.
¿Cómo evoluciona?
→ espectrograma. ¿Cómo transforma un dispositivo? → respuesta. ¿Qué ocurre por bandas? → medición por bandas.
Definición
cinco preguntas profesionales breves.
Representaciones distintas no son intercambiables.
Fuente: BR; TEX 5.12; EP.
Notes: Leer pregunta primero, representación después. Pedir justificación por objeto, ejes y condiciones. El diagrama debe guiar, no contener explicaciones largas. **Transición:** presentar caso con señal y dispositivo.
[Sources]
- Fuentes de contenido: BR; TEX 5.12; EP.
- Asset propio aprobado: U05-DG-013.

## Slide 126
Caso integrador: vocal, espectro y dispositivo
Separe datos de señal, registro y sistema antes de calcular.
UNIDAD 5 · 126
Consigna
Datos: fₛ, N, espaciado armónico, envolvente, pin, pout, retardo τ. Consignas: calcular Tobs, Δf, f₀, ganancia y fase; indicar condiciones faltantes.
Cómo responder
1. Nombrar el objeto. 2. Leer ejes y unidades. 3. Declarar condiciones. 4. Concluir sin exceder la evidencia.
disponibles en los bloques anteriores.
No resolver hasta clasificar cada dato por objeto.
Fuente: TEX pregunta I1.
Notes: Dar 6–8 min de trabajo. Pedir que marquen cada dato S (señal), R (registro) o H (sistema). Observar supuestos y unidades. No revelar solución. **Transición:** mostrar ruta resumida.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX pregunta I1.
- Asset propio aprobado: U05-DG-013.

## Slide 127
Resolver exige separar señal, sistema y condiciones
Una ruta de solución, no una repetición de todas las fórmulas.
UNIDAD 5 · 127
referencias a U05-033, 036, 057–059.
Qué significa
solución resumida; detalle en U05-149.
Cómo se usa
Señal: f₀, armónicos y envolvente. Sistema: H, G, φH. Cierre: condiciones para reproducir cada resultado.
Cada resultado pertenece primero a un objeto.
Fuente: TEX solución I1.
Notes: Revelar por capas: registro, señal, sistema y condiciones. Evitar repetir cálculos ya dominados. Remitir a U05-149 para detalle. **Transición:** convertir fallas en atajos frecuentes.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX solución I1.
- Asset propio aprobado: U05-DG-013.

## Slide 128
Ocho atajos que cambian el significado
Corrija cada afirmación con una evidencia.
UNIDAD 5 · 128
Error frecuente
FFT=intensidad; espectro=respuesta; máximo=f₀; bin=banda; ventana corrige todo; octava=Hz fijo; A=audición; L_eq=promedio de dB.
Corrección útil
cada error se acompaña por una corrección de una línea.
La precisión terminológica protege la interpretación física.
Fuente: TEX 5.13; BR.
Notes: Asignar dos errores por pareja y pedir corrección con evidencia. Respuestas esperadas provienen de recaps previos. Elegir los errores más persistentes para discusión. **Transición:** reconstruir mapa final.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.13; BR.

## Slide 129
De una señal registrada a una medición interpretable
Objeto, representación, método, parámetros y límites forman una cadena.
UNIDAD 5 · 129
1 · Señal tiempo y RMS
2 · Fourier serie y DFT
3 · Lectura sistemas y bandas
4 · Medición ponderación y descriptor
Tobs=N/fₛ · Y=HX · RD=Lsup−Linf
Interpretar es conservar la trazabilidad de cada transformación.
Fuente: PO; TEX 5.1–5.14; CM; CDM.
Notes: Recorrer el mapa completo sin reenumerar títulos. Hacer que estudiantes nombren relaciones ancla. Enfatizar trazabilidad y límite de conclusión. **Transición:** autoevaluar objetivos.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX 5.1–5.14; CM; CDM.
- Asset propio aprobado: U05-DG-001.

## Slide 130
¿Qué podés explicar ahora que al inicio no podías?
Recuperación sin calificación punitiva.
UNIDAD 5 · 130
Consigna
Vuelva a U05-002 y U05-003. Elija cuatro acciones: identificar objeto; leer ejes; justificar f₀; distinguir señal/sistema; calcular banda; reconocer filtro; completar descriptor; limitar inferencia.
Cómo responder
1. Nombrar el objeto. 2. Leer ejes y unidades. 3. Declarar condiciones. 4. Concluir sin exceder la evidencia.
Comprender incluye reconocer qué información falta.
Fuente: BR objetivos; U05-002–007.
Notes: Comparar respuestas con diagnóstico inicial. Usar escala de seguridad y pedir una evidencia por objetivo. No calificar punitivamente. **Transición:** abrir sistema auditivo.
[Sources]
- Fuentes de contenido: BR objetivos; U05-002–007.

## Slide 131
UNIDAD 5 · 131
El oído también responde de manera diferente según frecuencia
Puente a Unidad 6: un sistema biológico, no una FFT.
Señal acústica → oído externo y medio → cóclea. Pregunta: ¿cómo se transforma físicamente la señal?
Notes: Explicar que respuesta frecuencial es concepto de sistema, pero la cóclea no “hace una FFT”. Formular pregunta de U6 sobre transformación física. **Transición:** cierre de ruta central.
[Sources]
- Fuentes de contenido: CM U5→U6; CDM; TEX 6.1–6.2.

## Slide 132
Fuentes y recursos para continuar
Jerarquía y trazabilidad antes de ampliar.
UNIDAD 5 · 132
Fuentes principales
Programa oficial
Libro del curso
Normas IEC e ISO
Bibliografía de voz
Recursos del aula verificados
Enlaces oficiales verificados
IEC 61672-1:2013 Sonómetros
IEC 61260-1:2014 Filtros de octava y fracciones
NIOSH Sound Level Meter App
Edición y alcance deben comprobarse antes de citar o aplicar una norma.
Enlaces oficiales verificados al cierre de producción; comprobar edición y acceso antes de citar.
Fuente: PO; references.bib; source_analysis.md.
Notes: No leer referencias en clase. Indicar dónde consultar y qué recursos siguen pendientes de verificación. **Transición:** respaldo a demanda.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; references.bib; source_analysis.md.

## Slide 133
Números complejos: una herramienta para magnitud y fase
Apoyo matemático a demanda.
UNIDAD 5 · 133
j²=−1; X=|X|e^(jφ)
Qué significa
|X|: módulo; φ: fase en rad.
Cómo se usa
vector complejo con magnitud fija.
La forma compleja compacta dos componentes matemáticas.
Fuente: TEX 5.4.3; NOT.
Notes: Usar solo si `j` bloquea U05-027/028. Dibujar vector y separar módulo/ángulo. No convertirlo en clase de complejos. **Retorno:** U05-027/028.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4.3; NOT.

## Slide 134
Cómo se calculan aₙ y bₙ
Integrar la coincidencia con seno y coseno sobre un período.
UNIDAD 5 · 134
aₙ=(2/T₀)∫₀ᵀ⁰x(t)cos(2πnf₀t)dt; bₙ=(2/T₀)∫₀ᵀ⁰x(t)sin(2πnf₀t)dt
Qué significa
Proyección: medida de semejanza bajo el producto e integración definidos.
Cómo se usa
simetría par favorece términos coseno.
Formalismo de consulta; no requiere resolver integrales en el núcleo.
Fuente: TEX 5.4.1.
Notes: Explicar integración como acumulación de semejanza. Señalar simetría cualitativa. No evaluar cálculo integral. **Retorno:** U05-022/023.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4.1.

## Slide 135
Convención y unidades de la transformada
Las amplitudes absolutas dependen de definición y normalización.
UNIDAD 5 · 135
X(f)=∫₋∞⁺∞x(t) exp(−j2πft)dt; x(t)=∫₋∞⁺∞X(f) exp(j2πft)df
Qué significa
si x tiene unidad U, X tiene U·s con esta convención.
Cómo se usa
presión en Pa → transformada en Pa·s.
No comparar amplitudes de espectros con normalizaciones distintas.
Fuente: TEX 5.4.3; NOT.
Notes: Comparar unidades y convenciones. Preguntar por qué dos softwares podrían mostrar amplitudes distintas; respuesta: normalización/representación. **Retorno:** U05-010/027.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4.3; NOT.

## Slide 136
DFT: índices, frecuencias y normalización
Referencia técnica reproducible.
UNIDAD 5 · 136
X[k]=Σₙ₌₀ᴺ⁻¹ x[n] exp(−j2πkn/N); fₖ=kfₛ/N
Qué significa
n,k adimensionales; fₖ en Hz.
Cómo se usa
bins asociados con k=0,1,2….
La fórmula no determina por sí sola la ordenada graficada.
Fuente: TEX 5.4.4; NOT; EP.
Notes: Leer índices y asociar `k` con frecuencia. Mostrar checklist de escala unilateral/bilateral. No mezclar con ruta central si no hace falta. **Retorno:** U05-034–036.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4.4; NOT; EP.

## Slide 137
Muestreo y aliasing: límite conceptual
Frecuencias continuas diferentes pueden compartir las mismas muestras.
UNIDAD 5 · 137
Qué leer
Misma fₛ, dos senoides candidatas, puntos coincidentes. El límite de Nyquist requiere condiciones y no se evalúa en la ruta central.
Las muestras no conservan información ilimitada.
Fuente: OD-U05-22; NOT; EP.
Notes: Mostrar primero puntos y luego dos curvas continuas. Pregunta: “¿las muestras permiten decidir cuál era?” Respuesta: no. Mantener Nyquist conceptual. **Retorno:** U05-032.
[Sources]
- Fuentes de contenido: OD-U05-22; NOT; EP.
- Asset propio aprobado: U05-CH-006.

## Slide 138
Ventanas: ninguna gana en todos los criterios
Seleccionar según separación, rango dinámico y amplitud.
UNIDAD 5 · 138
Rectangular y Hann: comparar lóbulo principal, laterales y corrección de amplitud.
Tercera ventana solo con fuente documentada.
Definición
Normalización común necesaria para comparar respuestas.
Ejemplo: Rectangular y Hann se comparan con la misma normalización: resolución, fuga y amplitud estimada.
No existe una ventana universalmente superior.
Fuente: TEX 5.4.5; SciPy documenta las ventanas usadas en el script reproducible.
Notes: No proyectar cuantitativamente hasta aprobar CH-009. Explicar criterios cualitativos y por qué no existe ganadora universal. **Retorno:** U05-045/046.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4.5; SciPy documenta las ventanas usadas en el script reproducible.

## Slide 139
Sumar bins compatibles dentro de una banda
Dos contribuciones de 50 dB no producen 100 dB.
UNIDAD 5 · 139
LB = 10 log₁₀(10^(50/10)+10^(50/10)) = 53,01 dB
Qué significa
referencia común y contribuciones compatibles.
Cómo se usa
resultado 53,01 dB.
La suma se realiza antes del logaritmo.
Fuente: TEX ejercicio A3.
Notes: Resolver `50+50→53,01 dB`. Preguntar distractores 100 y 50. Aclarar referencia común. **Retorno:** U05-050/085.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX ejercicio A3.

## Slide 140
Ganancia y fase de un dispositivo con retardo
Magnitud y fase describen aspectos diferentes.
UNIDAD 5 · 140
G(f)=20 log₁₀|H(f)|; φH(f)=−2πfτ
Qué significa
ganancia en dB; fase en grados o radianes, convención declarada.
Cómo se usa
ejercicio A5.
Igual ganancia no implica igual fase.
Fuente: TEX ejercicio A5.
Notes: Resolver magnitud y fase por separado. Convertir −90° a −π/2 rad si ayuda. Pregunta: “¿ganancia 6 dB informa retardo?” Respuesta: no. **Retorno:** U05-057–059.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX ejercicio A5.

## Slide 141
Modelo fuente–filtro de voz: alcance y límites
La envolvente depende también de radiación, sensor y método.
UNIDAD 5 · 141
Fuente armónicos
Tracto vocal formantes
Salida señal filtrada
Salida=Fuente×Filtro como modelo introductorio.
Respaldo para profundizar formantes sin introducir jitter o shimmer.
Fuente: TEX 5.5 y 5.12; Brockmann2011.
Notes: Recorrer seis etapas y registrar parámetros mínimos. No introducir jitter/shimmer. Repetir límite no diagnóstico. **Retorno:** U05-060/070–071.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.5 y 5.12; Brockmann2011.
- Asset propio aprobado: U05-DG-007.

## Slide 142
Rangos dinámicos: qué debe declarar una fuente
Contrato de trazabilidad antes de incorporar cifras.
UNIDAD 5 · 142
RD=Lsup−Linf.
Qué significa
Declarar nivel inferior y superior, tarea, distancia, orientación, ponderación, descriptor e incertidumbre.
Cómo se usa
RD=Lsup−Linf solo compara niveles compatibles y medidos bajo condiciones declaradas.
No se aprueba ninguna cifra aislada.
Fuente: PO; TEX 5.7.2; OD-U05-06/07.
Notes: Usar como contrato para evaluar una cifra externa. Pedir identificar campos faltantes en un dato inventado sin validarlo. **Retorno:** U05-079–082.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX 5.7.2; OD-U05-06/07.

## Slide 143
Frecuencias centrales nominales requieren norma y edición
Cálculo exacto y serie nominal no son sinónimos.
UNIDAD 5 · 143
fc=√(fLfH).
Qué significa
Serie nominal: conjunto de valores redondeados definido por una norma y edición.
Cómo se usa
El centro exacto calculado puede diferir del centro nominal redondeado de una serie normalizada.
El cálculo exacto y la serie nominal normalizada no son sinónimos.
Fuente: TEX 5.8; consultar la edición aplicable de IEC 61260-1 para valores nominales.
Notes: Diferenciar exacto y nominal. No completar tabla hasta verificar norma. **Retorno:** U05-091/092.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.8; consultar la edición aplicable de IEC 61260-1 para valores nominales.

## Slide 144
Orden y pendiente de filtro cambian la transición
Dos filtros del mismo tipo pueden responder diferente.
UNIDAD 5 · 144
Qué leer
Mismo corte conceptual distinto orden. Mayor orden: transición más abrupta en este modelo. Tipo no determina por sí solo fase ni rechazo.
Comparación teórica con escala común.
Fuente: TEX fig. 5.7; script U5; EP.
Notes: Comparar curvas con misma escala y corte. Explicar orden sin polos/ceros. **Retorno:** U05-099/100.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX fig. 5.7; script U5; EP.
- Asset propio aprobado: U05-CH-016.

## Slide 145
Expresiones nominales de A, C y Z
Síntesis cualitativa; las curvas y tolerancias pertenecen a la norma aplicable.
UNIDAD 5 · 145
A
Atenúa con fuerza las bajas frecuencias. Se informa como dB(A) o dentro del símbolo completo.
C
Respuesta más plana en una región amplia, pero sigue siendo una ponderación de medición.
Z
Respuesta nominalmente plana dentro del intervalo y las tolerancias especificadas.
Las curvas nominales y tolerancias se consultan en la edición aplicable de IEC 61672-1.
A, C y Z son respuestas de medición, no atributos perceptuales.
Fuente: TEX 5.10; IEC 61672-1:2013 citada en el libro.
Notes: No proyectar ni completar. Explicar, si surge, que la reproducibilidad exige norma autorizada y chequeos de ancla. **Retorno:** U05-108.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.10; IEC 61672-1:2013 citada en el libro.

## Slide 146
Definición integral de LXeq,T
Formalización del promedio cuadrático durante un intervalo.
UNIDAD 5 · 146
LXeq,T = 10 log₁₀[(1/T)∫₀ᵀ pX²(t)/pref² dt]
Qué significa
T en s; pX en Pa; pref=20 µPa en aire; resultado en dB.
Cómo se usa
Con ponderación A se escribe LAeq,T.
La integral expresa la misma idea física que el promedio discreto.
Fuente: TEX 5.11.1, ec. 5.21; NOT.
Notes: Leer cadena de operaciones antes de símbolos. Relacionar con RMS y U05-121. Verificar `p_ref=20 µPa` en aire. **Retorno:** U05-120/121.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.11.1, ec. 5.21; NOT.

## Slide 147
Fast, Slow, máximo y pico: referencias de diseño
Constantes orientativas no demuestran conformidad.
UNIDAD 5 · 147
Fast: 0,125 s.
Slow: 1 s.
LXYmax: máximo con respuesta temporal Y.
Pico: detector diferente.
Edición normativa obligatoria.
Definición
F y S son respuestas temporales normalizadas.
Ejemplo: LAFmax y LCpeak son descriptores distintos; Fast y Slow no son detectores de pico.
Detalle técnico de respaldo; no es protocolo de ensayo.
Fuente: TEX 5.11.2; IEC 61672-1/2.
Notes: Separar Fast/Slow de pico. Valores se presentan como referencias de diseño, no prueba de conformidad. **Retorno:** U05-122.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.11.2; IEC 61672-1/2.

## Slide 148
Evaluación de modelo, ensayo periódico y comprobación de campo
Tres procedimientos, tres alcances documentales.
UNIDAD 5 · 148
Evaluación de modelo: diseño.
Ensayo periódico: desempeño del instrumento.
Comprobación de campo: condición antes/después del uso.
No llamarlos a todos “calibración”.
Definición
propósito, actor, momento y evidencia.
Ejemplo: comparación conceptual, no protocolo operativo.
El nombre del procedimiento delimita qué puede concluirse.
Fuente: TEX 5.11.3; IEC 61672-2/3.
Notes: Comparar propósito, actor, momento y evidencia. Evitar usar “calibración” como bolsa única. No dar protocolo. **Retorno:** U05-118/119.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.11.3; IEC 61672-2/3.

## Slide 149
Solución completa del caso integrador
Cada cálculo se asigna primero a señal o sistema.
UNIDAD 5 · 149
1 · Objeto señal o sistema
2 · Cálculo Tobs, Δf, H y G
3 · Lectura armónicos y envolvente
4 · Declarar método, unidad y límite
las usadas en U05-033, 036, 057–059; cifras exactas según I1.
Respaldo para devolución trazable.
Fuente: TEX solución I1.
Notes: Entregar después de la actividad. Resolver por zonas; comprobar unidades y asignar cada resultado a objeto. Dividir visualmente si el texto baja de 22 pt. **Retorno:** U05-126/127.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX solución I1.
- Asset propio aprobado: U05-DG-015.

## Slide 150
Glosario de señales, espectro y medición
Consulta alfabética; no usar como cierre proyectado.
UNIDAD 5 · 150
A
Armónico — componente en n·f₀. Banda — intervalo de frecuencias. Bin — frecuencia discreta de la DFT. DFT — transformada discreta. Espectro — contenido frecuencial de una señal. FFT — algoritmo para calcular la DFT.
B
Filtro — sistema selectivo en frecuencia. Formante — región de resonancia. Frecuencia fundamental — 1/T₀. Nivel equivalente — promedio energético en T. Parcial — componente espectral. Ponderación — respuesta de medición.
C
Respuesta en frecuencia — relación entrada/salida. Sobretono — parcial por encima de f₀. Sonómetro — mide niveles acústicos. Transformada — representación frecuencial. Ventana — ponderación temporal del registro.
La precisión terminológica sostiene la interpretación.
Fuente: TEX 5.17; GLO.
Notes: Usar como índice de consulta, no como cierre oral. Pedir que estudiantes busquen un término y su slide de retorno. Dividir en dos slides durante producción si la fuente no alcanza 22 pt. **Fin del respaldo.**
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.17; GLO.