## Slide 1
UNIDAD 6 · FÍSICA ACÚSTICA
Unidad 6 · El mecanismo periférico de la percepción auditiva
Del aire a la actividad del nervio auditivo
aire
tímpano
cóclea
nervio
Notes: **Explicación:** Presentar “periférico” como límite frente a U7/U8. Desarrollar la idea con esta conclusión: Oír comienza con presión y continúa mediante transformaciones periféricas.
**Transición:** Abrir con la pregunta “¿qué cambia entre aire y nervio?”.
[Alt text]
Motivo técnico del oído periférico que vincula presión en el aire con actividad del nervio auditivo.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX 6.1; PDF p. 151; OD-U06-01/24.

## Slide 2
Del aire al nervio: ¿qué etapas faltan?
No se pasa directamente de presión a percepción.
UNIDAD 6 · 002
Pabellón
capta y filtra
CAE
conduce presión
Tímpano
presión → fuerza
Osículos
transfieren
Cóclea
mecánica espacial
Nervio
señal aferente
Conceptual; no a escala. No se pasa directamente de presión a percepción.
Producción propia UCASAL.
Notes: **Explicación:** Recoger hipótesis sin corregir todavía; registrar vocabulario del grupo. Desarrollar la idea con esta conclusión: No se pasa directamente de presión a percepción.
**Guía del diagrama:** Presentar primero el diagrama sin solución; dar tiempo de observación; pedir una justificación; recién después revelar conexiones o rótulos.
**Pregunta al curso:** Del aire al nervio: ¿qué etapas faltan?
**Respuesta esperada:** Presión en el aire → tímpano → huesecillos → cóclea → células ciliadas → actividad del nervio auditivo.
**Transición:** La dificultad del orden justifica recuperar magnitudes.
[Alt text]
Diagrama sobre «Del aire al nervio: ¿qué etapas faltan?»; organiza cadena incompleta para ordenar: presión, tímpano, huesecillos, cóclea, células y nervio.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 6.3; PDF p. 152; BR diagnóstico; EP.
- Asset propio aprobado: U06-DG-001.

## Slide 3
Lo que recuperamos de U2 a U5
Fuerza, onda, presión, impedancia y respuesta en frecuencia convergen en U6.
UNIDAD 6 · 003
Mecanismo auditivo
integra U2–U5
Presión p
¿qué cambia?
Fuerza F
¿qué mueve?
Frecuencia f
¿qué se conserva?
Nivel en dB
¿cómo se expresa?
Conceptual; no a escala. Fuerza, onda, presión, impedancia y respuesta en frecuencia convergen en U6.
Producción propia UCASAL.
Notes: **Explicación:** Señalar qué se recuperará a demanda; no reenseñar unidades previas. Desarrollar la idea con esta conclusión: Fuerza, onda, presión, impedancia y respuesta en frecuencia convergen en U6.
**Guía del diagrama:** Nombrar la idea central fuera del diagrama; recorrer nodos y conectores en el orden propuesto; terminar con la relación funcional, sin repetir todo el texto de las cajas.
**Pregunta al curso:** ¿Qué concepto previo usaríamos para explicar la reflexión en una interfaz?
**Respuesta esperada:** Fuerza, onda, presión, impedancia y respuesta en frecuencia convergen en U6.
**Transición:** Pasar de conceptos previos a una prueba breve de magnitudes.
[Alt text]
Diagrama sobre «Lo que recuperamos de U2 a U5»; organiza cuatro aportes: mecánica, ondas, magnitudes acústicas y señal/sistema.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 6.2; PDF p. 152; CM; CDM.
- Asset propio aprobado: U06-DG-002.

## Slide 4
Presión, fuerza, desplazamiento y potencial: ¿qué unidad corresponde?
UNIDAD 6 · 004
Presión
Pa
Fuerza
N
Desplazamiento
m
Potencial
V o mV
Conceptual; no a escala. Cada etapa exige una magnitud y una unidad diferentes.
Producción propia UCASAL.
Notes: **Explicación:** Pedir justificación, no solo emparejamiento; corregir después de discutir. Desarrollar la idea con esta conclusión: Cada etapa exige una magnitud y una unidad diferentes.
**Guía del diagrama:** Presentar primero el diagrama sin solución; dar tiempo de observación; pedir una justificación; recién después revelar conexiones o rótulos.
**Pregunta al curso:** ¿Por qué no alcanza con decir que todas son «señales»?
**Respuesta esperada:** Presión: Pa; fuerza: N; desplazamiento: m; potencial eléctrico: V o mV; actividad neural: patrón de descargas, no una única unidad física universal.
**Transición:** La diversidad de magnitudes conduce a los objetivos.
[Alt text]
Diagrama sobre «Presión, fuerza, desplazamiento y potencial: ¿qué unidad corresponde?»; organiza clasificación breve pa/n/m/v o mv/actividad neural..
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 6.2; BR; NOT; GLO; EP.
- Asset propio aprobado: U06-DG-003.

## Slide 5
Qué podremos reconstruir y explicar
La evaluación se centrará en relaciones, no en memorizar una lista anatómica.
UNIDAD 6 · 005
Ordenar la cadena.
Relacionar oído externo y transferencia.
Calcular presión–fuerza.
Comparar vía aérea y conducción ósea.
Idea central
La evaluación se centrará en relaciones, no en memorizar una lista anatómica.
La evaluación se centrará en relaciones, no en memorizar una lista anatómica.
Fuente: BR objetivos 1–4; CM.
Notes: **Explicación:** Aclarar evidencias esperadas: ordenar, relacionar, calcular y comparar. Desarrollar la idea con esta conclusión: La evaluación se centrará en relaciones, no en memorizar una lista anatómica.
**Transición:** Anticipar que la segunda mitad llega a cóclea y transducción.
[Alt text]
Composición visual sobre qué podremos reconstruir y explicar; destaca que la evaluación se centrará en relaciones, no en memorizar una lista anatómica.
[Sources]
- Fuentes de contenido: BR objetivos 1–4; CM.

## Slide 6
Qué podremos explicar dentro de la cóclea
La fisiología periférica prepara percepción y clínica, pero no las reemplaza.
UNIDAD 6 · 006
Identificar la arquitectura coclear.
Explicar frecuencia y nivel.
Diferenciar CCI/CCE y transducción.
Delimitar percepción y diagnóstico.
Idea central
La fisiología periférica prepara percepción y clínica, pero no las reemplaza.
La fisiología periférica prepara percepción y clínica, pero no las reemplaza.
Fuente: BR objetivos 5–8; CM U6→U7/U8.
Notes: **Explicación:** Explicitar que pitch, sonoridad y diagnóstico quedan delimitados. Desarrollar la idea con esta conclusión: La fisiología periférica prepara percepción y clínica, pero no las reemplaza.
**Transición:** Convertir objetivos en un recorrido visible.
[Alt text]
Composición visual sobre qué podremos explicar dentro de la cóclea; destaca que la fisiología periférica prepara percepción y clínica, pero no las reemplaza.
[Sources]
- Fuentes de contenido: BR objetivos 5–8; CM U6→U7/U8.

## Slide 7
Mapa de la unidad: entrada, transferencia, cóclea y señal
Cuatro tramos reúnen diez bloques y una misma cadena acumulativa.
UNIDAD 6 · 007
Oído externo
dirección · CAE
Oído medio
fuerza · transferencia
Cóclea
fluidos · tonotopía
Transducción
células · nervio
Conceptual; no a escala. Cuatro tramos reúnen diez bloques y una misma cadena acumulativa.
Producción propia UCASAL.
Notes: **Explicación:** Explicar que el mapa reaparecerá con la etapa actual resaltada. Desarrollar la idea con esta conclusión: Cuatro tramos reúnen diez bloques y una misma cadena acumulativa.
**Guía del diagrama:** Nombrar la idea central fuera del diagrama; recorrer nodos y conectores en el orden propuesto; terminar con la relación funcional, sin repetir todo el texto de las cajas.
**Transición:** Resaltar “entrada externa” y abrir B01.
[Alt text]
Diagrama sobre «Mapa de la unidad: entrada, transferencia, cóclea y señal»; organiza entrada externa → oído medio/vía ósea → mecánica coclear → transducción/codificación.
[Sources]
- Fuentes de contenido: BR bloques; TEX 6.3; TPL; EP.
- Asset propio aprobado: U06-DG-004.

## Slide 8
UNIDAD 6 · 008
El oído externo no es solo una entrada
¿Cómo modifica y conduce el oído externo la presión hasta el tímpano?
¿Cómo modifica y conduce el oído externo la presión hasta el tímpano?
Notes: **Explicación:** Conectar la señal de U5 con un sistema biológico dependiente de frecuencia. Desarrollar la idea con esta conclusión: Geometría, dirección y terminaciones modifican la presión que llega al tímpano.
**Transición:** Comenzar por el pabellón antes del conducto.
[Alt text]
Composición visual sobre el oído externo no es solo una entrada; destaca que geometría, dirección y terminaciones modifican la presión que llega al tímpano.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX 6.4; PDF p. 153.

## Slide 9
El pabellón modifica el espectro según la dirección
Reforzar o atenuar componentes es un cambio físico, no sonoridad fija.
UNIDAD 6 · 009
Idea central: Reforzar o atenuar componentes es un cambio físico, no sonoridad fija.
Clave de lectura: Pabellón, cabeza, dirección y cambios espectrales individuales.
Definición
Respuesta direccional: cambio dependiente de frecuencia producido por la dirección de llegada y la geometría del pabellón/cabeza.
Conceptual; no a escala. Reforzar o atenuar componentes es un cambio físico, no sonoridad fija.
Fuente: TEX 6.4.1; PDF p. 153; REF carlini2024; GLO.
Notes: **Explicación:** Introducir “respuesta direccional” sin desarrollar HRTF ni localización de U7. Desarrollar la idea con esta conclusión: Reforzar o atenuar componentes es un cambio físico, no sonoridad fija.
**Guía del diagrama:** Nombrar la idea central fuera del diagrama; recorrer nodos y conectores en el orden propuesto; terminar con la relación funcional, sin repetir todo el texto de las cajas.
**Transición:** Preguntar qué cambiaría al mover la fuente.
[Alt text]
Diagrama sobre «El pabellón modifica el espectro según la dirección»; organiza pabellón, cabeza, dirección y cambios espectrales individuales.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 6.4.1; PDF p. 153; REF carlini2024; GLO.

## Slide 10
¿La dirección cambia todas las frecuencias por igual?
Una misma geometría no modifica por igual cada componente.
UNIDAD 6 · 010
Consigna
Predicción cualitativa con tres componentes y dos direcciones. Justificá la respuesta con una relación física o funcional.
Para responder
Nombrá el objeto, identificá las magnitudes y justificá la relación causal.
Conceptual; no a escala. Una misma geometría no modifica por igual cada componente.
Fuente: TEX 6.4.1; REF carlini2024; EP.
Notes: **Explicación:** Recuperar espectro de U5 y evitar concluir percepción individual. Desarrollar la idea con esta conclusión: Una misma geometría no modifica por igual cada componente.
**Guía del diagrama:** Presentar primero el diagrama sin solución; dar tiempo de observación; pedir una justificación; recién después revelar conexiones o rótulos.
**Pregunta al curso:** ¿La dirección cambia todas las frecuencias por igual?
**Respuesta esperada:** No. La geometría produce modificaciones dependientes de frecuencia y dirección.
**Transición:** Entrar al CAE y cambiar de dirección a posición.
[Alt text]
Diagrama sobre «¿La dirección cambia todas las frecuencias por igual?»; organiza predicción cualitativa con tres componentes y dos direcciones.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 6.4.1; REF carlini2024; EP.

## Slide 11
La presión no es idéntica en todos los puntos del CAE
El CAE real es curvo, variable y termina en una impedancia finita.
UNIDAD 6 · 011
Entrada
onda incidente
Conducto
superposición
Puntos A–B–C
presiones distintas
Tímpano
extremo del modelo
Conceptual; no a escala. El CAE real es curvo, variable y termina en una impedancia finita.
Producción propia UCASAL.
Notes: **Explicación:** Distinguir movimiento local de partículas, frente que avanza y patrón de presión. Desarrollar la idea con esta conclusión: El CAE real es curvo, variable y termina en una impedancia finita.
**Guía del diagrama:** Nombrar la idea central fuera del diagrama; recorrer nodos y conectores en el orden propuesto; terminar con la relación funcional, sin repetir todo el texto de las cajas.
**Error frecuente:** Confundir desplazamiento local de partículas con avance del patrón de presión.
**Transición:** La posición de medición se vuelve una aplicación inmediata.
[Alt text]
Diagrama sobre «La presión no es idéntica en todos los puntos del CAE»; organiza geometría real, superposición y posición de observación.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 6.4.2; PDF p. 153; REF ugarteburu2022; U4 ondas/reflexión.
- Asset propio aprobado: U06-DG-006.

## Slide 12
Medir en la entrada no equivale a medir cerca del tímpano
Geometría, reflexiones, terminaciones y sonda alteran la presión local.
UNIDAD 6 · 012
Idea central: Geometría, reflexiones, terminaciones y sonda alteran la presión local.
Clave de lectura: Dos posiciones de sonda y cuatro causas físicas posibles..
Ejemplo
Dos posiciones de sonda pueden registrar presiones diferentes aunque el estímulo externo sea el mismo.
Conceptual; no a escala. Geometría, reflexiones, terminaciones y sonda alteran la presión local.
Fuente: TEX 6.4.2 y aplicación A1; PDF pp. 153, 168/173; REF ugarteburu2022.
Notes: **Explicación:** Delimitar medición física frente a inferencia clínica; preparar oído real. Desarrollar la idea con esta conclusión: Geometría, reflexiones, terminaciones y sonda alteran la presión local.
**Guía del diagrama:** Nombrar la idea central fuera del diagrama; recorrer nodos y conectores en el orden propuesto; terminar con la relación funcional, sin repetir todo el texto de las cajas.
**Pregunta al curso:** ¿Qué permite afirmar esta slide y qué no permite concluir?
**Respuesta esperada:** Geometría, reflexiones, terminaciones y sonda alteran la presión local.
**Transición:** La variación real obliga a discutir el enunciado geométrico del programa.
[Alt text]
Diagrama sobre «Medir en la entrada no equivale a medir cerca del tímpano»; organiza dos posiciones de sonda y cuatro causas físicas posibles..
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 6.4.2 y aplicación A1; PDF pp. 153, 168/173; REF ugarteburu2022.

## Slide 13
Del frente ideal al conducto real
“Esférica a cilíndrica” es una idealización; el CAE real exige transferencia dependiente de frecuencia y posición.
UNIDAD 6 · 013
Primera lectura
Modelos ideales: frentes simples y condiciones declaradas. CAE real: curvatura, sección variable, terminaciones, pérdidas y dependencia de frecuencia/posición.
Segunda lectura
No existe una conversión geométrica universal.
Conceptual; no a escala. “Esférica a cilíndrica” es una idealización; el CAE real exige transferencia dep…
Fuente: PO; TEX 6.4.2–6.4.3; PDF pp. 153–154; SA tensión 2; OD-U06-03.
Notes: **Explicación:** Presentar la formulación del programa y explicar por qué no es una ley universal. Desarrollar la idea con esta conclusión: “Esférica a cilíndrica” es una idealización; el CAE real exige transferencia dependiente de frecuencia y posición.
**Guía del diagrama:** Leer ambas columnas con el mismo criterio; comparar una fila por vez; usar el puente central solo después de describir las diferencias.
**Error frecuente:** Presentar «esférica → cilíndrica» como transformación exacta del CAE real.
**Transición:** Usar un modelo más simple con hipótesis declaradas.
[Alt text]
Diagrama sobre «Del frente ideal al conducto real»; organiza comparación: modelos ideales / cae curvo, variable, finito y con pérdidas.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX 6.4.2–6.4.3; PDF pp. 153–154; SA tensión 2; OD-U06-03.

## Slide 14
Un modelo de cuarto de onda aproxima la primera resonancia
Un tubo abierto–aproximadamente cerrado es útil si se declara qué omite.
UNIDAD 6 · 014
λ ≈ 4ℓ
modelo de cuarto de onda
Entrada
antinodo de presión
Fondo ideal
nodo de velocidad
ℓ
longitud del conducto
Conceptual; no a escala. Un tubo abierto–aproximadamente cerrado es útil si se declara qué omite.
Producción propia UCASAL.
Notes: **Explicación:** Separar modelo didáctico de anatomía individual. Desarrollar la idea con esta conclusión: Un tubo abierto–aproximadamente cerrado es útil si se declara qué omite.
**Guía del diagrama:** Nombrar la idea central fuera del diagrama; recorrer nodos y conectores en el orden propuesto; terminar con la relación funcional, sin repetir todo el texto de las cajas.
**Demostración opcional:** usar un tubo o una tira de longitud visible solo como analogía geométrica del cuarto de onda; no presentarlo como reproducción anatómica del CAE.
**Transición:** La relación geométrica se compacta en una ecuación.
[Alt text]
Diagrama sobre «Un modelo de cuarto de onda aproxima la primera resonancia»; organiza extremos, longitud efectiva y condición λ≈4ℓ; lista breve de límites.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 6.4.3; PDF p. 154; BR; NOT.
- Asset propio aprobado: U06-DG-008.

## Slide 15
La resonancia del modelo depende de c y ℓ
Mayor longitud efectiva implica menor primera frecuencia de resonancia.
UNIDAD 6 · 015
f_res ≈ c / 4ℓ
modelo ideal
f_res
frecuencia · Hz
c
rapidez · m/s
ℓ
longitud · m
≈
aproximación
Conceptual; no a escala. Mayor longitud efectiva implica menor primera frecuencia de resonancia.
Producción propia UCASAL.
Notes: **Explicación:** Leer la ecuación antes de sustituir; recordar que `≈` expresa modelo. Desarrollar la idea con esta conclusión: Mayor longitud efectiva implica menor primera frecuencia de resonancia.
**Guía del diagrama:** Leer primero la relación central; señalar cada símbolo desde sus callouts; comprobar unidades; cerrar con la interpretación y el límite del modelo.
**Pregunta al curso:** Si aumenta `ℓ`, ¿qué ocurre con `f_res`?
**Respuesta esperada:** `f_res` disminuye porque es inversamente proporcional a `ℓ`.
**Demostración opcional:** usar un tubo o una tira de longitud visible solo como analogía geométrica del cuarto de onda; no presentarlo como reproducción anatómica del CAE.
**Transición:** Aplicar con datos didácticos.
[Alt text]
Diagrama sobre «La resonancia del modelo depende de c y ℓ»; organiza f_res≈c/(4ℓ) con definiciones y control dimensional.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX ec. 6.1; PDF p. 154; NOT.
- Asset propio aprobado: U06-DG-009.

## Slide 16
Un CAE ideal de 27 mm resuena cerca de 3,18 kHz
El resultado pertenece al modelo, no a todas las personas.
UNIDAD 6 · 016
1 · Longitud
ℓ = 27 mm
2 · Convertir
0,027 m
3 · Sustituir
343/(4·0,027)
4 · Resultado
≈ 3,18 kHz
Conceptual; no a escala. El resultado pertenece al modelo, no a todas las personas.
Producción propia UCASAL.
Notes: **Explicación:** Hacer análisis dimensional y pedir dos límites del resultado. Desarrollar la idea con esta conclusión: El resultado pertenece al modelo, no a todas las personas.
**Guía del diagrama:** Nombrar la idea central fuera del diagrama; recorrer nodos y conectores en el orden propuesto; terminar con la relación funcional, sin repetir todo el texto de las cajas.
**Pregunta al curso:** ¿Qué dos propiedades del CAE real omite el cálculo?
**Respuesta esperada:** Por ejemplo: curvatura, sección variable, pérdidas e impedancia del tímpano.
**Error frecuente:** Tomar 3,18 kHz como constante anatómica universal.
**Demostración opcional:** usar un tubo o una tira de longitud visible solo como analogía geométrica del cuarto de onda; no presentarlo como reproducción anatómica del CAE.
**Transición:** Cerrar el bloque separando transferencia real y modelo.
[Alt text]
Diagrama sobre «Un CAE ideal de 27 mm resuena cerca de 3,18 kHz»; organiza datos → conversión → sustitución → unidad → limitaciones.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 6.4.4; PDF p. 154.
- Asset propio aprobado: U06-DG-009B.

## Slide 17
Hasta acá: dirección, posición, modelo y límite
El oído externo modifica y conduce; el modelo explica una parte, no todo el sistema.
UNIDAD 6 · 017
Pabellón
capta y filtra
CAE
conduce presión
Tímpano
presión → fuerza
Osículos
transfieren
Cóclea
mecánica espacial
Nervio
señal aferente
Conceptual; no a escala. El oído externo modifica y conduce; el modelo explica una parte, no todo el sist…
Producción propia UCASAL.
Notes: **Explicación:** Repetir la cadena con nueva etapa resaltada; no repetir definiciones. Desarrollar la idea con esta conclusión: El oído externo modifica y conduce; el modelo explica una parte, no todo el sistema.
**Guía del diagrama:** Nombrar la idea central fuera del diagrama; recorrer nodos y conectores en el orden propuesto; terminar con la relación funcional, sin repetir todo el texto de las cajas.
**Pregunta al curso:** ¿Qué permite afirmar esta slide y qué no permite concluir?
**Respuesta esperada:** El oído externo modifica y conduce; el modelo explica una parte, no todo el sistema.
**Transición:** La respuesta “diferencia de presión” abre B02.
[Alt text]
Diagrama sobre «Hasta acá: dirección, posición, modelo y límite»; organiza tres afirmaciones + pregunta “¿qué llega finalmente al tímpano?”.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 6.3–6.4; BR; EP.
- Asset propio aprobado: U06-DG-001.

## Slide 18
UNIDAD 6 · 018
Una diferencia de presión pone en movimiento una membrana
¿Cómo se convierte una diferencia de presión en fuerza y qué falta para predecir movimiento?
¿Cómo se convierte una diferencia de presión en fuerza y qué falta para predecir movimiento?
Notes: **Explicación:** Recuperar presión como fuerza por área. Desarrollar la idea con esta conclusión: El tímpano es una estructura mecánica, no un sensor eléctrico.
**Transición:** Ubicar primero la membrana entre dos espacios.
[Alt text]
Composición visual sobre una diferencia de presión pone en movimiento una membrana; destaca que el tímpano es una estructura mecánica, no un sensor eléctrico.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX 6.4.5; PDF pp. 154–155.

## Slide 19
El tímpano separa el CAE de la caja timpánica
La fuerza surge de una diferencia de presión entre las dos caras.
UNIDAD 6 · 019
Idea central: La fuerza surge de una diferencia de presión entre las dos caras.
Clave de lectura: Vista anatómica simple con CAE, tímpano, caja y mango del martillo.
Idea central
La fuerza surge de una diferencia de presión entre las dos caras.
Conceptual; no a escala. La fuerza surge de una diferencia de presión entre las dos caras.
Fuente: TEX 6.4.5; PDF pp. 154–155; REF ugarteburu2022.
Notes: **Explicación:** Evitar describirlo como pistón plano; introducir área efectiva. Desarrollar la idea con esta conclusión: La fuerza surge de una diferencia de presión entre las dos caras.
**Guía del diagrama:** Nombrar la idea central fuera del diagrama; recorrer nodos y conectores en el orden propuesto; terminar con la relación funcional, sin repetir todo el texto de las cajas.
**Transición:** Pasar de ubicación a magnitud aplicada.
[Alt text]
Diagrama sobre «El tímpano separa el CAE de la caja timpánica»; organiza vista anatómica simple con cae, tímpano, caja y mango del martillo.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 6.4.5; PDF pp. 154–155; REF ugarteburu2022.

## Slide 20
Dos presiones producen una fuerza resultante
Importa la diferencia entre caras, no una presión aislada.
UNIDAD 6 · 020
p_CAE
cara externa
p_OM
cara interna
Δp
p_CAE − p_OM
Membrana
recibe fuerza neta
Conceptual; no a escala. Importa la diferencia entre caras, no una presión aislada.
Producción propia UCASAL.
Notes: **Explicación:** Definir signo/eje solo lo necesario; distinguir presión estática y alternante más adelante. Desarrollar la idea con esta conclusión: Importa la diferencia entre caras, no una presión aislada.
**Guía del diagrama:** Nombrar la entrada; seguir una flecha por vez; identificar qué magnitud o dominio cambia; detenerse en la salida y en el límite inferencial.
**Transición:** Compactar la relación en una ecuación.
[Alt text]
Diagrama sobre «Dos presiones producen una fuerza resultante»; organiza presión del cae, presión de caja, resta y fuerza distribuida.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 6.4.5; PDF p. 154; U2 presión/fuerza.
- Asset propio aprobado: U06-DG-010.

## Slide 21
Presión por área estima la fuerza resultante
La ecuación estima fuerza; no predice por sí sola el desplazamiento.
UNIDAD 6 · 021
Provisional: F ≈ Δp·S; control dimensional: Pa·m² = N.
Significado físico
F: fuerza resultante (N); Δp: diferencia de presión (Pa); S: área efectiva (m²), símbolo provisional.
Ejemplo o uso
La diferencia de presión actúa sobre un área efectiva y permite estimar una fuerza. El resultado queda en newtons; todavía no describe el desplazamiento del tímpano.
Conceptual; no a escala. La ecuación estima fuerza; no predice por sí sola el desplazamiento.
Fuente: TEX ec. 6.2; PDF p. 154; NOT área; OD-U06-07.
Notes: **Explicación:** Usar notación provisional `S`; recordar OD-U06-07 antes de escritura final. Desarrollar la idea con esta conclusión: La ecuación estima fuerza; no predice por sí sola el desplazamiento.
**Guía del diagrama:** Leer primero la relación central; señalar cada símbolo desde sus callouts; comprobar unidades; cerrar con la interpretación y el límite del modelo.
**Pregunta al curso:** ¿Qué magnitud falta para describir el movimiento?
**Respuesta esperada:** Se necesita la respuesta mecánica: masa, rigidez, amortiguamiento, frecuencia y apoyos.
**Error frecuente:** Interpretar fuerza calculada como desplazamiento timpánico.
**Transición:** Ofrecer una aplicación numérica breve.
[Alt text]
Diagrama sobre «Presión por área estima la fuerza resultante»; organiza ecuación, símbolos, pa·m²=n y advertencia de notación del libro a.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX ec. 6.2; PDF p. 154; NOT área; OD-U06-07.

## Slide 22
De 0,20 Pa a una fuerza del orden de 10⁻⁵ N
Una fuerza pequeña puede ser físicamente significativa en una estructura pequeña.
UNIDAD 6 · 022
S = 50 mm² = 5,0×10⁻⁵ m²; F ≈ (0,20 Pa)(5,0×10⁻⁵ m²) = 1,0×10⁻⁵ N.
Significado físico
1. Convertir 50 mm² a 5,0×10⁻⁵ m². 2. Multiplicar por 0,20 Pa. 3. Obtener 1,0×10⁻⁵ N. 4. Preguntar qué falta para predecir movimiento.
Ejemplo o uso
Modelo elemental con Δp = 0,20 Pa y S = 50 mm².
Conceptual; no a escala. Una fuerza pequeña puede ser físicamente significativa en una estructura pequeña.
Fuente: TEX ejercicio G2 y solución; PDF pp. 168, 172.
Notes: **Explicación:** Insistir en que el resultado no es un nivel ni un desplazamiento. Desarrollar la idea con esta conclusión: Una fuerza pequeña puede ser físicamente significativa en una estructura pequeña.
**Guía del diagrama:** Nombrar la idea central fuera del diagrama; recorrer nodos y conectores en el orden propuesto; terminar con la relación funcional, sin repetir todo el texto de las cajas.
**Transición:** Preguntar qué información falta.
[Alt text]
Diagrama sobre «De 0,20 Pa a una fuerza del orden de 10⁻⁵ N»; organiza datos, conversión, multiplicación y unidad; sin calcular desplazamiento.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX ejercicio G2 y solución; PDF pp. 168, 172.

## Slide 23
¿Qué magnitud describe cada frase?
Magnitudes relacionadas no son intercambiables.
UNIDAD 6 · 023
Presión
Pa
Fuerza
N
Desplazamiento
m
Potencial
V o mV
Conceptual; no a escala. Magnitudes relacionadas no son intercambiables.
Producción propia UCASAL.
Notes: **Explicación:** Diagnosticar si el cálculo anterior produjo una falsa equivalencia. Desarrollar la idea con esta conclusión: Magnitudes relacionadas no son intercambiables.
**Guía del diagrama:** Presentar primero el diagrama sin solución; dar tiempo de observación; pedir una justificación; recién después revelar conexiones o rótulos.
**Pregunta al curso:** ¿Qué magnitud describe cada frase?
**Respuesta esperada:** Variación junto al tímpano: presión, Pa. Resultado sobre una superficie: fuerza, N. Movimiento de la membrana: desplazamiento, m.
**Transición:** La diferencia abre la dinámica del tímpano.
[Alt text]
Diagrama sobre «¿Qué magnitud describe cada frase?»; organiza tres situaciones; asignar símbolo/unidad y justificar.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX ejercicio C3; PDF pp. 166, 171.
- Asset propio aprobado: U06-DG-003.

## Slide 24
Conocer la fuerza no alcanza para conocer el movimiento
El tímpano real tiene una respuesta mecánica dependiente de frecuencia.
UNIDAD 6 · 024
Sistema mecánico
determina la salida
Fuerza
entrada
Masa
inercia
Rigidez
se opone
Pérdidas
amortigua
Frec.
condiciona
Conceptual; no a escala. El tímpano real tiene una respuesta mecánica dependiente de frecuencia.
Producción propia UCASAL.
Notes: **Explicación:** Vincular con U2 y U5 sin modelar el tímpano como un resorte único. Desarrollar la idea con esta conclusión: El tímpano real tiene una respuesta mecánica dependiente de frecuencia.
**Guía del diagrama:** Nombrar la idea central fuera del diagrama; recorrer nodos y conectores en el orden propuesto; terminar con la relación funcional, sin repetir todo el texto de las cajas.
**Pregunta al curso:** ¿Puede una misma fuerza producir movimientos distintos a frecuencias diferentes?
**Respuesta esperada:** El tímpano real tiene una respuesta mecánica dependiente de frecuencia.
**Transición:** Separar ahora presión acústica y estática.
[Alt text]
Diagrama sobre «Conocer la fuerza no alcanza para conocer el movimiento»; organiza fuerza de entrada → sistema mecánico → desplazamiento; variables que condicionan.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 6.4.5; solución G2; REF ugarteburu2022; CDM.
- Asset propio aprobado: U06-DG-012.

## Slide 25
Presión acústica y presión estática actúan en tiempos distintos
UNIDAD 6 · 025
Presión acústica
oscila alrededor del equilibrio variación rápida
Presión estática
desplaza el equilibrio variación lenta
Conceptual; no a escala. La acústica alterna y produce vibración; la estática cambia la posición de equil…
Producción propia UCASAL.
Notes: **Explicación:** Dar ejemplos cotidianos sin convertirlos en diagnóstico. Desarrollar la idea con esta conclusión: La acústica alterna y produce vibración; la estática cambia la posición de equilibrio.
**Guía del diagrama:** Leer ambas columnas con el mismo criterio; comparar una fila por vez; usar el puente central solo después de describir las diferencias.
**Error frecuente:** Afirmar que la trompa iguala la presión acústica ciclo a ciclo.
**Transición:** La presión estática conduce a la trompa de Eustaquio.
[Alt text]
Diagrama sobre «Presión acústica y presión estática actúan en tiempos distintos»; organiza criterios comunes: escala temporal, origen, efecto y mecanismo de compensación.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 6.5.1 y ejercicio C4; PDF pp. 155, 166/171; GLO.
- Asset propio aprobado: U06-DG-013.

## Slide 26
La trompa contribuye a equilibrar presión, ventilar y drenar
La apertura es intermitente y modifica condiciones del oído medio.
UNIDAD 6 · 026
Idea central: La apertura es intermitente y modifica condiciones del oído medio.
Clave de lectura: Caja timpánica ↔ nasofaringe
tres funciones y límite no diagnóstico.
Idea central
La apertura es intermitente y modifica condiciones del oído medio.
Conceptual; no a escala. La apertura es intermitente y modifica condiciones del oído medio.
Fuente: TEX 6.5.1; PDF p. 155; REF schilder2015; PO.
Notes: **Explicación:** Evitar explicar patología; conservar función normal y presión estática. Desarrollar la idea con esta conclusión: La apertura es intermitente y modifica condiciones del oído medio.
**Guía del diagrama:** Nombrar la idea central fuera del diagrama; recorrer nodos y conectores en el orden propuesto; terminar con la relación funcional, sin repetir todo el texto de las cajas.
**Pregunta al curso:** ¿Qué permite afirmar esta slide y qué no permite concluir?
**Respuesta esperada:** La apertura es intermitente y modifica condiciones del oído medio.
**Transición:** Volver a la señal acústica y seguir hacia huesecillos.
[Alt text]
Diagrama sobre «La trompa contribuye a equilibrar presión, ventilar y drenar»; organiza caja timpánica ↔ nasofaringe; tres funciones y límite no diagnóstico.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 6.5.1; PDF p. 155; REF schilder2015; PO.

## Slide 27
Hasta acá: Δp produce fuerza, el sistema determina movimiento
UNIDAD 6 · 027
Pabellón
capta y filtra
CAE
conduce presión
Tímpano
presión → fuerza
Osículos
transfieren
Cóclea
mecánica espacial
Nervio
señal aferente
Conceptual; no a escala. Presión, fuerza y desplazamiento están conectados, pero exigen modelos distintos.
Producción propia UCASAL.
Notes: **Explicación:** Repetir la cadena con dominio mecánico añadido; pedir unidades. Desarrollar la idea con esta conclusión: Presión, fuerza y desplazamiento están conectados, pero exigen modelos distintos.
**Guía del diagrama:** Nombrar la idea central fuera del diagrama; recorrer nodos y conectores en el orden propuesto; terminar con la relación funcional, sin repetir todo el texto de las cajas.
**Pregunta al curso:** ¿Qué permite afirmar esta slide y qué no permite concluir?
**Respuesta esperada:** Presión, fuerza y desplazamiento están conectados, pero exigen modelos distintos.
**Transición:** La pregunta de transferencia abre el oído medio.
[Alt text]
Diagrama sobre «Hasta acá: Δp produce fuerza, el sistema determina movimiento»; organiza tres relaciones + pregunta “¿cómo se transfiere al fluido?”.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 6.3–6.5.1; BR; EP.
- Asset propio aprobado: U06-DG-001.

## Slide 28
UNIDAD 6 · 028
Transferir hacia un fluido exige transformar
¿Cómo mejora el oído medio la transferencia hacia la cóclea sin crear energía?
¿Cómo mejora el oído medio la transferencia hacia la cóclea sin crear energía?
Notes: **Explicación:** Recuperar impedancia de U4 con una interpretación cualitativa. Desarrollar la idea con esta conclusión: El oído medio mejora el acoplamiento entre aire y cóclea sin crear energía.
**Transición:** Ubicar la anatomía funcional completa.
[Alt text]
Composición visual sobre transferir hacia un fluido exige transformar; destaca que el oído medio mejora el acoplamiento entre aire y cóclea sin crear energía.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX 6.5; PDF pp. 155–158.

## Slide 29
Martillo, yunque y estribo forman una cadena funcional
El martillo recibe; el yunque transmite; el estribo actúa en la ventana oval.
UNIDAD 6 · 029
Idea central: El martillo recibe
el yunque transmite
el estribo actúa en la ventana oval.
Clave de lectura: Caja, huesecillos, ventana oval/redonda y trompa en una ruta funcional.
Idea central
El martillo recibe; el yunque transmite; el estribo actúa en la ventana oval.
Conceptual; no a escala. El martillo recibe; el yunque transmite; el estribo actúa en la ventana oval.
Fuente: PO; TEX 6.5.1; PDF p. 155, fig. 6.2.
Notes: **Explicación:** Nombrar estructuras con orientación y función; no usar el dibujo para escala. Desarrollar la idea con esta conclusión: El martillo recibe; el yunque transmite; el estribo actúa en la ventana oval.
**Guía del diagrama:** Nombrar la idea central fuera del diagrama; recorrer nodos y conectores en el orden propuesto; terminar con la relación funcional, sin repetir todo el texto de las cajas.
**Transición:** Plantear por qué la interfaz aire–fluido es problemática.
[Alt text]
Diagrama sobre «Martillo, yunque y estribo forman una cadena funcional»; organiza caja, huesecillos, ventana oval/redonda y trompa en una ruta funcional.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX 6.5.1; PDF p. 155, fig. 6.2.

## Slide 30
Aire y fluidos presentan cargas mecánicas diferentes
Sin transformación, una fracción importante de energía se refleja.
UNIDAD 6 · 030
Interfaz aire–fluido
desadaptación
Entrada en aire
energía incidente
Transferencia
hacia el fluido
Reflexión
hacia el aire
Conceptual; no a escala. Sin transformación, una fracción importante de energía se refleja.
Producción propia UCASAL.
Notes: **Explicación:** Recuperar impedancia sin derivar; usar “mejora transferencia”, no “elimina pérdidas”. Desarrollar la idea con esta conclusión: Sin transformación, una fracción importante de energía se refleja.
**Guía del diagrama:** Nombrar la idea central fuera del diagrama; recorrer nodos y conectores en el orden propuesto; terminar con la relación funcional, sin repetir todo el texto de las cajas.
**Pregunta al curso:** ¿Qué destinos puede tener la energía en una interfaz desadaptada?
**Respuesta esperada:** Puede transferirse, reflejarse y disiparse una parte.
**Error frecuente:** Decir que adaptar impedancias elimina toda reflexión.
**Transición:** Presentar los dos recursos mecánicos.
[Alt text]
Diagrama sobre «Aire y fluidos presentan cargas mecánicas diferentes»; organiza dos medios, interfaz y destinos: reflexión/transferencia; sin coeficientes numéricos.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 6.5.2; PDF p. 155; U4 impedancia/reflexión.
- Asset propio aprobado: U06-DG-016.

## Slide 31
Dos recursos colaboran en la transformación
Área menor y acción de palanca cambian fuerza, presión y desplazamiento.
UNIDAD 6 · 031
Relación de áreas
concentra presión
Palanca osicular
intercambia fuerza y movimiento
Ventana oval
entrada al fluido
Conceptual; no a escala. Área menor y acción de palanca cambian fuerza, presión y desplazamiento.
Producción propia UCASAL.
Notes: **Explicación:** Anticipar que el oído real depende de frecuencia y pérdidas. Desarrollar la idea con esta conclusión: Área menor y acción de palanca cambian fuerza, presión y desplazamiento.
**Guía del diagrama:** Nombrar la entrada; seguir una flecha por vez; identificar qué magnitud o dominio cambia; detenerse en la salida y en el límite inferencial.
**Demostración opcional:** comparar dos brazos de palanca y preguntar qué se gana en fuerza y qué se cede en desplazamiento. No usar la demostración para fijar razones anatómicas.
**Transición:** Formalizar primero la razón de áreas.
[Alt text]
Diagrama sobre «Dos recursos colaboran en la transformación»; organiza 1) diferencia de áreas; 2) geometría martillo–yunque; 3) carga coclear.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 6.5.2; PDF pp. 155–156.
- Asset propio aprobado: U06-DG-017.

## Slide 32
La razón de áreas compara superficies efectivas
Una misma fuerza sobre menor área produce mayor presión ideal.
UNIDAD 6 · 032
Provisional: R_S = S_TM/S_E; razón adimensional.
Significado físico
Razón de áreas: cociente entre superficies efectivas; no tiene unidad.
Ejemplo o uso
[PROVISIONAL] R_S = S_TM/S_E. Las dos áreas se expresan en la misma unidad, por lo que el cociente es adimensional. No representa dimensiones anatómicas universales.
Conceptual; no a escala. Una misma fuerza sobre menor área produce mayor presión ideal.
Fuente: TEX ec. 6.3; PDF p. 156; NOT; OD-U06-07.
Notes: **Explicación:** No presentar áreas como universales; resolver OD-U06-07 antes de escribir. Desarrollar la idea con esta conclusión: Una misma fuerza sobre menor área produce mayor presión ideal.
**Guía del diagrama:** Leer primero la relación central; señalar cada símbolo desde sus callouts; comprobar unidades; cerrar con la interpretación y el límite del modelo.
**Transición:** Añadir la acción de palanca sin otra ecuación compleja.
[Alt text]
Diagrama sobre «La razón de áreas compara superficies efectivas»; organiza r_s=s_tm/s_e provisional; unidades se cancelan; equivalencia con r_a del libro en fuente/notas.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX ec. 6.3; PDF p. 156; NOT; OD-U06-07.

## Slide 33
La palanca cambia fuerza y desplazamiento en sentidos opuestos
UNIDAD 6 · 033
Brazo de entrada
mayor desplazamiento menor fuerza
Brazo de salida
menor desplazamiento mayor fuerza
Conceptual; no a escala. Mayor fuerza ideal de salida se acompaña por menor desplazamiento o velocidad.
Producción propia UCASAL.
Notes: **Explicación:** Evitar valores anatómicos; enfatizar modelo ideal. Desarrollar la idea con esta conclusión: Mayor fuerza ideal de salida se acompaña por menor desplazamiento o velocidad.
**Guía del diagrama:** Nombrar la idea central fuera del diagrama; recorrer nodos y conectores en el orden propuesto; terminar con la relación funcional, sin repetir todo el texto de las cajas.
**Demostración opcional:** comparar dos brazos de palanca y preguntar qué se gana en fuerza y qué se cede en desplazamiento. No usar la demostración para fijar razones anatómicas.
**Transición:** Combinar ambos recursos en una razón.
[Alt text]
Diagrama sobre «La palanca cambia fuerza y desplazamiento en sentidos opuestos»; organiza brazos efectivos, fuerza de entrada/salida y sentido del intercambio.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 6.5.2; PDF p. 156, fig. 6.3.
- Asset propio aprobado: U06-DG-019.

## Slide 34
La transformación ideal combina áreas y palanca
La razón de presiones del modelo no debe llamarse como el coeficiente R_p de U4.
UNIDAD 6 · 034
Provisional: M_p ≈ R_S·R_L; M_p, R_S y R_L son adimensionales.
Significado físico
[PROVISIONAL] La razón de áreas y la razón de palanca se combinan en una razón ideal de presiones. El símbolo M_p evita confundir esta transformación con el coeficiente de reflexión R_p de U4.
Ejemplo o uso
[PROVISIONAL] La razón de áreas y la razón de palanca se combinan en una razón ideal de presiones. El símbolo M_p evita confundir esta transformación con el coeficiente de reflexión R_p de U4.
Conceptual; no a escala. La razón de presiones del modelo no debe llamarse como el coeficiente R_p de U4.
Fuente: TEX ec. 6.4; PDF p. 156; NOT; OD-U06-08/09.
Notes: **Explicación:** Explicar la colisión `R_p` y no fijar copy final. Desarrollar la idea con esta conclusión: La razón de presiones del modelo no debe llamarse como el coeficiente `R_p` de U4.
**Guía del diagrama:** Leer primero la relación central; señalar cada símbolo desde sus callouts; comprobar unidades; cerrar con la interpretación y el límite del modelo.
**Demostración opcional:** comparar dos brazos de palanca y preguntar qué se gana en fuerza y qué se cede en desplazamiento. No usar la demostración para fijar razones anatómicas.
**Transición:** Mostrar qué se conserva en el modelo ideal.
[Alt text]
Diagrama sobre «La transformación ideal combina áreas y palanca»; organiza m_p≈r_s·r_l como propuesta provisional; definición de entrada/salida.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX ec. 6.4; PDF p. 156; NOT; OD-U06-08/09.

## Slide 35
Mayor presión no significa mayor energía
Fuerza/presión aumentan a cambio de velocidad/desplazamiento; el oído real además pierde energía.
UNIDAD 6 · 035
Energía incidente
entrada
Oído medio
transforma
Entrada coclear
energía transferida
Pérdidas
reflexión · disipación
Conceptual; no a escala. Fuerza/presión aumentan a cambio de velocidad/desplazamiento; el oído real ademá…
Producción propia UCASAL.
Notes: **Explicación:** Repetir conservación con una nueva aplicación; diferenciar de proceso activo de CCE. Desarrollar la idea con esta conclusión: Fuerza/presión aumentan a cambio de velocidad/desplazamiento; el oído real además pierde energía.
**Guía del diagrama:** Nombrar la idea central fuera del diagrama; recorrer nodos y conectores en el orden propuesto; terminar con la relación funcional, sin repetir todo el texto de las cajas.
**Pregunta al curso:** ¿Qué variable disminuye si aumenta la fuerza de salida en un transformador ideal?
**Respuesta esperada:** Disminuye el desplazamiento o la velocidad de salida, además de existir pérdidas reales.
**Error frecuente:** Confundir aumento de presión con creación de energía.
**Transición:** Aplicar los dos factores con números didácticos.
[Alt text]
Diagrama sobre «Mayor presión no significa mayor energía»; organiza balance cualitativo entrada–transformación–salida–pérdidas.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 6.3, 6.5.2 y error 6.11; PDF pp. 152, 156, 165.
- Asset propio aprobado: U06-DG-021.

## Slide 36
Un modelo ideal puede multiplicar la presión por 24
20×1,2=24; expresarlo en dB no lo convierte en dB SPL ni energía.
UNIDAD 6 · 036
Provisional: M_p ≈ 20×1,2 = 24; G_p = 20 log₁₀(24) ≈ 27,6 dB.
Significado físico
1. M_p ≈ 20×1,2 = 24. 2. G_p = 20 log₁₀(24) ≈ 27,6 dB. Interpretación: razón ideal de amplitudes; no dB SPL, no ganancia de energía, no respuesta universal.
Ejemplo o uso
Razón de áreas 20 y razón de palanca 1,2: razón ideal de presión 24.
Conceptual; no a escala. 20×1,2=24; expresarlo en dB no lo convierte en dB SPL ni energía.
Fuente: TEX 6.5.3; PDF pp. 156–157; OD-U06-08/09.
Notes: **Explicación:** Usar símbolos provisionales; terminar con tres “no significa”. Desarrollar la idea con esta conclusión: `20×1,2=24`; expresarlo en dB no lo convierte en dB SPL ni energía.
**Guía del diagrama:** Nombrar la idea central fuera del diagrama; recorrer nodos y conectores en el orden propuesto; terminar con la relación funcional, sin repetir todo el texto de las cajas.
**Demostración opcional:** comparar dos brazos de palanca y preguntar qué se gana en fuerza y qué se cede en desplazamiento. No usar la demostración para fijar razones anatómicas.
**Transición:** Convertir el resultado en una pregunta de clasificación.
[Alt text]
Diagrama sobre «Un modelo ideal puede multiplicar la presión por 24»; organiza datos → razón → 20 log10 → interpretación y límites.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 6.5.3; PDF pp. 156–157; OD-U06-08/09.

## Slide 37
Una razón en dB no es automáticamente dB SPL
Faltan referencia y definición de magnitud para informar SPL.
UNIDAD 6 · 037
Razón entre presiones
20 log₁₀(p₂/p₁) referencia: p₁
Nivel de presión sonora
20 log₁₀(p_rms/p_ref) p_ref declarado
Conceptual; no a escala. Faltan referencia y definición de magnitud para informar SPL.
Producción propia UCASAL.
Notes: **Explicación:** Recuperar referencia de U4 y evitar mezclar gain/nivel. Desarrollar la idea con esta conclusión: Faltan referencia y definición de magnitud para informar SPL.
**Guía del diagrama:** Nombrar la idea central fuera del diagrama; recorrer nodos y conectores en el orden propuesto; terminar con la relación funcional, sin repetir todo el texto de las cajas.
**Pregunta al curso:** ¿Qué permite afirmar esta slide y qué no permite concluir?
**Respuesta esperada:** Faltan referencia y definición de magnitud para informar SPL.
**Error frecuente:** Rotular una razón del modelo como dB SPL.
**Transición:** De la transformación pasiva pasar al reflejo muscular.
[Alt text]
Diagrama sobre «Una razón en dB no es automáticamente dB SPL»; organiza comparación 20 log10(p2/p1) frente a 20 log10(p_rms/p_ref).
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 6.5.3; PDF p. 156; NOT niveles.
- Asset propio aprobado: U06-DG-022.

## Slide 38
El reflejo acústico modifica la rigidez después de una latencia
UNIDAD 6 · 038
Estímulo
entrada
Vía refleja
detección y control
Músculos
contracción
Oído medio
impedancia cambia
Conceptual; no a escala. La contracción del estapedio atenúa de forma dependiente de frecuencia y no es i…
Producción propia UCASAL.
Notes: **Explicación:** Señalar dependencias de estímulo, nivel y persona; reservar protocolo para U8. Desarrollar la idea con esta conclusión: La contracción del estapedio atenúa de forma dependiente de frecuencia y no es instantánea.
**Guía del diagrama:** Nombrar la entrada; seguir una flecha por vez; identificar qué magnitud o dominio cambia; detenerse en la salida y en el límite inferencial.
**Pregunta al curso:** ¿Por qué el reflejo no modifica el inicio de un impulso muy breve?
**Respuesta esperada:** La contracción muscular ocurre después de una latencia.
**Error frecuente:** Describir el reflejo como instantáneo o absolutamente protector.
**Transición:** Preguntar por impulso breve y protección.
[Alt text]
Diagrama sobre «El reflejo acústico modifica la rigidez después de una latencia»; organiza estímulo → vía refleja → contracción → cambio de rigidez/transferencia.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX 6.5.4; PDF p. 158; REF ashaHearingAdults; OD-U06-10/23.
- Asset propio aprobado: U06-DG-023.

## Slide 39
Hasta acá: transferir, transformar y limitar
El oído medio adapta con pérdidas; el reflejo llega tarde para el inicio de un impulso.
UNIDAD 6 · 039
Pabellón
capta y filtra
CAE
conduce presión
Tímpano
presión → fuerza
Osículos
transfieren
Cóclea
mecánica espacial
Nervio
señal aferente
Conceptual; no a escala. El oído medio adapta con pérdidas; el reflejo llega tarde para el inicio de un i…
Producción propia UCASAL.
Notes: **Explicación:** Repetir la cadena con ventana oval y límite del reflejo; no repetir anatomía. Desarrollar la idea con esta conclusión: El oído medio adapta con pérdidas; el reflejo llega tarde para el inicio de un impulso.
**Guía del diagrama:** Nombrar la idea central fuera del diagrama; recorrer nodos y conectores en el orden propuesto; terminar con la relación funcional, sin repetir todo el texto de las cajas.
**Pregunta al curso:** ¿Qué permite afirmar esta slide y qué no permite concluir?
**Respuesta esperada:** El oído medio adapta con pérdidas; el reflejo llega tarde para el inicio de un impulso.
**Transición:** Abrir una entrada alternativa: vibración del cráneo.
[Alt text]
Diagrama sobre «Hasta acá: transferir, transformar y limitar»; organiza tres ideas + pregunta de control sobre energía y latencia.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 6.5; PDF pp. 155–158; ejercicio A5.
- Asset propio aprobado: U06-DG-001.

## Slide 40
UNIDAD 6 · 040
La vía ósea es una convergencia, no un atajo único
¿Por qué la conducción ósea no es una ruta única que evita el oído externo y medio?
¿Por qué la conducción ósea no es una ruta única que evita el oído externo y medio?
Notes: **Explicación:** Recuperar que “vía” no significa un único trayecto anatómico. Desarrollar la idea con esta conclusión: Vibrar el cráneo puede estimular la cóclea mediante varias contribuciones simultáneas.
**Transición:** Comparar primero las entradas aérea y ósea.
[Alt text]
Composición visual sobre la vía ósea es una convergencia, no un atajo único; destaca que vibrar el cráneo puede estimular la cóclea mediante varias contribuciones simultáneas.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX 6.6; PDF pp. 158–159.

## Slide 41
Vía aérea y vía ósea cambian la entrada, no la cóclea final
Ambas pueden generar diferencias de presión y movimiento en la partición coclear.
UNIDAD 6 · 041
Cóclea
destino común
Aire
entrada
CAE
presión
Tímpano
vibra
Osículos
transfiere
Cráneo
vibra
CAE + oído medio
participan
Fluidos
se movilizan
Conceptual; no a escala. Ambas pueden generar diferencias de presión y movimiento en la partición coclear.
Producción propia UCASAL.
Notes: **Explicación:** Evitar “normal/anormal” y no introducir audiometría diagnóstica. Desarrollar la idea con esta conclusión: Ambas pueden generar diferencias de presión y movimiento en la partición coclear.
**Guía del diagrama:** Leer ambas columnas con el mismo criterio; comparar una fila por vez; usar el puente central solo después de describir las diferencias.
**Transición:** Convertir la comparación en una afirmación para evaluar.
[Alt text]
Diagrama sobre «Vía aérea y vía ósea cambian la entrada, no la cóclea final»; organiza entrada, estructuras participantes y punto de convergencia; mismos criterios en dos columnas.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 6.6; PDF p. 158; GLO.
- Asset propio aprobado: U06-DG-024.

## Slide 42
“La vía ósea evita el oído externo y medio”: ¿verdadero o falso?
UNIDAD 6 · 042
Cóclea
destino común
Aire
entrada
CAE
presión
Tímpano
vibra
Osículos
transfiere
Cráneo
vibra
CAE + oído medio
participan
Fluidos
se movilizan
Conceptual; no a escala. La afirmación absoluta es falsa porque algunas contribuciones involucran CAE y h…
Producción propia UCASAL.
Notes: **Explicación:** Pedir evidencia; no aceptar “porque llega directo”. Desarrollar la idea con esta conclusión: La afirmación absoluta es falsa porque algunas contribuciones involucran CAE y huesecillos.
**Guía del diagrama:** Presentar primero el diagrama sin solución; dar tiempo de observación; pedir una justificación; recién después revelar conexiones o rótulos.
**Pregunta al curso:** “La vía ósea evita el oído externo y medio”: ¿verdadero o falso?
**Respuesta esperada:** Falsa. La radiación hacia el CAE y la inercia osicular son dos ejemplos de participación del oído externo o medio.
**Error frecuente:** Describir la vía ósea como un bypass único.
**Transición:** Revelar el mapa multimecanismo.
[Alt text]
Diagrama sobre «“La vía ósea evita el oído externo y medio”: ¿verdadero o falso?»; organiza consigna con espacio para justificar mediante mecanismos.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX ejercicio A3/D2; PDF pp. 168–170, 173–174.
- Asset propio aprobado: U06-DG-024.

## Slide 43
Cinco contribuciones pueden actuar al mismo tiempo
La importancia relativa cambia con frecuencia, acoplamiento y punto de estimulación.
UNIDAD 6 · 043
Respuesta coclear
resultado combinado
Radiación
al CAE
Inercia
osicular
Inercia
de fluidos
Cambio de forma
coclear
Tejidos
blandos
Conceptual; no a escala. La importancia relativa cambia con frecuencia, acoplamiento y punto de estimulac…
Producción propia UCASAL.
Notes: **Explicación:** Explicar simultaneidad y dependencia; no asignar porcentajes. Desarrollar la idea con esta conclusión: La importancia relativa cambia con frecuencia, acoplamiento y punto de estimulación.
**Guía del diagrama:** Nombrar la entrada; seguir una flecha por vez; identificar qué magnitud o dominio cambia; detenerse en la salida y en el límite inferencial.
**Pregunta al curso:** ¿Qué condición puede cambiar la importancia relativa de los mecanismos?
**Respuesta esperada:** La importancia relativa cambia con frecuencia, acoplamiento y punto de estimulación.
**Transición:** Agrupar mecanismos por región para bajar carga.
[Alt text]
Diagrama sobre «Cinco contribuciones pueden actuar al mismo tiempo»; organiza radiación cae, inercia osicular, inercia de fluidos, deformación capsular y tejidos/cavidades.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 6.6; PDF p. 159, fig. 6.4; REF stenfeltGoode2005.
- Asset propio aprobado: U06-DG-025.

## Slide 44
La pared del CAE también puede generar presión
La vibración del canal puede reintroducir una contribución aérea local.
UNIDAD 6 · 044
Cráneo vibra
movimiento
Pared del CAE
se desplaza
Aire del CAE
presión radiada
Tímpano
recibe esa presión
Conceptual; no a escala. La vibración del canal puede reintroducir una contribución aérea local.
Producción propia UCASAL.
Notes: **Explicación:** No desarrollar efecto de oclusión audiométrico; conservar mecanismo físico. Desarrollar la idea con esta conclusión: La vibración del canal puede reintroducir una contribución aérea local.
**Guía del diagrama:** Nombrar la idea central fuera del diagrama; recorrer nodos y conectores en el orden propuesto; terminar con la relación funcional, sin repetir todo el texto de las cajas.
**Transición:** Pasar de aire local a inercias.
[Alt text]
Diagrama sobre «La pared del CAE también puede generar presión»; organiza pared del cae → presión interna; oclusión como modificador, sin procedimiento clínico.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 6.6, punto 1; REF stenfeltGoode2005.
- Asset propio aprobado: U06-DG-026.

## Slide 45
Huesecillos y fluidos responden por inercia relativa
Lo relevante es movimiento relativo respecto de la cavidad o cápsula.
UNIDAD 6 · 045
Cadena osicular
se retrasa respecto del cráneo movimiento relativo
Fluidos cocleares
se retrasan respecto de la cápsula diferencia de presión
Conceptual; no a escala. Lo relevante es movimiento relativo respecto de la cavidad o cápsula.
Producción propia UCASAL.
Notes: **Explicación:** Recuperar inercia de U2 sin ecuaciones; evitar “todo se mueve igual”. Desarrollar la idea con esta conclusión: Lo relevante es movimiento relativo respecto de la cavidad o cápsula.
**Guía del diagrama:** Leer ambas columnas con el mismo criterio; comparar una fila por vez; usar el puente central solo después de describir las diferencias.
**Transición:** Completar con deformación y tejidos.
[Alt text]
Diagrama sobre «Huesecillos y fluidos responden por inercia relativa»; organiza inercia osicular / inercia de fluidos con entrada, estructura y efecto.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 6.6, puntos 2–3; REF stenfeltGoode2005.
- Asset propio aprobado: U06-DG-027.

## Slide 46
La cápsula y los tejidos aportan otras diferencias de presión
UNIDAD 6 · 046
Cápsula coclear
deformación presiones diferenciales
Tejidos blandos
transmiten vibración ruta complementaria
Conceptual; no a escala. Deformación y transmisión por cavidades pueden contribuir al resultado coclear.
Producción propia UCASAL.
Notes: **Explicación:** Mantener el lenguaje probabilístico/condicional de la fuente. Desarrollar la idea con esta conclusión: Deformación y transmisión por cavidades pueden contribuir al resultado coclear.
**Guía del diagrama:** Nombrar la idea central fuera del diagrama; recorrer nodos y conectores en el orden propuesto; terminar con la relación funcional, sin repetir todo el texto de las cajas.
**Transición:** Aplicar el mapa a un transductor.
[Alt text]
Diagrama sobre «La cápsula y los tejidos aportan otras diferencias de presión»; organiza dos mecanismos restantes y advertencia de dependencia contextual.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 6.6, puntos 4–5; REF stenfeltGoode2005.
- Asset propio aprobado: U06-DG-028.

## Slide 47
Un vibrador óseo activa más de un mecanismo
Acoplamiento, ubicación y frecuencia cambian las contribuciones.
UNIDAD 6 · 047
Idea central: Acoplamiento, ubicación y frecuencia cambian las contribuciones.
Clave de lectura: Transductor, punto de apoyo y rutas físicas posibles..
Ejemplo
Un vibrador apoyado en el cráneo puede activar simultáneamente radiación al CAE, inercias y deformación.
Conceptual; no a escala. Acoplamiento, ubicación y frecuencia cambian las contribuciones.
Fuente: TEX 6.6 y aplicación A3; CM U6→U8; OD-U06-17/19.
Notes: **Explicación:** Diferenciar demostración física, calibración y evaluación clínica. Desarrollar la idea con esta conclusión: Acoplamiento, ubicación y frecuencia cambian las contribuciones.
**Guía del diagrama:** Nombrar la idea central fuera del diagrama; recorrer nodos y conectores en el orden propuesto; terminar con la relación funcional, sin repetir todo el texto de las cajas.
**Pregunta al curso:** ¿Qué permite afirmar esta slide y qué no permite concluir?
**Respuesta esperada:** Acoplamiento, ubicación y frecuencia cambian las contribuciones.
**Transición:** Volver a la convergencia coclear.
[Alt text]
Diagrama sobre «Un vibrador óseo activa más de un mecanismo»; organiza transductor, punto de apoyo y rutas físicas posibles..
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 6.6 y aplicación A3; CM U6→U8; OD-U06-17/19.

## Slide 48
Hasta acá: varias entradas, una partición coclear
“Vía ósea” nombra el estímulo, no una sola ruta interna.
UNIDAD 6 · 048
Cóclea
destino común
Aire
entrada
CAE
presión
Tímpano
vibra
Osículos
transfiere
Cráneo
vibra
CAE + oído medio
participan
Fluidos
se movilizan
Conceptual; no a escala. “Vía ósea” nombra el estímulo, no una sola ruta interna.
Producción propia UCASAL.
Notes: **Explicación:** Repetir la comparación con mecanismos ya conocidos, no la lista completa. Desarrollar la idea con esta conclusión: “Vía ósea” nombra el estímulo, no una sola ruta interna.
**Guía del diagrama:** Nombrar la idea central fuera del diagrama; recorrer nodos y conectores en el orden propuesto; terminar con la relación funcional, sin repetir todo el texto de las cajas.
**Pregunta al curso:** ¿Qué permite afirmar esta slide y qué no permite concluir?
**Respuesta esperada:** “Vía ósea” nombra el estímulo, no una sola ruta interna.
**Transición:** La cóclea común abre B05.
[Alt text]
Diagrama sobre «Hasta acá: varias entradas, una partición coclear»; organiza tres ideas + respuesta corregida a u06-042.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 6.6; PDF pp. 158–159; BR.
- Asset propio aprobado: U06-DG-024.

## Slide 49
UNIDAD 6 · 049
La cóclea necesita dos vistas para entenderse
¿Qué aporta la vista longitudinal y qué aporta el corte transversal de la cóclea?
¿Qué aporta la vista longitudinal y qué aporta el corte transversal de la cóclea?
Notes: **Explicación:** Advertir que ningún dibujo estará a escala. Desarrollar la idea con esta conclusión: Una vista longitudinal explica el recorrido; un corte transversal explica compartimentos y membranas.
**Transición:** Comenzar por las ventanas y el recorrido longitudinal.
[Alt text]
Composición visual sobre la cóclea necesita dos vistas para entenderse; destaca que una vista longitudinal explica el recorrido; un corte transversal explica compartimentos y membranas.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX 6.7.1; PDF pp. 159–160.

## Slide 50
Ventana oval y ventana redonda permiten movimiento complementario
UNIDAD 6 · 050
Estribo
empuja ventana oval
Fluido coclear
se desplaza
Ventana
redonda · opuesta
Frontera
cambia la respuesta
Conceptual; no a escala. El estribo impulsa en la oval; la redonda permite desplazamiento complementario…
Producción propia UCASAL.
Notes: **Explicación:** Corregir la imagen de “líquido que circula” de oval a redonda. Desarrollar la idea con esta conclusión: El estribo impulsa en la oval; la redonda permite desplazamiento complementario de fluidos.
**Guía del diagrama:** Nombrar la entrada; seguir una flecha por vez; identificar qué magnitud o dominio cambia; detenerse en la salida y en el límite inferencial.
**Pregunta al curso:** ¿Qué función mecánica cumple la ventana redonda?
**Respuesta esperada:** Aporta una frontera móvil complementaria para permitir desplazamientos oscilatorios del fluido.
**Error frecuente:** Imaginar circulación neta permanente desde la ventana oval a la redonda.
**Transición:** Ubicar el recorrido completo en vista longitudinal.
[Alt text]
Diagrama sobre «Ventana oval y ventana redonda permiten movimiento complementario»; organiza estribo → presión en fluido → partición → ventana redonda.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 6.7.1; PDF pp. 159–160; ejercicio C6.
- Asset propio aprobado: U06-DG-030.

## Slide 51
La vista longitudinal conecta base, ápex y helicotrema
Rampa vestibular y timpánica se comunican apicalmente mediante helicotrema.
UNIDAD 6 · 051
Base
ventanas
Primera vuelta
trayecto
Vueltas apicales
continúan
Ápex
helicotrema
Conceptual; no a escala. Rampa vestibular y timpánica se comunican apicalmente mediante helicotrema.
Producción propia UCASAL.
Notes: **Explicación:** Hacer trazar el recorrido con el dedo; aclarar oscilación, no flujo continuo. Desarrollar la idea con esta conclusión: Rampa vestibular y timpánica se comunican apicalmente mediante helicotrema.
**Guía del diagrama:** Nombrar la idea central fuera del diagrama; recorrer nodos y conectores en el orden propuesto; terminar con la relación funcional, sin repetir todo el texto de las cajas.
**Transición:** Cambiar de vista y anunciar qué información nueva aparece.
[Alt text]
Diagrama sobre «La vista longitudinal conecta base, ápex y helicotrema»; organiza ventanas, base, ápex, dos rampas y helicotrema.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 6.7.1; PDF p. 160, fig. 6.5a.
- Asset propio aprobado: U06-DG-031.

## Slide 52
El corte transversal muestra tres compartimentos
Rampa vestibular, conducto coclear/rampa media y rampa timpánica ocupan posiciones distintas.
UNIDAD 6 · 052
Idea central: Rampa vestibular, conducto coclear/rampa media y rampa timpánica ocupan posiciones distintas.
Clave de lectura: Tres compartimentos con orientación superior/media/inferior.
Definición
Provisional: rampa vestibular, conducto coclear (rampa media) y rampa timpánica.
Conceptual; no a escala. Rampa vestibular, conducto coclear/rampa media y rampa timpánica ocupan posicion…
Fuente: PO; TEX 6.7.1; PDF p. 160; OD-U06-06.
Notes: **Explicación:** Presentar doble nomenclatura solo en primera aparición; validar OD-U06-06. Desarrollar la idea con esta conclusión: Rampa vestibular, conducto coclear/rampa media y rampa timpánica ocupan posiciones distintas.
**Guía del diagrama:** Nombrar la idea central fuera del diagrama; recorrer nodos y conectores en el orden propuesto; terminar con la relación funcional, sin repetir todo el texto de las cajas.
**Transición:** Preguntar qué fluido ocupa cada compartimento.
[Alt text]
Diagrama sobre «El corte transversal muestra tres compartimentos»; organiza tres compartimentos con orientación superior/media/inferior.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX 6.7.1; PDF p. 160; OD-U06-06.

## Slide 53
Perilinfa y endolinfa no ocupan los mismos espacios
Perilinfa: rampas vestibular/timpánica; endolinfa: rampa media.
UNIDAD 6 · 053
Rampa vestibular
perilinfa
Conducto coclear
endolinfa
Rampa timpánica
perilinfa
Conceptual; no a escala. Perilinfa: rampas vestibular/timpánica; endolinfa: rampa media.
Producción propia UCASAL.
Notes: **Explicación:** Reservar gradiente eléctrico para B08; no anticipar todo. Desarrollar la idea con esta conclusión: Perilinfa: rampas vestibular/timpánica; endolinfa: rampa media.
**Guía del diagrama:** Leer ambas columnas con el mismo criterio; comparar una fila por vez; usar el puente central solo después de describir las diferencias.
**Pregunta al curso:** ¿Dónde se encuentra la endolinfa?
**Respuesta esperada:** En el conducto coclear o rampa media.
**Transición:** Añadir ahora las membranas que delimitan.
[Alt text]
Diagrama sobre «Perilinfa y endolinfa no ocupan los mismos espacios»; organiza comparación por ubicación y función en esta unidad; sin composición iónica detallada.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 6.7.1 y 6.8.3; PDF pp. 159–160, 163; GLO.
- Asset propio aprobado: U06-DG-033.

## Slide 54
Reissner y basilar delimitan la rampa media
Las membranas separan compartimentos y sostienen la micromecánica.
UNIDAD 6 · 054
Idea central: Las membranas separan compartimentos y sostienen la micromecánica.
Clave de lectura: Reissner arriba
basilar abajo
órgano de Corti apoyado en basilar.
Idea central
Las membranas separan compartimentos y sostienen la micromecánica.
Conceptual; no a escala. Las membranas separan compartimentos y sostienen la micromecánica.
Fuente: PO; TEX 6.7.1; PDF p. 160.
Notes: **Explicación:** Validar nombres; no decir que las membranas son paredes rígidas. Desarrollar la idea con esta conclusión: Las membranas separan compartimentos y sostienen la micromecánica.
**Guía del diagrama:** Nombrar la idea central fuera del diagrama; recorrer nodos y conectores en el orden propuesto; terminar con la relación funcional, sin repetir todo el texto de las cajas.
**Transición:** Incorporar membrana tectorial y órgano de Corti.
[Alt text]
Diagrama sobre «Reissner y basilar delimitan la rampa media»; organiza reissner arriba; basilar abajo; órgano de corti apoyado en basilar.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX 6.7.1; PDF p. 160.

## Slide 55
La membrana tectorial se relaciona con los haces de estereocilios
UNIDAD 6 · 055
Idea central: El estímulo celular depende de movimiento relativo dentro de la partición.
Clave de lectura: Basilar, órgano de Corti, tectorial y estereocilios
relación espacial básica.
Idea central
El estímulo celular depende de movimiento relativo dentro de la partición.
Conceptual; no a escala. El estímulo celular depende de movimiento relativo dentro de la partición.
Fuente: TEX 6.7.1 y 6.8.1; PDF pp. 160–161; REF fettiplace2017.
Notes: **Explicación:** Evitar afirmar contacto idéntico para CCI y CCE; mantener esquema funcional. Desarrollar la idea con esta conclusión: El estímulo celular depende de movimiento relativo dentro de la partición.
**Guía del diagrama:** Nombrar la idea central fuera del diagrama; recorrer nodos y conectores en el orden propuesto; terminar con la relación funcional, sin repetir todo el texto de las cajas.
**Transición:** Nombrar el órgano antes de añadir su túnel.
[Alt text]
Diagrama sobre «La membrana tectorial se relaciona con los haces de estereocilios»; organiza basilar, órgano de corti, tectorial y estereocilios; relación espacial básica.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 6.7.1 y 6.8.1; PDF pp. 160–161; REF fettiplace2017.

## Slide 56
El órgano de Corti integra soporte y células sensoriales
No es una célula ni una membrana: es una organización sobre la basilar.
UNIDAD 6 · 056
Idea central: No es una célula ni una membrana: es una organización sobre la basilar.
Clave de lectura: Definición, ubicación y componentes que se desarrollarán en B07.
Definición
Órgano de Corti: organización sensorial y de sostén ubicada sobre la membrana basilar.
Conceptual; no a escala. No es una célula ni una membrana: es una organización sobre la basilar.
Fuente: PO; TEX 6.8.1; PDF p. 161; REF fettiplace2017.
Notes: **Explicación:** Mantener la definición en nivel de primer año; no introducir todas las células de soporte. Desarrollar la idea con esta conclusión: No es una célula ni una membrana: es una organización sobre la basilar.
**Guía del diagrama:** Nombrar la idea central fuera del diagrama; recorrer nodos y conectores en el orden propuesto; terminar con la relación funcional, sin repetir todo el texto de las cajas.
**Transición:** Señalar el punto obligatorio que falta en el capítulo.
[Alt text]
Diagrama sobre «El órgano de Corti integra soporte y células sensoriales»; organiza definición, ubicación y componentes que se desarrollarán en b07.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX 6.8.1; PDF p. 161; REF fettiplace2017.

## Slide 57
Túnel de Corti: ubicación y delimitación anatómica
La definición y el visual deben provenir de una fuente anatómica validada.
UNIDAD 6 · 057
Material de respaldo no habilitado para proyección
La definición y el rotulado requieren una fuente específica autorizada. Esta versión no completa el contenido por inferencia.
No proyectar
Recurso no aprobado: falta fuente específica; no usar en producción.
Fuente: PO; SA vacío 6; OD-U06-04; EXT-PEND.
Notes: **Pausa por fuente:** Explicar por qué la slide está bloqueada en producción; no completar con memoria. No completar la explicación sustantiva ni proyectar como slide final hasta resolver la fuente indicada. Puede mencionarse al docente como vacío trazado, no al estudiantado como conocimiento cerrado.
**Guía del diagrama:** Nombrar la idea central fuera del diagrama; recorrer nodos y conectores en el orden propuesto; terminar con la relación funcional, sin repetir todo el texto de las cajas.
**Error frecuente:** Completar anatomía desde memoria mientras la fuente está bloqueada.
**Transición:** Volver al sistema completo mediante una actividad de rotulado.
[Alt text]
Placeholder de túnel de corti: ubicación y delimitación anatómica; el recurso definitivo está bloqueado por falta de fuente.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; SA vacío 6; OD-U06-04; EXT-PEND.
- Slide de respaldo bloqueada: no proyectar hasta incorporar fuente autorizada.

## Slide 58
¿Qué cambia entre la vista longitudinal y el corte?
Cada vista responde una pregunta distinta y ambas son necesarias.
UNIDAD 6 · 058
Base
ventanas
Primera vuelta
trayecto
Vueltas apicales
continúan
Ápex
helicotrema
Conceptual; no a escala. Cada vista responde una pregunta distinta y ambas son necesarias.
Producción propia UCASAL.
Notes: **Explicación:** Diagnosticar rotación mental y vocabulario; dar pista base–ápex. Desarrollar la idea con esta conclusión: Cada vista responde una pregunta distinta y ambas son necesarias.
**Guía del diagrama:** Presentar primero el diagrama sin solución; dar tiempo de observación; pedir una justificación; recién después revelar conexiones o rótulos.
**Pregunta al curso:** ¿Qué cambia entre la vista longitudinal y el corte?
**Respuesta esperada:** Base–ápex, helicotrema y ventanas se reconocen principalmente en la vista longitudinal; rampas y membrana de Reissner, en el corte. La orientación general debe coordinarse entre ambas.
**Transición:** Resolver con el mapa de compartimentos.
[Alt text]
Diagrama sobre «¿Qué cambia entre la vista longitudinal y el corte?»; organiza emparejar estructuras visibles en una vista, en ambas o solo en el corte.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX ejercicio I3; PDF pp. 167, 171.
- Asset propio aprobado: U06-DG-031.

## Slide 59
Una frontera móvil altera toda la cadena hidromecánica
Una estructura aislada no explica por sí sola la respuesta registrada.
UNIDAD 6 · 059
Estribo
empuja ventana oval
Fluido coclear
se desplaza
Ventana
redonda · opuesta
Frontera
cambia la respuesta
Conceptual; no a escala. Una estructura aislada no explica por sí sola la respuesta registrada.
Producción propia UCASAL.
Notes: **Explicación:** Mantener el caso funcional, no diagnóstico; preparar pruebas cruzadas. Desarrollar la idea con esta conclusión: Una estructura aislada no explica por sí sola la respuesta registrada.
**Guía del diagrama:** Nombrar la idea central fuera del diagrama; recorrer nodos y conectores en el orden propuesto; terminar con la relación funcional, sin repetir todo el texto de las cajas.
**Pregunta al curso:** ¿Qué permite afirmar esta slide y qué no permite concluir?
**Respuesta esperada:** Una estructura aislada no explica por sí sola la respuesta registrada.
**Transición:** Cerrar con un mapa anatómico funcional.
[Alt text]
Diagrama sobre «Una frontera móvil altera toda la cadena hidromecánica»; organiza caso conceptual: movilidad de ventana/partición y consecuencias posibles.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 6.10; PDF pp. 164–165; CM U6→U8.
- Asset propio aprobado: U06-DG-030.

## Slide 60
Hasta acá: ventanas, compartimentos, fluidos y membranas
La cóclea combina fronteras móviles y estructuras distribuidas.
UNIDAD 6 · 060
Vista longitudinal
base → ápex lugar característico
Corte transversal
tres compartimentos órgano de Corti
Conceptual; no a escala. La cóclea combina fronteras móviles y estructuras distribuidas.
Producción propia UCASAL.
Notes: **Explicación:** Repetir estructuras en una nueva tarea espacial, no como glosario. Desarrollar la idea con esta conclusión: La cóclea combina fronteras móviles y estructuras distribuidas.
**Guía del diagrama:** Nombrar la idea central fuera del diagrama; recorrer nodos y conectores en el orden propuesto; terminar con la relación funcional, sin repetir todo el texto de las cajas.
**Pregunta al curso:** ¿Qué permite afirmar esta slide y qué no permite concluir?
**Respuesta esperada:** La cóclea combina fronteras móviles y estructuras distribuidas.
**Transición:** La pregunta sobre movimiento abre B06.
[Alt text]
Diagrama sobre «Hasta acá: ventanas, compartimentos, fluidos y membranas»; organiza recorrido longitudinal + corte reducido + pregunta “¿dónde se moverá más cada frecuencia?”.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 6.7.1; PDF pp. 159–160; BR.
- Asset propio aprobado: U06-DG-037.

## Slide 61
UNIDAD 6 · 061
La respuesta coclear se distribuye a lo largo de la partición
¿Cómo dependen de la frecuencia y del nivel el lugar y la extensión de la respuesta coclear?
¿Cómo dependen de la frecuencia y del nivel el lugar y la extensión de la respuesta coclear?
Notes: **Explicación:** Recuperar onda viajera de U3 y respuesta en frecuencia de U5. Desarrollar la idea con esta conclusión: Una estimulación tonal genera una onda con máximo dependiente de condiciones.
**Transición:** Aclarar primero qué se mueve y qué no viaja netamente.
[Alt text]
Composición visual sobre la respuesta coclear se distribuye a lo largo de la partición; destaca que una estimulación tonal genera una onda con máximo dependiente de condiciones.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX 6.7.2–6.7.3; PDF pp. 160–162.

## Slide 62
Los fluidos oscilan; no circulan una vez alrededor de la cóclea
UNIDAD 6 · 062
t₁
inicio en base
t₂
envolvente crece
t₃
máximo se desplaza
t₄
decae hacia ápex
Conceptual; no a escala. Las partículas se desplazan alrededor de equilibrio mientras el patrón progresa.
Producción propia UCASAL.
Notes: **Explicación:** Relacionar con U3; señalar qué observar cuadro a cuadro. Desarrollar la idea con esta conclusión: Las partículas se desplazan alrededor de equilibrio mientras el patrón progresa.
**Guía del diagrama:** Nombrar la idea central fuera del diagrama; recorrer nodos y conectores en el orden propuesto; terminar con la relación funcional, sin repetir todo el texto de las cajas.
**Multimedia/demostración:** Reproducir el recurso solo si está aprobado. Antes de iniciar, indicar qué observar; después, congelar o mostrar la alternativa estática y pedir que describan el cambio.
**Pregunta al curso:** ¿Qué permite afirmar esta slide y qué no permite concluir?
**Respuesta esperada:** Las partículas se desplazan alrededor de equilibrio mientras el patrón progresa.
**Error frecuente:** Confundir oscilación local con transporte neto del fluido.
**Transición:** Seguir el crecimiento de la onda desde la base.
[Alt text]
Diagrama sobre «Los fluidos oscilan; no circulan una vez alrededor de la cóclea»; organiza oscilación local frente a avance de la envolvente.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 6.7.1–6.7.2; PDF pp. 160–161; GLO onda.
- Asset propio aprobado: U06-DG-038.

## Slide 63
La onda crece, alcanza un máximo y decae
El máximo no aparece instantáneamente en un punto aislado.
UNIDAD 6 · 063
Base
inicia
Crecimiento
amplitud aumenta
Máximo
lugar característico
Decaimiento
hacia el ápex
Conceptual; no a escala. El máximo no aparece instantáneamente en un punto aislado.
Producción propia UCASAL.
Notes: **Explicación:** Evitar hablar de “celdas de frecuencia”; introducir extensión espacial. Desarrollar la idea con esta conclusión: El máximo no aparece instantáneamente en un punto aislado.
**Guía del diagrama:** Nombrar la entrada; seguir una flecha por vez; identificar qué magnitud o dominio cambia; detenerse en la salida y en el límite inferencial.
**Transición:** Cambiar una variable: la frecuencia.
[Alt text]
Diagrama sobre «La onda crece, alcanza un máximo y decae»; organiza inicio basal → crecimiento → máximo → decaimiento.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 6.7.2; PDF pp. 160–161; REF fettiplace2017.
- Asset propio aprobado: U06-DG-039.

## Slide 64
Frecuencias altas y bajas alcanzan máximos en regiones distintas
UNIDAD 6 · 064
Qué leer
Tres envolventes normalizadas con eje posición s/L.
Lectura conceptual: Altas: base; bajas: ápex; las curvas tienen ancho y solapamiento. Las curvas no son d…
Producción propia UCASAL.
Notes: **Explicación:** Enseñar a leer ejes y aclarar que no son datos anatómicos. Desarrollar la idea con esta conclusión: Altas: base; bajas: ápex; las curvas tienen ancho y solapamiento.
**Guía del gráfico:** leer primero ejes, unidades/normalización y escala; después localizar máximos, comparar condiciones y cerrar con lo que la curva no representa.
**Pregunta al curso:** ¿Qué curva alcanza su máximo más cerca de la base?
**Respuesta esperada:** La frecuencia alta; las bajas alcanzan máximos más apicales.
**Transición:** Nombrar lugar característico y tonotopía.
[Alt text]
Gráfico que muestra altas: base; bajas: ápex; las curvas tienen ancho y solapamiento. Ejes, escala y normalización se describen en el propio recurso.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 6.7.2 y fig. 6.6a; PDF pp. 160–162; REF fettiplace2017, capraraPeng2022.
- Asset propio aprobado: U06-CH-001.

## Slide 65
Lugar característico y tonotopía describen relaciones distintas
UNIDAD 6 · 065
Lugar característico
máxima respuesta para una condición
Tonotopía
muchos lugares ordenados continuo espacial
Conceptual; no a escala. Lugar característico es una región; tonotopía es la organización ordenada de muc…
Producción propia UCASAL.
Notes: **Explicación:** Contrastar región, mapa y atributo perceptual. Desarrollar la idea con esta conclusión: Lugar característico es una región; tonotopía es la organización ordenada de muchas frecuencias.
**Guía del diagrama:** Nombrar la idea central fuera del diagrama; recorrer nodos y conectores en el orden propuesto; terminar con la relación funcional, sin repetir todo el texto de las cajas.
**Error frecuente:** Convertir el lugar característico en una celda de ancho fijo.
**Transición:** Comprobar orientación.
[Alt text]
Diagrama sobre «Lugar característico y tonotopía describen relaciones distintas»; organiza dos definiciones y ejemplo base/ápex.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 6.7.2; PDF p. 160; GLO.
- Asset propio aprobado: U06-DG-040.

## Slide 66
¿Dónde esperás el máximo de un tono más agudo?
La respuesta debe justificarse desde el mapa tonotópico.
UNIDAD 6 · 066
Lectura conceptual: La respuesta debe justificarse desde el mapa tonotópico. Las curvas no son datos clín…
Producción propia UCASAL.
Notes: **Explicación:** Pedir “más basal/más apical”, no una distancia inventada. Desarrollar la idea con esta conclusión: La respuesta debe justificarse desde el mapa tonotópico.
**Guía del gráfico:** leer primero ejes, unidades/normalización y escala; después localizar máximos, comparar condiciones y cerrar con lo que la curva no representa.
**Pregunta al curso:** ¿Dónde esperás el máximo de un tono más agudo?
**Respuesta esperada:** En una región relativamente más basal; el storyboard no autoriza asignar una distancia exacta.
**Transición:** Hacer visible el error del punto fijo.
[Alt text]
Gráfico que muestra la respuesta debe justificarse desde el mapa tonotópico. Ejes, escala y normalización se describen en el propio recurso.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX ejercicio I4/D3; PDF pp. 167, 170.
- Asset propio aprobado: U06-CH-001.

## Slide 67
Cada frecuencia no ocupa una celda coclear fija
La excitación posee extensión, solapamiento y dependencia del nivel.
UNIDAD 6 · 067
Lectura conceptual: La excitación posee extensión, solapamiento y dependencia del nivel. Las curvas no so…
Producción propia UCASAL.
Notes: **Explicación:** Conectar con U5: la cóclea no ejecuta un algoritmo FFT. Desarrollar la idea con esta conclusión: La excitación posee extensión, solapamiento y dependencia del nivel.
**Guía del gráfico:** leer primero ejes, unidades/normalización y escala; después localizar máximos, comparar condiciones y cerrar con lo que la curva no representa.
**Pregunta al curso:** ¿Qué permite afirmar esta slide y qué no permite concluir?
**Respuesta esperada:** La excitación posee extensión, solapamiento y dependencia del nivel.
**Error frecuente:** Afirmar que la cóclea ejecuta literalmente una FFT.
**Transición:** Mantener frecuencia y cambiar nivel.
[Alt text]
Gráfico que muestra la excitación posee extensión, solapamiento y dependencia del nivel. Ejes, escala y normalización se describen en el propio recurso.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 6.7.2 y errores 6.11; PDF pp. 160, 165.
- Asset propio aprobado: U06-CH-001.

## Slide 68
Una señal débil produce una respuesta más selectiva
La contribución de CCE aumenta sensibilidad y agudiza el máximo.
UNIDAD 6 · 068
Qué leer
Envolvente débil normalizada y zona característica.
Lectura conceptual: La contribución de CCE aumenta sensibilidad y agudiza el máximo. Las curvas no son da…
Producción propia UCASAL.
Notes: **Explicación:** Declarar gráfico conceptual y no convertir altura de curva en unidad absoluta. Desarrollar la idea con esta conclusión: La contribución de CCE aumenta sensibilidad y agudiza el máximo.
**Guía del gráfico:** leer primero ejes, unidades/normalización y escala; después localizar máximos, comparar condiciones y cerrar con lo que la curva no representa.
**Transición:** Comparar con una señal intensa en slide siguiente.
[Alt text]
Gráfico que muestra la contribución de cce aumenta sensibilidad y agudiza el máximo. Ejes, escala y normalización se describen en el propio recurso.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 6.7.3; PDF pp. 161–162; REF fettiplace2017, capraraPeng2022.
- Asset propio aprobado: U06-CH-002A.

## Slide 69
Una señal intensa extiende la región excitada
La respuesta crece de forma compresiva y se ensancha.
UNIDAD 6 · 069
Qué leer
Misma frecuencia, dos niveles, curvas superpuestas con lectura guiada.
Lectura conceptual: La respuesta crece de forma compresiva y se ensancha. Las curvas no son datos clínicos.
Producción propia UCASAL.
Notes: **Explicación:** Aclarar qué se mantiene: frecuencia y condiciones; qué cambia: nivel. Desarrollar la idea con esta conclusión: La respuesta crece de forma compresiva y se ensancha.
**Guía del gráfico:** leer primero ejes, unidades/normalización y escala; después localizar máximos, comparar condiciones y cerrar con lo que la curva no representa.
**Transición:** Preguntar por qué no hay ganancia constante.
[Alt text]
Gráfico que muestra la respuesta crece de forma compresiva y se ensancha. Ejes, escala y normalización se describen en el propio recurso.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 6.7.3; PDF pp. 161–162.
- Asset propio aprobado: U06-CH-002B.

## Slide 70
El proceso activo coclear es compresivo, no una ganancia fija
UNIDAD 6 · 070
Qué leer
Idea central: “Amplificador coclear” nombra un proceso dependiente de frecuencia y nivel. Clave de lectura: Entrada física → respuesta pasiva/activa → compresión sin modelo electrónico literal.
Conceptual; no a escala. “Amplificador coclear” nombra un proceso dependiente de frecuencia y nivel.
Producción propia UCASAL.
Notes: **Explicación:** No anticipar prestina en detalle; reservarla para B07. Desarrollar la idea con esta conclusión: “Amplificador coclear” nombra un proceso dependiente de frecuencia y nivel.
**Guía del diagrama:** Nombrar la idea central fuera del diagrama; recorrer nodos y conectores en el orden propuesto; terminar con la relación funcional, sin repetir todo el texto de las cajas.
**Pregunta al curso:** ¿Por qué una recta de ganancia constante no describe esta respuesta?
**Respuesta esperada:** “Amplificador coclear” nombra un proceso dependiente de frecuencia y nivel.
**Error frecuente:** Representar el proceso activo como ganancia constante.
**Transición:** Consolidar frecuencia y nivel antes de abrir órgano de Corti.
[Alt text]
Diagrama sobre «El proceso activo coclear es compresivo, no una ganancia fija»; organiza entrada física → respuesta pasiva/activa → compresión; sin modelo electrónico literal.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 6.7.3; PDF p. 161; REF fettiplace2017; GLO CCE.
- Asset propio aprobado: U06-CH-003.

## Slide 71
Hasta acá: frecuencia cambia el lugar; nivel cambia la extensión
UNIDAD 6 · 071
Conceptual; no a escala. Tonotopía y compresión son respuestas periféricas; pitch y sonoridad vendrán des…
Producción propia UCASAL.
Notes: **Explicación:** Repetir pares físico/perceptual con nueva evidencia mecánica. Desarrollar la idea con esta conclusión: Tonotopía y compresión son respuestas periféricas; pitch y sonoridad vendrán después.
**Guía del diagrama:** Nombrar la idea central fuera del diagrama; recorrer nodos y conectores en el orden propuesto; terminar con la relación funcional, sin repetir todo el texto de las cajas.
**Pregunta al curso:** ¿Qué permite afirmar esta slide y qué no permite concluir?
**Respuesta esperada:** Tonotopía y compresión son respuestas periféricas; pitch y sonoridad vendrán después.
**Transición:** Preguntar qué estructura aporta el proceso activo.
[Alt text]
Diagrama sobre «Hasta acá: frecuencia cambia el lugar; nivel cambia la extensión»; organiza tres ideas + pregunta sobre tono de 2 khz a dos niveles.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 6.7.2–6.7.3; PDF pp. 160–162; CM U6→U7.
- Asset propio aprobado: U06-CH-001.

## Slide 72
UNIDAD 6 · 072
El estímulo celular nace del movimiento relativo
¿Qué movimiento relativo estimula las células ciliadas?
¿Qué movimiento relativo estimula las células ciliadas?
Notes: **Explicación:** Volver del gráfico longitudinal al corte local. Desarrollar la idea con esta conclusión: La membrana basilar no actúa sola; importa la micromecánica de la partición.
**Transición:** Ubicar el órgano y las células.
[Alt text]
Composición visual sobre el estímulo celular nace del movimiento relativo; destaca que la membrana basilar no actúa sola; importa la micromecánica de la partición.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX 6.8; PDF pp. 161–164.

## Slide 73
El órgano de Corti se apoya sobre la membrana basilar
La organización espacial permite convertir movimiento en deflexión de haces.
UNIDAD 6 · 073
Idea central: La organización espacial permite convertir movimiento en deflexión de haces.
Clave de lectura: Corte anatómico funcional con una fila CCI y varias CCE
túnel solo si fuente aprobada.
Idea central
La organización espacial permite convertir movimiento en deflexión de haces.
Conceptual; no a escala. La organización espacial permite convertir movimiento en deflexión de haces.
Fuente: TEX 6.8.1; PDF p. 161; REF fettiplace2017; OD-U06-04/14.
Notes: **Explicación:** Validar anatomía y evitar escala falsa; señalar fuente pendiente del túnel. Desarrollar la idea con esta conclusión: La organización espacial permite convertir movimiento en deflexión de haces.
**Guía del diagrama:** Nombrar la idea central fuera del diagrama; recorrer nodos y conectores en el orden propuesto; terminar con la relación funcional, sin repetir todo el texto de las cajas.
**Transición:** Aislar el movimiento relativo.
[Alt text]
Diagrama sobre «El órgano de Corti se apoya sobre la membrana basilar»; organiza corte anatómico funcional con una fila cci y varias cce; túnel solo si fuente aprobada.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 6.8.1; PDF p. 161; REF fettiplace2017; OD-U06-04/14.

## Slide 74
Basilar, tectorial y partición se mueven de manera relativa
El cizallamiento/relación de movimiento deflecta estereocilios.
UNIDAD 6 · 074
Estado A
basilar arriba tectorial relativa
Estado B
basilar abajo tectorial relativa
Conceptual; no a escala. El cizallamiento/relación de movimiento deflecta estereocilios.
Producción propia UCASAL.
Notes: **Explicación:** Indicar qué mirar; aclarar límites del esquema y contacto diferencial CCI/CCE. Desarrollar la idea con esta conclusión: El cizallamiento/relación de movimiento deflecta estereocilios.
**Guía del diagrama:** Nombrar la entrada; seguir una flecha por vez; identificar qué magnitud o dominio cambia; detenerse en la salida y en el límite inferencial.
**Multimedia/demostración:** Reproducir el recurso solo si está aprobado. Antes de iniciar, indicar qué observar; después, congelar o mostrar la alternativa estática y pedir que describan el cambio.
**Transición:** Acercarse a un haz de estereocilios.
[Alt text]
Diagrama sobre «Basilar, tectorial y partición se mueven de manera relativa»; organiza estado 1/estado 2 y dirección de movimiento; sin afirmar desplazamientos universales.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 6.8.1; PDF p. 161; REF fettiplace2017, capraraPeng2022.
- Asset propio aprobado: U06-DG-042.

## Slide 75
La dirección de deflexión cambia la respuesta del haz
La respuesta no depende solo de “cuánto”, sino también de hacia dónde se deflecta.
UNIDAD 6 · 075
Reposo
probabilidad basal
Dirección excitatoria
apertura aumenta
Dirección opuesta
apertura disminuye
Conceptual; no a escala. La respuesta no depende solo de “cuánto”, sino también de hacia dónde se deflecta.
Producción propia UCASAL.
Notes: **Explicación:** Preparar B08 sin adelantar corriente iónica completa. Desarrollar la idea con esta conclusión: La respuesta no depende solo de “cuánto”, sino también de hacia dónde se deflecta.
**Guía del diagrama:** Nombrar la idea central fuera del diagrama; recorrer nodos y conectores en el orden propuesto; terminar con la relación funcional, sin repetir todo el texto de las cajas.
**Transición:** Comparar los dos tipos celulares que reciben esta entrada.
[Alt text]
Diagrama sobre «La dirección de deflexión cambia la respuesta del haz»; organiza haz en reposo, deflexión excitatoria y opuesta; sin canales todavía.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 6.8.3; PDF p. 163; REF capraraPeng2022.
- Asset propio aprobado: U06-DG-043.

## Slide 76
CCI y CCE comparten transducción, pero no función global
CCI: aferencia principal; CCE: realimentación mecánica activa.
UNIDAD 6 · 076
Deflexión del haz
tramo común
Canales
transducen
CCI
aferencia
Fibra
impulsos
CCE
movimiento
Mecánica
retorno
Conceptual; no a escala. CCI: aferencia principal; CCE: realimentación mecánica activa.
Producción propia UCASAL.
Notes: **Explicación:** No afirmar que una transduce y la otra no; ambas lo hacen. Desarrollar la idea con esta conclusión: CCI: aferencia principal; CCE: realimentación mecánica activa.
**Guía del diagrama:** Leer ambas columnas con el mismo criterio; comparar una fila por vez; usar el puente central solo después de describir las diferencias.
**Pregunta al curso:** ¿Cuál es la vía aferente principal y cuál realimenta la mecánica?
**Respuesta esperada:** CCI: aferencia principal. CCE: realimentación mecánica activa.
**Error frecuente:** Afirmar que solo un tipo celular transduce.
**Transición:** Profundizar cada rama por separado.
[Alt text]
Diagrama sobre «CCI y CCE comparten transducción, pero no función global»; organiza comparación por entrada, salida inmediata, conexión y consecuencia.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 6.8.2–6.8.3; PDF pp. 161–164; GLO.
- Asset propio aprobado: U06-DG-044.

## Slide 77
Las CCI constituyen la vía aferente principal
La señal neural principal comienza después de una transmisión sináptica.
UNIDAD 6 · 077
Haz de CCI
se deflecta
Potencial receptor
graduado
Glutamato
sinapsis
Fibra aferente
potencial de acción
Conceptual; no a escala. La señal neural principal comienza después de una transmisión sináptica.
Producción propia UCASAL.
Notes: **Explicación:** No confundir potencial receptor con potencial de acción; se formaliza en B08. Desarrollar la idea con esta conclusión: La señal neural principal comienza después de una transmisión sináptica.
**Guía del diagrama:** Nombrar la idea central fuera del diagrama; recorrer nodos y conectores en el orden propuesto; terminar con la relación funcional, sin repetir todo el texto de las cajas.
**Transición:** Contrastar con la salida mecánica de CCE.
[Alt text]
Diagrama sobre «Las CCI constituyen la vía aferente principal»; organiza cci → potencial receptor → glutamato → fibra aferente; detalle reducido.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 6.8.2; PDF pp. 161–162; REF fettiplace2017.
- Asset propio aprobado: U06-DG-045.

## Slide 78
Las CCE realimentan la mecánica coclear
Cambios de longitud asociados con prestina modifican la partición, especialmente para señales débiles.
UNIDAD 6 · 078
Movimiento coclear
entrada
Haz de CCE
se deflecta
CCE
electromóvil
Mecánica local
se modifica
Conceptual; no a escala. Cambios de longitud asociados con prestina modifican la partición, especialmente…
Producción propia UCASAL.
Notes: **Explicación:** No presentar prestina como “motor” aislado ni ganancia constante. Desarrollar la idea con esta conclusión: Cambios de longitud asociados con prestina modifican la partición, especialmente para señales débiles.
**Guía del diagrama:** Nombrar la idea central fuera del diagrama; recorrer nodos y conectores en el orden propuesto; terminar con la relación funcional, sin repetir todo el texto de las cajas.
**Transición:** Volver a las dos ramas en una actividad.
[Alt text]
Diagrama sobre «Las CCE realimentan la mecánica coclear»; organiza cce → cambio de longitud → realimentación → sensibilidad/selectividad/compresión.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 6.8.2; PDF p. 162; REF fettiplace2017, capraraPeng2022.
- Asset propio aprobado: U06-DG-046.

## Slide 79
¿Qué rama explica cada consecuencia?
Aferencia, OEA, selectividad y neurotransmisión no pertenecen a la misma rama.
UNIDAD 6 · 079
Deflexión del haz
tramo común
Canales
transducen
CCI
aferencia
Fibra
impulsos
CCE
movimiento
Mecánica
retorno
Conceptual; no a escala. Aferencia, OEA, selectividad y neurotransmisión no pertenecen a la misma rama.
Producción propia UCASAL.
Notes: **Explicación:** Corregir intercambios CCI↔CCE y pedir evidencia causal. Desarrollar la idea con esta conclusión: Aferencia, OEA, selectividad y neurotransmisión no pertenecen a la misma rama.
**Guía del diagrama:** Presentar primero el diagrama sin solución; dar tiempo de observación; pedir una justificación; recién después revelar conexiones o rótulos.
**Pregunta al curso:** ¿Qué rama explica cada consecuencia?
**Respuesta esperada:** Aferencia y glutamato: rama CCI. Realimentación y OEA: rama CCE, con participación de la cadena de salida para registrar la OEA.
**Transición:** Aplicar a otoemisiones con cautela.
[Alt text]
Diagrama sobre «¿Qué rama explica cada consecuencia?»; organiza cuatro consecuencias para clasificar y justificar.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX ejercicio I5/D4; PDF pp. 167, 170/174.
- Asset propio aprobado: U06-DG-044.

## Slide 80
Una OEA depende de CCE y también de la cadena de salida
La energía debe atravesar cóclea, oído medio y CAE para registrarse.
UNIDAD 6 · 080
CCE
genera energía mecánica
Cóclea
propaga hacia atrás
Oído medio
transmite
CAE
presión acústica
Micrófono
registra
Conceptual; no a escala. La energía debe atravesar cóclea, oído medio y CAE para registrarse.
Producción propia UCASAL.
Notes: **Explicación:** Mantener el foco físico-funcional; no enseñar protocolo ni diagnóstico. Desarrollar la idea con esta conclusión: La energía debe atravesar cóclea, oído medio y CAE para registrarse.
**Guía del diagrama:** Nombrar la idea central fuera del diagrama; recorrer nodos y conectores en el orden propuesto; terminar con la relación funcional, sin repetir todo el texto de las cajas.
**Pregunta al curso:** ¿Qué permite afirmar esta slide y qué no permite concluir?
**Respuesta esperada:** La energía debe atravesar cóclea, oído medio y CAE para registrarse.
**Error frecuente:** Tomar una OEA ausente como localización única en CCE.
**Transición:** Recapitular entrada común y dos salidas.
[Alt text]
Diagrama sobre «Una OEA depende de CCE y también de la cadena de salida»; organiza proceso activo → transmisión inversa → micrófono; “qué permite/no permite”.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 6.10 y aplicación A2; PDF pp. 164–165, 168/173; CM U6→U8.
- Asset propio aprobado: U06-DG-047.

## Slide 81
Hasta acá: movimiento común, funciones diferentes
La misma deflexión inicia transducción; las consecuencias globales divergen.
UNIDAD 6 · 081
Deflexión del haz
tramo común
Canales
transducen
CCI
aferencia
Fibra
impulsos
CCE
movimiento
Mecánica
retorno
Conceptual; no a escala. La misma deflexión inicia transducción; las consecuencias globales divergen.
Producción propia UCASAL.
Notes: **Explicación:** Repetir el diagrama con la rama clínica añadida, no volver a definir CCI/CCE. Desarrollar la idea con esta conclusión: La misma deflexión inicia transducción; las consecuencias globales divergen.
**Guía del diagrama:** Nombrar la idea central fuera del diagrama; recorrer nodos y conectores en el orden propuesto; terminar con la relación funcional, sin repetir todo el texto de las cajas.
**Pregunta al curso:** ¿Qué permite afirmar esta slide y qué no permite concluir?
**Respuesta esperada:** La misma deflexión inicia transducción; las consecuencias globales divergen.
**Transición:** La pregunta eléctrica abre B08.
[Alt text]
Diagrama sobre «Hasta acá: movimiento común, funciones diferentes»; organiza tramo común + dos ramas + pregunta “¿dónde aparece lo eléctrico?”.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 6.8.1–6.8.2; PDF pp. 161–164.
- Asset propio aprobado: U06-DG-044.

## Slide 82
UNIDAD 6 · 082
¿Cómo se convierte una deflexión en señal celular?
¿Cómo pasa una deflexión mecánica a una respuesta celular y neural?
¿Cómo pasa una deflexión mecánica a una respuesta celular y neural?
Notes: **Explicación:** Recuperar que CCI y CCE transducen, aunque sus funciones globales difieren. Desarrollar la idea con esta conclusión: La conversión ocurre por etapas: mecánica, eléctrica, química y neural.
**Transición:** Ordenar primero el vocabulario eléctrico.
[Alt text]
Composición visual sobre ¿cómo se convierte una deflexión en señal celular?; destaca que la conversión ocurre por etapas: mecánica, eléctrica, química y neural.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX 6.8.3; PDF pp. 162–164.

## Slide 83
Cuatro potenciales no significan lo mismo
Endococlear, reposo, receptor y acción se distinguen por ubicación, causa y función.
UNIDAD 6 · 083
Endococlear
endolinfa gradiente
De reposo
interior celular referido afuera
Receptor
célula ciliada graduado
De acción
fibra aferente impulsos
Conceptual; no a escala. Endococlear, reposo, receptor y acción se distinguen por ubicación, causa y func…
Producción propia UCASAL.
Notes: **Explicación:** No dar aún valores ni afirmar que el potencial de acción ocurre en la célula ciliada. Desarrollar la idea con esta conclusión: Endococlear, reposo, receptor y acción se distinguen por ubicación, causa y función.
**Guía del diagrama:** Nombrar la idea central fuera del diagrama; recorrer nodos y conectores en el orden propuesto; terminar con la relación funcional, sin repetir todo el texto de las cajas.
**Transición:** Definir primero la fuente del gradiente.
[Alt text]
Diagrama sobre «Cuatro potenciales no significan lo mismo»; organiza mapa de términos con “dónde ocurre / qué lo genera / qué representa”.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX 6.8.3; PDF p. 163; SA 6.4; NG.
- Asset propio aprobado: U06-DG-048.

## Slide 84
El potencial endococlear sostiene un gradiente en la rampa media
UNIDAD 6 · 084
Endolinfa
positiva respecto de V_ref
Célula ciliada
interior celular
Perilinfa / referencia
V_ref
Conceptual; no a escala. La endolinfa posee un potencial positivo respecto de referencias extracocleares…
Producción propia UCASAL.
Notes: **Explicación:** Evitar presentar un voltaje sin electrodo de referencia; reservar valores para respaldo si se validan. Desarrollar la idea con esta conclusión: La endolinfa posee un potencial positivo respecto de referencias extracocleares; el gradiente importa más que memorizar un número.
**Guía del diagrama:** Nombrar la idea central fuera del diagrama; recorrer nodos y conectores en el orden propuesto; terminar con la relación funcional, sin repetir todo el texto de las cajas.
**Pregunta al curso:** ¿Puede informarse un voltaje sin nombrar la referencia?
**Respuesta esperada:** No; una diferencia de potencial siempre se define entre dos puntos o referencias.
**Transición:** Comparar con el estado eléctrico de la célula.
[Alt text]
Diagrama sobre «El potencial endococlear sostiene un gradiente en la rampa media»; organiza ubicación, polaridad relativa, función y advertencia sobre referencia de medida.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX 6.8.3; PDF p. 163; REF fettiplace2017; NG.
- Asset propio aprobado: U06-DG-049.

## Slide 85
Potencial de reposo: estado basal de la célula
Debe definirse como condición eléctrica basal, distinta del potencial endococlear y del potencial receptor.
UNIDAD 6 · 085
Material de respaldo no habilitado para proyección
La definición y el rotulado requieren una fuente específica autorizada. Esta versión no completa el contenido por inferencia.
No proyectar
Recurso no aprobado: falta fuente específica; no usar en producción.
Fuente: PO; SA 6.4; OD-U06-05; EXT-PEND.
Notes: **Pausa por fuente:** No completar desde memoria; exigir fuente y referencia de medida antes de redactar. No completar la explicación sustantiva ni proyectar como slide final hasta resolver la fuente indicada. Puede mencionarse al docente como vacío trazado, no al estudiantado como conocimiento cerrado.
**Guía del diagrama:** Nombrar la idea central fuera del diagrama; recorrer nodos y conectores en el orden propuesto; terminar con la relación funcional, sin repetir todo el texto de las cajas.
**Error frecuente:** Confundir potencial endococlear, de reposo y receptor.
**Transición:** Preguntar qué cambia cuando el haz se deflecta.
[Alt text]
Placeholder de potencial de reposo: estado basal de la célula; el recurso definitivo está bloqueado por falta de fuente.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; SA 6.4; OD-U06-05; EXT-PEND.
- Slide de respaldo bloqueada: no proyectar hasta incorporar fuente autorizada.

## Slide 86
Potencial receptor no es potencial de acción
La célula ciliada genera una respuesta graduada; los impulsos aparecen en fibras aferentes.
UNIDAD 6 · 086
Célula ciliada
potencial receptor graduado y continuo
Fibra aferente
potenciales de acción eventos discretos
Conceptual; no a escala. La célula ciliada genera una respuesta graduada; los impulsos aparecen en fibras…
Producción propia UCASAL.
Notes: **Explicación:** Usar “graduado” frente a “todo o nada” con cautela y sin convertir la slide en curso de neurofisiología. Desarrollar la idea con esta conclusión: La célula ciliada genera una respuesta graduada; los impulsos aparecen en fibras aferentes.
**Guía del diagrama:** Leer ambas columnas con el mismo criterio; comparar una fila por vez; usar el puente central solo después de describir las diferencias.
**Pregunta al curso:** ¿En qué estructura aparecen los potenciales de acción?
**Respuesta esperada:** En las fibras aferentes, después de la transmisión sináptica.
**Error frecuente:** Ubicar el potencial de acción dentro de la célula ciliada.
**Transición:** Volver al enlace mecánico que abre los canales.
[Alt text]
Diagrama sobre «Potencial receptor no es potencial de acción»; organiza comparación por célula/estructura, forma de variación, umbral y función.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX 6.8.3; PDF pp. 163–164; REF fettiplace2017; GLO.
- Asset propio aprobado: U06-DG-051.

## Slide 87
Los *tip links* vinculan mecánicamente estereocilios vecinos
Son enlaces mecánicos del haz; no “cables nerviosos” ni canales por sí mismos.
UNIDAD 6 · 087
Estereocilio bajo
extremo inferior
Tip link
enlace oblicuo
Estereocilio alto
extremo superior
Tensión
modula apertura
Conceptual; no a escala. Son enlaces mecánicos del haz; no “cables nerviosos” ni canales por sí mismos.
Producción propia UCASAL.
Notes: **Explicación:** Evitar microdetalle molecular innecesario y traducción ambigua; registrar término en cursiva. Desarrollar la idea con esta conclusión: Son enlaces mecánicos del haz; no “cables nerviosos” ni canales por sí mismos.
**Guía del diagrama:** Nombrar la idea central fuera del diagrama; recorrer nodos y conectores en el orden propuesto; terminar con la relación funcional, sin repetir todo el texto de las cajas.
**Error frecuente:** Llamar canal iónico al *tip link*.
**Transición:** Mostrar qué cambia con la deflexión excitatoria.
[Alt text]
Diagrama sobre «Los *tip links* vinculan mecánicamente estereocilios vecinos»; organiza ubicación en el haz y relación con tensión; límite de la simplificación.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 6.8.3; PDF p. 163; REF capraraPeng2022; GLO.
- Asset propio aprobado: U06-DG-052.

## Slide 88
La deflexión excitatoria aumenta la apertura de canales
La tensión del haz modifica la probabilidad de apertura y permite una corriente predominantemente de K⁺ desde la endolinfa.
UNIDAD 6 · 088
Menor tensión
probabilidad menor corriente K⁺ menor
Mayor tensión
probabilidad mayor entrada de K⁺ mayor
Conceptual; no a escala. La tensión del haz modifica la probabilidad de apertura y permite una corriente…
Producción propia UCASAL.
Notes: **Explicación:** Decir “probabilidad de apertura”, no interruptor binario; definir corriente convencional sin sobrecarga. Desarrollar la idea con esta conclusión: La tensión del haz modifica la probabilidad de apertura y permite una corriente predominantemente de K⁺ desde la endolinfa.
**Guía del diagrama:** Nombrar la entrada; seguir una flecha por vez; identificar qué magnitud o dominio cambia; detenerse en la salida y en el límite inferencial.
**Pregunta al curso:** ¿Qué cambia primero con la deflexión excitatoria?
**Respuesta esperada:** Aumenta la probabilidad de apertura de canales de transducción.
**Error frecuente:** Representar la apertura de canales como interruptor mecánico todo-o-nada.
**Transición:** Seguir la señal hasta la base celular.
[Alt text]
Diagrama sobre «La deflexión excitatoria aumenta la apertura de canales»; organiza reposo relativo → deflexión → apertura → entrada iónica → despolarización; dirección opuesta como contraste.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 6.8.3; PDF p. 163; REF capraraPeng2022, fettiplace2017.
- Asset propio aprobado: U06-DG-053.

## Slide 89
Ca²⁺ y glutamato conectan la respuesta celular con la aferencia
UNIDAD 6 · 089
Célula
se despolariza
Entrada de Ca²⁺
zona basal
Glutamato
liberación
Fibra aferente
señal neural
Conceptual; no a escala. La despolarización favorece entrada de Ca²⁺ y liberación de neurotransmisor haci…
Producción propia UCASAL.
Notes: **Explicación:** No convertirlo en una clase de sinapsis; aclarar que el potencial de acción se propaga en la fibra. Desarrollar la idea con esta conclusión: La despolarización favorece entrada de Ca²⁺ y liberación de neurotransmisor hacia fibras aferentes.
**Guía del diagrama:** Nombrar la idea central fuera del diagrama; recorrer nodos y conectores en el orden propuesto; terminar con la relación funcional, sin repetir todo el texto de las cajas.
**Transición:** Integrar el mecanismo completo en dos tramos.
[Alt text]
Diagrama sobre «Ca²⁺ y glutamato conectan la respuesta celular con la aferencia»; organiza tres pasos en la base de una cci; cce se retoma solo como contraste funcional.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 6.8.2–6.8.3; PDF pp. 162–164; REF fettiplace2017.
- Asset propio aprobado: U06-DG-054.

## Slide 90
Tramo 1: del movimiento al potencial receptor
Movimiento relativo → deflexión → cambio de canales → corriente → potencial receptor.
UNIDAD 6 · 090
Movimiento relativo
membranas
Deflexión del haz
dirección
Canales
probabilidad cambia
Corriente iónica
K⁺
Potencial receptor
graduado
Conceptual; no a escala. Movimiento relativo → deflexión → cambio de canales → corriente → potencial rece…
Producción propia UCASAL.
Notes: **Explicación:** Narrar la causalidad y pedir que el estudiantado identifique la transformación en cada flecha. Desarrollar la idea con esta conclusión: Movimiento relativo → deflexión → cambio de canales → corriente → potencial receptor.
**Guía del diagrama:** Nombrar la entrada; seguir una flecha por vez; identificar qué magnitud o dominio cambia; detenerse en la salida y en el límite inferencial.
**Transición:** Desde esa salida celular, abrir el tramo sináptico.
[Alt text]
Diagrama sobre «Tramo 1: del movimiento al potencial receptor»; organiza cinco etapas con entrada, transformación, salida y qué no permite concluir.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 6.8.1–6.8.3; PDF pp. 161–164; BR.
- Asset propio aprobado: U06-DG-055.

## Slide 91
Tramo 2: del potencial receptor a la señal neural
Potencial receptor → Ca²⁺ → glutamato → respuesta de fibra → potenciales de acción.
UNIDAD 6 · 091
Potencial receptor
graduado
Canales de Ca²⁺
zona basal
Glutamato
sinapsis
Fibra aferente
integra señal
Potencial de acción
eventos
Conceptual; no a escala. Potencial receptor → Ca²⁺ → glutamato → respuesta de fibra → potenciales de acción.
Producción propia UCASAL.
Notes: **Explicación:** Marcar dónde cambia la naturaleza de la señal; no afirmar codificación central. Desarrollar la idea con esta conclusión: Potencial receptor → Ca²⁺ → glutamato → respuesta de fibra → potenciales de acción.
**Guía del diagrama:** Nombrar la entrada; seguir una flecha por vez; identificar qué magnitud o dominio cambia; detenerse en la salida y en el límite inferencial.
**Pregunta al curso:** ¿Dónde cambia la señal de celular a neural?
**Respuesta esperada:** Potencial receptor → Ca²⁺ → glutamato → respuesta de fibra → potenciales de acción.
**Transición:** Comprobar el orden sin mostrar etiquetas.
[Alt text]
Diagrama sobre «Tramo 2: del potencial receptor a la señal neural»; organiza cinco etapas; ubicación explícita de célula y fibra aferente.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX 6.8.2–6.8.3; PDF pp. 162–164; CM U6→U7.
- Asset propio aprobado: U06-DG-056.

## Slide 92
Ordená la transducción y justificá dos enlaces
Una secuencia correcta debe explicar por qué cada salida puede ser entrada de la etapa siguiente.
UNIDAD 6 · 092
Movimiento relativo
membranas
Deflexión del haz
dirección
Canales
probabilidad cambia
Corriente iónica
K⁺
Potencial receptor
graduado
Conceptual; no a escala. Una secuencia correcta debe explicar por qué cada salida puede ser entrada de la…
Producción propia UCASAL.
Notes: **Explicación:** Pedir dos justificaciones y detectar el salto directo “estereocilio → impulso”. Desarrollar la idea con esta conclusión: Una secuencia correcta debe explicar por qué cada salida puede ser entrada de la etapa siguiente.
**Guía del diagrama:** Presentar primero el diagrama sin solución; dar tiempo de observación; pedir una justificación; recién después revelar conexiones o rótulos.
**Pregunta al curso:** Ordená la transducción y justificá dos enlaces
**Respuesta esperada:** Deflexión → cambio de apertura/corriente iónica → potencial receptor → liberación de neurotransmisor → respuesta de la fibra.
**Transición:** Resolver y condensar vocabulario.
[Alt text]
Diagrama sobre «Ordená la transducción y justificá dos enlaces»; organiza tarjetas desordenadas: deflexión, corriente, receptor, neurotransmisor, fibra.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX ejercicio I6/D5; PDF pp. 167, 170/174.
- Asset propio aprobado: U06-DG-055.

## Slide 93
Hasta acá: cuatro formas de señal, una sola cadena causal
Mecánica, respuesta celular, sinapsis e impulsos son etapas conectadas, no sinónimos.
UNIDAD 6 · 093
Mecánica espacial
lugar característico
Potenciales cocleares
endococlear · reposo
Célula ciliada
potencial receptor
Fibra aferente
potencial de acción
Conceptual; no a escala. Mecánica, respuesta celular, sinapsis e impulsos son etapas conectadas, no sinón…
Producción propia UCASAL.
Notes: **Explicación:** Repetir el vocabulario dentro de una nueva tarea de ubicación; no reiterar definiciones completas. Desarrollar la idea con esta conclusión: Mecánica, respuesta celular, sinapsis e impulsos son etapas conectadas, no sinónimos.
**Guía del diagrama:** Nombrar la idea central fuera del diagrama; recorrer nodos y conectores en el orden propuesto; terminar con la relación funcional, sin repetir todo el texto de las cajas.
**Pregunta al curso:** ¿Qué permite afirmar esta slide y qué no permite concluir?
**Respuesta esperada:** Mecánica, respuesta celular, sinapsis e impulsos son etapas conectadas, no sinónimos.
**Transición:** La pregunta por la información abre B09.
[Alt text]
Diagrama sobre «Hasta acá: cuatro formas de señal, una sola cadena causal»; organiza tabla mínima de potenciales + cadena completa + pregunta “¿dónde se conserva información?”.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX 6.8.3; PDF pp. 163–164; BR.
- Asset propio aprobado: U06-DG-057.

## Slide 94
UNIDAD 6 · 094
¿Qué rasgos del estímulo conserva la salida periférica?
¿Qué información de frecuencia y nivel conserva la salida periférica?
¿Qué información de frecuencia y nivel conserva la salida periférica?
Notes: **Explicación:** Distinguir señal física, respuesta periférica y experiencia perceptual. Desarrollar la idea con esta conclusión: La periferia representa frecuencia y nivel mediante patrones espaciales y temporales/neuronales.
**Transición:** Comenzar por el código espacial ya observable.
[Alt text]
Composición visual sobre ¿qué rasgos del estímulo conserva la salida periférica?; destaca que la periferia representa frecuencia y nivel mediante patrones espaciales y temporales/neuronales.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX 6.9; PDF p. 164; CM U6→U7.

## Slide 95
La frecuencia deja una firma espacial
El lugar de máxima respuesta contribuye a codificar frecuencia, con extensión y solapamiento.
UNIDAD 6 · 095
Qué leer
Idea central: El lugar de máxima respuesta contribuye a codificar frecuencia, con extensión y solapamiento. Clave de lectura: Dos tonos, dos máximos y poblaciones aferentes asociadas no correspondencia uno-a-uno.
Conceptual; no a escala. El lugar de máxima respuesta contribuye a codificar frecuencia, con extensión y…
Producción propia UCASAL.
Notes: **Explicación:** Recuperar U06-064 y añadir ahora la salida; no volver a enseñar tonotopía desde cero. Desarrollar la idea con esta conclusión: El lugar de máxima respuesta contribuye a codificar frecuencia, con extensión y solapamiento.
**Guía del diagrama:** Nombrar la idea central fuera del diagrama; recorrer nodos y conectores en el orden propuesto; terminar con la relación funcional, sin repetir todo el texto de las cajas.
**Pregunta al curso:** ¿Un máximo espacial representa una sola fibra?
**Respuesta esperada:** No; representa una población distribuida con extensión y solapamiento.
**Transición:** Añadir el patrón temporal como complemento.
[Alt text]
Diagrama sobre «La frecuencia deja una firma espacial»; organiza dos tonos, dos máximos y poblaciones aferentes asociadas; no correspondencia uno-a-uno.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 6.7.2 y 6.9.1; PDF pp. 160, 164; REF fettiplace2017.
- Asset propio aprobado: U06-CH-004.

## Slide 96
La sincronización temporal aporta otra pista de frecuencia
El patrón de descargas puede guardar relación temporal con la onda, pero su validez depende de frecuencia y fuente.
UNIDAD 6 · 096
Material de respaldo no habilitado para proyección
La definición y el rotulado requieren una fuente específica autorizada. Esta versión no completa el contenido por inferencia.
No proyectar
Recurso no aprobado: falta fuente específica; no usar en producción.
Fuente: TEX 6.9.1; PDF p. 164; OD-U06-13; EXT-PEND.
Notes: **Pausa por fuente:** Diferenciar sincronización probabilística de un impulso por ciclo; bloquear cifras hasta fuente. No completar la explicación sustantiva ni proyectar como slide final hasta resolver la fuente indicada. Puede mencionarse al docente como vacío trazado, no al estudiantado como conocimiento cerrado.
**Guía del gráfico:** leer primero ejes, unidades/normalización y escala; después localizar máximos, comparar condiciones y cerrar con lo que la curva no representa.
**Error frecuente:** Suponer un impulso por ciclo o fijar un límite frecuencial universal.
**Transición:** Comparar código y percepto.
[Alt text]
Placeholder de la sincronización temporal aporta otra pista de frecuencia; el recurso definitivo está bloqueado por falta de fuente.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 6.9.1; PDF p. 164; OD-U06-13; EXT-PEND.
- Slide de respaldo bloqueada: no proyectar hasta incorporar fuente autorizada.

## Slide 97
Frecuencia no es altura tonal
La frecuencia es una magnitud física; el *pitch* es una experiencia que depende del procesamiento.
UNIDAD 6 · 097
Frecuencia
magnitud física · Hz
Código
lugar + tiempo
Integración
claves neurales
Pitch
percepto
Conceptual; no a escala. La frecuencia es una magnitud física; el *pitch* es una experiencia que depende…
Producción propia UCASAL.
Notes: **Explicación:** No desarrollar escalas perceptuales; anunciar que se trabajarán en U7. Desarrollar la idea con esta conclusión: La frecuencia es una magnitud física; el *pitch* es una experiencia que depende del procesamiento.
**Guía del diagrama:** Nombrar la idea central fuera del diagrama; recorrer nodos y conectores en el orden propuesto; terminar con la relación funcional, sin repetir todo el texto de las cajas.
**Pregunta al curso:** ¿Qué permite afirmar esta slide y qué no permite concluir?
**Respuesta esperada:** La frecuencia es una magnitud física; el *pitch* es una experiencia que depende del procesamiento.
**Error frecuente:** Usar frecuencia y altura tonal como sinónimos.
**Transición:** Repetir el criterio para nivel.
[Alt text]
Diagrama sobre «Frecuencia no es altura tonal»; organiza par físico/perceptual con ejemplos que muestran relación, no identidad.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 6.9.1 y errores 6.11; PDF pp. 164–165; CM U6→U7; GLO.
- Asset propio aprobado: U06-DG-058B.

## Slide 98
El nivel modifica extensión y patrón de descarga
Mayor nivel puede reclutar una región más amplia y modificar tasas, sin traducirse linealmente en sonoridad.
UNIDAD 6 · 098
Qué leer
Idea central: Mayor nivel puede reclutar una región más amplia y modificar tasas, sin traducirse linealmente en sonoridad. Clave de lectura: Dos niveles a igual frecuencia: envolvente coclear y respuesta neural conceptual.
Conceptual; no a escala. Mayor nivel puede reclutar una región más amplia y modificar tasas, sin traducir…
Producción propia UCASAL.
Notes: **Explicación:** Evitar saturación como regla única y tasas numéricas sin datos; destacar compresión. Desarrollar la idea con esta conclusión: Mayor nivel puede reclutar una región más amplia y modificar tasas, sin traducirse linealmente en sonoridad.
**Guía del diagrama:** Nombrar la idea central fuera del diagrama; recorrer nodos y conectores en el orden propuesto; terminar con la relación funcional, sin repetir todo el texto de las cajas.
**Pregunta al curso:** ¿Qué se mantiene y qué cambia entre ambos niveles?
**Respuesta esperada:** Se mantiene la frecuencia; cambian amplitud, extensión y patrón poblacional.
**Transición:** Separar magnitud y percepto.
[Alt text]
Diagrama sobre «El nivel modifica extensión y patrón de descarga»; organiza dos niveles a igual frecuencia: envolvente coclear y respuesta neural conceptual.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 6.7.3 y 6.9.2; PDF pp. 161–164; REF fettiplace2017.
- Asset propio aprobado: U06-CH-006.

## Slide 99
Nivel de presión sonora no es sonoridad
dB SPL describe una medición física; sonoridad describe experiencia perceptual.
UNIDAD 6 · 099
Nivel sonoro
dB SPL magnitud física
Sonoridad
percepto condicionado
Conceptual; no a escala. dB SPL describe una medición física; sonoridad describe experiencia perceptual.
Producción propia UCASAL.
Notes: **Explicación:** Recuperar U4 sin introducir fonios o sonios todavía. Desarrollar la idea con esta conclusión: dB SPL describe una medición física; sonoridad describe experiencia perceptual.
**Guía del diagrama:** Leer ambas columnas con el mismo criterio; comparar una fila por vez; usar el puente central solo después de describir las diferencias.
**Error frecuente:** Usar dB SPL y sonoridad como sinónimos.
**Transición:** Llevar la distinción a mediciones clínicas.
[Alt text]
Diagrama sobre «Nivel de presión sonora no es sonoridad»; organiza dos definiciones breves, relación no lineal y puente a u7.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 6.9.2 y errores 6.11; PDF pp. 164–165; CM U4→U6→U7; GLO.
- Asset propio aprobado: U06-DG-059B.

## Slide 100
Toda prueba observa una parte de la cadena
Un resultado depende de la entrada, la estructura sensible, la vía de salida y la medición.
UNIDAD 6 · 100
CAE
entrada
Oído medio
transfiere
CCE
mecánica activa
CCI / sinapsis
aferencia
Nervio
y tronco
Timpanometría
oído medio
OEA
CCE + retorno
PEATC
vía neural
Conceptual; no a escala. Un resultado depende de la entrada, la estructura sensible, la vía de salida y l…
Producción propia UCASAL.
Notes: **Explicación:** Usar lenguaje funcional y reservar interpretación diagnóstica para U8. Desarrollar la idea con esta conclusión: Un resultado depende de la entrada, la estructura sensible, la vía de salida y la medición.
**Guía del diagrama:** Nombrar la idea central fuera del diagrama; recorrer nodos y conectores en el orden propuesto; terminar con la relación funcional, sin repetir todo el texto de las cajas.
**Pregunta al curso:** ¿Qué factores previos condicionan una OEA registrada en el CAE?
**Respuesta esperada:** Un resultado depende de la entrada, la estructura sensible, la vía de salida y la medición.
**Error frecuente:** Convertir una medición aislada en diagnóstico o localización única.
**Transición:** Profundizar una medición eléctrica como ejemplo.
[Alt text]
Diagrama sobre «Toda prueba observa una parte de la cadena»; organiza matriz: prueba conceptual → tramo predominante → factores previos → qué no concluye sola.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 6.10; PDF pp. 164–165; CM U6→U8; BR.
- Asset propio aprobado: U06-DG-060.

## Slide 101
Un potencial evocado también depende de referencia y montaje
La señal registrada no es “el potencial del oído”: combina generadores, conducción y sistema de medida.
UNIDAD 6 · 101
Idea central: La señal registrada no es “el potencial del oído”: combina generadores, conducción y sistema de medida.
Clave de lectura: Esquema de estímulo, electrodos, referencia, señal y límites inferenciales.
Idea central
La señal registrada no es “el potencial del oído”: combina generadores, conducción y sistema de medida.
Conceptual; no a escala. La señal registrada no es “el potencial del oído”: combina generadores, conducci…
Fuente: PO; TEX 6.8.3/6.10; PDF pp. 163–165; CM U6→U8; EXT-PEND.
Notes: **Explicación:** No asignar ondas clínicas ni latencias específicas sin fuente; reforzar referencia eléctrica. Desarrollar la idea con esta conclusión: La señal registrada no es “el potencial del oído”: combina generadores, conducción y sistema de medida.
**Guía del diagrama:** Nombrar la idea central fuera del diagrama; recorrer nodos y conectores en el orden propuesto; terminar con la relación funcional, sin repetir todo el texto de las cajas.
**Pregunta al curso:** ¿Qué permite afirmar esta slide y qué no permite concluir?
**Respuesta esperada:** La señal registrada no es “el potencial del oído”: combina generadores, conducción y sistema de medida.
**Transición:** Proponer un caso que obligue a recorrer toda la cadena.
[Alt text]
Diagrama sobre «Un potencial evocado también depende de referencia y montaje»; organiza esquema de estímulo, electrodos, referencia, señal y límites inferenciales.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX 6.8.3/6.10; PDF pp. 163–165; CM U6→U8; EXT-PEND.

## Slide 102
Mismo tono, dos niveles: ¿qué cambia y qué no?
La frecuencia mantiene aproximadamente el lugar característico; el nivel cambia amplitud, extensión y patrón de salida.
UNIDAD 6 · 102
Condición A
2 kHz · 40 dB SPL
Condición B
2 kHz · 70 dB SPL
Lugar característico
¿cambia?
Extensión
¿cambia?
Respuesta periférica
¿cómo cambia?
Sonoridad
¿qué no concluye?
Conceptual; no a escala. La frecuencia mantiene aproximadamente el lugar característico; el nivel cambia…
Producción propia UCASAL.
Notes: **Explicación:** Aclarar que los valores son condiciones, no predicción cuantitativa de respuesta. Desarrollar la idea con esta conclusión: La frecuencia mantiene aproximadamente el lugar característico; el nivel cambia amplitud, extensión y patrón de salida.
**Guía del diagrama:** Presentar primero el diagrama sin solución; dar tiempo de observación; pedir una justificación; recién después revelar conexiones o rótulos.
**Pregunta al curso:** Mismo tono, dos niveles: ¿qué cambia y qué no?
**Respuesta esperada:** Cambian amplitud y extensión; la región característica general se mantiene porque la frecuencia no cambia. No cambia la frecuencia física ni puede inferirse una razón universal de sonoridad.
**Transición:** Resolver recorriendo bloques, no por intuición perceptual.
[Alt text]
Diagrama sobre «Mismo tono, dos niveles: ¿qué cambia y qué no?»; organiza caso 2 khz a 40/70 db spl; cinco afirmaciones para seleccionar y justificar.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 6.7.2–6.9.2; PDF pp. 160–164; BR.
- Asset propio aprobado: U06-DG-062.

## Slide 103
Del estímulo a la salida: resolución del caso
Una buena respuesta declara entrada, transformación por etapa, salida y lo que no puede inferirse.
UNIDAD 6 · 103
Misma f
mismo lugar aprox.
Mayor nivel
entrada
Respuesta más amplia
mecánica
Más población
reclutamiento
Señal neural
cambia
Sonoridad
inferencia limitada
Conceptual; no a escala. Una buena respuesta declara entrada, transformación por etapa, salida y lo que n…
Producción propia UCASAL.
Notes: **Explicación:** Hacer visibles supuestos y evitar diagnosticar una persona a partir del modelo. Desarrollar la idea con esta conclusión: Una buena respuesta declara entrada, transformación por etapa, salida y lo que no puede inferirse.
**Guía del diagrama:** Nombrar la entrada; seguir una flecha por vez; identificar qué magnitud o dominio cambia; detenerse en la salida y en el límite inferencial.
**Pregunta al curso:** ¿Qué afirmación del caso pertenece a percepción y no puede cerrarse aquí?
**Respuesta esperada:** No puede cerrarse una razón universal de sonoridad ni un diagnóstico.
**Transición:** Reducir la resolución a un mapa de cierre.
[Alt text]
Diagrama sobre «Del estímulo a la salida: resolución del caso»; organiza recorrido cae → medio → cóclea → cci/cce → fibra; diferencias entre 40/70 db spl.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX 6.2–6.10; PDF pp. 151–165; BR.
- Asset propio aprobado: U06-DG-063.

## Slide 104
Diez ideas que sostienen el mecanismo periférico
La cadena conserva y transforma información mediante etapas físicas, mecánicas, celulares y neurales.
UNIDAD 6 · 104
Oído externo
dirección · CAE presión
Oído medio
fuerza · áreas palanca
Cóclea
fluidos · onda tonotopía
Transducción
CCI · CCE potenciales · nervio
Conceptual; no a escala. La cadena conserva y transforma información mediante etapas físicas, mecánicas…
Producción propia UCASAL.
Notes: **Explicación:** Pedir al curso que complete conexiones; señalar cuatro ideas que volverán en U7/U8. Desarrollar la idea con esta conclusión: La cadena conserva y transforma información mediante etapas físicas, mecánicas, celulares y neurales.
**Guía del diagrama:** Nombrar la idea central fuera del diagrama; recorrer nodos y conectores en el orden propuesto; terminar con la relación funcional, sin repetir todo el texto de las cajas.
**Pregunta al curso:** ¿Qué permite afirmar esta slide y qué no permite concluir?
**Respuesta esperada:** La cadena conserva y transforma información mediante etapas físicas, mecánicas, celulares y neurales.
**Transición:** Terminar con una salida hacia la próxima unidad.
[Alt text]
Diagrama sobre «Diez ideas que sostienen el mecanismo periférico»; organiza diez enunciados agrupados por oído externo, medio, interno y salida; dos errores frecuentes.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX 6.2–6.10; PDF pp. 151–165; BR; CM.
- Asset propio aprobado: U06-DG-064.

## Slide 105
UNIDAD 6 · 105
La periferia condiciona la percepción, pero no la agota
U6 explica mecanismos periféricos; U7 estudiará atributos subjetivos y U8 sus mediciones/aplicaciones.
Ahora podemos explicar la cadena periférica y sus transformaciones. Todavía no podemos deducir percepción completa ni diagnóstico desde una respuesta aislada. Próximas preguntas: ¿cómo emerge la experiencia?, ¿cómo se mide clínicamente?
Notes: **Explicación:** Cerrar la pregunta inicial y anticipar próximos usos sin tono publicitario. Desarrollar la idea con esta conclusión: U6 explica mecanismos periféricos; U7 estudiará atributos subjetivos y U8 sus mediciones/aplicaciones.
**Transición:** Fin de recorrido central; ofrecer respaldo solo si hace falta.
[Alt text]
Composición visual sobre la periferia condiciona la percepción, pero no la agota; destaca que u6 explica mecanismos periféricos; u7 estudiará atributos subjetivos y u8 sus mediciones/aplicaciones.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; CM U6→U7/U8; CDM; BR.

## Slide 106
Cómo usar las slides de respaldo
El respaldo amplía vocabulario, cálculos, mecanismos y fuentes; no constituye un bloque obligatorio.
UNIDAD 6 · 106
Consultar según la duda: terminología
notación
cálculos
conducción ósea
electroquímica
reflejo fuentes anatómicas.
Idea central
El respaldo amplía vocabulario, cálculos, mecanismos y fuentes; no constituye un bloque obligatorio.
El respaldo amplía vocabulario, cálculos, mecanismos y fuentes; no constituye un bloque obligatorio.
Fuente: BR; US.
Notes: **Explicación:** Elegir una slide de respaldo por necesidad real, no proyectar todo al final. Desarrollar la idea con esta conclusión: El respaldo amplía vocabulario, cálculos, mecanismos y fuentes; no constituye un bloque obligatorio.
**Transición:** Abrir solo el detalle requerido.
[Alt text]
Composición visual sobre cómo usar las slides de respaldo; destaca que el respaldo amplía vocabulario, cálculos, mecanismos y fuentes; no constituye un bloque obligatorio.
[Sources]
- Fuentes de contenido: BR; US.

## Slide 107
Terminología anatómica: equivalencias controladas
Términos equivalentes deben definirse una vez y usarse con consistencia.
UNIDAD 6 · 107
[PROVISIONAL] Conducto auditivo externo (CAE)
conducto coclear / rampa media / *scala media*
ventana oval / vestibular
otoemisión acústica (OEA).
Idea central
Términos equivalentes deben definirse una vez y usarse con consistencia.
Conceptual; no a escala. Términos equivalentes deben definirse una vez y usarse con consistencia.
Fuente: GLO; NG; OD-U06-06; TEX; PO.
Notes: **Explicación:** Registrar decisión final en glosario antes de producción. Desarrollar la idea con esta conclusión: Términos equivalentes deben definirse una vez y usarse con consistencia.
**Guía del diagrama:** Nombrar la idea central fuera del diagrama; recorrer nodos y conectores en el orden propuesto; terminar con la relación funcional, sin repetir todo el texto de las cajas.
**Transición:** Si la duda es simbólica, pasar al cruce de notación.
[Alt text]
Diagrama sobre «Terminología anatómica: equivalencias controladas»; organiza tabla de conducto/meato; rampa/escala; ventana oval/vestibular; cae y oea.
[Sources]
- Fuentes de contenido: GLO; NG; OD-U06-06; TEX; PO.

## Slide 108
Cruce provisional de símbolos de área y presión
S debe reservarse para área y el cociente del oído medio necesita un símbolo no confundible con reflexión.
UNIDAD 6 · 108
[PROVISIONAL] Fuente: A, A_TM, A_E, R_p.
Curso propuesto: S, S_TM, S_E, M_p.
Reservar R_p para reflexión de presión.
Idea central
S debe reservarse para área y el cociente del oído medio necesita un símbolo no confundible con reflexión.
Conceptual; no a escala. S debe reservarse para área y el cociente del oído medio necesita un símbolo no…
Fuente: TEX 6.5; PDF p. 156; NG; OD-U06-07/08.
Notes: **Explicación:** No usar como decisión final: esperar OD-U06-07/08 y actualizar NG. Desarrollar la idea con esta conclusión: `S` debe reservarse para área y el cociente del oído medio necesita un símbolo no confundible con reflexión.
**Guía del diagrama:** Nombrar la idea central fuera del diagrama; recorrer nodos y conectores en el orden propuesto; terminar con la relación funcional, sin repetir todo el texto de las cajas.
**Transición:** Aplicar símbolos una vez aprobados a los ejercicios.
[Alt text]
Diagrama sobre «Cruce provisional de símbolos de área y presión»; organiza tabla fuente → propuesta de curso → significado → unidad → estado.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 6.5; PDF p. 156; NG; OD-U06-07/08.

## Slide 109
G1: resonancia aproximada del CAE
El modelo de cuarto de onda exige declarar longitud efectiva, velocidad y condición de contorno.
UNIDAD 6 · 109
1 · Longitud
ℓ = 27 mm
2 · Convertir
0,027 m
3 · Sustituir
343/(4·0,027)
4 · Resultado
≈ 3,18 kHz
Conceptual; no a escala. El modelo de cuarto de onda exige declarar longitud efectiva, velocidad y condic…
Producción propia UCASAL.
Notes: **Explicación:** Resolver con `L=27 mm` como ejemplo didáctico, no valor universal. Desarrollar la idea con esta conclusión: El modelo de cuarto de onda exige declarar longitud efectiva, velocidad y condición de contorno.
**Guía del diagrama:** Nombrar la idea central fuera del diagrama; recorrer nodos y conectores en el orden propuesto; terminar con la relación funcional, sin repetir todo el texto de las cajas.
**Demostración opcional:** usar un tubo o una tira de longitud visible solo como analogía geométrica del cuarto de onda; no presentarlo como reproducción anatómica del CAE.
**Transición:** Variar una condición para comprobar el modelo.
[Alt text]
Diagrama sobre «G1: resonancia aproximada del CAE»; organiza datos, ecuación, sustitución, unidades, resultado e interpretación limitada.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 6.4.3–6.4.4 y ejercicio G1; PDF pp. 153–154, 166, 169/172; NG.
- Asset propio aprobado: U06-DG-009B.

## Slide 110
G2: presión a fuerza sobre el tímpano
F≈Δp·S es una aproximación que conecta presión y fuerza sin describir el movimiento.
UNIDAD 6 · 110
Consigna
Datos: Δp = 0,20 Pa, S = 50 mm² = 5,0×10⁻⁵ m². Resultado: F ≈ 1,0×10⁻⁵ N. Falta la respuesta mecánica para obtener desplazamiento.
Para responder
Conversión de 50 mm² a 5,0×10⁻⁵ m² antes de multiplicar.
Conceptual; no a escala. F≈Δp·S es una aproximación que conecta presión y fuerza sin describir el movimie…
Fuente: TEX 6.4.5 y ejercicio G2; PDF pp. 154–155, 166, 169/172; NG.
Notes: **Explicación:** Usar un área efectiva declarada y distinguir Pa de N. Desarrollar la idea con esta conclusión: `F≈Δp·S` es una aproximación que conecta presión y fuerza sin describir el movimiento.
**Guía del diagrama:** Nombrar la idea central fuera del diagrama; recorrer nodos y conectores en el orden propuesto; terminar con la relación funcional, sin repetir todo el texto de las cajas.
**Transición:** Pasar del tímpano al modelo de adaptación.
[Alt text]
Diagrama sobre «G2: presión a fuerza sobre el tímpano»; organiza conversión de unidades, sustitución, resultado, chequeo y pregunta “¿qué falta?”.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 6.4.5 y ejercicio G2; PDF pp. 154–155, 166, 169/172; NG.

## Slide 111
G3: modelo combinado del oído medio
El resultado depende de definiciones, pérdidas y símbolo aprobado.
UNIDAD 6 · 111
Consigna
[PROVISIONAL] Calcular razón de áreas, razón de palanca y razón de presiones; convertir la razón a dB; cerrar con balance de energía, pérdidas y límites del modelo.
Para responder
Cálculo paramétrico; no cerrar valores ni símbolos hasta resolver la notación.
Conceptual; no a escala. El resultado depende de definiciones, pérdidas y símbolo aprobado.
Fuente: TEX 6.5.2–6.5.3 y ejercicio G3; PDF pp. 155–158, 166, 169/172; NG; OD-U06-07/08.
Notes: **Explicación:** Mantener separados cociente de presiones, reflexión y nivel en dB. Desarrollar la idea con esta conclusión: El resultado depende de definiciones, pérdidas y símbolo aprobado.
**Guía del diagrama:** Nombrar la idea central fuera del diagrama; recorrer nodos y conectores en el orden propuesto; terminar con la relación funcional, sin repetir todo el texto de las cajas.
**Demostración opcional:** comparar dos brazos de palanca y preguntar qué se gana en fuerza y qué se cede en desplazamiento. No usar la demostración para fijar razones anatómicas.
**Transición:** Comparar con variantes sin recalcular en vivo.
[Alt text]
Diagrama sobre «G3: modelo combinado del oído medio»; organiza cálculo paramétrico con razón de áreas y brazos; interpretación energética.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 6.5.2–6.5.3 y ejercicio G3; PDF pp. 155–158, 166, 169/172; NG; OD-U06-07/08.

## Slide 112
Variantes numéricas y preguntas de transferencia
Cambiar datos no basta: cada variante debe pedir interpretación y límites.
UNIDAD 6 · 112
G1: variar longitud del CAE y explicar el efecto.
G2: variar Δp con área fija y comprobar proporcionalidad.
G3: variar áreas/palanca y separar razón, dB y dB SPL.
Idea central
Cambiar datos no basta: cada variante debe pedir interpretación y límites.
Cambiar datos no basta: cada variante debe pedir interpretación y límites.
Fuente: TEX 6.12; PDF pp. 165–174; BR.
Notes: **Explicación:** Mantener soluciones separadas del enunciado durante la actividad. Desarrollar la idea con esta conclusión: Cambiar datos no basta: cada variante debe pedir interpretación y límites.
**Transición:** Volver a mecanismos si aparece una duda conceptual.
[Alt text]
Composición visual sobre variantes numéricas y preguntas de transferencia; destaca que cambiar datos no basta: cada variante debe pedir interpretación y límites.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 6.12; PDF pp. 165–174; BR.

## Slide 113
Cinco mecanismos propuestos para conducción ósea
La contribución relativa depende de frecuencia, transductor y condiciones; no hay una única ruta.
UNIDAD 6 · 113
Radiación al CAE
pared → aire
Inercia osicular
movimiento relativo
Inercia de fluidos
movimiento relativo
Deformación coclear
diferencia de presión
Tejidos blandos
transmisión
Respuesta coclear
suma condicionada
Conceptual; no a escala. La contribución relativa depende de frecuencia, transductor y condiciones; no ha…
Producción propia UCASAL.
Notes: **Explicación:** No inferir predominio clínico general desde el esquema. Desarrollar la idea con esta conclusión: La contribución relativa depende de frecuencia, transductor y condiciones; no hay una única ruta.
**Guía del diagrama:** Nombrar la idea central fuera del diagrama; recorrer nodos y conectores en el orden propuesto; terminar con la relación funcional, sin repetir todo el texto de las cajas.
**Transición:** Usar solo para responder dudas de mecanismo.
[Alt text]
Diagrama sobre «Cinco mecanismos propuestos para conducción ósea»; organiza definición ampliada, condiciones y cautelas por mecanismo.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 6.6.1–6.6.5; PDF pp. 158–159; REF Stenfelt2011; BR.
- Asset propio aprobado: U06-DG-026B.

## Slide 114
Detalle electroquímico de la transducción
La dirección de corrientes depende de gradientes electroquímicos y compartimentos, no solo de “carga positiva”.
UNIDAD 6 · 114
K⁺: entrada apical y despolarización.
Ca²⁺: acoplamiento basal con liberación.
Repolarización: cierre del ciclo celular.
Glutamato: comunicación con la fibra.
Idea central
La dirección de corrientes depende de gradientes electroquímicos y compartimentos, no solo de “carga positiva”.
Conceptual; no a escala. La dirección de corrientes depende de gradientes electroquímicos y compartimento…
Fuente: TEX 6.8.3; PDF p. 163; REF fettiplace2017, capraraPeng2022.
Notes: **Explicación:** Validar toda cifra y canal específico; no mostrar si no aporta a la clase. Desarrollar la idea con esta conclusión: La dirección de corrientes depende de gradientes electroquímicos y compartimentos, no solo de “carga positiva”.
**Guía del diagrama:** Nombrar la idea central fuera del diagrama; recorrer nodos y conectores en el orden propuesto; terminar con la relación funcional, sin repetir todo el texto de las cajas.
**Transición:** Volver a la cadena funcional tras aclarar el detalle.
[Alt text]
Diagrama sobre «Detalle electroquímico de la transducción»; organiza k⁺ apical, ca²⁺ basal, repolarización y neurotransmisión con referencias.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 6.8.3; PDF p. 163; REF fettiplace2017, capraraPeng2022.

## Slide 115
Reflejo acústico: latencia, umbral y límites
Latencia y umbral varían con estímulo y método; no deben presentarse como constantes universales.
UNIDAD 6 · 115
Material de respaldo no habilitado para proyección
La definición y el rotulado requieren una fuente específica autorizada. Esta versión no completa el contenido por inferencia.
No proyectar
Recurso no aprobado: falta fuente específica; no usar en producción.
Fuente: PO; TEX 6.5.4; PDF pp. 157–158; OD-U06-10; EXT-PEND.
Notes: **Pausa por fuente:** No completar valores desde el capítulo porque no los aporta. No completar la explicación sustantiva ni proyectar como slide final hasta resolver la fuente indicada. Puede mencionarse al docente como vacío trazado, no al estudiantado como conocimiento cerrado.
**Guía del gráfico:** leer primero ejes, unidades/normalización y escala; después localizar máximos, comparar condiciones y cerrar con lo que la curva no representa.
**Transición:** Cerrar la duda y regresar a la función protectora limitada.
[Alt text]
Placeholder de reflejo acústico: latencia, umbral y límites; el recurso definitivo está bloqueado por falta de fuente.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX 6.5.4; PDF pp. 157–158; OD-U06-10; EXT-PEND.
- Slide de respaldo bloqueada: no proyectar hasta incorporar fuente autorizada.

## Slide 116
Túnel de Corti: fuente y rotulado de alta fidelidad
El visual debe mostrar límites anatómicos y relación con pilares sin distorsión.
UNIDAD 6 · 116
Material de respaldo no habilitado para proyección
La definición y el rotulado requieren una fuente específica autorizada. Esta versión no completa el contenido por inferencia.
No proyectar
Recurso no aprobado: falta fuente específica; no usar en producción.
Fuente: PO; OD-U06-04/14; EXT-PEND.
Notes: **Pausa por fuente:** No aprobar U06-057 hasta que esta fuente quede registrada. No completar la explicación sustantiva ni proyectar como slide final hasta resolver la fuente indicada. Puede mencionarse al docente como vacío trazado, no al estudiantado como conocimiento cerrado.
**Guía del diagrama:** Nombrar la idea central fuera del diagrama; recorrer nodos y conectores en el orden propuesto; terminar con la relación funcional, sin repetir todo el texto de las cajas.
**Transición:** Volver al mapa del órgano de Corti.
[Alt text]
Placeholder de túnel de corti: fuente y rotulado de alta fidelidad; el recurso definitivo está bloqueado por falta de fuente.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; OD-U06-04/14; EXT-PEND.
- Slide de respaldo bloqueada: no proyectar hasta incorporar fuente autorizada.

## Slide 117
Fuentes, glosario y decisiones de alcance
Cada ampliación, visual y decisión debe poder rastrearse.
UNIDAD 6 · 117
Programa oficial
capítulo LaTeX/PDF
bibliografía del capítulo
glosario y notación
manifiesto de assets
decisiones abiertas.
Idea central
Cada ampliación, visual y decisión debe poder rastrearse.
Cada ampliación, visual y decisión debe poder rastrearse.
Fuente: PO; TEX; PDF; CM; CDM; GLO; NG; OD; SA; inventarios iniciales.
Notes: **Explicación:** Mantener créditos legibles y actualizar estados antes de slide-writing. Desarrollar la idea con esta conclusión: Cada ampliación, visual y decisión debe poder rastrearse.
**Transición:** Fin del respaldo.
[Alt text]
Composición visual sobre fuentes, glosario y decisiones de alcance; destaca que cada ampliación, visual y decisión debe poder rastrearse.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX; PDF; CM; CDM; GLO; NG; OD; SA; inventarios iniciales.