## Slide 1
UNIDAD 5 · 001
Unidad 5 · Análisis frecuencial de señales acústicas
De la señal registrada a una interpretación con límites.
tiempo → frecuencia → interpretación
Notes: Explicar que la unidad no busca “aprender a mirar FFT”, sino decidir qué objeto y magnitud representa cada visual. Recuperar U4: una señal compleja puede resumirse con RMS sin quedar completamente descripta. **Transición:** mostrar dos señales con igual RMS.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; BR; CM.

## Slide 2
UNIDAD 5 · 002
Dos señales tienen igual RMS: ¿son iguales?
Un mismo descriptor global puede ocultar estructuras diferentes.
Igual RMS, distinta evolución temporal.
Fuente: PREV U04-109; BR; TEX 5.1.
Notes: Pedir una predicción individual antes de comparar. Respuesta esperada: no son iguales; el RMS común solo informa tamaño eficaz. Evitar revelar todavía sus espectros. Error frecuente: identificar “misma energía” con “misma señal” o “misma percepción”. **Transición:** preguntar qué gráfico permitiría distinguirlas.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PREV U04-109; BR; TEX 5.1.
- Asset propio aprobado: U05-CH-001.

## Slide 3
UNIDAD 5 · 003
¿Qué representa cada gráfico?
Primero describimos; después interpretamos.
1 · Objeto
¿señal o sistema?
2 · Ejes
t o f
3 · Unidades
s · Hz · Pa · dB
4 · Condiciones
ventana · ref.
5 · Interpretar
alcance
Esquema conceptual · no está a escala
La apariencia no identifica por sí sola el objeto representado.
Fuente: BR; CDM; EP.
Notes: Dar 60–90 s para clasificar los cuatro mini gráficos. No sancionar errores; anotar si confunden espectro con respuesta y eje vertical con intensidad. Respuesta esperada: la forma visual no basta; deben nombrarse objeto, ejes, unidades y condiciones. **Transición:** recuperar prerrequisitos de U3/U4.
[Sources]
- Fuentes de contenido: BR; CDM; EP.
- Asset propio aprobado: U05-DG-002.

## Slide 4
UNIDAD 5 · 004
Lo que recuperamos de U3 y U4
Dos caminos convergen en la señal compleja.
1 · Objeto
¿señal o sistema?
2 · Ejes
t o f
3 · Unidades
s · Hz · Pa · dB
4 · Condiciones
ventana · ref.
5 · Interpretar
alcance
Esquema conceptual · no está a escala
Conocimientos previos necesarios para analizar frecuencia.
Fuente: TEX 5.2; BR; NOT.
Notes: Recorrer primero U3 y luego U4; no volver a enseñar ambos temas. Preguntar: “¿qué unidad tiene `p(t)`?” Respuesta: Pa. “¿Cómo se relacionan `f` y `T`?” Respuesta: inversamente. **Transición:** convertir conocimientos previos en acciones observables.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.2; BR; NOT.
- Asset propio aprobado: U05-DG-002.

## Slide 5
UNIDAD 5 · 005
Qué podremos interpretar, calcular y explicar
Ocho resultados observables.
Interpretar tiempo, frecuencia y fase.
Distinguir serie, transformada, DFT y FFT.
Calcular f_0, T_obs y Δf.
Separar señal y sistema.
Nombrar componentes.
Interpretar rangos. Calcular bandas y reconocer filtros. Leer ponderaciones y sonometría.
Idea central
Ocho resultados observables.
Las metas se comprobarán nuevamente al cierre.
Fuente: BR objetivos; CM.
Notes: Leer los objetivos como tareas que podrán demostrar, no como temario. Elegir dos y pedir ejemplos de evidencia. Señalar que calcular sin interpretar ni declarar condiciones no alcanza. **Transición:** ubicar esas acciones en el mapa de la unidad.
[Sources]
- Fuentes de contenido: BR objetivos; CM.

## Slide 6
UNIDAD 5 · 006
Mapa de la unidad: de la señal a la decisión
Cuatro tramos, una rutina de lectura.
1 · Señal
tiempo · RMS
2 · Fourier
serie · DFT
3 · Lectura
sistemas · bandas
4 · Medición
ponderación sonómetro
Esquema conceptual · no está a escala
Cada tramo responde una pregunta distinta sobre señal, sistema o medición.
Fuente: BR; CM; CDM.
Notes: Guiar el diagrama de izquierda a derecha: representar, analizar, organizar/modificar, medir/decidir. Explicar que el mapa reaparecerá con más detalle. Aclarar la ruta central y el material complementario. **Transición:** presentar una rutina que funcionará en todos los tramos.
[Sources]
- Fuentes de contenido: BR; CM; CDM.
- Asset propio aprobado: U05-DG-001.

## Slide 7
UNIDAD 5 · 007
Cinco preguntas para leer cualquier gráfico
Una lectura válida empieza antes de mirar la curva.
1 · Objeto
¿señal o sistema?
2 · Ejes
t o f
3 · Unidades
s · Hz · Pa · dB
4 · Condiciones
ventana · ref.
5 · Interpretar
alcance
Esquema conceptual · no está a escala
Rutina transversal de lectura.
Fuente: BR; NOT; GLO.
Notes: Aplicar las cinco preguntas a uno de los gráficos diagnósticos. Respuesta esperada debe incluir una conclusión limitada, no una interpretación perceptual. Pedir que mantengan esta rutina en sus apuntes. **Transición:** usarla sobre una misma señal en varias vistas.
[Sources]
- Fuentes de contenido: BR; NOT; GLO.
- Asset propio aprobado: U05-DG-002.

## Slide 8
UNIDAD 5 · 008
Una señal, varias representaciones
¿Qué pregunta responde cada vista?
Tiempo · Frecuencia · Fase.
Notes: Recuperar U05-002: una vista temporal no responde todas las preguntas. Anticipar que tiempo, frecuencia y fase no compiten; se complementan. **Transición:** comenzar por el dominio temporal.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.3; PDF p. 120.

## Slide 9
UNIDAD 5 · 009
El dominio temporal muestra cuándo cambia la señal
Leemos evolución, duración y transitorios.
Qué leer
Eje horizontal: tiempo t en segundos. Eje vertical: presión p(t) en pascales. Preguntas: ¿cuánto dura?, ¿se repite?, ¿dónde cambia rápidamente?
La forma temporal no muestra directamente cómo se distribuyen las frecuencias.
Fuente: TEX 5.3; NOT.
Notes: Leer ejes antes de la curva. Señalar duración, transitorio y periodicidad aproximada. Preguntar qué magnitud está graficada; respuesta: presión, no “sonido” genérico. Error frecuente: confundir altura temporal con frecuencia. **Transición:** preguntar qué no se ve con facilidad.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.3; NOT.
- Asset propio aprobado: U05-CH-002.

## Slide 10
UNIDAD 5 · 010
El dominio frecuencial organiza contribuciones por frecuencia
El eje vertical debe nombrarse: no es automáticamente intensidad.
X(f)
=
|X(f)|
eʲφˣ⁽ᶠ⁾
Transformada
unidad U·s
Magnitud
escala declarada
Fase relativa
φₓ(f) en rad
Variable
f en Hz
Esquema conceptual · no está a escala
La frecuencia ubica componentes; la ordenada dice cuánto representa cada una.
Fuente: TEX 5.3; NOT; GLO.
Notes: Insistir en que “FFT” no nombra la ordenada. Dar ejemplos: magnitud, potencia o nivel producen números y unidades distintos. Pregunta: “¿puedo comparar dos espectros si no conozco normalización?” Respuesta: no de forma cuantitativa segura. **Transición:** mostrar una señal en tres vistas coordinadas.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.3; NOT; GLO.
- Asset propio aprobado: U05-DG-003.

## Slide 11
UNIDAD 5 · 011
Una presión, tres lecturas
Tiempo, magnitud y fase describen la misma señal.
Misma señal, tres preguntas complementarias.
Fuente: TEX fig. 5.1; PDF p. 122.
Notes: Guía visual: 1) tiempo, 2) magnitud, 3) fase. Hacer que identifiquen 100 y 200 Hz y luego vinculen cada línea con la suma temporal. No afirmar que un panel es “más real”. **Transición:** convertir la lectura en actividad.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX fig. 5.1; PDF p. 122.
- Asset propio aprobado: U05-CH-002.

## Slide 12
UNIDAD 5 · 012
Leamos el gráfico antes de interpretarlo
Describir no es todavía explicar una causa.
Qué leer
Identifique variable, unidades, frecuencias y amplitudes. ¿Qué fase tiene cada componente? ¿Qué conclusión no puede obtenerse solo con estos paneles?
Primero ejes y datos; después interpretación.
Fuente: TEX ejercicios L1.
Notes: Dar respuesta después de la descripción: variable temporal `p(t)` en Pa; frecuencia en Hz; fase en rad. Pregunta final esperada: no puede inferirse percepción, causa ni respuesta de un sistema. **Transición:** aislar el papel de la fase.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX ejercicios L1.
- Asset propio aprobado: U05-CH-002.

## Slide 13
UNIDAD 5 · 013
La fase cambia la forma sin cambiar las magnitudes
“Cuánto” y “cuándo dentro del ciclo” son informaciones distintas.
Qué leer
Misma frecuencia y magnitud. Fases diferentes. Formas temporales diferentes.
Igual magnitud espectral no implica igual forma temporal.
Fuente: TEX 5.4.3; BR.
Notes: Mostrar primero magnitudes iguales y pedir predicción sobre la forma. Luego revelar señales temporales distintas. Explicar fase como ubicación relativa dentro del ciclo, sin números complejos. Error: “si la magnitud es igual, la señal es igual”. **Transición:** comparar el conjunto completo.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4.3; BR.
- Asset propio aprobado: U05-CH-003.

## Slide 14
UNIDAD 5 · 014
Igual magnitud espectral no significa igual señal temporal
Para reconstruir la forma se necesitan magnitud y fase.
Qué leer
Compare: forma temporal magnitud común fase A fase B. La conclusión solo vale bajo la misma convención de representación.
La fase conserva información que la magnitud no muestra.
Fuente: TEX 5.4.3; EP.
Notes: Usar solo si la clase domina U05-013. Señalar que reconstrucción requiere convención, magnitud y fase. No realizar operaciones complejas. Pregunta: “¿qué panel explica la diferencia temporal?” Respuesta: fase. **Transición:** volver a clasificación temporal.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4.3; EP.
- Asset propio aprobado: U05-CH-003.

## Slide 15
UNIDAD 5 · 015
Una señal periódica repite un patrón
El menor período define la frecuencia fundamental.
X(f)
=
|X(f)|
eʲφˣ⁽ᶠ⁾
Transformada
unidad U·s
Magnitud
escala declarada
Fase relativa
φₓ(f) en rad
Variable
f en Hz
Esquema conceptual · no está a escala
Un período completo contiene el patrón que vuelve a repetirse.
Fuente: TEX 5.3.1, ecs. 5.1–5.2.
Notes: Marcar un período y verificar que la forma reaparece. Resolver `0,010 s → 100 Hz` con unidades. Aclarar que registros reales pueden ser aproximadamente periódicos en un tramo. Error: elegir un período múltiplo y llamarlo fundamental. **Transición:** observar una vocal con bordes transitorios.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.3.1, ecs. 5.1–5.2.
- Asset propio aprobado: U05-DG-003.

## Slide 16
UNIDAD 5 · 016
Periódica, aperiódica y transitoria no son etiquetas excluyentes
Una vocal puede ser casi periódica en un tramo y transitoria en sus bordes.
Primera lectura
Periódica: repite un patrón. Aperiódica: no presenta repetición exacta.
Segunda lectura
Transitoria: cambia durante un intervalo breve.
La clasificación depende del tramo y de la escala temporal observada.
Fuente: TEX 5.3.1; GLO.
Notes: Usar el esquema conceptual mientras no exista U05-MED-003. Explicar ataque, tramo casi estable y final; “aperiódica” no significa automáticamente ruido. Pregunta: “¿puede una misma vocal recibir dos etiquetas?” Respuesta: sí, según tramo y escala. **Transición:** elegir la vista adecuada.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.3.1; GLO.
- Asset propio aprobado: U05-CH-004.

## Slide 17
UNIDAD 5 · 017
Hasta acá: tiempo, frecuencia y fase
Elegimos la vista según la pregunta.
Objeto
señal / sistema
Ejes
t / f
Unidades
s · Hz · Pa · dB
Parámetros
ventana · N · fₛ
Límite
alcance declarado
Esquema conceptual · no está a escala
Tres vistas, un mismo objeto: la señal.
Fuente: TEX 5.3; U05-007–016.
Notes: Pedir una elección: transitorio→tiempo; componentes→magnitud; reconstrucción temporal→magnitud y fase. No repetir definiciones completas; enfatizar relación pregunta–vista. **Transición:** preguntar cómo construir una forma compleja con senoides.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.3; U05-007–016.
- Asset propio aprobado: U05-DG-014.

## Slide 18
UNIDAD 5 · 018
Fourier: representar una señal con sinusoides
Cambiamos la forma de describir; no modificamos la señal.
¿Cómo puede una suma de componentes simples representar una forma compleja?
Notes: Declarar el principio: Fourier cambia la base matemática, no crea piezas ni describe por sí mismo un mecanismo auditivo. Mostrar suma progresiva sin fórmula. **Transición:** proponer una predicción con tres tonos.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4; BR.
- Asset propio aprobado: U05-DG-003.

## Slide 19
UNIDAD 5 · 019
¿Podemos construir una forma compleja sumando tonos?
Prediga antes de observar el resultado.
Qué leer
Compare frecuencia, amplitud y fase de tres tonos. Dibuje o describa la suma esperada. ¿Qué parámetro cambiaría más la forma?
Las componentes se suman en cada instante.
Fuente: U3; TEX 5.4; EP.
Notes: Pedir que anticipen la suma y qué efecto tendría cambiar fase. Respuesta esperada: la suma depende de frecuencia, amplitud y fase. Hacer una demostración gráfica rápida si es posible. **Transición:** escuchar o ver la suma.
[Sources]
- Fuentes de contenido: U3; TEX 5.4; EP.
- Asset propio aprobado: U05-CH-005.

## Slide 20
UNIDAD 5 · 020
Escuchar componentes y suma
La escucha ilustra la suma; no demuestra una teoría perceptual.
Una señal resultante puede representarse mediante varias componentes.
Fuente: TEX 5.4; EP.
Notes: Si hay audio propio aprobado, reproducir tonos breves a nivel seguro y luego la suma; si no, usar cuatro paneles estáticos. No discutir timbre o sonoridad en profundidad. **Transición:** aumentar el número de componentes.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4; EP.
- Asset propio aprobado: U05-CH-005.

## Slide 21
UNIDAD 5 · 021
Agregar componentes aproxima una forma no sinusoidal
La escala permanece fija para comparar la aproximación.
Más términos mejoran la aproximación, pero no eliminan las oscilaciones de borde.
Fuente: TEX fig. 5.2; PDF p. 124.
Notes: Revelar 1, 3 y 5 términos manteniendo ejes fijos. Preguntar dónde mejora y dónde persisten oscilaciones. Explicar Gibbs solo como límite visual; no llamarlo ruido. **Transición:** compactar la construcción en una serie.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX fig. 5.2; PDF p. 124.
- Asset propio aprobado: U05-CH-005.

## Slide 22
UNIDAD 5 · 022
La serie ubica componentes en múltiplos de f_0
La ecuación compacta una idea ya observada.
X(f)
=
|X(f)|
eʲφˣ⁽ᶠ⁾
Transformada
unidad U·s
Magnitud
escala declarada
Fase relativa
φₓ(f) en rad
Variable
f en Hz
Esquema conceptual · no está a escala
La serie organiza una señal periódica en componentes armónicas.
Fuente: TEX 5.4.1, ec. 5.3.
Notes: Leer la ecuación por partes: media, índice, frecuencia `nf_0`, coeficientes. Preguntar qué cambia al pasar de `n=1` a `n=2`; respuesta: frecuencia y coeficientes asociados. No derivar. **Transición:** responder de dónde salen los coeficientes.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4.1, ec. 5.3.
- Asset propio aprobado: U05-DG-003.

## Slide 23
UNIDAD 5 · 023
Los coeficientes indican cuánto aporta cada componente
Se obtienen comparando la señal con seno y coseno durante un período.
X(f)
=
|X(f)|
eʲφˣ⁽ᶠ⁾
Transformada
unidad U·s
Magnitud
escala declarada
Fase relativa
φₓ(f) en rad
Variable
f en Hz
Esquema conceptual · no está a escala
Profundización no evaluable mediante integración.
Fuente: TEX 5.4.1, ecs. 5.4–5.5.
Notes: Presentar las integrales como comparación acumulada durante un período. No pedir cálculo. Mostrar que las unidades de los coeficientes coinciden con `x`. Error: creer que la integral “crea” la componente. **Transición:** volver a un ejemplo sin integrales.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4.1, ecs. 5.4–5.5.
- Asset propio aprobado: U05-DG-003.

## Slide 24
UNIDAD 5 · 024
Dos componentes, un período fundamental
Buscamos la repetición común, no el pico más alto.
X(f)
=
|X(f)|
eʲφˣ⁽ᶠ⁾
Transformada
unidad U·s
Magnitud
escala declarada
Fase relativa
φₓ(f) en rad
Variable
f en Hz
Esquema conceptual · no está a escala
La fundamental se obtiene de la periodicidad común.
Fuente: TEX 5.4.2.
Notes: Pedir estimación del período común. Resolver períodos individuales y luego el patrón de 10 ms. Aclarar que en este ejemplo la fundamental también es componente presente, pero no siempre. **Transición:** evaluar qué ocurre al sumar más términos.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4.2.
- Asset propio aprobado: U05-DG-003.

## Slide 25
UNIDAD 5 · 025
¿Qué mejora al sumar más términos?
Observe tramos suaves y vecindades de discontinuidades.
Qué leer
¿Dónde disminuye el error? ¿Dónde persisten oscilaciones? ¿Cambió la escala? ¿Sería correcto llamarlas ruido?
Las oscilaciones de Gibbs pertenecen a la aproximación matemática.
Fuente: TEX ejercicio L2.
Notes: Respuesta esperada: mejora lejos de discontinuidades; persisten sobreoscilaciones cerca de ellas; no son ruido experimental. Verificar que nadie compare paneles con autoscale distinto. **Transición:** señalar que una frase no repite un período ideal.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX ejercicio L2.
- Asset propio aprobado: U05-CH-005.

## Slide 26
UNIDAD 5 · 026
La transformada no exige repetición exacta
Serie y transformada responden a objetos ideales diferentes.
X(f)
=
|X(f)|
eʲφˣ⁽ᶠ⁾
Transformada
unidad U·s
Magnitud
escala declarada
Fase relativa
φₓ(f) en rad
Variable
f en Hz
Esquema conceptual · no está a escala
Un registro real requiere distinguir señal ideal, observación finita y cálculo digital.
Fuente: TEX 5.4.3.
Notes: Comparar periodicidad ideal con señal general sin afirmar que todo registro real tenga espectro continuo. Presentar la transformada como extensión conceptual. **Transición:** mostrar la fórmula solo como referencia.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4.3.
- Asset propio aprobado: U05-DG-003.

## Slide 27
UNIDAD 5 · 027
La transformada compara la señal con cada frecuencia
La fórmula es referencia, no procedimiento de cálculo en esta unidad.
X(f)
=
|X(f)|
eʲφˣ⁽ᶠ⁾
Transformada
unidad U·s
Magnitud
escala declarada
Fase relativa
φₓ(f) en rad
Variable
f en Hz
Esquema conceptual · no está a escala
La exponencial compleja compacta comparación con seno y coseno.
Fuente: TEX 5.4.3, ec. 5.6; NOT.
Notes: Explicar `j` como notación que reúne seno y coseno. Leer límites, variable y unidad; no operar números complejos. Pregunta: “¿por qué la unidad puede incluir segundos?” Respuesta: por la integración en tiempo bajo esta convención. **Transición:** separar magnitud y fase.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4.3, ec. 5.6; NOT.
- Asset propio aprobado: U05-DG-003.

## Slide 28
UNIDAD 5 · 028
Una transformada tiene magnitud y fase
Dos informaciones diferentes conservadas en una expresión.
X(f)
=
|X(f)|
eʲφˣ⁽ᶠ⁾
Transformada
unidad U·s
Magnitud
escala declarada
Fase relativa
φₓ(f) en rad
Variable
f en Hz
Esquema conceptual · no está a escala
Magnitud y fase deben compartir convención y eje frecuencial.
Fuente: TEX 5.4.3, ec. 5.7.
Notes: Conectar directamente con U05-013. Señalar que magnitud tiene la unidad definida por la convención y fase se expresa en radianes. Error: tratar `e^{jφ}` como fenómeno físico. **Transición:** recapitular herramienta y objeto.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4.3, ec. 5.7.
- Asset propio aprobado: U05-DG-003.

## Slide 29
UNIDAD 5 · 029
Fourier cambia la representación, no la señal
Elegimos herramienta según el objeto.
Objeto
señal / sistema
Ejes
t / f
Unidades
s · Hz · Pa · dB
Parámetros
ventana · N · fₛ
Límite
alcance declarado
Esquema conceptual · no está a escala
Objeto, herramienta y salida deben nombrarse por separado.
Fuente: TEX 5.4; BR.
Notes: Pedir que completen oralmente: serie→señal periódica; transformada→señal general; DFT→registro discreto; FFT→algoritmo. Respuesta de control: ninguna “crea” componentes. **Transición:** preguntar cómo se obtiene el gráfico desde datos reales.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4; BR.
- Asset propio aprobado: U05-DG-014.

## Slide 30
UNIDAD 5 · 030
De la señal continua a un registro digital
Entre el fenómeno y el gráfico hay decisiones de adquisición.
Presión acústica → transducción → muestras → análisis.
Notes: Separar fenómeno, sensor, datos y algoritmo. Pregunta: “¿en qué etapa aparece el número digital?” Respuesta: después de transducción y conversión/muestreo. **Transición:** desmontar la frase “el micrófono entrega una FFT”.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4.4; CM.
- Asset propio aprobado: U05-DG-004.

## Slide 31
UNIDAD 5 · 031
El micrófono no entrega una FFT
Transducción, muestreo y cálculo son operaciones distintas.
1 · Captura
p(t)
2 · Muestras
fₛ en Hz
3 · Segmento
N muestras
4 · Ventana
recorte declarado
5 · DFT
FFT = algoritmo
6 · Bins
Δf en Hz
Esquema conceptual · no está a escala
El software calcula una representación a partir de datos adquiridos.
Fuente: TEX 5.4.4 y 5.11; GLO.
Notes: Recorrer unidades por etapa. Enfatizar que el micrófono entrega señal eléctrica, no espectro. Error frecuente: usar FFT como nombre del instrumento. **Transición:** definir muestreo.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4.4 y 5.11; GLO.
- Asset propio aprobado: U05-DG-004.

## Slide 32
UNIDAD 5 · 032
Muestrear es observar la señal en instantes separados
La frecuencia de muestreo indica cuántas observaciones se realizan por segundo.
Qué leer
f_s: frecuencia de muestreo en Hz o muestras/s. T_s: intervalo entre muestras en s.
Los puntos son muestras; la curva continua representa el modelo subyacente.
Fuente: TEX 5.4.4; NOT; EP.
Notes: Marcar puntos sobre la curva y calcular `T_s` para 8 kHz. Aclarar que Hz equivale aquí a muestras por segundo por el contexto. Mencionar aliasing solo como límite posterior. **Transición:** agregar `N` para conocer duración.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4.4; NOT; EP.
- Asset propio aprobado: U05-CH-006.

## Slide 33
UNIDAD 5 · 033
N muestras a f_s determinan la duración observada
Más muestras alargan el registro solo si f_s permanece fija.
1 · Captura
p(t)
2 · Muestras
fₛ en Hz
3 · Segmento
N muestras
4 · Ventana
recorte declarado
5 · DFT
FFT = algoritmo
6 · Bins
Δf en Hz
Esquema conceptual · no está a escala
El cociente entre muestras y muestras por segundo da segundos.
Fuente: TEX 5.4.4, ec. 5.8.
Notes: Hacer control dimensional: muestras/(muestras/s)=s. Comparar dos registros con igual `f_s`. Pregunta: “si duplica N, qué cambia?” Respuesta provisional: duración. **Transición:** distinguir DFT, FFT y gráfico.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4.4, ec. 5.8.
- Asset propio aprobado: U05-DG-004.

## Slide 34
UNIDAD 5 · 034
DFT y FFT no son sinónimos de “espectro”
Definición, algoritmo y gráfico ocupan niveles diferentes.
1 · Captura
p(t)
2 · Muestras
fₛ en Hz
3 · Segmento
N muestras
4 · Ventana
recorte declarado
5 · DFT
FFT = algoritmo
6 · Bins
Δf en Hz
Esquema conceptual · no está a escala
Nombrar el proceso evita confundir cálculo y resultado.
Fuente: TEX 5.4.4; GLO.
Notes: Pedir ejemplos de frases correctas: “calculo la DFT con una FFT” y “grafico su magnitud”. Corregir “la FFT es el espectro”. **Transición:** ubicar los valores discretos.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4.4; GLO.
- Asset propio aprobado: U05-DG-004.

## Slide 35
UNIDAD 5 · 035
La DFT evalúa frecuencias discretas llamadas bins
Su separación depende del registro.
Qué leer
Bin k: posición frecuencial f_k=kΔf. Los bins no son bandas normalizadas ni tienen ancho físico universal.
Una componente puede coincidir con un bin o distribuirse entre varios.
Fuente: TEX 5.4.4 y 5.4.7; NOT.
Notes: Explicar bin como posición, no recipiente físico universal. Señalar `k=0` y separaciones iguales. Pregunta: “¿una línea ocupa siempre un bin?” Respuesta: no; depende de duración y ventana. **Transición:** relacionar separación y duración.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4.4 y 5.4.7; NOT.
- Asset propio aprobado: U05-CH-007.

## Slide 36
UNIDAD 5 · 036
Observar más tiempo acerca los bins
La separación nominal mejora; la exactitud no está garantizada.
Qué leer
Con f_s fija, aumentar N aumenta T_obs y reduce Δf.
Más duración produce una rejilla frecuencial más densa.
Fuente: TEX 5.4.4, ec. 5.9.
Notes: Leer las tres formas de la ecuación y sus unidades. Comparar dos rejillas. Repetir “separación nominal”, no “exactitud”. **Transición:** resolver un caso numérico.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4.4, ec. 5.9.
- Asset propio aprobado: U05-CH-007.
- Asset propio aprobado: U05-DG-004.

## Slide 37
UNIDAD 5 · 037
De f_s y N a T_obs y Δf
Ejemplo resuelto con unidades.
1 · Captura
p(t)
2 · Muestras
fₛ en Hz
3 · Segmento
N muestras
4 · Ventana
recorte declarado
5 · DFT
FFT = algoritmo
6 · Bins
Δf en Hz
Esquema conceptual · no está a escala
Cálculo e interpretación deben conservarse juntos.
Fuente: TEX 5.4.6.
Notes: Pedir estimación: 2000 muestras a 8000/s deben durar menos de un segundo. Resolver cada paso y terminar con interpretación de 4 Hz. **Transición:** duplicar `N` mentalmente.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4.6.
- Asset propio aprobado: U05-DG-004.

## Slide 38
UNIDAD 5 · 038
Si duplicamos N, ¿qué cambia realmente?
Mantenga f_s constante.
Consigna
Elija y justifique: A. se duplica f_s; B. se duplica T_obs; C. Δf se reduce a la mitad; D. la frecuencia estimada se vuelve exacta.
Cómo responder
1. Nombrar el objeto. 2. Leer ejes y unidades. 3. Declarar condiciones. 4. Concluir sin exceder la evidencia.
T_obs=N/f_s; Δf=f_s/N.
Más datos no mejoran automáticamente todos los aspectos del análisis.
Fuente: TEX ejercicio D2.
Notes: Respuestas correctas: B y C. D es falsa: exactitud depende de más factores. Pedir explicación causal, no solo marcar opciones. **Transición:** nombrar esos factores.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX ejercicio D2.

## Slide 39
UNIDAD 5 · 039
Más resolución no significa frecuencia exacta
La estimación también depende de señal, ruido y método.
1 · Captura
p(t)
2 · Muestras
fₛ en Hz
3 · Segmento
N muestras
4 · Ventana
recorte declarado
5 · DFT
FFT = algoritmo
6 · Bins
Δf en Hz
Esquema conceptual · no está a escala
La rejilla limita la lectura, pero no resume toda la incertidumbre.
Fuente: TEX 5.4.4 y 5.13.
Notes: Mostrar un contraejemplo de picos anchos o inestables. Explicar que resolución del eje y capacidad de estimar son problemas relacionados, no idénticos. **Transición:** cerrar vocabulario digital.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4.4 y 5.13.
- Asset propio aprobado: U05-DG-004.

## Slide 40
UNIDAD 5 · 040
Hasta acá: registro, DFT, FFT y bins
Parámetros mínimos para interpretar un gráfico digital.
Objeto
señal / sistema
Ejes
t / f
Unidades
s · Hz · Pa · dB
Parámetros
ventana · N · fₛ
Límite
alcance declarado
Esquema conceptual · no está a escala
El resultado depende de cómo se registró y representó la señal.
Fuente: TEX 5.4.4; U05-031–039.
Notes: Pregunta esperada: faltan ordenada, unidad, normalización y condiciones. Hacer que un estudiante reconstruya la cadena completa. **Transición:** preguntar por qué un tono puede aparecer en varios bins.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4.4; U05-031–039.
- Asset propio aprobado: U05-DG-014.

## Slide 41
UNIDAD 5 · 041
El espectro depende del recorte temporal
Analizar un segmento implica seleccionar una parte del registro.
¿Qué cambia si el recorte contiene un número entero o no entero de ciclos?
Notes: Marcar el segmento elegido y preguntar qué ocurre en sus bordes. Señalar que seleccionar ya es una decisión analítica. **Transición:** expresar la selección como ventana.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4.5.
- Asset propio aprobado: U05-CH-008.

## Slide 42
UNIDAD 5 · 042
Recortar una señal equivale a multiplicarla por una ventana
La ventana pondera qué parte del registro entra al análisis.
Señal
registro
Tramo
selección
Ventana
multiplica
Espectros
rejilla t–f
Bandas
suma energía
Esquema conceptual · no está a escala
Toda selección temporal tiene una forma de ventana, explícita o implícita.
Fuente: TEX 5.4.5; EP.
Notes: Explicar multiplicación como ponderación temporal: donde la ventana vale cero, el registro no aporta. No confundir esta ventana con un filtro frecuencial. **Transición:** comparar ciclos enteros y no enteros.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4.5; EP.
- Asset propio aprobado: U05-DG-005.

## Slide 43
UNIDAD 5 · 043
El mismo tono puede repartirse entre varios bins
La compatibilidad entre frecuencia, duración y ventana modifica el resultado.
Qué leer
Caso A: número entero de períodos. Caso B: número no entero. Misma frecuencia distinta distribución espectral.
La fuga no representa nuevas componentes físicas ni ruido agregado.
Fuente: TEX 5.4.5; EP.
Notes: Leer primero tiempo y luego espectro, con escalas idénticas. Respuesta esperada: el caso no entero distribuye la contribución. Error: llamarla ruido o nuevas frecuencias físicas. **Transición:** definir fuga.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4.5; EP.
- Asset propio aprobado: U05-CH-008.

## Slide 44
UNIDAD 5 · 044
Fuga espectral: distribución causada por el registro finito
No es una falla única del software.
Qué leer
Causa: recorte y discontinuidad de borde. Efecto: una contribución se distribuye. Depende de frecuencia, duración y ventana.
Un tono no ocupa necesariamente una sola línea de la DFT.
Fuente: TEX 5.4.5 y 5.13.
Notes: Dar definición y pedir que identifiquen causa, efecto y condiciones. Aclarar que la fuga no es una única “falla del software”. **Transición:** presentar el compromiso de otras ventanas.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4.5 y 5.13.
- Asset propio aprobado: U05-CH-008.

## Slide 45
UNIDAD 5 · 045
Una ventana reduce lóbulos laterales y ensancha picos
Toda elección introduce un compromiso.
Primera lectura
Rectangular: lóbulo principal estrecho, laterales altos. Hann: lóbulo principal más ancho, laterales menores.
Segunda lectura
Elegir según la pregunta.
Ninguna ventana mejora simultáneamente todos los criterios.
Fuente: TEX 5.4.5; SciPy pendiente de verificación.
Notes: Mientras CH-009 esté pendiente, usar solo comparación cualitativa. No dar cifras de lóbulos. Pregunta: “¿qué ventana es mejor?” Respuesta: depende de la pregunta y del criterio. **Transición:** introducir compromiso tiempo–frecuencia.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4.5; SciPy pendiente de verificación.

## Slide 46
UNIDAD 5 · 046
Ventanas cortas y largas responden preguntas diferentes
Resolución temporal y frecuencial compiten.
Ventana corta: localiza cambios.
Ventana larga: separa frecuencias próximas.
Leer siempre tiempo, frecuencia, color y parámetros.
Ejemplo
25 ms frente a 200 ms.
El espectrograma depende de la duración de ventana elegida.
Fuente: TEX fig. 5.3; PDF p. 126.
Notes: Guía visual: leer eje tiempo, eje frecuencia, barra de color y parámetros. Preguntar qué configuración localiza mejor un cambio; corta. Cuál separa tonos próximos; larga. **Transición:** construir el espectrograma por etapas.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX fig. 5.3; PDF p. 126.

## Slide 47
UNIDAD 5 · 047
Un espectrograma repite el análisis sobre segmentos sucesivos
Cada columna resume un espectro local.
Señal
registro
Tramo
selección
Ventana
multiplica
Espectros
rejilla t–f
Bandas
suma energía
Esquema conceptual · no está a escala
Tiempo, frecuencia y color codifican tres dimensiones.
Fuente: TEX 5.4.5; GLO.
Notes: Recorrer segmentos sucesivos; cada espectro forma una columna. Evitar exigir la sigla STFT. Pregunta: “¿qué significa un color más intenso?” Respuesta: mayor valor de la ordenada declarada, no “más frecuencia”. **Transición:** aplicación vocal.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4.5; GLO.
- Asset propio aprobado: U05-DG-005.

## Slide 48
UNIDAD 5 · 048
El espectrograma de voz muestra cambios, no diagnósticos
Una descripción acústica aislada no determina una condición clínica.
Puede describir periodicidad, transitorios y energía por regiones.
Debe informar f_s, ventana, solapamiento y escala de color.
Definición
registro vocal autorizado pendiente.
Aplicación descriptiva a voz; requiere evidencia adicional para interpretar clínicamente.
Fuente: TEX 5.12; Brockmann2011.
Notes: Usar alternativa conceptual hasta aprobar registro. Si se incorpora audio, reproducirlo una vez y luego mostrar el espectrograma con parámetros. Pedir solo observaciones descriptivas. Error: diagnóstico por una imagen. **Transición:** separar bin y banda.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.12; Brockmann2011.

## Slide 49
UNIDAD 5 · 049
Un bin depende del registro; una banda depende de límites
Ambos ocupan frecuencia, pero no son el mismo objeto.
Señal
registro
Tramo
selección
Ventana
multiplica
Espectros
rejilla t–f
Bandas
suma energía
Esquema conceptual · no está a escala
Cambiar la duración mueve la rejilla de bins, no los límites definidos de la banda.
Fuente: TEX 5.4.7; GLO.
Notes: Modificar mentalmente `T_obs`: cambian bins, permanecen límites definidos de la banda. Pedir una frase comparativa completa. **Transición:** mostrar cómo se integran niveles.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4.7; GLO.
- Asset propio aprobado: U05-DG-005.

## Slide 50
UNIDAD 5 · 050
Los niveles por banda no se promedian en dB
Primero se suman contribuciones compatibles en escala lineal.
Señal
registro
Tramo
selección
Ventana
multiplica
Espectros
rejilla t–f
Bandas
suma energía
Esquema conceptual · no está a escala
Sumar niveles exige coherencia de magnitud, referencia y tratamiento.
Fuente: TEX 5.4.7; PREV U4.
Notes: Recuperar suma energética de U4. Resolver dos niveles iguales y verificar 53,01 dB. Aclarar condiciones de referencia y compatibilidad. **Transición:** recapitular metadatos del análisis.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4.7; PREV U4.
- Asset propio aprobado: U05-DG-005.

## Slide 51
UNIDAD 5 · 051
Hasta acá: duración, ventana, resolución y escala
Un espectro es inseparable de sus condiciones de análisis.
Objeto
señal / sistema
Ejes
t / f
Unidades
s · Hz · Pa · dB
Parámetros
ventana · N · fₛ
Límite
alcance declarado
Esquema conceptual · no está a escala
Los metadatos hacen reproducible la lectura.
Fuente: TEX 5.4.4–5.4.7; NOT.
Notes: Pedir que elijan ventana corta o larga para un ataque y justifiquen. Respuesta: corta para localización temporal, con costo frecuencial. Repetir el checklist sin copiar definiciones. **Transición:** cambiar de cómo se analiza a qué objeto se analiza.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4.4–5.4.7; NOT.
- Asset propio aprobado: U05-DG-014.

## Slide 52
UNIDAD 5 · 052
Señal y sistema pueden compartir eje, pero no significado
¿La curva describe contenido o transformación?
Espectro de señal ≠ respuesta en frecuencia de sistema.
Notes: Mostrar dos curvas parecidas y preguntar si podrían pertenecer a objetos distintos. Respuesta: sí. Declarar este bloque como nudo central. **Transición:** definir espectro de señal.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX 5.5; CDM.
- Asset propio aprobado: U05-DG-006.

## Slide 53
UNIDAD 5 · 053
El espectro pertenece a un registro particular
Fuente, ambiente, sensor, segmento y método dejan huella.
Entrada X(f)
espectro de una señal
Sistema H(f)
respuesta frecuencial
Salida Y(f)
espectro de otra señal
Esquema conceptual · no está a escala
No existe “el espectro de la voz” sin contexto.
Fuente: TEX 5.5; GLO.
Notes: Recorrer los cinco condicionantes de una vocal. Evitar la expresión universal “espectro de la voz”. Pregunta: “¿cambiar de tramo puede cambiar el espectro?” Respuesta: sí. **Transición:** contrastar con una propiedad entrada–salida.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.5; GLO.
- Asset propio aprobado: U05-DG-006.

## Slide 54
UNIDAD 5 · 054
La respuesta en frecuencia pertenece a un sistema
Compara cómo cambia la salida respecto de la entrada.
Entrada X(f)
espectro de una señal
Sistema H(f)
respuesta frecuencial
Salida Y(f)
espectro de otra señal
Esquema conceptual · no está a escala
La respuesta caracteriza transformación, no contenido de una fuente particular.
Fuente: PO; TEX 5.5; GLO.
Notes: Explicar sistema mediante filtro, audífono y tracto. Pregunta: “¿basta una salida para hallar respuesta?” Respuesta: no; hace falta entrada comparable y procedimiento. **Transición:** comparar objetos con criterios iguales.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX 5.5; GLO.
- Asset propio aprobado: U05-DG-006.

## Slide 55
UNIDAD 5 · 055
Espectro y respuesta se leen con preguntas diferentes
Curvas parecidas pueden responder preguntas incompatibles.
Entrada X(f)
espectro de una señal
Sistema H(f)
respuesta frecuencial
Salida Y(f)
espectro de otra señal
Esquema conceptual · no está a escala
Preguntar de quién es la curva antes de interpretarla.
Fuente: TEX 5.5; CDM.
Notes: Hacer que la diferencia sea semántica: usar ejes visualmente semejantes. Pedir qué datos necesita cada columna. Error: decidir por el aspecto de la curva. **Transición:** reunir entrada, sistema y salida.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.5; CDM.
- Asset propio aprobado: U05-DG-006.

## Slide 56
UNIDAD 5 · 056
Entrada, respuesta y salida forman una cadena
La salida combina contenido de entrada y transformación del sistema.
Entrada X(f)
espectro de una señal
Sistema H(f)
respuesta frecuencial
Salida Y(f)
espectro de otra señal
Esquema conceptual · no está a escala
Conocer la salida no determina por separado entrada y sistema.
Fuente: TEX fig. 5.4.
Notes: Guiar X→H→Y frecuencia por frecuencia. Mostrar que una frecuencia puede ser fuerte en la salida por entrada fuerte, ganancia alta o ambas. Pregunta: “¿Y determina X y H por separado?” Respuesta: no. **Transición:** definir H mediante razón.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX fig. 5.4.
- Asset propio aprobado: U05-DG-006.

## Slide 57
UNIDAD 5 · 057
H(f) compara salida y entrada cuando hay señal de prueba
La división requiere entrada no nula y condiciones compatibles.
Entrada X(f)
espectro de una señal
Sistema H(f)
respuesta frecuencial
Salida Y(f)
espectro de otra señal
Esquema conceptual · no está a escala
No se divide cualquier salida por cualquier entrada.
Fuente: TEX 5.5, ec. 5.12; NOT.
Notes: Leer condición `X≠0` antes de dividir. Explicar magnitud y fase de H. Error: dividir registros incompatibles o frecuencias distintas. **Transición:** expresar magnitud como ganancia.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.5, ec. 5.12; NOT.
- Asset propio aprobado: U05-DG-006.

## Slide 58
UNIDAD 5 · 058
Una reducción de amplitud se expresa como ganancia negativa
Ejemplo en 1000 Hz.
Entrada X(f)
espectro de una señal
Sistema H(f)
respuesta frecuencial
Salida Y(f)
espectro de otra señal
Esquema conceptual · no está a escala
Ganancia negativa indica reducción, no “nivel negativo”.
Fuente: TEX 5.5.1; NOT.
Notes: Pedir estimación del signo: una mitad debe dar ganancia negativa. Resolver logaritmo y aclarar que −6,02 dB describe la razón en 1000 Hz. **Transición:** mostrar un cambio de fase sin cambio de magnitud.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.5.1; NOT.
- Asset propio aprobado: U05-DG-006.

## Slide 59
UNIDAD 5 · 059
Un retraso cambia fase sin cambiar magnitud
Magnitud plana no implica sistema transparente.
Entrada X(f)
espectro de una señal
Sistema H(f)
respuesta frecuencial
Salida Y(f)
espectro de otra señal
Esquema conceptual · no está a escala
Un sistema puede conservar amplitud y modificar relaciones temporales.
Fuente: TEX 5.5, ec. 5.14.
Notes: Desplazar una señal en pantalla o con gesto temporal. Explicar pendiente de fase sin derivar. Pregunta: “si |H|=1, el sistema no cambia nada?” Respuesta: puede cambiar fase. **Transición:** aplicar la cadena a voz.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.5, ec. 5.14.
- Asset propio aprobado: U05-DG-006.

## Slide 60
UNIDAD 5 · 060
En voz, armónicos de fuente y resonancias del tracto no son lo mismo
Modelo fuente–filtro introductorio.
Fundamental
f₀ = 1/T₀
Armónico
fₙ = n f₀
Parcial
armónico o no
Sobretono
parcial sobre f₀
Fuente
armónicos
Tracto vocal
formantes
Salida
señal filtrada
Esquema conceptual · no está a escala
El modelo separa objetos para interpretar un espectro de voz.
Fuente: TEX 5.5 y 5.12; Brockmann2011.
Notes: Guía: fuente glótica, tracto, radiación/registro. Distinguir líneas y envolvente. Aclarar que es modelo introductorio y no diagnóstico. **Transición:** aplicar la misma lógica a un dispositivo.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.5 y 5.12; Brockmann2011.
- Asset propio aprobado: U05-DG-007.

## Slide 61
UNIDAD 5 · 061
La respuesta de un audífono no es el espectro de la voz
Dispositivo y señal son objetos diferentes.
Entrada X(f)
espectro de una señal
Sistema H(f)
respuesta frecuencial
Salida Y(f)
espectro de otra señal
Esquema conceptual · no está a escala
La respuesta del audífono modifica una entrada; no reemplaza su espectro.
Fuente: TEX aplicación F3.
Notes: Pedir clasificación de cada dato: voz o audífono. No anticipar prescripción clínica. Respuesta esperada: `G(f)` pertenece al dispositivo bajo prueba. **Transición:** hacer una recap de señal/sistema/salida.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX aplicación F3.
- Asset propio aprobado: U05-DG-006.

## Slide 62
UNIDAD 5 · 062
Hasta acá: ¿señal, sistema o salida?
Clasifique el objeto antes de leer la curva.
Objeto
señal / sistema
Ejes
t / f
Unidades
s · Hz · Pa · dB
Parámetros
ventana · N · fₛ
Límite
alcance declarado
Esquema conceptual · no está a escala
Una misma frecuencia puede aparecer en objetos distintos.
Fuente: TEX 5.5; CDM.
Notes: Dar tres mini casos y exigir frase completa: objeto, datos y conclusión. Corregir “espectro de salida = respuesta”. **Transición:** preguntar cómo se nombran las líneas periódicas.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.5; CDM.
- Asset propio aprobado: U05-DG-014.

## Slide 63
UNIDAD 5 · 063
Nombrar componentes sin confundir periodicidad y amplitud
El pico más alto puede no ser la fundamental.
Fundamental · Armónico · Parcial · Sobretono · Formante.
Notes: Mostrar el pico dominante sin rótulo y recoger intuiciones. Anticipar que la amplitud será distractor. **Transición:** recuperar definición temporal de fundamental.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX 5.6.
- Asset propio aprobado: U05-CH-011.

## Slide 64
UNIDAD 5 · 064
La fundamental se obtiene de la periodicidad
Su línea puede ser pequeña o estar ausente.
Fundamental
f₀ = 1/T₀
Armónico
fₙ = n f₀
Parcial
armónico o no
Sobretono
parcial sobre f₀
Fuente
armónicos
Tracto vocal
formantes
Salida
señal filtrada
Esquema conceptual · no está a escala
La amplitud no forma parte de la definición de f_0.
Fuente: TEX 5.6; GLO.
Notes: Conectar período y espaciado. Aclarar que pitch se estudia en U7. Pregunta: “¿la línea fundamental debe ser la mayor?” Respuesta: no. **Transición:** ordenar términos por criterio.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.6; GLO.
- Asset propio aprobado: U05-DG-007.

## Slide 65
UNIDAD 5 · 065
Armónico, parcial y sobretono responden criterios distintos
Una componente puede recibir más de una etiqueta válida.
f_n=nf_0, n=1,2,3….
Qué significa
200 Hz con f_0=100 Hz: segundo armónico, parcial y primer sobretono.
Cómo se usa
Parcial: componente sinusoidal del espectro. Sobretono: parcial por encima de la fundamental el primero suele coincidir con el segundo armónico en una serie armónica.
Todo armónico es parcial; no todo parcial es armónico.
Fuente: TEX 5.6; GLO.
Notes: Leer la tabla con inclusión lógica: todo armónico es parcial. Resolver el caso de 200 Hz con `f_0=100 Hz`: segundo armónico y primer sobretono. Error: primer sobretono = primer armónico. **Transición:** ver el distractor de amplitud.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.6; GLO.

## Slide 66
UNIDAD 5 · 066
El segundo armónico puede ser el componente mayor
Altura de línea y orden armónico son propiedades diferentes.
Qué leer
f_0=100 Hz. Línea mayor: 200 Hz. Conclusión: 200 Hz es el segundo armónico, no la fundamental.
La periodicidad decide f_0; la amplitud decide cuál línea es mayor.
Fuente: TEX fig. 5.5a.
Notes: Pedir identificar `f_0` antes de mostrar rótulos. Respuesta: 100 Hz aunque 200 Hz sea mayor. Justificación: periodicidad/espaciado. **Transición:** retirar la línea de 100 Hz.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX fig. 5.5a.
- Asset propio aprobado: U05-CH-011.

## Slide 67
UNIDAD 5 · 067
La periodicidad puede persistir sin línea en f_0
El espaciado conserva información de la repetición.
Qué leer
Líneas: 200, 300 y 400 Hz. Separación común: 100 Hz. f_0 inferida: 100 Hz, aunque no aparece como línea.
Una línea visible no es requisito para definir periodicidad.
Fuente: TEX 5.6; fig. 5.5c.
Notes: Marcar diferencias 300−200 y 400−300. Respuesta: ambas 100 Hz; periodicidad compatible con `f_0=100 Hz`. No explicar pitch ausente. **Transición:** contrastar con espaciados no enteros.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.6; fig. 5.5c.
- Asset propio aprobado: U05-CH-011.

## Slide 68
UNIDAD 5 · 068
No todo parcial cae en un múltiplo entero
Parcial es una categoría más amplia que armónico.
Qué leer
Frecuencias: 100, 235, 370 y 520 Hz. Prueba: dividir cada frecuencia por 100 Hz. Las razones no enteras identifican parciales inarmónicos.
La presencia de parciales no garantiza una serie armónica.
Fuente: TEX fig. 5.5b.
Notes: Dividir frecuencias por 100 Hz. Identificar razones no enteras. Mantener el ejemplo en terminología, sin acústica musical avanzada. **Transición:** reunir tres contraejemplos.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX fig. 5.5b.
- Asset propio aprobado: U05-CH-011.

## Slide 69
UNIDAD 5 · 069
El pico más alto no decide la fundamental
Use periodicidad y espaciado; no solo altura.
Fundamental
f₀ = 1/T₀
Armónico
fₙ = n f₀
Parcial
armónico o no
Sobretono
parcial sobre f₀
Fuente
armónicos
Tracto vocal
formantes
Salida
señal filtrada
Esquema conceptual · no está a escala
La evidencia de periodicidad debe explicitarse.
Fuente: TEX 5.13; ejercicio D1.
Notes: Asignar un caso por pareja. Pedir evidencia de periodicidad, no solo respuesta. Corregir “pico máximo decide”. **Transición:** diferenciar líneas de resonancias amplias.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.13; ejercicio D1.
- Asset propio aprobado: U05-DG-007.

## Slide 70
UNIDAD 5 · 070
Un formante es una región de resonancia, no un armónico
Las líneas de fuente muestrean una envolvente del sistema vocal.
Fundamental
f₀ = 1/T₀
Armónico
fₙ = n f₀
Parcial
armónico o no
Sobretono
parcial sobre f₀
Fuente
armónicos
Tracto vocal
formantes
Salida
señal filtrada
Esquema conceptual · no está a escala
Formante y armónico describen objetos diferentes.
Fuente: TEX 5.5; Brockmann2011.
Notes: Señalar líneas y envolvente con gestos distintos. Definir formante con dependencia de método. No asignar valores universales ni diagnósticos. **Transición:** leer un caso vocal.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.5; Brockmann2011.
- Asset propio aprobado: U05-DG-007.

## Slide 71
UNIDAD 5 · 071
En una vocal, líneas y envolvente cuentan historias diferentes
Periodicidad de fuente y resonancias del tracto se leen por separado.
f_0≈100 Hz por espaciado.
Qué significa
caso sintético; registro vocal real pendiente.
Cómo se usa
Máximos amplios cerca de 700 y 1100 Hz → regiones de envolvente. Describir no equivale a diagnosticar.
Aplicación introductoria del modelo fuente–filtro.
Fuente: TEX aplicación F1; Brockmann2011.
Notes: Usar sintético hasta contar con registro autorizado. Pedir dos observaciones: espaciado y regiones de envolvente. Respuesta: 100 Hz de separación; máximos cerca de 700/1100 Hz. **Transición:** clasificar términos.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX aplicación F1; Brockmann2011.

## Slide 72
UNIDAD 5 · 072
¿Fundamental, armónico, parcial, sobretono o formante?
Clasifique y justifique el criterio.
Qué leer
Cinco llamadas sobre dos espectros. Una componente puede admitir varias etiquetas indique por qué. No use “pico mayor” como única evidencia.
La etiqueta depende de periodicidad, múltiplo y objeto.
Fuente: TEX ejercicios C3, L4 y F1.
Notes: Admitir etiquetas múltiples cuando el criterio lo permite. Exigir justificación: múltiplo, posición sobre fundamental o resonancia. **Transición:** sintetizar fuente y sistema.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX ejercicios C3, L4 y F1.
- Asset propio aprobado: U05-CH-011.

## Slide 73
UNIDAD 5 · 073
Hasta acá: periodicidad, componentes y resonancias
Fuente y sistema aportan informaciones distintas.
Objeto
señal / sistema
Ejes
t / f
Unidades
s · Hz · Pa · dB
Parámetros
ventana · N · fₛ
Límite
alcance declarado
Esquema conceptual · no está a escala
El modelo fuente–filtro ordena el vocabulario.
Fuente: TEX 5.5–5.6.
Notes: Reconstruir mapa con aportes de estudiantes. Preguntar qué pertenece a fuente y qué a tracto. Recordar límite hacia pitch. **Transición:** pasar de líneas a regiones del espectro.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.5–5.6.
- Asset propio aprobado: U05-DG-014.

## Slide 74
UNIDAD 5 · 074
Los límites son convenciones bajo condiciones
Frecuencia y nivel participan en la detectabilidad.
Infrasonido · rango audible convencional · ultrasonido.
Notes: Presentar fronteras como convenciones bajo condiciones. Evitar hablar aún de sensibilidad. **Transición:** leer el eje logarítmico.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX 5.7.
- Asset propio aprobado: U05-CH-013.

## Slide 75
UNIDAD 5 · 075
20 Hz y 20 kHz son fronteras aproximadas
Dependen de oyente, nivel, estímulo y condiciones.
Qué leer
Infrasonido: por debajo de la región convencional. Audible: región convencional variable. Ultrasonido: por encima. No representan igual sensibilidad dentro del rango.
Clasificación conceptual, no normativa ni perceptualmente uniforme.
Fuente: TEX 5.7.1; Oxenham2018; ISO 226:2023.
Notes: Explicar que 20 Hz/20 kHz no forman paredes ni sensibilidad uniforme. Pregunta: “¿qué variables faltan?” Respuesta: oyente, nivel, estímulo y condiciones. **Transición:** profundizar baja frecuencia.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.7.1; Oxenham2018; ISO 226:2023.
- Asset propio aprobado: U05-CH-013.

## Slide 76
UNIDAD 5 · 076
Infrasonido no significa siempre imperceptible
La experiencia depende de más que la frecuencia.
Considerar nivel, duración, distorsión del sistema y vibración.
No inferir efecto clínico a partir de la etiqueta.
Definición
Infrasonido: frecuencia por debajo de la frontera audible convencional.
Ejemplo: estímulo de baja frecuencia bajo condiciones controladas, sin cifra de umbral.
Frecuencia y detectabilidad no son sinónimos.
Fuente: TEX 5.7.1; Oxenham2018.
Notes: Desarmar “infra = siempre imperceptible”. Nombrar nivel, duración, vibración y distorsión. No dar ejemplos alarmistas. **Transición:** formular audible como relación.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.7.1; Oxenham2018.

## Slide 77
UNIDAD 5 · 077
El rango audible cambia con frecuencia, nivel y oyente
“Audible” describe una relación.
Región de frecuencia
infra · audible · ultra
Rango dinámico
R_D = L_sup − L_inf
Origen
persona / fuente
Estímulo
f · duración
Descriptor
RMS · pico L_eq
Medición
distancia · X
Esquema conceptual · no está a escala
No existe una caja audible idéntica para todas las personas.
Fuente: TEX 5.7.1; CM U7.
Notes: Seguir estímulo–condición–oyente. Aclarar detectabilidad ≠ sonoridad ≠ comodidad. Anticipar curvas de U7 sin explicarlas. **Transición:** cerrar con ultrasonido.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.7.1; CM U7.
- Asset propio aprobado: U05-DG-008.

## Slide 78
UNIDAD 5 · 078
Ultrasonido nombra frecuencia, no una técnica única
La aplicación debe identificarse por procedimiento y propósito.
Región de frecuencia
infra · audible · ultra
Rango dinámico
R_D = L_sup − L_inf
Origen
persona / fuente
Estímulo
f · duración
Descriptor
RMS · pico L_eq
Medición
distancia · X
Esquema conceptual · no está a escala
La etiqueta frecuencial no reemplaza la descripción de la técnica.
Fuente: TEX 5.7.1.
Notes: Definir por frecuencia y usar imagenología solo como ejemplo general. Preguntar por OEA; respuesta: no es automáticamente ultrasonido. **Transición:** cambiar de frecuencias a niveles.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.7.1.
- Alternativa aprobada usada: U05-DG-008; no se insertó la fotografía U05-EXT-001 porque el recorte sensible no resultó adecuado en contexto de slide.

## Slide 79
UNIDAD 5 · 079
Un rango dinámico compara dos niveles compatibles
Los extremos deben compartir magnitud, referencia y condición.
Región de frecuencia
infra · audible · ultra
Rango dinámico
R_D = L_sup − L_inf
Origen
persona / fuente
Estímulo
f · duración
Descriptor
RMS · pico L_eq
Medición
distancia · X
Esquema conceptual · no está a escala
Un rango dinámico es una diferencia de niveles.
Fuente: TEX 5.7.2, ec. 5.15; NOT.
Notes: Control dimensional: dB−dB=dB cuando descriptores son compatibles. Diferenciar rango dinámico de rango de frecuencia. **Transición:** aplicar a voz.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.7.2, ec. 5.15; NOT.
- Asset propio aprobado: U05-DG-008.

## Slide 80
UNIDAD 5 · 080
El rango vocal depende de tarea y montaje
Ejemplo hipotético, no valor universal.
Región de frecuencia
infra · audible · ultra
Rango dinámico
R_D = L_sup − L_inf
Origen
persona / fuente
Estímulo
f · duración
Descriptor
RMS · pico L_eq
Medición
distancia · X
Esquema conceptual · no está a escala
No confundir rango dinámico con rango de pitch o sonoridad.
Fuente: TEX aplicación F5.
Notes: Mostrar el valor como caso hipotético. Preguntar qué ocurriría al cambiar distancia o tarea; respuesta: extremos pueden cambiar. Error: confundir con rango de pitch. **Transición:** comparar con instrumento.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX aplicación F5.
- Asset propio aprobado: U05-DG-008.

## Slide 81
UNIDAD 5 · 081
Un instrumento tampoco tiene un único rango dinámico
Técnica, nota, sala y posición modifican los extremos.
Antes de comparar valores, declarar: instrumento
ejecución
distancia y orientación
sala
descriptor.
No usar una tabla genérica sin fuente.
Definición
Rango instrumental: diferencia entre niveles extremos bajo un protocolo definido.
Ejemplo: plantilla de medición, sin cifras.
Los datos concretos requieren fuente y montaje reproducible.
Fuente: PO; TEX 5.7.2; OD.
Notes: Usar plantilla sin cifras. Pedir qué variables controlarían en un registro instrumental. No incorporar tabla genérica. **Transición:** trasladar condiciones al oído.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX 5.7.2; OD.

## Slide 82
UNIDAD 5 · 082
El “umbral de dolor” no es un techo universal
El criterio superior debe definirse explícitamente.
Región de frecuencia
infra · audible · ultra
Rango dinámico
R_D = L_sup − L_inf
Origen
persona / fuente
Estímulo
f · duración
Descriptor
RMS · pico L_eq
Medición
distancia · X
Esquema conceptual · no está a escala
El término obligatorio se conserva con sus límites de validez.
Fuente: PO; TEX 5.7.2; OD-U05-07.
Notes: Explicitar la tensión programa/libro. No negar el término, sino definir condiciones. Pregunta: “¿qué criterio superior usaríamos?” Respuesta: uno definido y documentado. **Transición:** recapitular frecuencia, nivel y condición.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX 5.7.2; OD-U05-07.
- Asset propio aprobado: U05-DG-008.

## Slide 83
UNIDAD 5 · 083
Hasta acá: frecuencia, nivel y condición
Dos tipos de rango, dos preguntas distintas.
Objeto
señal / sistema
Ejes
t / f
Unidades
s · Hz · Pa · dB
Parámetros
ventana · N · fₛ
Límite
alcance declarado
Esquema conceptual · no está a escala
Ningún límite es interpretable sin condiciones.
Fuente: TEX 5.7.
Notes: Comparar los dos ejes. Dar una cifra aislada y preguntar qué información falta. Respuesta: descriptor, estímulo, procedimiento y población. **Transición:** agrupar frecuencias en bandas.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.7.
- Asset propio aprobado: U05-DG-014.

## Slide 84
UNIDAD 5 · 084
Dividir el espectro por razones, no por diferencias fijas
Una octava conserva la relación 2:1.
¿Cómo resumimos un espectro sin conservar cada bin?
Notes: Recordar bin/banda. Mostrar que las bandas se organizan por razón. **Transición:** explicar para qué agrupar.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX 5.8.
- Asset propio aprobado: U05-DG-009.

## Slide 85
UNIDAD 5 · 085
Agrupar frecuencias resume el espectro
Se conserva energía por intervalo y se pierde detalle fino.
Qué leer
Espectro fino: localiza componentes. Niveles por banda: integran entre límites. Elegir según la pregunta.
Una banda no es un bin ensanchado.
Fuente: TEX 5.4.7 y 5.8.
Notes: Comparar espectro fino y barras. Pedir qué se conserva y qué se pierde. Respuesta: energía por intervalo; se pierde detalle de ubicación. **Transición:** definir razón de octava.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4.7 y 5.8.
- Asset propio aprobado: U05-CH-015.

## Slide 86
UNIDAD 5 · 086
Una octava cumple f_H/f_L=2
Las fracciones de octava conservan una razón general.
Octava: 707,1 Hz → f_c=1000 Hz → 1414,2 Hz
f_H/f_L = 2
1.er tercio
f_c=793,7 Hz B=183,8 Hz
2.º tercio
f_c=1000 Hz B=231,6 Hz
3.er tercio
f_c=1259,9 Hz B=291,8 Hz
Esquema conceptual · no está a escala
En escala logarítmica, razones iguales ocupan distancias iguales.
Fuente: TEX 5.8, ec. 5.17.
Notes: Calcular `2^(1/3)` solo si ayuda; prioridad a interpretación multiplicativa. Mostrar distancias iguales en eje log. **Transición:** comparar con armónicos.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.8, ec. 5.17.
- Asset propio aprobado: U05-DG-009.

## Slide 87
UNIDAD 5 · 087
Una serie armónica no avanza por octavas
Múltiplos enteros y razones 2:1 no son la misma regla.
Octava: 707,1 Hz → f_c=1000 Hz → 1414,2 Hz
f_H/f_L = 2
1.er tercio
f_c=793,7 Hz B=183,8 Hz
2.º tercio
f_c=1000 Hz B=231,6 Hz
3.er tercio
f_c=1259,9 Hz B=291,8 Hz
Esquema conceptual · no está a escala
Una serie armónica contiene algunas relaciones de octava, pero no es una escala de octavas.
Fuente: PO; TEX 5.6 y 5.8; EP.
Notes: Marcar pares 1→2 y 2→4; preguntar por 2→3. Respuesta: no es octava. Error: toda separación armónica es octava. **Transición:** encontrar centro.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX 5.6 y 5.8; EP.
- Asset propio aprobado: U05-DG-009.

## Slide 88
UNIDAD 5 · 088
El centro geométrico conserva simetría de razones
En bandas logarítmicas no usamos la media aritmética.
Octava: 707,1 Hz → f_c=1000 Hz → 1414,2 Hz
f_H/f_L = 2
1.er tercio
f_c=793,7 Hz B=183,8 Hz
2.º tercio
f_c=1000 Hz B=231,6 Hz
3.er tercio
f_c=1259,9 Hz B=291,8 Hz
Esquema conceptual · no está a escala
f_c/f_L=f_H/f_c.
Fuente: TEX 5.8, ec. 5.16.
Notes: Comparar media aritmética 1250 Hz con geométrica 1000 Hz para 500–2000 Hz. Verificar razones 2 y 2. **Transición:** obtener límites desde centro.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.8, ec. 5.16.
- Asset propio aprobado: U05-DG-009.

## Slide 89
UNIDAD 5 · 089
Los límites se ubican simétricamente en escala logarítmica
El factor depende de cuántas bandas caben en una octava.
Octava: 707,1 Hz → f_c=1000 Hz → 1414,2 Hz
f_H/f_L = 2
1.er tercio
f_c=793,7 Hz B=183,8 Hz
2.º tercio
f_c=1000 Hz B=231,6 Hz
3.er tercio
f_c=1259,9 Hz B=291,8 Hz
Esquema conceptual · no está a escala
Los límites son recíprocos respecto del centro.
Fuente: TEX 5.8, ec. 5.18.
Notes: Leer exponentes como factores recíprocos. No derivar logaritmos. Identificar `b`. **Transición:** restar límites para ancho absoluto.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.8, ec. 5.18.
- Asset propio aprobado: U05-DG-009.

## Slide 90
UNIDAD 5 · 090
El ancho en hertz es B=f_H−f_L
Igual ancho relativo produce mayor ancho absoluto a frecuencias altas.
Octava: 707,1 Hz → f_c=1000 Hz → 1414,2 Hz
f_H/f_L = 2
1.er tercio
f_c=793,7 Hz B=183,8 Hz
2.º tercio
f_c=1000 Hz B=231,6 Hz
3.er tercio
f_c=1259,9 Hz B=291,8 Hz
Esquema conceptual · no está a escala
Una razón constante no implica diferencia constante.
Fuente: PO; TEX 5.8, ec. 5.19.
Notes: Mostrar dos bandas iguales en eje log y desiguales en Hz. Pregunta: “¿B y Δf son lo mismo?” Respuesta: no. **Transición:** reunir relaciones en tres tercios.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX 5.8, ec. 5.19.
- Asset propio aprobado: U05-DG-009.

## Slide 91
UNIDAD 5 · 091
Tres tercios completan una octava
Igual longitud logarítmica; distinto ancho en hertz.
Octava: 707,1 Hz → f_c=1000 Hz → 1414,2 Hz
f_H/f_L = 2
1.er tercio
f_c=793,7 Hz B=183,8 Hz
2.º tercio
f_c=1000 Hz B=231,6 Hz
3.er tercio
f_c=1259,9 Hz B=291,8 Hz
Esquema conceptual · no está a escala
Tres razones iguales componen una razón total 2:1.
Fuente: TEX fig. 5.6; IEC 61260-1 pendiente.
Notes: Mientras CH-014 esté pendiente, enseñar relaciones sin centros nominales. Multiplicar tres razones `2^(1/3)` para obtener 2. **Transición:** resolver banda central.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX fig. 5.6; IEC 61260-1 pendiente.
- Asset propio aprobado: U05-DG-009.

## Slide 92
UNIDAD 5 · 092
Tercio de octava centrado en 1000 Hz
Cálculo exacto antes del redondeo nominal.
Octava: 707,1 Hz → f_c=1000 Hz → 1414,2 Hz
f_H/f_L = 2
1.er tercio
f_c=793,7 Hz B=183,8 Hz
2.º tercio
f_c=1000 Hz B=231,6 Hz
3.er tercio
f_c=1259,9 Hz B=291,8 Hz
Esquema conceptual · no está a escala
El resultado conserva unidad y criterio de cálculo.
Fuente: TEX 5.8.1; corrección documentada en storyboard.
Notes: Calcular con calculadora, mostrar redondeo al final y verificar `B=231,6 Hz`. Señalar corrección respecto del capítulo. Diferenciar exacto y nominal. **Transición:** comparar otro centro.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.8.1; corrección documentada en storyboard.
- Asset propio aprobado: U05-DG-009.

## Slide 93
UNIDAD 5 · 093
¿Qué banda tiene mayor ancho en hertz?
Compare octavas centradas en 500 y 2000 Hz.
Octava: 707,1 Hz → f_c=1000 Hz → 1414,2 Hz
f_H/f_L = 2
1.er tercio
f_c=793,7 Hz B=183,8 Hz
2.º tercio
f_c=1000 Hz B=231,6 Hz
3.er tercio
f_c=1259,9 Hz B=291,8 Hz
Esquema conceptual · no está a escala
A mayor frecuencia central, mayor ancho absoluto para la misma fracción.
Fuente: TEX ejercicios G3/A2 adaptados.
Notes: Respuesta esperada: la banda centrada en 2000 Hz tiene mayor ancho en Hz. Pedir explicación multiplicativa antes de números. **Transición:** cerrar bin/banda/octava/tercio.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX ejercicios G3/A2 adaptados.
- Asset propio aprobado: U05-DG-009.

## Slide 94
UNIDAD 5 · 094
Hasta acá: bin, banda, octava y tercio
Cuatro entidades que no deben confundirse.
Objeto
señal / sistema
Ejes
t / f
Unidades
s · Hz · Pa · dB
Parámetros
ventana · N · fₛ
Límite
alcance declarado
Esquema conceptual · no está a escala
La elección depende del objeto y de la resolución necesaria.
Fuente: TEX 5.4.7 y 5.8.
Notes: Pedir cuatro definiciones de una línea. Pregunta de control: al cambiar `T_obs`, cambia el bin, no los límites de una banda normalizada. **Transición:** preguntar cómo modificar regiones.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4.7 y 5.8.
- Asset propio aprobado: U05-DG-014.

## Slide 95
UNIDAD 5 · 095
Un filtro modifica componentes según frecuencia
Su respuesta define qué regiones conserva o atenúa.
Pasa bajos · Pasa altos · Pasa banda · Elimina banda.
Notes: Recuperar H(f): un filtro es un sistema. Mostrar cuatro siluetas y evitar todavía asociarlas a sonidos. **Transición:** definir parámetros.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX 5.9.
- Asset propio aprobado: U05-CH-016.

## Slide 96
UNIDAD 5 · 096
Un filtro se describe por respuesta, cortes y transición
Tipo y frecuencia de corte no alcanzan por sí solos.
Entrada
espectro X(f)
Filtro
respuesta H(f)
Salida
Y(f)=X(f)H(f)
Pasa bajos
pasa f bajas
Pasa altos
pasa f altas
Pasa banda
pasa f_L…f_H
Rechazo
f_L…f_H
Esquema conceptual · no está a escala
El modelo ideal es una referencia; la respuesta real cambia gradualmente.
Fuente: TEX 5.9; GLO.
Notes: Recorrer paso, rechazo, transición y criterio. Preguntar qué significa `f_c`; respuesta: depende de criterio. **Transición:** comparar un solo límite.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.9; GLO.
- Asset propio aprobado: U05-DG-010.

## Slide 97
UNIDAD 5 · 097
Pasa bajos y pasa altos conservan regiones opuestas
Las dos respuestas comparten una frecuencia de corte declarada.
Qué leer
Pasa bajos: conserva bajas frecuencias. Pasa altos: conserva altas. Ambos presentan transición en un modelo real.
Leer primero ejes y regiones; después asociar consecuencias sonoras.
Fuente: TEX fig. 5.7a–b.
Notes: Leer ambas curvas con la misma escala. Pedir región conservada y atenuada. **Transición:** pasar a dos límites.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX fig. 5.7a–b.
- Asset propio aprobado: U05-CH-016.

## Slide 98
UNIDAD 5 · 098
Pasa banda y elimina banda usan dos límites
Entre f_L y f_H, una respuesta conserva y la otra atenúa.
Qué leer
Pasa banda: región central de paso. Elimina banda: región central de rechazo. Notch: rechazo relativamente estrecho.
Centro y ancho describen una región del sistema.
Fuente: TEX fig. 5.7c–d.
Notes: Marcar `f_L`, `f_H`, `f_c` y `B`. Mencionar notch como caso estrecho, no como diseño. **Transición:** confrontar ideal y real.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX fig. 5.7c–d.
- Asset propio aprobado: U05-CH-016.

## Slide 99
UNIDAD 5 · 099
Un filtro real no cambia de forma instantánea
El rectángulo ideal no es una especificación universal.
Tipo de filtro y orden del modelo son informaciones diferentes.
Fuente: TEX fig. 5.7; script U5.
Notes: Guía: ideal esquemático, Butterworth real, corte, transición. Explicar que el gráfico es modelo documentado. No afirmar respuesta universal. **Transición:** definir criterio de corte.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX fig. 5.7; script U5.
- Asset propio aprobado: U05-CH-016.

## Slide 100
UNIDAD 5 · 100
La frecuencia de corte requiere un criterio
−3 dB es frecuente, pero no universal.
Entrada
espectro X(f)
Filtro
respuesta H(f)
Salida
Y(f)=X(f)H(f)
Pasa bajos
pasa f bajas
Pasa altos
pasa f altas
Pasa banda
pasa f_L…f_H
Rechazo
f_L…f_H
Esquema conceptual · no está a escala
Una línea vertical no reemplaza el criterio.
Fuente: TEX 5.9; GLO; OD-U05-23.
Notes: Mostrar el error “pared”. Preguntar si −3 dB vale siempre; respuesta: no. Exigir criterio en futuras respuestas. **Transición:** reutilizar centro y ancho.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.9; GLO; OD-U05-23.
- Asset propio aprobado: U05-DG-010.

## Slide 101
UNIDAD 5 · 101
Un pasa banda se describe con límites, centro y ancho
Los mismos símbolos pueden describir una banda de análisis o un sistema.
Entrada
espectro X(f)
Filtro
respuesta H(f)
Salida
Y(f)=X(f)H(f)
Pasa bajos
pasa f bajas
Pasa altos
pasa f altas
Pasa banda
pasa f_L…f_H
Rechazo
f_L…f_H
Esquema conceptual · no está a escala
El objeto “sistema” evita confundir este ancho con una banda de medición.
Fuente: TEX 5.9.
Notes: Resolver centro geométrico y ancho. Repetir que aquí `f_L/f_H` pertenecen a un sistema, no a una banda normativa. **Transición:** ofrecer escucha opcional.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.9.
- Asset propio aprobado: U05-DG-010.

## Slide 102
UNIDAD 5 · 102
Escuchar qué conserva cada filtro
La escucha es demostración, no medición.
El efecto audible depende de la señal, nivel y respuesta aplicada.
Fuente: TEX 5.9; EP.
Notes: Reproducir audio solo si está producido y nivelado; anunciar orden antes. Pedir predicción desde curvas y luego escuchar. Alternativa obligatoria: espectros estáticos. **Transición:** reconocer filtros sin audio.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.9; EP.
- Asset propio aprobado: U05-CH-016.

## Slide 103
UNIDAD 5 · 103
¿Qué filtro representa cada curva?
Identifique paso, rechazo y transición.
Qué leer
Para cada curva: tipo de filtro región conservada región atenuada criterio visible o faltante.
El tipo se decide por la respuesta, no por la forma de la caja.
Fuente: TEX ejercicio L5.
Notes: Dar 90 s para clasificar. Respuesta: pasa bajos, altos, banda y elimina banda; justificar paso/rechazo. **Transición:** separar propósitos de filtrado.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX ejercicio L5.
- Asset propio aprobado: U05-CH-016.

## Slide 104
UNIDAD 5 · 104
Filtrar, ponderar y filtrar un estímulo persiguen propósitos distintos
Operaciones semejantes; objetos y salidas diferentes.
Entrada
espectro X(f)
Filtro
respuesta H(f)
Salida
Y(f)=X(f)H(f)
Pasa bajos
pasa f bajas
Pasa altos
pasa f altas
Pasa banda
pasa f_L…f_H
Rechazo
f_L…f_H
Esquema conceptual · no está a escala
El propósito define qué significa la respuesta.
Fuente: TEX 5.9.1; GLO.
Notes: Recorrer objeto y salida de cada columna. Pregunta: “¿ponderación A convierte SPL en HL?” Respuesta: no. **Transición:** sintetizar lectura de filtros.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.9.1; GLO.
- Asset propio aprobado: U05-DG-010.

## Slide 105
UNIDAD 5 · 105
Hasta acá: tipo, límites, transición y propósito
Leer un filtro es leer un sistema.
Objeto
señal / sistema
Ejes
t / f
Unidades
s · Hz · Pa · dB
Parámetros
ventana · N · fₛ
Límite
alcance declarado
Esquema conceptual · no está a escala
La respuesta sola no informa el propósito de uso.
Fuente: TEX 5.9.
Notes: Pedir una frase que incluya tipo, límites, transición y propósito. Corregir descripciones que omitan objeto. **Transición:** ubicar el filtro dentro de un sistema de medición.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.9.
- Asset propio aprobado: U05-DG-014.

## Slide 106
UNIDAD 5 · 106
Ponderar es modificar la respuesta de medición
A, C y Z se aplican antes de informar un descriptor.
Micrófono → ponderación frecuencial → integración temporal → resultado.
Notes: Usar cadena conceptual sin curvas hasta verificar norma. Señalar el lugar exacto de ponderación. **Transición:** dividir una misma señal en A/C/Z.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX 5.10.

## Slide 107
UNIDAD 5 · 107
La misma señal produce resultados distintos según la ponderación
Cada respuesta corrige frecuencias de manera diferente.
Señal de banda ancha → rutas A, C y Z → integración → descriptores distintos.
No calcular sin espectro completo.
Definición
Ponderación frecuencial: filtro normalizado del sistema de medición.
Ejemplo: comparación conceptual sin valores.
La corrección ocurre frecuencia por frecuencia.
Fuente: TEX 5.10; EP.
Notes: Explicar que cada rama procesa el espectro antes de integrar. No asignar resultados numéricos. Pregunta: “¿puedo elegir una sola corrección para banda ancha?” Respuesta: no. **Transición:** comparar respuestas nominales.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.10; EP.

## Slide 108
UNIDAD 5 · 108
A, C y Z no responden igual a todas las frecuencias
Curvas nominales; no bandas de tolerancia.
A atenúa más las bajas frecuencias.
C es más plana.
Z es nominalmente plana dentro de límites definidos.
Eje: frecuencia logarítmica
corrección en dB.
Definición
Respuesta nominal no demuestra conformidad de un instrumento.
Ejemplo: anclas cualitativas; no mostrar valores hasta verificar IEC 61672-1.
Recurso cuantitativo pendiente de fuente normativa autorizada.
Fuente: TEX 5.10; IEC 61672-1 pendiente.
Notes: Mantener cualitativa mientras CH-017 esté bloqueado. Diferenciar A, C y Z sin reproducir valores/tolerancias. Aclarar que Z no significa “sin instrumento”. **Transición:** definir nomenclatura A.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.10; IEC 61672-1 pendiente.

## Slide 109
UNIDAD 5 · 109
La ponderación A es una respuesta normalizada de medición
dB(A) informa respuesta frecuencial, no toda la configuración.
Escritura del programa: dBA.
Escritura adoptada: dB(A) o descriptor completo.
Ejemplos: L_Aeq,T, L_AFmax.
Definición
A: ponderación frecuencial; F: respuesta temporal Fast; eq: equivalente; T: intervalo.
Ejemplo: una lectura debe completar el descriptor.
Ponderación no equivale a audición individual ni a dB HL.
Fuente: PO; TEX 5.10; NOT; GLO.
Notes: Desarmar un descriptor: L, subíndice A, eq/Fmax, intervalo. Explicar que dBA es forma del programa y se adopta dB(A). **Transición:** tratar un tono.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX 5.10; NOT; GLO.

## Slide 110
UNIDAD 5 · 110
Para un tono, la corrección se aplica en su frecuencia
Esta suma en dB representa una corrección de respuesta, no suma de fuentes.
L_A(f)=L_Z(f)+A(f).
Qué significa
L_Z: nivel con ponderación Z; A(f): corrección A en dB; L_A: resultado A.
Cómo se usa
tono de 63 Hz, resultado sujeto a verificación normativa.
La relación no se aplica como constante a señales de banda ancha.
Fuente: TEX 5.10, ec. 5.20; IEC 61672-1 pendiente.
Notes: Leer condición “tono”. Explicar que A(f) es corrección del filtro, no nivel de otra fuente. **Transición:** sustituir un valor del capítulo con advertencia normativa.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.10, ec. 5.20; IEC 61672-1 pendiente.

## Slide 111
UNIDAD 5 · 111
Un tono de 63 Hz cambia mucho entre Z y A
Ejemplo provisional hasta verificar la tabla normativa.
L_A=L_Z+A(f).
Qué significa
Corrección puntual válida para ese tono y esa edición de tabla.
Cómo se usa
no generalizar a banda ancha ni a percepción.
Cifra pendiente de verificación con IEC 61672-1 autorizada.
Fuente: TEX 5.10.1; IEC 61672-1 pendiente.
Notes: Marcar el ejemplo como provisional. Resolver aritmética y pedir interpretación: resultado A para ese tono, no percepción. No proyectar cifra como normativa definitiva hasta verificación. **Transición:** preguntar por banda ancha.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.10.1; IEC 61672-1 pendiente.

## Slide 112
UNIDAD 5 · 112
Una corrección única no alcanza para un sonido de banda ancha
Ponderar exige corregir por frecuencia e integrar energéticamente.
Error frecuente
Error: sumar una constante al nivel total. Corrección: espectro → corrección A por frecuencia → suma energética → descriptor.
Corrección útil
señal con varias bandas.
El ejemplo tonal no se traslada directamente a banda ancha.
Fuente: TEX 5.10; ejercicio G5.
Notes: Mostrar por qué una constante falla: cada frecuencia recibe corrección diferente y luego se integra. Error central: trasladar el ejemplo tonal. **Transición:** separar medición y audición.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.10; ejercicio G5.

## Slide 113
UNIDAD 5 · 113
dB(A), dB SPL, dB HL y sonoridad no son intercambiables
Magnitud, referencia y percepción responden a procedimientos distintos.
dB SPL: nivel físico referido a presión.
dB(A): medición con ponderación A.
dB HL: referencia audiométrica.
Sonoridad: atributo perceptual.
Definición
cada término incluye una referencia o procedimiento propio.
Ejemplo: 72 dB(A) no se convierte automáticamente en dB HL.
Un número en decibeles no identifica por sí solo qué se midió.
Fuente: TEX 5.9.1 y 5.12; NOT; GLO.
Notes: Pedir un ejemplo de pregunta que responde cada entidad. No desarrollar U7/U8. Respuesta clave: no hay conversión automática entre ellas. **Transición:** auditar una lectura.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.9.1 y 5.12; NOT; GLO.

## Slide 114
UNIDAD 5 · 114
“72 dB(A)”: ¿qué sabemos y qué falta?
Auditar una lectura incompleta.
Consigna
Sabemos: ponderación A. Falta: descriptor temporal; intervalo; respuesta temporal; posición y condiciones; instrumento/procedimiento. ¿Permite inferir dB HL? No.
Cómo responder
1. Nombrar el objeto. 2. Leer ejes y unidades. 3. Declarar condiciones. 4. Concluir sin exceder la evidencia.
La unidad escrita no reemplaza el descriptor completo.
Fuente: TEX ejercicios D4/F4.
Notes: Dar “72 dB(A)” y pedir completar campos. Respuesta esperada: descriptor, tiempo, intervalo, condiciones e instrumento. dB HL no puede inferirse. **Transición:** discutir nominal versus tolerancia.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX ejercicios D4/F4.

## Slide 115
UNIDAD 5 · 115
Curva nominal y tolerancia de instrumento no son lo mismo
Una respuesta objetivo no demuestra conformidad.
Curva nominal: objetivo de ponderación.
Tolerancia: banda de aceptación según clase, frecuencia y ensayo.
Conformidad: requiere procedimiento y evidencia.
Definición
esquema conceptual; no reproducir tolerancias.
Detalle normativo reservado hasta disponer de fuente completa.
Fuente: IEC 61672-1 pendiente; OD-U05-21.
Notes: Usar solo concepto; no dibujar tolerancias cuantitativas. Explicar que una curva objetivo y una prueba de conformidad son evidencias diferentes. **Transición:** volver a interpretación básica.
[Sources]
- Fuentes de contenido: IEC 61672-1 pendiente; OD-U05-21.

## Slide 116
UNIDAD 5 · 116
Hasta acá: filtro de medición, descriptor y límite
A/C/Z no completan por sí solas una lectura.
Objeto
señal / sistema
Ejes
t / f
Unidades
s · Hz · Pa · dB
Parámetros
ventana · N · fₛ
Límite
alcance declarado
Esquema conceptual · no está a escala
El nombre completo del resultado conserva las decisiones de medición.
Fuente: TEX 5.10.
Notes: Pedir comparar tono y banda ancha. Recuperar cadena: filtro, integración, descriptor, condiciones. **Transición:** preguntar qué etapas contiene un sonómetro.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.10.
- Asset propio aprobado: U05-DG-014.

## Slide 117
UNIDAD 5 · 117
Del micrófono al resultado informado
Un sonómetro procesa presión local bajo una configuración declarada.
Transducción · Procesamiento · Integración · Informe.
Notes: Enmarcar “medidor de nivel de presión sonora” como sonómetro. Mostrar grupos funcionales, no marca comercial. **Transición:** reconocer equipo.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX 5.11; PREV.
- Asset propio aprobado: U05-DG-012.

## Slide 118
UNIDAD 5 · 118
Sonómetro, micrófono y calibrador cumplen funciones distintas
Reconocer componentes no demuestra clase ni conformidad.
Funciones distintas
Micrófono: transduce presión. Cuerpo: acondiciona, procesa e informa. Calibrador acústico: aporta una señal de referencia para una comprobación definida.
Foto: Harke · dominio público · Wikimedia Commons
Fotografía o equipo real sujeto a fuente, licencia y disponibilidad.
Fuente: TEX 5.11.3.
Notes: Si hay equipo, señalar sin manipular como protocolo. Distinguir micrófono, cuerpo y calibrador. Error: una foto demuestra clase o calibración. **Transición:** seguir recorrido de señal.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.11.3.
- Imagen: Harke, dominio público, vía Wikimedia Commons (U05-EXT-003).

## Slide 119
UNIDAD 5 · 119
La presión existe antes de que aparezca un número en pantalla
La cadena cambia representación, no el fenómeno ya ocurrido.
1 · Micrófono
p(t) en Pa
2 · Conversión
señal digital
3 · Ponderación
A · C · Z
4 · Detector
RMS o pico
5 · Temporal
F o S
6 · Informe
magnitud · T
Esquema conceptual · no está a escala
Cada etapa debe conservar su función y configuración.
Fuente: TEX fig. 5.8.
Notes: Guía paso a paso por seis nodos. Nombrar la unidad o tipo de salida de cada etapa. Aclarar que es arquitectura conceptual. **Transición:** formalizar nivel equivalente.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX fig. 5.8.
- Asset propio aprobado: U05-DG-012.

## Slide 120
UNIDAD 5 · 120
El nivel equivalente conserva la media cuadrática del intervalo
Un nivel constante equivalente representa la misma contribución energética media.
1 · Micrófono
p(t) en Pa
2 · Conversión
señal digital
3 · Ponderación
A · C · Z
4 · Detector
RMS o pico
5 · Temporal
F o S
6 · Informe
magnitud · T
Esquema conceptual · no está a escala
La intuición proviene del RMS estudiado en U4.
Fuente: TEX 5.11.1; GLO.
Notes: Recuperar RMS: cuadrar, promediar, raíz o nivel. Presentar nivel constante equivalente antes de integral. Pregunta: “¿por qué no promedio dB?” Respuesta: escala logarítmica. **Transición:** resolver dos tramos.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.11.1; GLO.
- Asset propio aprobado: U05-DG-012.

## Slide 121
UNIDAD 5 · 121
70 dB y 80 dB no promedian 75 dB
Para tiempos iguales, domina el tramo de mayor energía.
Qué leer
1. Escala lineal: 10^(70/10) y 10^(80/10). 2. Promedio de ambas contribuciones. 3. Logaritmo: L_eq≈77,4 dB.
Los decibeles se convierten antes de promediar.
Fuente: TEX 5.11.4.
Notes: Pedir estimación entre 75 y 80; resultado debe acercarse a 80. Resolver conversiones y 77,4 dB. Error: promedio aritmético. **Transición:** comparar otros descriptores.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.11.4.
- Asset propio aprobado: U05-CH-018.
- Asset propio aprobado: U05-DG-012.

## Slide 122
UNIDAD 5 · 122
Equivalente, máximo y pico responden preguntas distintas
La misma señal alimenta descriptores diferentes.
1 · Micrófono
p(t) en Pa
2 · Conversión
señal digital
3 · Ponderación
A · C · Z
4 · Detector
RMS o pico
5 · Temporal
F o S
6 · Informe
magnitud · T
Esquema conceptual · no está a escala
Informar el descriptor evita llamar “máximo” a resultados distintos.
Fuente: TEX 5.11.1–5.11.2; NOT.
Notes: Usar una señal con impulso. Mostrar que equivalente, máximo Fast y pico pueden ordenar resultados distinto. No enseñar ensayo normativo. **Transición:** aplicación audiométrica.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.11.1–5.11.2; NOT.
- Asset propio aprobado: U05-DG-012.

## Slide 123
UNIDAD 5 · 123
El ruido de fondo audiométrico no se verifica con un único dB(A)
El criterio depende de banda, transductor y propósito.
Qué leer
Caso didáctico no normativo: compare nivel y límite hipotético en seis bandas. Identifique cuáles superan el límite. No usar una app de teléfono como sustituto del procedimiento.
Ejercicio de lectura; no evalúa conformidad clínica o laboral.
Fuente: TEX aplicación F2; ISO 8253-1/ANSI citadas solo como contexto.
Notes: Dar 2 min para identificar bandas que exceden límite; la trama evita depender solo de color. Repetir “hipotético/no normativo”. Explicar por qué un dB(A) global o app no reemplaza procedimiento. **Transición:** completar ficha de medición.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX aplicación F2; ISO 8253-1/ANSI citadas solo como contexto.
- Asset propio aprobado: U05-CH-019.

## Slide 124
UNIDAD 5 · 124
Hasta acá: instrumento, configuración y resultado
Seis campos para que una lectura sea interpretable.
Objeto
señal / sistema
Ejes
t / f
Unidades
s · Hz · Pa · dB
Parámetros
ventana · N · fₛ
Límite
alcance declarado
Esquema conceptual · no está a escala
Una cifra aislada no conserva la cadena que la produjo.
Fuente: TEX 5.11–5.13.
Notes: Volver a “72 dB” y hacer completar seis campos. Aceptar varias configuraciones si son explícitas. **Transición:** elegir herramientas desde preguntas profesionales.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.11–5.13.
- Asset propio aprobado: U05-DG-014.

## Slide 125
UNIDAD 5 · 125
Una pregunta profesional determina la representación adecuada
Elegir la herramienta comienza por identificar el objeto.
¿Qué objeto necesito describir?
elegir antes de graficar
Señal
tiempo · espectro
Sistema
respuesta H(f)
Medición
bandas · X
En toda ruta
método · unidad · límite
Esquema conceptual · no está a escala
Representaciones distintas no son intercambiables.
Fuente: BR; TEX 5.12; EP.
Notes: Leer pregunta primero, representación después. Pedir justificación por objeto, ejes y condiciones. El diagrama debe guiar, no contener explicaciones largas. **Transición:** presentar caso con señal y dispositivo.
[Sources]
- Fuentes de contenido: BR; TEX 5.12; EP.
- Asset propio aprobado: U05-DG-013.

## Slide 126
UNIDAD 5 · 126
Caso integrador: vocal, espectro y dispositivo
Separe datos de señal, registro y sistema antes de calcular.
¿Qué objeto necesito describir?
elegir antes de graficar
Señal
tiempo · espectro
Sistema
respuesta H(f)
Medición
bandas · X
En toda ruta
método · unidad · límite
Esquema conceptual · no está a escala
No resolver hasta clasificar cada dato por objeto.
Fuente: TEX pregunta I1.
Notes: Dar 6–8 min de trabajo. Pedir que marquen cada dato S (señal), R (registro) o H (sistema). Observar supuestos y unidades. No revelar solución. **Transición:** mostrar ruta resumida.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX pregunta I1.
- Asset propio aprobado: U05-DG-013.

## Slide 127
UNIDAD 5 · 127
Resolver exige separar señal, sistema y condiciones
Una ruta de solución, no una repetición de todas las fórmulas.
¿Qué objeto necesito describir?
elegir antes de graficar
Señal
tiempo · espectro
Sistema
respuesta H(f)
Medición
bandas · X
En toda ruta
método · unidad · límite
Esquema conceptual · no está a escala
Cada resultado pertenece primero a un objeto.
Fuente: TEX solución I1.
Notes: Revelar por capas: registro, señal, sistema y condiciones. Evitar repetir cálculos ya dominados. Remitir a U05-149 para detalle. **Transición:** convertir fallas en atajos frecuentes.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX solución I1.
- Asset propio aprobado: U05-DG-013.

## Slide 128
UNIDAD 5 · 128
Ocho atajos que cambian el significado
Corrija cada afirmación con una evidencia.
Error frecuente
FFT=intensidad; espectro=respuesta; máximo=f_0; bin=banda; ventana corrige todo; octava=Hz fijo; A=audición; L_eq=promedio de dB.
Corrección útil
cada error se acompaña por una corrección de una línea.
La precisión terminológica protege la interpretación física.
Fuente: TEX 5.13; BR.
Notes: Asignar dos errores por pareja y pedir corrección con evidencia. Respuestas esperadas provienen de recaps previos. Elegir los errores más persistentes para discusión. **Transición:** reconstruir mapa final.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.13; BR.

## Slide 129
UNIDAD 5 · 129
De una señal registrada a una medición interpretable
Objeto, representación, método, parámetros y límites forman una cadena.
1 · Señal
tiempo · RMS
2 · Fourier
serie · DFT
3 · Lectura
sistemas · bandas
4 · Medición
ponderación sonómetro
Esquema conceptual · no está a escala
Interpretar es conservar la trazabilidad de cada transformación.
Fuente: PO; TEX 5.1–5.14; CM; CDM.
Notes: Recorrer el mapa completo sin reenumerar títulos. Hacer que estudiantes nombren relaciones ancla. Enfatizar trazabilidad y límite de conclusión. **Transición:** autoevaluar objetivos.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX 5.1–5.14; CM; CDM.
- Asset propio aprobado: U05-DG-001.

## Slide 130
UNIDAD 5 · 130
¿Qué podés explicar ahora que al inicio no podías?
Recuperación sin calificación punitiva.
Consigna
Vuelva a U05-002 y U05-003. Elija cuatro acciones: identificar objeto; leer ejes; justificar f_0; distinguir señal/sistema; calcular banda; reconocer filtro; completar descriptor; limitar inferencia.
Cómo responder
1. Nombrar el objeto. 2. Leer ejes y unidades. 3. Declarar condiciones. 4. Concluir sin exceder la evidencia.
Comprender incluye reconocer qué información falta.
Fuente: BR objetivos; U05-002–007.
Notes: Comparar respuestas con diagnóstico inicial. Usar escala de seguridad y pedir una evidencia por objetivo. No calificar punitivamente. **Transición:** abrir sistema auditivo.
[Sources]
- Fuentes de contenido: BR objetivos; U05-002–007.

## Slide 131
UNIDAD 5 · 131
El oído también responde de manera diferente según frecuencia
Puente a Unidad 6: un sistema biológico, no una FFT.
Señal acústica → oído externo y medio → cóclea. Pregunta: ¿cómo se transforma físicamente la señal?
Notes: Explicar que respuesta frecuencial es concepto de sistema, pero la cóclea no “hace una FFT”. Formular pregunta de U6 sobre transformación física. **Transición:** cierre de ruta central.
[Sources]
- Fuentes de contenido: CM U5→U6; CDM; TEX 6.1–6.2.

## Slide 132
UNIDAD 5 · 132
Fuentes y recursos para continuar
Jerarquía y trazabilidad antes de ampliar.
Fuentes principales
Programa oficial
Libro del curso
Normas IEC e ISO
Bibliografía de voz
Recursos del aula verificados
Enlaces oficiales verificados
IEC 61672-1:2013 Sonómetros
IEC 61260-1:2014 Filtros de octava y fracciones
NIOSH Sound Level Meter App
Edición y alcance deben comprobarse antes de citar o aplicar una norma.
Enlaces oficiales verificados al cierre de producción; comprobar edición y acceso antes de citar.
Fuente: PO; references.bib; source_analysis.md.
Notes: No leer referencias en clase. Indicar dónde consultar y qué recursos siguen pendientes de verificación. **Transición:** respaldo a demanda.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; references.bib; source_analysis.md.

## Slide 133
UNIDAD 5 · 133
Números complejos: una herramienta para magnitud y fase
Apoyo matemático a demanda.
j²=−1; X=|X|e^{jφ}.
Qué significa
|X|: módulo; φ: fase en rad.
Cómo se usa
vector complejo con magnitud fija.
La forma compleja compacta dos componentes matemáticas.
Fuente: TEX 5.4.3; NOT.
Notes: Usar solo si `j` bloquea U05-027/028. Dibujar vector y separar módulo/ángulo. No convertirlo en clase de complejos. **Retorno:** U05-027/028.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4.3; NOT.

## Slide 134
UNIDAD 5 · 134
Cómo se calculan a_n y b_n
Integrar la coincidencia con seno y coseno sobre un período.
fórmulas completas de a_n y b_n de U05-023.
Qué significa
Proyección: medida de semejanza bajo el producto e integración definidos.
Cómo se usa
simetría par favorece términos coseno.
Formalismo de consulta; no requiere resolver integrales en el núcleo.
Fuente: TEX 5.4.1.
Notes: Explicar integración como acumulación de semejanza. Señalar simetría cualitativa. No evaluar cálculo integral. **Retorno:** U05-022/023.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4.1.

## Slide 135
UNIDAD 5 · 135
Convención y unidades de la transformada
Las amplitudes absolutas dependen de definición y normalización.
X(f)=∫x(t)e^{−j2πft}dt; x(t)=∫X(f)e^{j2πft}df.
Qué significa
si x tiene unidad U, X tiene U·s con esta convención.
Cómo se usa
presión en Pa → transformada en Pa·s.
No comparar amplitudes de espectros con normalizaciones distintas.
Fuente: TEX 5.4.3; NOT.
Notes: Comparar unidades y convenciones. Preguntar por qué dos softwares podrían mostrar amplitudes distintas; respuesta: normalización/representación. **Retorno:** U05-010/027.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4.3; NOT.

## Slide 136
UNIDAD 5 · 136
DFT: índices, frecuencias y normalización
Referencia técnica reproducible.
X[k]=Σ_{n=0}^{N−1}x[n]e^{−j2πkn/N}.
Qué significa
n,k adimensionales; f_k en Hz.
Cómo se usa
bins asociados con k=0,1,2….
La fórmula no determina por sí sola la ordenada graficada.
Fuente: TEX 5.4.4; NOT; EP.
Notes: Leer índices y asociar `k` con frecuencia. Mostrar checklist de escala unilateral/bilateral. No mezclar con ruta central si no hace falta. **Retorno:** U05-034–036.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4.4; NOT; EP.

## Slide 137
UNIDAD 5 · 137
Muestreo y aliasing: límite conceptual
Frecuencias continuas diferentes pueden compartir las mismas muestras.
Qué leer
Misma f_s, dos senoides candidatas, puntos coincidentes. El límite de Nyquist requiere condiciones y no se evalúa en la ruta central.
Las muestras no conservan información ilimitada.
Fuente: OD-U05-22; NOT; EP.
Notes: Mostrar primero puntos y luego dos curvas continuas. Pregunta: “¿las muestras permiten decidir cuál era?” Respuesta: no. Mantener Nyquist conceptual. **Retorno:** U05-032.
[Sources]
- Fuentes de contenido: OD-U05-22; NOT; EP.
- Asset propio aprobado: U05-CH-006.

## Slide 138
UNIDAD 5 · 138
Ventanas: ninguna gana en todos los criterios
Seleccionar según separación, rango dinámico y amplitud.
Rectangular y Hann: comparar lóbulo principal, laterales y corrección de amplitud.
Tercera ventana solo con fuente documentada.
Definición
Normalización común necesaria para comparar respuestas.
Ejemplo: recurso cuantitativo pendiente CH-009.
No existe una ventana universalmente superior.
Fuente: TEX 5.4.5; fuente SciPy pendiente.
Notes: No proyectar cuantitativamente hasta aprobar CH-009. Explicar criterios cualitativos y por qué no existe ganadora universal. **Retorno:** U05-045/046.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.4.5; fuente SciPy pendiente.

## Slide 139
UNIDAD 5 · 139
Sumar bins compatibles dentro de una banda
Dos contribuciones de 50 dB no producen 100 dB.
L_B=10log10(10^{50/10}+10^{50/10}).
Qué significa
referencia común y contribuciones compatibles.
Cómo se usa
resultado 53,01 dB.
La suma se realiza antes del logaritmo.
Fuente: TEX ejercicio A3.
Notes: Resolver `50+50→53,01 dB`. Preguntar distractores 100 y 50. Aclarar referencia común. **Retorno:** U05-050/085.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX ejercicio A3.

## Slide 140
UNIDAD 5 · 140
Ganancia y fase de un dispositivo con retardo
Magnitud y fase describen aspectos diferentes.
G=20log10|H|; φ_H=−2πfτ.
Qué significa
ganancia en dB; fase en grados o radianes, convención declarada.
Cómo se usa
ejercicio A5.
Igual ganancia no implica igual fase.
Fuente: TEX ejercicio A5.
Notes: Resolver magnitud y fase por separado. Convertir −90° a −π/2 rad si ayuda. Pregunta: “¿ganancia 6 dB informa retardo?” Respuesta: no. **Retorno:** U05-057–059.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX ejercicio A5.

## Slide 141
UNIDAD 5 · 141
Modelo fuente–filtro de voz: alcance y límites
La envolvente depende también de radiación, sensor y método.
Fundamental
f₀ = 1/T₀
Armónico
fₙ = n f₀
Parcial
armónico o no
Sobretono
parcial sobre f₀
Fuente
armónicos
Tracto vocal
formantes
Salida
señal filtrada
Esquema conceptual · no está a escala
Respaldo para profundizar formantes sin introducir jitter o shimmer.
Fuente: TEX 5.5 y 5.12; Brockmann2011.
Notes: Recorrer seis etapas y registrar parámetros mínimos. No introducir jitter/shimmer. Repetir límite no diagnóstico. **Retorno:** U05-060/070–071.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.5 y 5.12; Brockmann2011.
- Asset propio aprobado: U05-DG-007.

## Slide 142
UNIDAD 5 · 142
Rangos dinámicos: qué debe declarar una fuente
Contrato de trazabilidad antes de incorporar cifras.
R_D=L_sup−L_inf.
Qué significa
plantilla sin valores.
Cómo se usa
tarea distancia y orientación ponderación descriptor incertidumbre o dispersión. Aplicar a voz, instrumentos y audición.
No se aprueba ninguna cifra aislada.
Fuente: PO; TEX 5.7.2; OD-U05-06/07.
Notes: Usar como contrato para evaluar una cifra externa. Pedir identificar campos faltantes en un dato inventado sin validarlo. **Retorno:** U05-079–082.
[Sources]
- Fuentes de contenido: PO; TEX 5.7.2; OD-U05-06/07.

## Slide 143
UNIDAD 5 · 143
Frecuencias centrales nominales requieren norma y edición
Cálculo exacto y serie nominal no son sinónimos.
f_c=√(f_Lf_H).
Qué significa
Serie nominal: conjunto de valores redondeados definido por una norma y edición.
Cómo se usa
máximo ocho filas solo después de verificar IEC 61260-1.
Tabla numérica pendiente de verificación normativa.
Fuente: TEX 5.8; IEC 61260-1 pendiente.
Notes: Diferenciar exacto y nominal. No completar tabla hasta verificar norma. **Retorno:** U05-091/092.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.8; IEC 61260-1 pendiente.

## Slide 144
UNIDAD 5 · 144
Orden y pendiente de filtro cambian la transición
Dos filtros del mismo tipo pueden responder diferente.
Qué leer
Mismo corte conceptual distinto orden. Mayor orden: transición más abrupta en este modelo. Tipo no determina por sí solo fase ni rechazo.
Comparación teórica con escala común.
Fuente: TEX fig. 5.7; script U5; EP.
Notes: Comparar curvas con misma escala y corte. Explicar orden sin polos/ceros. **Retorno:** U05-099/100.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX fig. 5.7; script U5; EP.
- Asset propio aprobado: U05-CH-016.

## Slide 145
UNIDAD 5 · 145
Expresiones nominales de A, C y Z
Respaldo bloqueado hasta verificar IEC 61672-1.
pendientes; no insertar fórmulas provisionales.
Qué significa
Incluir solo después de confirmar expresiones, constantes, normalización y frecuencias de control. Diferenciar respuesta nominal de tolerancias.
Cómo se usa
Diferenciar respuesta nominal de tolerancias.
No aprobado para producción en v01.
Fuente: IEC 61672-1 pendiente; OD-U05-12/21.
Notes: No proyectar ni completar. Explicar, si surge, que la reproducibilidad exige norma autorizada y chequeos de ancla. **Retorno:** U05-108.
[Sources]
- Fuentes de contenido: IEC 61672-1 pendiente; OD-U05-12/21.

## Slide 146
UNIDAD 5 · 146
Definición integral de L_Xeq,T
Formalización del promedio cuadrático durante un intervalo.
L_Xeq,T=10log10[(1/T)∫_{t_1}^{t_2}p_X²(t)/p_ref² dt].
Qué significa
T=t_2−t_1; p_X en Pa; p_ref=20 µPa en aire; resultado en dB.
Cómo se usa
vínculo con U05-121.
La integral expresa la misma idea física que el promedio discreto.
Fuente: TEX 5.11.1, ec. 5.21; NOT.
Notes: Leer cadena de operaciones antes de símbolos. Relacionar con RMS y U05-121. Verificar `p_ref=20 µPa` en aire. **Retorno:** U05-120/121.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.11.1, ec. 5.21; NOT.

## Slide 147
UNIDAD 5 · 147
Fast, Slow, máximo y pico: referencias de diseño
Constantes orientativas no demuestran conformidad.
Fast: 0,125 s.
Slow: 1 s.
L_XYmax: máximo con respuesta temporal Y.
Pico: detector diferente.
Edición normativa obligatoria.
Definición
F y S son respuestas temporales normalizadas.
Ejemplo: interpretar L_AFmax y L_Cpeak como descriptores distintos.
Detalle técnico de respaldo; no es protocolo de ensayo.
Fuente: TEX 5.11.2; IEC 61672-1/2.
Notes: Separar Fast/Slow de pico. Valores se presentan como referencias de diseño, no prueba de conformidad. **Retorno:** U05-122.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.11.2; IEC 61672-1/2.

## Slide 148
UNIDAD 5 · 148
Evaluación de modelo, ensayo periódico y comprobación de campo
Tres procedimientos, tres alcances documentales.
Evaluación de modelo: diseño.
Ensayo periódico: desempeño del instrumento.
Comprobación de campo: condición antes/después del uso.
No llamarlos a todos “calibración”.
Definición
propósito, actor, momento y evidencia.
Ejemplo: comparación conceptual, no protocolo operativo.
El nombre del procedimiento delimita qué puede concluirse.
Fuente: TEX 5.11.3; IEC 61672-2/3.
Notes: Comparar propósito, actor, momento y evidencia. Evitar usar “calibración” como bolsa única. No dar protocolo. **Retorno:** U05-118/119.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.11.3; IEC 61672-2/3.

## Slide 149
UNIDAD 5 · 149
Solución completa del caso integrador
Cada cálculo se asigna primero a señal o sistema.
1 · Objeto
señal · sistema medición
2 · Cálculo
T_obs · Δf · H · G
3 · Lectura
armónicos envolvente
4 · Declarar
método unidad · límite
Esquema conceptual · no está a escala
Respaldo para devolución trazable.
Fuente: TEX solución I1.
Notes: Entregar después de la actividad. Resolver por zonas; comprobar unidades y asignar cada resultado a objeto. Dividir visualmente si el texto baja de 22 pt. **Retorno:** U05-126/127.
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX solución I1.
- Asset propio aprobado: U05-DG-015.

## Slide 150
UNIDAD 5 · 150
Glosario de señales, espectro y medición
Consulta alfabética; no usar como cierre proyectado.
Armónico
banda
bin
DFT
espectro
FFT filtro formante frecuencia fundamental nivel equivalente parcial ponderación respuesta en frecuencia sobretono sonómetro transformada ventana.
Definición
remitir a style/glossary.md; máximo dos líneas por término.
Ejemplo: referencias de retorno a las slides principales.
La precisión terminológica sostiene la interpretación.
Fuente: TEX 5.17; GLO.
Notes: Usar como índice de consulta, no como cierre oral. Pedir que estudiantes busquen un término y su slide de retorno. Dividir en dos slides durante producción si la fuente no alcanza 22 pt. **Fin del respaldo.**
[Sources]
- Fuentes de contenido: TEX 5.17; GLO.