## Slide 1
FUENTE
origina la
perturbación
MEDIO
sostiene la
propagación
MEDICIÓN
estima en
un punto
RECEPTOR
detecta o
percibe
perturba
se propaga
responde
¿qué varía?
¿qué se mueve?
¿qué fluye?
¿qué se mide?
¿qué se percibe?
Notes: [Sources]
- Storyboard U04-002 y TEX 4.3.
[/Sources]
Caption: Una fuente perturba el medio; el instrumento mide y el receptor responde.
Alt: Fuente, medio, punto de medición y receptor conectados por propagación, con cinco preguntas físicas alrededor.

## Slide 2
Fenómeno
Medio
Campo
Energía
Valores
RMS
Niveles
Suma
Geometría
Distancia y
directividad
Aplicación
Notes: [Sources]
- Storyboard U04-006/014/107.
[/Sources]
Caption: La unidad avanza del fenómeno hacia una interpretación responsable.
Alt: Mapa de once etapas organizado en tres encuentros y leído de izquierda a derecha.

## Slide 3
FENÓMENO FÍSICO
Campo medible sin oyente
EXPERIENCIA PERCEPTUAL
Respuesta del sistema auditivo
Fuente
Medio
Campo
Receptor
perturba
sostiene
responde
Medir el campo no equivale a describir una sensación.
Notes: [Sources]
- TEX 4.3 y storyboard U04-008–010.
[/Sources]
Caption: Fenómeno físico, medición y percepción no son sinónimos.
Alt: Comparación físico-perceptual y cadena funcional fuente, medio, campo y receptor.

## Slide 4
Flujo pulmonar
Pliegues vocales
Perturbación
aérea
Campo acústico
Señal eléctrica
Diafragma
Perturbación
aérea
Campo acústico
excita
excita
oscila
oscila
perturba
perturba
GENERACIÓN VOCAL
GENERACIÓN ELECTROACÚSTICA
Notes: [Sources]
- TEX 4.3 y NIDCD como referencia conceptual.
[/Sources]
Caption: La fuente oscila localmente y el aire sostiene la propagación.
Alt: Dos cadenas paralelas comparan generación vocal y electroacústica.

## Slide 5
Compresión
local
Fuerza
restauradora
Movimiento
local
Nueva
compresión
vecina
Avance del
frente
bordó: fuerza · teal: movimiento local · gris: propagación
FIGURA NO A ESCALA
Notes: [Sources]
- TEX 4.4. Figura conceptual, no a escala.
[/Sources]
Caption: Restauración e inercia transmiten la perturbación a regiones vecinas.
Alt: Cinco estados distinguen compresión, fuerza restauradora, movimiento local, nueva compresión y avance del frente.

## Slide 6
c = √(Kₛ / ρ)
Kₛ ↑
mayor rigidez
ρ ↑
mayor inercia
Fluido homogéneo
pequeñas
perturbaciones
No comparar medios
con una sola
variable
Medio 1
f fija · c₁ · λ₁
Medio 2
f fija · c₂ · λ₂
λ = c / f
Notes: [Sources]
- TEX 4.4.
[/Sources]
Caption: La rapidez depende de rigidez y densidad; al cambiar el medio, la frecuencia se conserva.
Alt: Ecuación c igual raíz de K sub s sobre rho con callouts y comparación entre dos medios.

## Slide 7
CAMPO ACÚSTICO
p(r,t)
u(r,t)
I(r,t)
Dos puntos pueden tener
valores diferentes.
PRESIÓN ACÚSTICA
p_total = p₀ + p
p > 0: sobrepresión
p < 0: rarefacción
p_total sigue positiva.
DOS VELOCIDADES
u: movimiento local
c: avance de la onda
Ambas: m/s
No son la misma magnitud.
Notes: [Sources]
- TEX 4.5.1–4.5.2.
[/Sources]
Caption: Presión, velocidad de partícula y rapidez de propagación responden preguntas distintas.
Alt: Tres zonas muestran campo, presión relativa y contraste entre u y c.

## Slide 8
MEDIO 1
Z₀₁
onda incidente →
← onda reflejada
MEDIO 2
Z₀₂
onda transmitida →
incidente
transmitida
INTERFAZ
Z₀ = p/u = ρc
Rₚ = (Z₀₂−Z₀₁)/(Z₀₂+Z₀₁)
Longitud de flecha no representa amplitud.
FIGURA NO A ESCALA
Notes: [Sources]
- TEX 4.5.3–4.5.4. Figura conceptual, no a escala.
[/Sources]
Caption: Un desajuste de impedancias produce reflexión y transmisión.
Alt: Dos medios separados por una interfaz reciben ondas incidente, reflejada y transmitida, con ecuaciones de Z y R p.

## Slide 9
i(t) = p(t) · u(t)
p en Pa
presión local
u en m/s
movimiento local
i en W/m²
el signo da
dirección
I: promedio en Δt
ventana declarada
Onda plana progresiva
I = pᵣₘₛ² / Z₀
Notes: [Sources]
- TEX 4.5.5.
[/Sources]
Caption: La intensidad instantánea es un producto; la media depende de una ventana y de las hipótesis.
Alt: Ecuaciones de intensidad instantánea, media y onda plana con callouts de unidades y condiciones.

## Slide 10
Intensidad I
W/m²
Superficie S
m²
Potencia
W_ac (W)
Intervalo Δt
s
Energía E_ac
J
× S
× Δt
W_ac = I·S
E_ac = W_ac·Δt
Notes: [Sources]
- TEX 4.5.5 y 4.12.
[/Sources]
Caption: Área y tiempo conectan intensidad, potencia y energía.
Alt: Cadena I por superficie igual potencia y potencia por tiempo igual energía, con unidades bajo cada magnitud.

## Slide 11
Instantáneo
valor en t₁
Pico
máximo |p|
Pico a pico
p_max − p_min
Media
promedio algebraico
RMS
tamaño eficaz
Elegir el descriptor según la pregunta y la ventana.
Notes: [Sources]
- TEX 4.6; acompaña U04-CH-003.
[/Sources]
Caption: La elección del descriptor depende de la pregunta.
Alt: Matriz conceptual conecta instante, pico, pico a pico, media y RMS con su significado.

## Slide 12
1 · CUADRAR
Pa → Pa²
2 · PROMEDIAR
media de p²
3 · RAÍZ
Pa² → Pa
elimina el signo
recupera la unidad
pᵣₘₛ = √(media de p²)
pico/√2: solo para una senoide
Notes: [Sources]
- TEX 4.6.5.
[/Sources]
Caption: Cuadrar, promediar y extraer la raíz construyen el RMS.
Alt: Tres pasos con unidades Pa, Pa al cuadrado y Pa; la regla pico sobre raíz de dos se limita a senoides.

## Slide 13
Lₚ
presión / p_ref
20 log₁₀
Lᵢ
intensidad / I_ref
10 log₁₀
L_W
potencia / W_ref
10 log₁₀
RAZÓN ADIMENSIONAL
magnitud y referencia de la misma clase
dB SPL ≠ dB HL ≠ sonoridad
Notes: [Sources]
- TEX 4.7.
[/Sources]
Caption: Todo nivel necesita magnitud, referencia y condiciones.
Alt: Tres niveles L p, L I y L W convergen en el criterio magnitud sobre referencia, seguido del contraste SPL, HL y sonoridad.

## Slide 14
¿Qué relación
temporal tienen?
COHERENTES
fase estable
NO CORRELACIONADAS
término cruzado
promedia a cero
Sumar presiones
en fase: +6,02 dB
Sumar cuadrados RMS
iguales: +3,01 dB
fase estable
sin correlación
conservar término cruzado
sumar energías
Notes: [Sources]
- TEX 4.8.
[/Sources]
Caption: Primero se decide la relación temporal; después se elige la suma.
Alt: Árbol con rutas coherente y no correlacionada, condiciones y resultados más seis o más tres decibeles.

## Slide 15
PLANO
área constante
I ∝ r⁰
CILÍNDRICO
área ∝ r
I ∝ r⁻¹
ESFÉRICO
área ∝ r²
I ∝ r⁻²
Campo libre
onda directa domina
Campo próximo
modelo lejano no vale
Reverberante
reflexiones importantes
Geometría del frente ≠ tipo de campo
FIGURA NO A ESCALA
Notes: [Sources]
- TEX 4.9. Figura conceptual, no a escala.
[/Sources]
Caption: Geometría de frente y tipo de campo son decisiones diferentes.
Alt: Paneles de modelos plano, cilíndrico y esférico junto a campo libre, próximo y reverberante.

## Slide 16
FUENTE
puntual
Superficie 1
A₁=4πr₁²
Superficie 2
A₂=4πr₂²
1 · A ∝ r²
2 · I ∝ 1/r²
3 · pᵣₘₛ ∝ 1/r
4 · ΔLₚ=20log₁₀(r₁/r₂)
r₁
r₂
FIGURA NO A ESCALA
Notes: [Sources]
- TEX 4.10. Figura conceptual, no a escala.
[/Sources]
Caption: El área esférica conecta distancia, intensidad y nivel.
Alt: Fuente con dos radios y cadena de cuatro pasos hasta la ley de diferencia de nivel.

## Slide 17
OMNIDIRECCIONAL
referencia ideal
misma potencia total
DIRECCIONAL
redistribuye
energía
según ángulo
y frecuencia
CUANTIFICAR
Q_dir =
I_dir / I_omni
DI = 10log₁₀(Q_dir)
igual W y r
comparar
Siempre indicar dirección, frecuencia y condiciones.
FIGURA NO A ESCALA
Notes: [Sources]
- TEX 4.11. Patrones conceptuales, no a escala.
[/Sources]
Caption: La directividad redistribuye potencia y depende de frecuencia y dirección.
Alt: Comparación omnidireccional-direccional y ecuaciones de factor e índice de directividad.

## Slide 18
Fuente
Campo en
un punto
Sensor
calibrado
Procesamiento
RMS/ajustes
Nivel con
referencia
Informe con
condiciones
origina
mide
expresa
interpreta
Notes: [Sources]
- TEX 4.8–4.12 y storyboard U04-104–107/124.
[/Sources]
Caption: Una medición interpretable exige una cadena explícita de decisiones.
Alt: Proceso de seis nodos desde fuente y campo hasta sensor, procesamiento, nivel e informe.

## Slide 19
ERROR: u = c
CORRECCIÓN: movimiento local ≠ propagación
ERROR: media cero = señal nula
CORRECCIÓN: RMS puede ser distinto de cero
ERROR: RMS = pico/√2 siempre
CORRECCIÓN: solo vale para una senoide
ERROR: sumar dB aritméticamente
CORRECCIÓN: sumar magnitudes según el caso
ERROR: −6 dB siempre
CORRECCIÓN: solo bajo modelo esférico válido
ERROR: reverberante = difuso
CORRECCIÓN: difuso requiere más condiciones
ERROR: dB = sonoridad
CORRECCIÓN: nivel físico ≠ percepción
Notes: [Sources]
- TEX 4.13 y brief de la Unidad 4.
[/Sources]
Caption: Siete atajos frecuentes cambian el significado del resultado.
Alt: Siete pares alineados de error y corrección breve.

## Slide 20
FUENTE
Q o DI declarado
Punto 1
r₁
dirección 1
Punto 2
r₂
dirección 2
1 · ΔL_r
20log₁₀(r₁/r₂)
2 · ΔDI
misma referencia
3 · ΔL_total
ΔL_r + ΔDI
r₁ / ángulo 1
r₂ / ángulo 2
Notes: [Sources]
- TEX 4.10–4.11.
[/Sources]
Caption: Distancia y directividad pueden combinarse si comparten referencia y modelo.
Alt: Fuente direccional, dos puntos y cálculo por capas de distancia, directividad y suma final.

## Slide 21
PRERREQUISITOS
Pa · W · J · m/s
c=λf
fase y superposición
razones y logaritmos
MECANISMOS
membrana
cuerda
pliegues vocales
columna de aire
turbulencia
CHECKLIST RMS
señal
ventana
operación
unidad
¿es senoide?
Notes: [Sources]
- Storyboard U04-004/011/058.
[/Sources]
Caption: Prerrequisitos, mecanismos y control RMS se muestran como ayudas breves.
Alt: Tres microvisuales independientes: prerrequisitos, mecanismos de generación y checklist RMS.

## Slide 22
1 · DATOS
0,20 Pa RMS
Z₀=400 Pa·s/m
2 · RELACIÓN
uᵣₘₛ = pᵣₘₛ/Z₀
3 · CÁLCULO
5,0×10⁻⁴ m/s
4 · VERIFICAR
unidad y
condición
elegir
sustituir
interpretar
Onda plana progresiva · medio homogéneo · sin pérdidas
Notes: [Sources]
- TEX 4.5–4.10 y storyboard U04-039/110/120.
[/Sources]
Caption: Un ejemplo correcto explicita datos, relación, cálculo y verificación.
Alt: Cuatro pasos numerados con ecuaciones y control de unidades.